Załącznik

do Uchwały Nr XVI /117/ 2016

Rady Gminy Jaktorów

z dnia 25 stycznia 2016 r.

Program

usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Jaktorów
na lata 2016-2032

Opracowany przez Zespół

WGS84 Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 14 lok.5 05-822 Milanówek

www.wgs84.pl

Spis treści

- Wstęp	3

  - Cel i zadania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 	4

  - Zgodność Programu z krajowymi i wojewódzkimi dokumentami programowymi	5

    - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032	5

    - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 20122017 z uwzględnieniem lat 2018-2023	6

    - Program wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa

Mazowieckiego	7

  - Azbest, właściwości i zastosowanie	8

  - Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka	10

- Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest	12

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jaktorów	19

  - Ogólna charakterystyka Gminy Jaktorów	19

  - Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji	20

  - Analiza wyników inwentaryzacji wyrobów azbestowo-cementowych na terenie

Gminy Jaktorów	22

    - Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów

budowlanych	22

    - Płyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynków	23

    - Rury i złącza azbestowo-cementowe w sieciach	23

    - Drogi utwardzone odpadami zawierającymi	azbest	23

  - Rozmieszczenie przestrzenne płyt azbestowo-cementowych, stanowiących

pokrycia dachów obiektów budowlanych	23

  - Stan techniczny wyrobów zawierających azbest	28

  - Struktura własnościowa obiektów, w których wykorzystywane są wyroby

azbestowe	29

  - Obiekty użyteczności publicznej	30

- Analiza aktualnego stanu użytkowania wyrobów zawierających azbest	31

- Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	33

  - Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	33

  - Działania informacyjno-edukacyjne wśród	mieszkańców Gminy Jaktorów	33

  - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	34

  - Unieszkodliwianie odpadów azbestowych	34

- Harmonogram realizacji Programu	36

- Koszty realizacji Programu	38

  - Akcje informacyjno-edukacyjne	38

  - Aktualizacja Programu	38

  - Koszty usunięcia i wymiany płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych

obiektów budowlanych	38

  - Całkowite koszty realizacji Programu	39

- Źródła finansowania realizacji Programu	40

  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ...40

  - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A	41

  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	42

  - Struktura finansowania realizacji Programu	43

- Monitoring procesu realizacji Programu	45

- Podsumowanie	47

- Wykorzystane akty prawne i materiały 	48

Spis tabel, wykresów, map i załączników	50

- Wstęp

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.), w którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 (zwany w dalszej części dokumentu Programem) został opracowany na podstawie, zlecenia nr 3400/181/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów i WGS84 Polska Sp. z o.o. Program składa się z dziesięciu rozdziałów:

- Wstęp, w którym omówione zostały cele i zadania Programu, dokonano analizy

zgodności Programu z dokumentami wyższego rzędu, wskazano właściwości azbestu i jego szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka.

- Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

w którym opisany został stan prawny w zakresie użytkowania, usuwania i składowania wyrobów zawierających azbest.

- Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Jaktorów, gdzie scharakteryzowano Gminę Jaktorów, opisano metodykę wykonania inwentaryzacji, oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest, przygotowano analizy wyników w podziale na rodzaje wyrobów azbestowo- cementowych, stopień pilności usunięcia azbestu i przestrzenne rozmieszczenie obiektów budowlanych, w których wykorzystano płyty azbestowo-cementowe.

- Analiza aktualnego stanu użytkowania wyrobów zawierających azbest,

w którym zamieszczono podsumowanie ilości wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Jaktorów.

- Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, w którym omówiono potencjalne działania informacyjne, określono miejsce, w którym można uzyskać informacje o firmach, prowadzących działalność w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Jaktorów oraz przedstawiono informacje o składowiskach, przyjmujących odpady azbestowe.

- Harmonogram realizacji Programu w latach 2016-2032, w którym okres usunięcia azbestu do 2032 r. został podzielony na etapy, a zadania do wykonania

□—

ustalono jako organizacyjne, inwestycyjne, informacyjne i edukacyjne.

7 Koszty realizacji Programu, w którym oszacowano całkowite koszty usunięcia wyrobów azbestowo-cementowych z terenu Gminy Jaktorów.

8 Źródła finansowania realizacji Programu, w którym wskazano potencjalne źródła finansowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest.

9 Monitoring procesu realizacji Programu, w którym zaproponowano wskaźniki oceny wdrażania Programu.

10 Podsumowanie.

- Cel i zadania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032

Celem opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Jaktorów do końca 2032 r. Realizacji tego celu służą następujące zagadnienia:

- identyfikacja skali zjawiska poprzez określenie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych, jakie są wykorzystywane na terenie Gminy Jaktorów,

- przedstawienie aspektów prawnych użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych,

- określenie możliwych źródeł finansowania prac związanych z sukcesywnym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów,

- przygotowanie listy składowisk odpadów niebezpiecznych, przyjmujących odpady zawierające azbest.

Niniejszy Program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia terenów Gminy Jaktorów z wyrobów zawierających azbest (usuwanie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych) oraz pozainwestycyjnych, polegających na:

- organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

wdrożeniu monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032,

WGS84

POLSKA

a

- podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania,

- okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu.

- Zgodność Programu z krajowymi i wojewódzkimi dokumentami programowymi

Zapisy Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w:

- Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,

- Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023,

- Programie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego.

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym uchwałą Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r., zostały postawione następujące cele:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu do 2032 r. zostały podzielone na: legislacyjne, edukacyjno-informacyjne, ochrony zdrowia, monitorowania realizacji Programu oraz działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, budowy składowisk oraz instalacji do unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

Szacuje się, że na terenie kraju nadal użytkowanych jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest. Przyjęto, iż proces usuwania azbestu będzie przebiegał etapami.

Wskazano na konieczność budowy 56 składowisk odpadów lub kwater przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z zapisami Programu do zadań samorządu gminnego należy:

- gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego,

przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

WGS84

POLSKA

a

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji oraz opracowywania programów usuwania wyrobów azbestowych, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,

- współpraca z organami kontrolnymi.

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 został przyjęty uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.

W Programie za najważniejsze problemy w zakresie odpadów azbestowych uznano:

- brak nowych składowisk i kwater na terenie Mazowsza, przyjmujących odpady zawierające azbest,

- brak pełnej inwentaryzacji, aktualnych informacji o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest oraz brak gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- niepełne informacje o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest,

- słabo rozwinięty mechanizm dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych,

- niską świadomość ekologiczną mieszkańców województwa w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

W Programie szacuje się, że w 2010 r. na terenie województwa mazowieckiego wykorzystywanych było 983.246,804 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym na terenie powiatu grodziskiego 9.325,470 Mg. Nagromadzenie płyt na terenie powiatu grodziskiego wynosi 25,410 Mg/km2 oraz 0,113 Mg/os.

W Programie założono, że proces usuwania wyrobów azbestowych przebiegał będzie w podziale na trzy okresy, przy czym:

- w 2012 roku zostanie usunięte 7% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest,

w latach 2013-2022 zostanie usunięte 42% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest,

WGS84

POLSKA

a

- w latach 2023-2032 zostanie usunięte 51% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest.

Wyroby zawierające azbest na terenie województwa mazowieckiego wykorzystywane przez osoby fizyczne to w większości płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste - 925.827,796 Mg (99,95%), a 0,05% stanowią rury i złącza azbestowe. Najwięcej wyrobów azbestowych wykorzystywanych przez osoby prawne stanowią: inne wyroby zawierające azbest - ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem - 30.787,399 Mg (51,56%), płyty azbestowo-cementowe faliste - 15.767,167 Mg (26,41%), rury i złącza azbestowo-cementowe do usunięcia - 8.645,942 Mg (14,48%).

Do osiągnięcia zakładanych celów w zakresie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego niezbędne jest podjęcie niżej wymienionych działań:

-    przeprowadzenie pełnej	inwentaryzacji	wyrobów zawierających	azbest

w poszczególnych gminach województwa,

- aktualizacja danych w Bazie Azbestowej,

- organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- monitorowanie usuwania i gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest,

- rozszerzenie mechanizmów finansowych wspierających usuwanie azbestu z indywidualnych gospodarstw domowych,

- budowa kwater lub składowisk odpadów azbestowych w: m. Oględa, Miączyn Duży,

Łosice, Gąsawy Plebańskie, a także w gminach: Mszczonów, Grójec, Prażmów i Jabłonna Lacka.

- Program wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego stanowi załącznik nr 12 do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, przyjętego uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.

Głównym celem Programu jest doprowadzenie do całkowitego usunięcia do 2032 r. wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego poprzez stopniową eliminację tych wyrobów oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie.

Zgodnie z zapisami Programu 63 gminy z terenu województwa mazowieckiego nie mają uchwalonego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, a 19 gmin nie przeprowadziło inwentaryzacji tych wyrobów. W 43% gmin przeprowadzona inwentaryzacja nie jest pełna i kompleksowa. Jednocześnie w 2010 roku na terenie województwa

□

mazowieckiego zinwentaryzowano 29 „dzikich” wysypisk odpadów zawierających azbest.

- Azbest, właściwości i zastosowanie

Azbesty są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie, należącymi do dwóch grup: azbestów serpentynowych i azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy azbest chryzotylowy (azbest biały), natomiast w grupie azbestów amfibolowych znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy (azbest brązowy) i azbest krokidolitowy (azbest niebieski). Wszystkie odmiany azbestu krystalizowały się w postaci cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość może niekiedy dochodzić do kilkudziesięciu centymetrów.

| chryzotyl | Mg6[(OH)8Si4O10] |
| --- | --- |
| krokidolit | Na2FesFe2[(OH)Si4O11]2 |
| amozyt | (Fe,Mg)7[(OH)Si4On]2 |
| antiofillit | (Mg,Fe)7[(OH)Si4On]2 |
| tremolit | Ca2Mg5[(OH)Si4On]2 |
| aktynolit | Ca2(Mg)[(OH)Si4On]2 |

Z punktu widzenia chemicznego, azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu:

Azbest chryzotylowy krystalizuje się w postaci rurek, a azbesty amfibolowe przyjmują formę grubszych, pręcikowatych kryształów. Włókna azbestu są wiązkami zbudowanymi z dużej liczby (nawet do kilku tysięcy, a niekiedy nawet kilkudziesięciu tysięcy) włókien elementarnych. W tych wiązkach pojedyncze kryształy azbestu są spojone za pomocą węglanu wapniowego.

Największe zastosowanie przemysłowe miał azbest serpentynowy (chryzotylowy), tworzący cienkie żyły w serpentynitach, o giętkich włóknach (do 0,1 ^m grubości), odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz na ścieranie, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność. Używany był do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okładzin ciernych, szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych oraz niepalnych materiałów budowlanych.

Azbest amfibolowy charakteryzuje się dużą kwasoodpornością. Jest znacznie mniej rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany był w przemyśle chemicznym.

Pomimo, iż występowanie azbestu w przyrodzie jest stosunkowo powszechne, tylko w kilku miejscach na świecie prowadzona była eksploatacja azbestu na skalę przemysłową. Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej.

WGS84

POLSKA

a

Wyrób zawierający azbest to każdy wyrób, w którym zawartość azbestu jest równa lub większa od 0,1%. Wyroby azbestowe klasyfikowane są w dwóch klasach, biorąc pod uwagę kryterium zawartości azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu:

- klasa I (wyroby miękkie), których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1.000 kg/m3, zawierające powyżej 20% (do 100% azbestu). Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowane w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materiały i wykładziny cierne.

- klasa II (wyroby twarde), których gęstość objętościowa jest większa niż 1.000 kg/m3, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia, np. pęknięcia, ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów oraz rozbijanie w wyniku zrzucania w trakcie prac remontowych.

Wyroby azbestowe znalazły zastosowanie m.in. w budownictwie mieszkaniowym.

W pokryciach dachowych wykorzystano płyty faliste, płyty prasowane typu karo oraz gąsiory, a w elewacjach stosowano następujące materiały:

- płyty barwne, autoklawizowane typu acekol, kolorys, pikolorys,

- płyty azbestowo-cementowe, prasowane, płaskie, okładzinowe,

- płyty lignocementowe modyfikowane,

- płyty prasowane typu karo.

W konstrukcji sufitów podwieszanych, słupów i rygli, ścian osłonowych, obudów szybów dźwigowych i ścian klatek schodowych wykorzystywano płyty ogniochronne wykonane z wyrobów zawierających azbest („sokalit”, „pyral”, tynki z dodatkiem azbestu i natryski masy ogniochronnej), a jako izolacje termiczne (ognioodporne) i akustyczne w obiektach użyteczności publicznej stosowano tynki z dodatkiem azbestu oraz natryskowe masy ogniochronne.

Rury wykonane z wyrobów zawierających azbest wykorzystywano jako rury ciśnieniowe w wodociągach oraz rury grawitacyjne w kanalizacji.

W ciepłownictwie zastosowano miękkie wyroby azbestowe, tj.:

- szczeliwa azbestowo-kauczukowe („polonit”, „gambit”),

- płaszcze azbestowo-cementowe o zawartości azbestu powyżej 50% i płaszcze azbestowo-gipsowe,

sznury i tektury azbestowe.

WGS84

POLSKA

a

Szczeliwa azbestowo-kauczukowe „polonit” stosowano jako płyty i uszczelki do połączeń armatury prowadzącej wodę o wysokich parametrach lub parę, gazy obojętne i aktywne, roztwory soli nieorganicznych i organicznych. Szczeliwa azbestowo-cementowe „gambit” stosowano jako płyty i uszczelki do uszczelniania stałych elementów maszyn i urządzeń pracujących w środowiskach, w których występuje para wodna, woda i wysoka temperatura do 500°C.

- Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i ilości włókien, zatrzymanych w dolnej części układu oddechowego. Wynika to głównie z fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Duże znaczenie ma średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, a włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, dostające się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, o średnicy mniejszej od 3 mikrometrów. Według danych zawartych w publikacjach Światowej Organizacji Zdrowia, najważniejszą cechą determinującą zdolność włókien do wywołania nowotworów są ich fizyczne wymiary, czyli średnica poniżej 3 mikrometrów oraz długość powyżej 5 mikrometrów. Nie istnieją dowody, że jeden z typów azbestu niesie ze sobą większe ryzyko zachorowań niż inny, więc wszystkie typy azbestu traktowane są jako powodujące takie samo ryzyko raka płuc. Pomimo istnienia normatywów stężenia włókien azbestu w powietrzu, nie można określić dawki progowej pyłu dla rakotwórczego działania azbestu.

Pomiędzy pierwszym narażeniem a pojawieniem się objawów chorobowych związanych z ekspozycją na azbest najczęściej mija długi okres czasu, co oznacza, że aktualnie wykrywane są skutki zdarzeń, które miały miejsce 20-40 lat temu. Główną patologią zawodową pracowników zakładów przetwarzających azbest jest azbestoza, czyli śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej. Włókna azbestowe mogą zalegać w tkance płucnej przez długi okres, a proces zwłóknieniowy może pojawić się po wielu latach

□

od ustania narażenia. Pylica azbestowa może zwiększyć wystąpienie raka płuc i międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej.

Rak płuc jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Zagrożenie wystąpieniem raka płuc w badanych populacjach, zawodowo narażonych na pył azbestu wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od typu włókna, technologii przetwórstwa, zawartości włókien respirabilnych w pyle, średnicy, długości, kształtu włókna, stężenia pyłu, liczby lat pracy w warunkach natężenia i ogólnej dawki pyłu. Oba nowotwory, zarówno rak płuc, jak i międzybłoniak opłucnej, rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się krótką przeżywalnością.

Nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach i instalacjach poprzez:

- niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych,

- użytkowanie wyrobów azbestowych, prowadzące do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo- cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,

- niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

powietrze z urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i izolacji zawierających azbest.

□

- Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Azbest jako substancja szczególnie niebezpieczna

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) zabroniono wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu.

Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu środków ostrożności, a instalacje lub urządzenia, w których jest lub był wykorzystywany azbest, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione. Do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, stosuje się wymagania dotyczące postępowania z instalacjami i urządzeniami, w których były lub są wykorzystywane te substancje.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) odpady azbestowe zostały umieszczone w następujących grupach:

06 07 01*      Odpady azbestowe z elektrolizy

Odpady z przetwarzania azbestu

Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo- azbestowych

Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Okładziny hamulcowe zawierające azbest

Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

Materiały izolacyjne zawierające azbest

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

Obowiązki właściciela nieruchomości

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest powinny być inwentaryzowane poprzez sporządzenie spisu z natury. Wykorzystujący wyroby azbestowe powinien ująć wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” (załącznik 2). Corocznie w terminie do dnia 31 stycznia osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, powinna przedłożyć wynik inwentaryzacji odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a przedsiębiorcy i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą - właściwemu marszałkowi województwa.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, powinien przeprowadzić kontrole stanu wyrobów azbestowych w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej powinna zostać sporządzona „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik 3). Wyroby zakwalifikowane, na podstawie przeprowadzonej oceny, do usunięcia, powinny zostać usunięte, a wyroby niezakwalifikowane do usunięcia - winny być odpowiednio zabezpieczone. Po dokonaniu zabezpieczenia należy ponownie wykonać ocenę w ciągu 30 dni.

Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz użytkowane bez zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi, wyłączone z użytkowania, rury azbestowo-cementowe powinny zostać oznakowane. W przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest, oznakowanie powinno być umieszczone w widocznym miejscu, w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajdują, dodając ostrzeżenie „Pomieszczenie zawiera azbest”.

Oznakowanie rur azbestowo-cementowych umieszcza się na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego powinny corocznie w terminie do 31 stycznia przedkładać marszałkowi województwa „Informacje o wyrobach zawierających azbest” (załącznik 2) sporządzone dla obiektów własnych, w których użytkowane są wyroby azbestowe. Inne obowiązki zostały określone powyżej.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny oznakować drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest na elementach pionowych na całym odcinku drogi, po każdym skrzyżowaniu z inną drogą. Drogi zabezpieczone nie podlegają oznakowaniu po potwierdzeniu braku emisji włókien azbestu z odpadów zawierających azbest wykorzystanych do utwardzenia drogi zabezpieczonej. Wzór oznakowania został zamieszczony w załączniku 1.

W urzędzie gminy oraz na stronie internetowej urzędu powinna być ogólnie dostępna informacja o rozmieszczeniu dróg zabezpieczonych oraz dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkładać marszałkowi województwa do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (załącznik 4), informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie elektronicznej, na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014, poz. 1114 z późn. zm.).

Na podstawie zapisów §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 24) informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.

Jednocześnie, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2013 r., poz. 25) określa, iż rejestr ten jest prowadzony przez marszałków w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu

□

art. 3 pkt 3 ww. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014, poz. 1114, z późn. zm.) i stanowi integralną część bazy azbestowej dostępnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl. Prowadzenie rejestru w formie określonej w ww. rozporządzeniu umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz graficzne przedstawienie tych informacji, w szczególności poprzez dokonywanie wizualizacji i analiz porównawczych. System zapewnia także aktualizację informacji dotyczących województw, powiatów, gmin, miejscowości i ulic zgodnie z rejestrem TERYT, bezpieczeństwo i ochronę zawartych w nim informacji.

Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych

Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych wynikają z:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) w zakresie postępowania z wytworzonymi odpadami,

- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a więc także firmy świadczące usługi w zakresie usuwania azbestu (poza instalacjami), w świetle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie jest już zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, a także program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Na mocy ustawy ww. decyzje, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasły, natomiast pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Firmy świadczące usługi w zakresie usuwania azbestu zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie postępowania z wytworzonymi odpadami. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 66 oraz 75 ww. ustawy firmy te mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, a także corocznego składania właściwemu marszałkowi sprawozdania

- wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami (do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.) Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem kart ewidencji odpadów

- kart przekazania odpadów.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest ponadto do przeszkolenia przez uprawnioną

□

instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego oraz opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest także do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem”,

- zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska,

- zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych

□

i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro,

- izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit,

- stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu, przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń,

- zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Po wykonaniu prac, wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to powinno być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U., Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2015 r., poz. 320),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304).

Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, a transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był

narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.11

Składowanie odpadów zawierających azbest

Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Składowiska odpadów niebezpiecznych lub wydzielone części na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych, pochodzących z budowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest lub 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest, powinny być budowane w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Odpady składowane są w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko odpadów. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów na składowisku odpadów ich powierzchnię zabezpiecza się przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi. Na składowisku odpadów lub kwaterze nie prowadzi się robót mogących powodować uwolnienie włókien. Składowanie odpadów należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie składowisko odpadów powinno zostać wypełnione ziemią do poziomu terenu.

Na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na ich wydzielonych częściach na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów, o których mowa wyżej, po wypełnieniu składowiska warstwą ziemi, nie mogą być budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ani nie mogą być prowadzone roboty naruszające strukturę tego składowiska odpadów.

□

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy

Jaktorów

  - Ogólna charakterystyka Gminy Jaktorów

Gmina Jaktorów położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Graniczy z miastem Żyrardów oraz z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów i Wiskitki. Przez obszar Gminy przepływa rzeka Pisia Tuczna.

Gmina położona jest niemal w całości w obrębie mezoregionu Równina Łowicko- Błońska i w niewielkich fragmentach w granicach Wysoczyzny Rawskiej. W utworach powierzchniowych terenu dominują gliny, żwiry, piaski i iły polodowcowe.

Powierzchnia gminy Jaktorów wynosi 55 km2 (5.530 ha) i podzielona jest na 14 sołectw: Bieganów, Budy Michałowskie, Budy Zosine, Budy Grzybek, Stare Budy A, Stare Budy B, Grądy, Henryszew, Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów-Kolonia, Międzyborów i Sade Budy. Według danych z 2014 r. użytki rolne stanowią 4.135 ha (74,8% powierzchni gminy), w tym 2.132 ha (39% powierzchni gminy) to grunty orne.

Gminę zamieszkuje 11.555 mieszkańców (stan na 31.12.2014 r.), w tym 49% mieszkańców to mężczyźni, a 51% - kobiety. Gęstość zaludnienia wynosi 209 os/km2.

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 719 oraz linia kolejowa Warszawa - Skierniewice, a także linia kolejowa nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, czyli tzw. Centralna Magistrala Kolejowa.

W 2014 roku w Gminie Jaktorów zarejestrowanych było 1.159 podmiotów gospodarczych, w tym w sektorze publicznym 13 jednostek i w sektorze prywatnym 1.145 jednostek. Grupę w sektorze prywatnym tworzy: 975 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 56 spółek prawa handlowego (w tym 4 z udziałem kapitału zagranicznego), a także 5 spółdzielni i 1 fundacja. W Gminie Jaktorów działało ponadto 25 stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Ważnymi ośrodkami kulturotwórczymi w gminie są biblioteki oraz placówki szkolne. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie, a także jej filia w Międzyborowie udostępniają zebrany księgozbiór.

Ponadto w Gminie Jaktorów organizowane są liczne uroczystości i imprezy kulturalne

WGS84

POLSKA

a

związane z gminą, krzewieniem tradycji i kultury lokalnej. Niektóre z nich, jak na przykład:

Święto Ziemniaka, organizowane są rokrocznie.

Elementami podlegającymi ochronie prawnej na terenie Gminy są: Bolimowsko- Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie) oraz Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy Wydmy Międzyborowskie.

Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki (województwo mazowieckie) został utworzony na mocy uchwały Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. i zaktualizowany późniejszymi rozporządzeniami. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 25.753 ha. Obszar ten jest ważnym ciągiem ekologicznym łączącym tereny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym. Oprócz funkcji korytarza migracyjnego, teren posiada istotne znaczenie kulturowe i rekreacyjno-turystyczne.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wydmy Międzyborowskie powołany został Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Mazowieckiego z 23.01.2001 r. Obszar charakteryzuje się występowaniem wydm będących pozostałością po zlodowaceniu środkowopolskim.

Zespół położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki. Pagórki wydmowe w postaci rozczłonkowanych wałów o nieregularnym kształcie stanowią w okolicznym krajobrazie formy dominujące. Na obszarze występuje głównie drzewostan mieszany składający się z sosny, brzozy i dębu z bogatym podszytem. U podnóża wydm zlokalizowane są także zbiorowiska bagienne ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Na obszarze występuje charakterystyczny mikroklimat dzięki lasom na podłożu piaszczystym i pofałdowanemu terenowi.

  - Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji

W ramach opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 przeprowadzona została inwentaryzacja obiektów budowlanych, w których są wykorzystywane wyroby azbestowo-cementowe. Inwentaryzacją nie zostały objęte wyroby zawierające azbest z klasy I (wyroby miękkie).

Inwentaryzacja została przeprowadzona w trakcie wizyt terenowych z wykorzystaniem podkładów mapowych. Zadaniem inspektorów terenowych było zaznaczenie na wydruku obiektów, które są pokryte płytami azbestowo-cementowymi.

Adresy budynków (tam gdzie to było możliwe), w których wykorzystywane są wyroby azbestowo-cementowe, pozyskane zostały w terenie przez inspektorów terenowych.

W trakcie prac terenowych inspektorzy zgromadzili następujące dane dla każdego z obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi.

- adres obiektu,

- typ płyt azbestowo-cementowych, stanowiących pokrycie dachowe bądź elewację

obiektów,

- stopień nachylenia dachu spośród 2 następujących: płaski i skośny,

- stan płyt azbestowo-cementowych (stopień pilności oceniony wizualnie),

- funkcja budynku,

- inne informacje.

Stan płyt azbestowo-cementowych został oceniony, z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), na podstawie oceny punktowej podanych niżej parametrów:

- sposobu zastosowania azbestu,

- struktury powierzchni wyrobu z azbestem,

- możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem,

- miejsca usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych,

- wykorzystania miejsca /obiektu /urządzenia budowlanego /instalacji przemysłowej.

Powyższa ocena ma charakter uznaniowy i subiektywny. Nie zdejmuje ona z właścicieli nieruchomości obowiązku dokonania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Obowiązki właściciela nieruchomości, zawierającej azbest, zostały opisane w rozdziale 2 Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Powierzchnia dachu pokrytego płytami azbestowo-cementowymi została obliczona w oprogramowaniu geoinformatycznym na podstawie obrysu podstawy budynku z uwzględnieniem informacji o stopniu nachylenia dachu. Analogicznie obliczana była powierzchnia elewacji na podstawie informacji o wysokości budynków, pozyskanych w trakcie prac terenowych. Szacunkowy błąd statystyczny przeliczenia powierzchni dachów i elewacji pokrytych płytami azbestowo-cementowymi może wynosić ±10%.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, kameralnych i z uwzględnieniem materiałów pozyskanych z Urzędu Gminy Jaktorów została opracowana baza zawierająca następujące dane:

- nazwy miejscowości,

- nazwy ulic,

- numery porządkowe budynków,

- typ płyt azbestowo-cementowych w odniesieniu do pojedynczego budynku,

stopień nachylenia dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku,

□

- stan płyt azbestowo-cementowych (stopień pilności usunięcia) w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- funkcja budynku w odniesieniu do pojedynczego budynku,

- powierzchnie dachu / elewacji z płyt azbestowo-cementowych,

- uwagi.

Wyniki prac inwentaryzacyjnych zostały zgromadzone w formie tabeli Excel.

  - Analiza wyników inwentaryzacji wyrobów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Jaktorów

Analizie zostały poddane wyniki inwentaryzacji własnej oraz inne informacje zgromadzone w trakcie opracowania Programu.

W dalszych analizach wykorzystano klasyfikację wyrobów i odpadów powstających z wyrobów, jednostki miary i przeliczniki przyjęte w bazie azbestowej (narzędziu do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki).

    - Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów budowlanych

Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano, iż powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych wynosi 191.964 m2, a pokrycia azbestowo-cementowe wykonane są z płyt płaskich i falistych.

Tabela nr 1 Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów budowlanych

| Lp. | Typ | Kod wyrobu | Powierzchnia [m2] | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | płyty azbestowo-cementowe prasowane typu karo | W01 | 181 563 | 2 360 |
| 2 | płyty azbestowo-cementowe faliste | W02 | 10 401 | 135 |
|  | Razem |  | 191 964 | 2 495 |

Zinwentaryzowane płyty azbestowo-cementowe faliste stanowią ponad 95% łącznej powierzchni płyt azbestowych na terenie Gminy Jaktorów. Mniej niż 5% stanowią płyty płaskie. Łącznie spisanych zostało 2.495 Mg płyt stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych. Szczegółowe zestawienie otrzymanych wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zostały przedstawione w załączniku nr 7 do Programu.

    - Płyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynków

Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono występowania płyt azbestowo-cementowych w elewacjach budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Jaktorów.

    - Rury i złącza azbestowo-cementowe w sieciach

Urząd Gminy Jaktorów nie posiada informacji na temat wykorzystywanych rur i złączy azbestowych na terenie Gminy.

    - Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest

Na terenie Gminy Jaktorów nie ma dróg utwardzonych odpadami zawierającymi

azbest.

  - Rozmieszczenie przestrzenne płyt azbestowo-cementowych, stanowiących pokrycia dachów obiektów budowlanych

Strukturę rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych w podziale na poszczególne miejscowości Gminy Jaktorów przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 Wyniki inwentaryzacji dachów z płyt azbestowo-cementowych w podziale na miejscowości Gminy Jaktorów

| Lp. | Miejscowość | Ilość wyrobów azbestowych [m2] | Ilość wyrobów azbestowych [Mg] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieganów | 19 468 | 253 | 10,1 |
| 2 | Budy Michałowskie | 10 237 | 133 | 5,3 |
| 3 | Budy Zosine | 16 106 | 209 | 8,4 |
| 4 | Budy-Grzybek | 19 492 | 253 | 10,2 |
| 5 | Chylice | 11 193 | 146 | 5,8 |
| 6 | Chylice-Kolonia | 16 601 | 216 | 8,6 |
| 7 | Chyliczki | 3 221 | 42 | 1,7 |
| 8 | Grądy | 5 858 | 76 | 3,1 |
| 9 | Henryszew | 4 723 | 61 | 2,5 |
| 10 | Jaktorów | 16 981 | 221 | 8,8 |
| 11 | Jaktorów-Kolonia | 18 911 | 246 | 9,9 |
| 12 | Mariampol | 4 168 | 54 | 2,2 |
| 13 | Międzyborów | 6 018 | 78 | 3,1 |
| 14 | Sade Budy | 18 421 | 239 | 9,6 |
| 15 | Stare Budy | 20 566 | 267 | 10,7 |
|  | Razem | 191 964 | 2 494 | 100,0 |

□

Najwięcej budynków z pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt azbestowo- cementowych znajduje się w miejscowościach: Stare Budy, Budy-Grzybek, Bieganów, Jaktorów-Kolonia, Sade Budy, Jaktorów, Chylice-Kolonia i Budy Zosine. Stanowią one niemal 73,6% łącznej ilości płyt azbestowo-cementowych na terenie gminy Jaktorów.

Strukturę rozmieszczenia pokryć dachowych budynków wykonanych z płyt azbestowo-cementowych w podziale na poszczególne ulice w miejscowościach Gminy Jaktorów przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Wyniki inwentaryzacji w podziale na ulice w miejscowościach Gminy Jaktorów

| Miejscowość | Ulica | Mość [m2] | Ilość [Mg] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budy Zosine | Armii Krajowej | 1 926 | 25 | 12 |
|  | Żołnierzy Grupy Kampinos | 309 | 4 | 1,9 |
|  | - | 13 871 | 180 | 86,1 |
| Budy Zosine Suma |  | 16 106 | 209 | 100 |
| Budy-Grzybek | Baranowskiego | 1 027 | 13 | 5,3 |
|  | Chełmońskiego | 1 012 | 13 | 5,2 |
|  | Grabiańskiego | 167 | 2 | 0,9 |
|  | Kiepury | 502 | 7 | 2,6 |
|  | Kolberga | 457 | 6 | 2,3 |
|  | Kossaka | 976 | 13 | 5,0 |
|  | Leśna | 143 | 2 | 0,7 |
|  | Matejki | 110 | 1 | 0,6 |
|  | Moniuszki | 651 | 8 | 3,3 |
|  | Podkowińskiego | 178 | 2 | 0,9 |
|  | Potockiego | 6 353 | 83 | 32,6 |
|  | Rowickiego | 755 | 10 | 3,9 |
|  | Świderskiego | 977 | 13 | 5,0 |
|  | Wyczółkowskiego | 1 993 | 26 | 10,2 |
|  | - | 4 191 | 54 | 21,5 |
| Budy-Grzybek Suma |  | 19 492 | 253 | 100 |
| Chylice | Alpejska | 1 837 | 24 | 16,4 |
|  | Chełmońskiego | 697 | 9 | 6,2 |
|  | Cicha | 167 | 2 | 1,5 |
|  | Gdyńska | 948 | 12 | 8,5 |
|  | Konopnickiej | 416 | 5 | 3,7 |
|  | Kukuczki | 612 | 8 | 5,5 |
|  | Leśmiana | 299 | 4 | 2,7 |
|  | Ogrodowa | 1 858 | 24 | 16,6 |
|  | Polskiego Związku Ludowego | 176 | 2 | 1,6 |
|  | Stanisławskiego | 83 | 1 | 0,7 |
|  | Władysława Jagiełły | 2 021 | 26 | 18,1 |
|  | Wojska Polskiego | 1 528 | 20 | 13,7 |
|  | Wojtkiewicza | 370 | 5 | 3,3 |
| Chylice Suma |  | 11 193 | 146 | 100 |

| Miejscowość | Ulica | Mość [m2] | Ilość [Mg] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chylice-Kolonia | 1-go Maja | 448 | 6 | 2,7 |
|  | 3-go Maja | 1 154 | 15 | 7,0 |
|  | Andersa | 367 | 5 | 2,2 |
|  | Chełmońskiego | 1 444 | 19 | 8,7 |
|  | Cygańskiej | 319 | 4 | 1,9 |
|  | Gdyńska | 859 | 11 | 5,2 |
|  | Górnośląska | 107 | 1 | 0,6 |
|  | Konopnickiej | 942 | 12 | 5,7 |
|  | Książęca | 188 | 2 | 1,1 |
|  | Mickiewicza | 715 | 9 | 4,3 |
|  | Miodowa | 1 120 | 15 | 6,7 |
|  | Ogrodowa | 282 | 4 | 1,7 |
|  | Orzeszkowej | 818 | 11 | 4,9 |
|  | Parkowa | 3 054 | 40 | 18,4 |
|  | Polskiego Związku Ludowego | 26 | 0 | 0,2 |
|  | Pomorska | 926 | 12 | 5,6 |
|  | Poznańska | 426 | 6 | 2,6 |
|  | Skorupki | 595 | 8 | 3,6 |
|  | Słowackiego | 171 | 2 | 1,0 |
|  | Warszawska | 995 | 13 | 6,0 |
|  | Wojska Polskiego | 1 002 | 13 | 6,0 |
|  | Wybickiego | 64 | 1 | 0,4 |
|  | Zamkowa | 404 | 5 | 2,4 |
| Chylice-Kolonia Suma |  | 16 601 | 216 | 100 |
| Chyliczki | Władysława Jagiełły | 3 221 | 42 | 100 |
| Chyliczki Suma |  | 3 221 | 42 | 100 |
| Grądy | 3-go Maja | 324 | 4 | 5,5 |
|  | Armii Andersa | 164 | 2 | 2,8 |
|  | Kresowa | 61 | 1 | 1,0 |
|  | Topolowa | 2 870 | 37 | 49,0 |
|  | - | 2 439 | 32 | 41,6 |
| Grądy Suma |  | 5 858 | 76 | 100 |
| Henryszew | 11-go Listopada | 251 | 3 | 5,3 |
|  | Armii Ludowej | 66 | 1 | 1,4 |
|  | Spokojna | 478 | 6 | 10,1 |
|  | Topolowa | 2 121 | 28 | 44,9 |
|  | - | 1 807 | 23 | 38,3 |
| Henryszew Suma |  | 4 723 | 61 | 100 |
| Jaktorów | Błotna | 3 975 | 52 | 23,4 |
|  | Chełmońskiego | 738 | 10 | 4,3 |
|  | Chmielowskiego | 144 | 2 | 0,8 |
|  | Fabryczna | 321 | 4 | 1,9 |
|  | Jazdy Polskiej | 723 | 9 | 4,3 |

| Miejscowość | Ulica | Mość [m2] | Ilość [Mg] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaktorów | Kawalerii Polskiej | 843 | 11 | 5,0 |
|  | Kolejowa | 202 | 3 | 1,2 |
|  | Ostatniego Tura | 542 | 7 | 3,2 |
|  | Pomorska | 2 282 | 30 | 13,4 |
|  | Potockiego | 88 | 1 | 0,5 |
|  | Powstańców | 590 | 8 | 3,5 |
|  | Skokowskiego | 1 648 | 21 | 9,7 |
|  | Skrzetuskiego | 86 | 1 | 0,5 |
|  | Traugutta | 842 | 11 | 5,0 |
|  | Ułanów | 3 877 | 50 | 22,8 |
| Jaktorów Suma |  | 16 981 | 221 | 100 |
| Jaktorów-Kolonia | Armii Krajowej | 977 | 13 | 5,2 |
|  | Baranowskiego | 1 566 | 20 | 8,3 |
|  | Kleeberga | 1 982 | 26 | 10,5 |
|  | Kutrzeby | 1 335 | 17 | 7,1 |
|  | Moniuszki | 457 | 6 | 2,4 |
|  | Nowowiejskiego | 1 313 | 17 | 6,9 |
|  | Okulickiego | 1 453 | 19 | 7,7 |
|  | Potockiego | 140 | 2 | 0,7 |
|  | Skokowskiego | 5 021 | 65 | 26,6 |
|  | Wysockiego | 1 990 | 26 | 10,5 |
|  | Żyrardowska | 1 976 | 26 | 10,4 |
| Jaktorów-Kolonia Suma |  | 18 911 | 246 | 100 |
| Międzyborów | 1-go Maja | 389 | 5 | 6,5 |
|  | 22-go Lipca | 123 | 2 | 2,0 |
|  | Armii Krajowej | 371 | 5 | 6,2 |
|  | Armii Ludowej | 119 | 2 | 2,0 |
|  | Bohaterów | 198 | 3 | 3,3 |
|  | Chełmońskiego | 326 | 4 | 5,4 |
|  | Chopina | 323 | 4 | 5,4 |
|  | Golczyka | 95 | 1 | 1,6 |
|  | Kościuszki | 244 | 3 | 4,1 |
|  | Matejki | 109 | 1 | 1,8 |
|  | Mickiewicza | 331 | 4 | 5,5 |
|  | Moniuszki | 162 | 2 | 2,7 |
|  | Okrężna | 949 | 12 | 15,8 |
|  | Paderewskiego | 294 | 4 | 4,9 |
|  | Partyzantów | 80 | 1 | 1,3 |
|  | Poniatowskiego | 962 | 13 | 16 |
|  | Skłodowskiej | 116 | 2 | 1,9 |
|  | Świerczewskiego | 141 | 2 | 2,3 |
|  | Żwirki i Wigury | 489 | 6 | 8,1 |
| Międzyborów Suma |  | 6 018 | 78 | 100 |

□

W miejscowości Budy-Grzybek najwięcej budynków z pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt azbestowo-cementowych znajduje się przy ul. Potockiego oraz ul. Wyczółkowskiego. Stanowią one prawie 43% łącznej ilości wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w miejscowości Budy-Grzybek.

Najwięcej budynków z pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt azbestowo- cementowych w miejscowości Chylice-Kolonia znajduje się przy ul. Chełmońskiego, ul. Konopnickiej, ul. Miodowej, ul. Parkowej, ul. Warszawskiej oraz ul. Wojska Polskiego. Stanowią one ponad 51,5% łącznej ilości wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w miejscowości Jaktorów.

W miejscowości Jaktorów najwięcej budynków z pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt azbestowo-cementowych znajduje się przy ul. Błotnej, ul. Pomorskiej oraz ul. Ułanów. Stanowią one 59,7% łącznej ilości wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w miejscowości Jaktorów.

W miejscowości Jaktorów-Kolonia najwięcej budynków z pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt azbestowo-cementowych znajduje się przy ul. Kleeberga, ul. Kutrzeby, ul. Nowowiejskiego, ul. Okulickiego, ul. Skokowskiego, ul. Wysockiego oraz ul. Żyrardowskiej. Stanowią one ponad 79,7% łącznej ilości wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w miejscowości Jaktorów-Kolonia.

Najwięcej budynków z pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt azbestowo- cementowych w miejscowości Sade Budy znajduje się przy ul. Długiej, ul. Kościuszki, ul. Królowej Marysieńki, ul. Pułaskiego oraz ul. Władysława Jagiełły. Stanowią one ponad 63,2% łącznej ilości wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w miejscowości Jaktorów.

- Stan techniczny wyrobów zawierających azbest

W trakcie wizyt terenowych zgromadzone zostały informacje o stanie płyt azbestowo- cementowych. Oceny dokonano dla określenia stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli nr 4.

□

Tabela nr 4 Wyniki inwentaryzacji dachów obiektów budowlanych według stopni pilności usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy Jaktorów

| Lp. | Stopień pilności | Opis | Powierzchnia [m2] | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie | 0 | 0 |
| 2 | II | ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku | 0 | 0 |
| 3 | III | ponowna ocena w terminie do 5 lat | 191 964 | 2 494 |
| Razem | 191 964 | 2 494 |

Wizualna ocena jakości wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych na terenie Gminy Jaktorów, zgodnie ze stopniem pilności wykazała, że:

- nie ma wyrobów azbestowych, które wymagają wymiany lub naprawy bezzwłocznie, tj. zostały zaliczone do I stopnia pilności,

- nie ma wyrobów, które wymagają ponownej oceny w czasie do jednego roku, tj. uzyskały II stopień pilności,

- wszystkie wyroby azbestowe wymagają ponownej oceny w terminie do 5 lat, tj. zostały zaliczone do III stopnia pilności.

- Struktura własnościowa obiektów, w których wykorzystywane są wyroby azbestowe

Na podstawie informacji z Urzędu Gminy Jaktorów o rodzaju własności poszczególnych obiektów, przygotowano analizę wyników inwentaryzacji w podziale na typ własności.

Tabela nr 5 Struktura własnościowa obiektów, w których są wykorzystywane wyroby azbestowe

| Lp. | Typ własności | Powierzchnia [m2] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prywatna | 185 577 | 96,7 |
| 2 | Skarbu Państwa | 6 387 | 3,3 |
|  | Razem | 191 964 | 100 |

Większość budynków pokrytych płytami azbestowo-cementowymi jest własnością prywatną. Stanowią one prawie 97% łącznej powierzchni zinwentaryzowanych płyt

□

azbestowo-cementowych. Ponad 3% stanowią pokrycia dachowe obiektów należących do Skarbu Państwa.

- Obiekty użyteczności publicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz 1422) budynkami użyteczności publicznej są budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także budynki biurowe lub socjalne.

Wizyty terenowe wykazały, że żaden z budynków użyteczności publicznej spośród znajdujących się na terenie Gminy Jaktorów nie jest pokryty płytami azbestowo- cementowymi.

□

- Analiza aktualnego stanu użytkowania wyrobów zawierających azbest

Analiza stanu użytkowania wyrobów zawierających azbest obejmuje:

- powierzchnie dachów wykonanych z płyt azbestowo-cementowych na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Jaktorów,

- rodzaje obiektów budowlanych pokrytych wyrobami azbestowymi.

Wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jaktorów, wykazała wykorzystywanie 191.964 m2 wyrobów azbestowych. Porównanie liczby obiektów budowlanych oraz powierzchni płyt azbestowo-cementowych zinwentaryzowanych na terenie Gminy Jaktorów przedstawiono na wykresie nr 1.

Wykres nr 1 Porównanie ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Jaktorów

Na mapie nr 1 przedstawiono rozmieszczenie wyrobów azbestowych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych Gminy Jaktorów.

- Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

  - Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Agencja Ochrony Środowiska USA (Environmental Protection Agency - EPA) opublikowała szereg dokumentów, w których zawarte są zasady informowania o ryzyku. Powszechnie przyjęto siedem podstawowych zasad:

- Akceptuj i angażuj społeczność jako równorzędnego partnera.

- Starannie planuj sposób przekazywania informacji o zagrożeniu, następnie oceniaj

wyniki komunikowania się.

- Uważnie słuchaj tego, co mają ci do przekazania inni.

- Bądź uczciwy, szczery i otwarty.

- Koordynuj wysiłki i współpracuj z innymi w procesie przekazywania informacji.

- Nawiązuj współpracę ze środkami masowego przekazu i przekazuj informacje

zgodnie z regułami środków masowego przekazu.

- Mów jasno i życzliwie.

Powodzenie realizacji działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody podejmowanych przez władze Gminy Jaktorów, w dużej mierze zależy od świadomości, aktywności i zmiany nawyków lokalnej społeczności. Program edukacyjny realizowany jest przez władze Gminy na różnych płaszczyznach i różnymi metodami poprzez ulotki, foldery, konkursy i festyny.

  - Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców Gminy Jaktorów

Planowane działania informacyjne o postępowaniu z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest mają na celu przekazanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o azbeście. Mogą zostać podjęte z wykorzystaniem istniejących już kanałów dystrybucji:

- Tablice informacyjne w Urzędzie Gminy Jaktorów z notatkami o:

- obowiązkach dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji i złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest (załącznik 2),

- obowiązku sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik 3),

- zagrożeniach i skutkach dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego w przypadku niewłaściwego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

firmach, zajmujących się usuwaniem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (dane adresowe i telefon kontaktowy),

WGS84

POLSKA

a

- możliwościach finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest.

- Akcje edukacyjne, mające na celu nauczenie młodzieży rozpoznawania wyrobów zawierających azbest, poinformowanie o szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego oraz konieczności unieszkodliwienia azbestu do końca 2032 r. Akcje te powinny być prowadzone w szkołach w ramach zajęć lekcyjnych.

- Konkursy organizowane przez dyrektorów szkół, np. zaprojektowanie ulotki informacyjnej czy plakatu. Praca nagrodzona zostanie powielona w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i udostępniona na tablicy w Urzędzie Gminy Jaktorów.

- Organizowane corocznie festyny oraz koncerty i imprezy okolicznościowe, w trakcie których szczególna uwaga zwrócona będzie na identyfikację „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych oraz szkodliwość azbestu dla zdrowia człowieka.

Wszystkie akcje informacyjne i edukacyjne powinny być prowadzone równolegle na stronie internetowej Gminy Jaktorów.

  - Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest mogą być bezpiecznie usuwane i eliminowane z terenu Gminy Jaktorów przez przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  - Unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W województwie mazowieckim odpady azbestowe deponowane są na składowisku odpadów zawierających azbest w Rachocinie w Gminie Sierpc.

Według dostępnych danych wolna pojemność składowiska w Rachocinie wynosi 44.300 m3. Składowisko to położone jest w odległości ok. 130 kilometrów od Gminy Jaktorów. Koszt składowania odpadów zawierających azbest wynosi minimum 360 zł/Mg netto. W odległości ok. 50 km od Gminy Jaktorów zlokalizowane jest także składowisko w województwie łódzkim w Gminie Rawa Mazowiecka w miejscowości Pukinin o wolnej pojemności 10.028 m3. Składowiska przyjmują jeden rodzaj odpadów azbestowych - materiały konstrukcyjne zawierające azbest (17 06 05*).

Ze względu na dostępność i odległość składowisk najbardziej dogodnym miejscem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i powstałych w wyniku realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów

□

na lata 2016-2032 jest składowisko w Pukininie. Przestrzenne rozmieszczenie składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest w Polsce zostało zamieszczone na mapie nr 2.

Mapa nr 2 Rozmieszczenie składowisk przyjmujących odpady azbestowe w Polsce

- Harmonogram realizacji Programu

Na mocy polskiego prawa wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 r. Zgodnie z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do 2032 roku.

Harmonogram realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 podzielono na 2 etapy, tj.:

- etap: lata 2016-2022,

- etap: lata 2023-2032.

Podział ten jest zbieżny z harmonogramem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Zdecydowano o przyjęciu analogicznych etapów realizacji zadania w kontekście możliwości monitorowania jego realizacji w porównaniu z programami nadrzędnymi.

Tabela nr 6 Harmonogram realizacji Programu w podziale na 2 etapy

| Lp. | Zadania | Etap I | Etap II |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2022 | 2023-2032 |
| Zadania organizacyjne |
| 1 | Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest |  |  |
| 2 | Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 |  |  |
| 3 | Implementacja danych do bazy azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl) |  |  |
| 4 | Stała aktualizacja bazy danych * |  |  |
| 5 | Zapewnienie środków finansowych na realizację Programu |  |  |
| 6 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych |  |  |
| 7 | Aktualizacja Programu |  |  |

Inwentaryzacja (zadanie nr 1), Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 (zadanie nr 2) oraz opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest (zadanie nr 3) zostały wykonane w 2015 r., co umożliwiło rozpoczęcie procesu monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych (zadanie nr 6).

- Koszty realizacji Programu

Całkowite koszty realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 obejmują nakłady poniesione na:

- akcje informacyjno-edukacyjne,

- koszty aktualizacji Programu,

- koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych,

- koszty wykonania nowych pokryć dachowych.

Koszty te będą ponoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, osoby prawne oraz Gminę Jaktorów w odniesieniu do własnych obiektów.

- Akcje informacyjno-edukacyjne

Zadania organizacyjne, polegające na stałej aktualizacji bazy danych, informowaniu mieszkańców i przedsiębiorców o ich obowiązkach, szkodliwości azbestu oraz możliwościach pozyskania dofinansowania na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest, a także monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych będą wykonane przez pracowników Urzędu Gminy Jaktorów.

- Aktualizacja Programu

Założono, że w trakcie realizacji Programu wykonane zostaną po dwie aktualizacje w I i II etapie realizacji Programu, ponieważ wszystkim zinwentaryzowanym wyrobom zawierającym azbest został przypisany III stopień pilności usunięcia, czyli wymagana jest ponowna ocena stanu technicznego w ciągu 5 lat.

- Koszty usunięcia i wymiany płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych

obiektów budowlanych

Do oszacowania kosztów usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Jaktorów przyjęto, że powierzchnia zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe obiektów wynosi 191.964 m2.

Założono, że średni koszt demontażu wyrobów azbestowych wynosi 10 zł za 1 m2, natomiast koszt załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku wynosi 360 zł brutto za 1 Mg. Został on wyliczony na podstawie informacji o kosztach usuwania i unieszkodliwiania azbestu proponowanych przez firmy prowadzące działalność w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

□

Jako średni koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego przyjęto 50 zł brutto za 1 m2 nowego pokrycia wykonanego z blachodachówki. Dane te zostały pozyskane od producentów i firm dekarskich. W przypadku wykorzystania innych materiałów szacowane koszty mogą ulec zmianie.

Tabela nr 7 Nakłady finansowe na usunięcie płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych (w zł)

| Lp. | tytuł | I etap 2016-2022 | II etap 2023-2032 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | demontaż i transport wyrobów zawierających azbest | 959 820 | 959 820 | 1 919 640 |
| 2 | unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 380 160 | 380 160 | 760 320 |
| 3 | zakup i montaż nowego pokrycia dachowego | 4799100 | 4 799 100 | 9 598 200 |
|  | Razem | 6 139 080 | 6 139 080 | 12 278 160 |

Oszacowane koszty usunięcia wyrobów azbestowych z pokryć dachowych obiektów budowlanych wynoszą ponad 12,3 mln zł, w tym prawie 1,9 mln zł za demontaż i transport wyrobów azbestowych i ok. 760 tys. zł za unieszkodliwienie odpadów azbestowych na uprawnionym składowisku.

- Całkowite koszty realizacji Programu

Całkowite koszty realizacji Programu w latach 2016-2032 obejmują nakłady finansowe na akcje informacyjno-edukacyjne, aktualizację Programu oraz usunięcie i wymianę pokryć dachowych.

Tabela nr 8 Szacunkowe całkowite koszty realizacji Programu (w zł)

| Lp. | Tytuł | Etap I | Etap II | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | akcje informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Jaktorów | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 | aktualizacja Programu | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 | wymiana pokryć dachowych | 6 139 080 | 6 139 080 | 12 278 160 |
|  | Razem | 6 159 080 | 6 159 080 | 12 318 160 |

Prognozowane całkowite koszty realizacji Programu w latach 2016-2032 wynoszą 12.318.160 zł, z czego prawie 100% stanowią koszty wymiany pokryć dachowych.

- Źródła finansowania realizacji Programu

W wyniku analizy dostępnych instrumentów finansowania ochrony środowiska wybrano te, które mogą zostać wykorzystane w celu dofinansowania realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 oraz opracowano prognozowaną strukturę finansowania realizacji Programu.

Możliwymi źródłami finansowania realizacji Programu są środki własne Gminy Jaktorów, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredyty preferencyjne z Banku Gospodarki Żywnościowej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

8.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39

e-mail: poczta@wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

Na liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 r. w ramach programu Ochrona Ziemi przedmiotem dofinansowania jest realizacja planów usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego.

Program priorytetowy „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz ich jednostek podległych, pozostałych osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania, zaś osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe) nie prowadzące działalności gospodarczej powinny składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy. Dopuszczono również możliwość złożenia przez gminę jednego wniosku obejmującego zarówno obiekty stanowiące własność osób fizycznych, jak i obiekty będące własnością gminy.

Zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu dofinansowywane są dla jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (z możliwością uzupełnienia do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki), przy czym koszty jednostkowe w roku 2015 nie mogły przekroczyć 900 zł/Mg (lub 12 zł/m2) demontowanych wyrobów azbestowych wraz z ich utylizacją, a także 600 zł/Mg (lub 8 zł/m2) utylizowanych odpadów azbestowych (bez ich demontażu). W przypadku

□

wyczerpania się środków dotacyjnych istnieje możliwość udzielenia dofinansowania wyłącznie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się demontaż płyt azbestowych i ich zbiórkę, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Nie stanowią kosztów kwalifikowanych koszty nowych pokryć dachowych.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył marszałkowi lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Wykonawca powinien zostać wybrany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wnioskodawca ubiegający się

- dofinansowanie zobowiązany jest do uzyskania od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac, a firma realizująca zadanie zobowiązana jest do posiadania stosownych zezwoleń na transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego jest przedłożenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

8.2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank BGŻ S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

tel. 22 860 40 00, faks 22 860 50 00

www.bgz.pl

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) współpracuje z Agencją Restrukturyzacji

- Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych. Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. Nr 22, poz. 121. z późn. zm.).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt preferencyjny są:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne,

- osoby, nie posiadające osobowości prawnej,

które rozpoczynają działalność lub prowadzą działalność w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych.

□

Przedmiotem kredytowania w ramach linii o symbolu nIP zgodnie z Warunkami i zasadami udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych m.in. mogą być objęte koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych, w tym wyrobów azbestowych, pod warunkiem realizowania inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów służących do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Warunki kredytowania są następujące:

- oprocentowanie: oprocentowanie kredytów z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Wysokość oprocentowania płaconego przez Kredytobiorcę we wszystkich liniach kredytowych wynosi 0,4 pełnego oprocentowania kredytu (nie mniej niż 3%). Pozostałą kwotę płaci ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytu.

- kwota kredytu: nie może przekroczyć:

- 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4.000.000 zł,

- 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej i wynosić więcej 8.000.000 zł,

- 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych i wynosić więcej niż 16.000.000 zł,

- łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) i b) nie może przekroczyć

- 000 zł,

- łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) - c) nie może przekroczyć

- 000 zł.

- okres kredytowania: do 8 lat,

- okres karencji: do 2 lat.

Przy ubieganiu się o kredyt preferencyjny należy przedstawić plan inwestycji, zgodny ze wzorem ARiMR, złożyć w Banku BGŻ wniosek o kredyt wraz z planem inwestycji oraz stosownymi oświadczeniami zgodnymi ze wzorami ARiMR oraz przedstawić inne wymagane przez Bank dokumenty.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 1 tel.: 22 734 51 10, faks: 22 734 02 94 www.arimr.gov.pl e-mail: info@arimr.gov.pl

□

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

W ramach PROW 2014-2020 przewidziano działanie pn. Inwestycje w środki trwałe, podzadanie 7.5.1. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych). W ramach poddziałania1 - Modernizacja gospodarstw rolnych zakres wsparcia obejmuje m.in. inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Restrukturyzacja gospodarstwa powinna prowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Beneficjentem działania może być rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników.

Wsparcie objęte są gospodarstwa do 300 ha:

- do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych rolników i inwestycji

zbiorowych albo

- do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku innych beneficjentów,

- nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta, na jedno gospodarstwo (w tym na realizacje projektów zbiorowych), w okresie realizacji Programu wynosi do 500.000 zł na inwestycje związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi, w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęcą oraz do 200.000 zł pozostałe.

- Struktura finansowania realizacji Programu

Do opracowania prognozowanej struktury finansowania Programu przyjęto następujące założenia:

Z budżetu Gminy Jaktorów finansowane będą akcje informacyjno-edukacyjne oraz

aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych.

- Środki przewidziane w budżecie gminy w każdym roku realizacji Programu będą wynosiły ok. 8 tys. zł.

- Około 85% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów z wykorzystaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Około 5% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia w danym roku zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez właścicieli obiektów z wykorzystaniem preferencyjnego dofinansowania z Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarki Żywnościowej.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w kolejnych latach będą oferowały dofinansowanie zadań, polegających na bezpiecznym usuwaniu azbestu.

- Oferty Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarki Żywnościowej w kolejnych latach będą obejmowały kredyty, z których można sfinansować zakup i montaż nowego pokrycia dachowego i wykonania termomodernizacji budynków.

Tabela nr 9 Prognozowana struktura finansowania realizacji Programu (w zł)

| ¦Lp. | Potencjalne źródło finansowania | 2016-2022 | 2023-2032 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budżet Gminy Jaktorów | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 | Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska | 66 999 | 66 999 | 133 998 |
| 3 | Kredyty w BOŚ i BGŻ | 306 954 | 306 954 | 613 908 |
| 4 | Środki własne właścicieli obiektów | 5 765 127 | 5 765 127 | 11 530 254 |
|  | Razem | 6 159 080 | 6 159 080 | 12 318 160 |

- Monitoring procesu realizacji Programu

Monitoring realizacji zadań Programu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest, a w szczególności:

- wyników przeprowadzonych inwentaryzacji wyrobów azbestowych, ich stanu

technicznego i lokalizacji na terenie Gminy Jaktorów,

- ilości usuniętych wyrobów i wytworzonych odpadów zawierających azbest.

Monitoring Programu prowadzony będzie z wykorzystaniem bazy danych.

Monitoring realizacji Programu pozwoli na bieżącą analizę oraz kontrolę zgodności założonego harmonogramu wykonania zadań z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez właścicieli poszczególnych obiektów. Każda zmiana w zakresie liczby budynków pokrytych płytami azbestowo-cementowymi, ilości czy też stanu wyrobów zawierających azbest zgłoszona przez właściciela budynku czy wykorzystującego wyroby azbestowe, zostanie naniesiona w bazie danych prowadzonej w Urzędzie Gminy Jaktorów, co umożliwi bieżącą aktualizację bazy.

W celu efektywnego monitorowania przyjęto wskaźniki, służące ocenie wdrażania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032.

Tabela nr 10 Wskaźniki oceny wdrażania Programu

| Lp. | Wskaźniki oceny | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masa wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni gminy | Mg/km2 |
| 2 | Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | Mg/rok |
| 3 | Liczba „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi | szt. |

Na podstawie bazy danych o lokalizacji i powierzchni pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych powyżej wskaźników oceny wdrażania Programu, możliwe będzie monitorowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032, jak również realizacja zadań określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Dla aktualnego stanu użytkowania wyrobów zawierających azbest, stanowiącego podstawę do opracowania niniejszego Programu, wartości wskaźników monitorowania przedstawiają się następująco:

wskaźnik masy wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy Jaktorów

□

powinien ulegać zmniejszeniu w każdym roku realizacji Programu, począwszy od wartości bazowej wynoszącej 45 Mg/km2 w 2015 r.

- wskaźnik ilości unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w [Mg/rok] przy założeniu równomierności rozłożenia procesu w każdym roku realizacji poszczególnych etapów Programu powinien wynosić 138,6.

wskaźnik liczby „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi na terenie Gminy Jaktorów w roku bazowym wynosi 0. Jest to szczególnie wrażliwy wskaźnik w monitorowaniu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. Należy zwrócić szczególną uwagę, m.in. poprzez działania informacyjno-edukacyjne, aby wyroby azbestowe po zdemontowaniu trafiły na składowisko, przyjmujące odpady azbestowe. Wszelkie miejsca, w których ujawniono magazynowanie wyrobów zawierających azbest są na bieżąco usuwane przez Gminę Jaktorów.

- Podsumowanie

Głównym celem opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016-2032 jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie.

W trakcie inwentaryzacji pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo- cementowych na terenie gminy Jaktorów pozyskano informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w mieście. Na podstawie uzyskanych wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie gminy znajduje się 191.964 m2 płyt azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 2.495 Mg.

Odpady azbestowe z terenu gminy Jaktorów mogą być przyjmowane na składowisku w Rachocinie lub Pukininie, a także na pozostałych składowiskach w Polsce.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 roku. Przyjęto harmonogram zgodny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych oraz elementy konstrukcyjne budynków przyjęto, iż w każdym roku realizacji Programu powinno być usuwane i unieszkodliwiane ok. 139 Mg odpadów z wyrobów zawierających azbest.

Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest (łącznie z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych) wynoszą ok. 12,3 mln zł. Należy podkreślić, iż koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych stanowią prawie 100% kosztów realizacji Programu. Przewiduje się, że koszty te będą pokrywane głównie przez właścicieli obiektów. Możliwe jest również wykorzystanie źródeł zewnętrznych finansowania części działań, polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów azbestowych, tj. funduszy własnych Gminy Jaktorów, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytów preferencyjnych z Banku Ochrony Środowiska S.A i Banku Gospodarki Żywnościowej, a także środków przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Monitoring Programu powinien być prowadzony w odniesieniu do poszczególnych budynków, co pozwoli na zaplanowanie i weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu.

- Wykorzystane akty prawne i materiały Akty prawne

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, Dz. U. Nr 216, poz. 1824,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. Nr 162, poz. 1089,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U., poz. 817,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. nr 71, poz. 649,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. poz. 926,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz. U. Nr 249, poz. 1673,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, Dz. U., poz.523,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2014 r., poz. 1923,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz. U. z 2013 r., poz. 24,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest, Dz. U. z 2013 r., poz. 25,

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, Dz. U. z 2015 r., poz. 320,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, Dz. U. z 2014 r., poz. 304,

□

- Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U., poz. 815.

Materiały, opracowania i dokumenty

- „Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, red. Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Łódź, 2004,

- „Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest”, red. Jerzy Dyczek, Materiały specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Kraków, 26-27.06.2003,

- „Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001,

- Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl,

- Baza azbestowa, www.bazaazbestowa.gov.pl,

- Gminny plan usuwania wyrobów zawierających azbest - wzór, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2007,

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023,

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa, 2010,

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego,

- Strona internetowa ARiMR, www.arimr.gov.pl,

- Strona internetowa BGŻ, www.bgz.pl,

- Strona internetowa BOŚ, www.bosbank.pl,

- Strona internetowa Gminy Jaktorów www.jaktorow.pl

- Strona internetowa powiatu grodziskiego www.powiat-grodziski.pl

- Strona internetowa www.bazaazbestowa.pl

Strona internetowa GDOS www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy,www.gdos.gov.pl,

- Spis tabel, wykresów, map i załączników Spis tabel

Tabela nr 1 Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów

budowlanych	22

Tabela nr 2 Wyniki inwentaryzacji dachów z płyt azbestowo-cementowych w podziale na

miejscowości Gminy Jaktorów	23

Tabela nr 3 Wyniki inwentaryzacji w podziale na ulice w miejscowościach Gminy Jaktorów	24

Tabela nr 4 Wyniki inwentaryzacji dachów obiektów budowlanych według stopni pilności

usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy Jaktorów	29

Tabela nr 5 Struktura własnościowa obiektów, w których są wykorzystywane wyroby

azbestowe	29

Tabela nr 6 Harmonogram realizacji Programu w podziale na 2 etapy	36

Tabela nr 7 Nakłady finansowe na usunięcie płyt azbestowo-cementowych stanowiących

pokrycia dachowe obiektów budowlanych (w zł)	39

Tabela nr 8 Szacunkowe całkowite koszty realizacji Programu (w zł)	39

Tabela nr 9 Prognozowana struktura finansowania realizacji Programu (w zł)	44

Tabela nr 10 Wskaźniki oceny wdrażania Programu	45

Gminy Jaktorów	31

Spis map

Mapa nr 1 Wyroby azbestowe w obrębach ewidencyjnych Gminy Jaktorów	32

Mapa nr 2 Rozmieszczenie składowisk przyjmujących odpady azbestowe w Polsce	35

Spis załączników

cementowych oraz dróg utwardzonych odpadami azbestowymi	51

Załącznik 2. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest	52

Załącznik 3. Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest	54

Załącznik 4. Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska	56

Załącznik 5. Karta ewidencji odpadu	52

Załącznik 6. Karta przekazania odpadu	59

Załącznik 7. Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji	60

WGS84

POLSKA

a

Załącznik 1. Wzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo-cementowych oraz dróg utwardzonych odpadami azbestowymi

Pomieszczenie zawiera azbest*

UWAGA!

ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pyłu azbestu stanowi

niebezpieczeństwo dla zdrowiał

Postępuj zgodnie z przepisami
I zasadami bezpieczeństwa
I higieny pracy

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest.

Wszystkie instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;

- oznakowanie powinno składać się z:

- części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

- części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny;

- jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

Wzór oznakowania dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest przed
wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest, ale niezabezpieczonych trwale przed emisją włókien azbestu

UWAGA! DROGA ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pyłu
azbestu stanowi
niebezpieczeństwo
dla zdrowia!

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 30 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;

- oznakowanie powinno składać się z:

- części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny.

Załącznik 2. Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1* 1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2*:

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

- Rodzaj zabudowy3*:

- Numer działki ewidencyjnej4*:

- Numer obrębu ewidencyjnego4*:

- Nazwa, rodzaj wyrobu5*:

- Mość posiadanych wyrobów6*:

- Stopień pilności7*:

- Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8*: a* nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

- Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

- Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6*:

(podpis*

data

- Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

- Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek

mieszkalno-gospodarczy, inny.

- Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

- Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe	obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem	wyrobów	ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

- Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

- Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr

1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

- Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego

ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

□

Załącznik 3. Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy1':

Numer działki ewidencyjnej2':

Numer obrębu ewidencyjnego2':

Nazwa, rodzaj wyrobu3':

Ilość wyrobów4':

Data sporządzenia poprzedniej oceny5':

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| i | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| i | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3' | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk' | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Właściciel/Zarządca

(podpis)

(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

- Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

- Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

- Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

□

Załącznik 4. Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Gmina:	 Informacje za okres:

Powiat:	 określające stan na dzień:

| Lp. | Opis pola | Informacje |
| --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Rok, którego dotyczą informacje1 |  |
| 2 | Identyfikator województwa1 |  |
| 3 | Identyfikator powiatu |  |
| 4 | Identyfikator gminy1) |  |
| 5 | Rodzaj gminy1), |  |
| Informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest |
| 6 | Miejscowość, w której wyrób jest zlokalizowany1 |  |
| 7 | Ulica1) |  |
| 8 | Numer domu |  |
| 9 | Numer działki ewidencyjnej |  |
| 10 | Obręb ewidencyjnym |  |
| 11 | Rodzaj zabudowy |  |
| 12 | Nazwa miejsca lub urządzenia lub instalacji |  |
| 13 | Nazwa i rodzaj wyrobu |  |
| 14 | Przewidywany termin usunięcia wyrobu |  |
| 15 | Ilość posiadanego wyrobu |  |
| 16 | Ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia |  |
| 17 | Stopień pilności |  |
| 18 | Nazwa i numer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu |  |
| 19 | Data ostatniej aktualizacji dokumentu |  |
| Informacje dotyczące wprowadzania i zmian informacji |
| 20 | Data wprowadzenia informacji |  |
| 21 | Data ostatniej zmiany informacji |  |
| 22 | Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru |  |

o

trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, które nie zostały zabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

- Mość wyrobu należy podać w jednostce właściwej dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m, km).

- Ilość odpadu należy podać w jednostce właściwej dla danego odpadu (kg).

Określony na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.).

Załącznik 5. Karta ewidencji odpadu

| KARTA EWIDENCJI ODPADU" | Nr karty | Rok kalendarzowy |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu2^ |
| Rodzaj odpadu2' |
| Procentowa zawartość PCB w odpadzie3) |
| Posiadacz odpadów4) |
| Adres posiadacza odpadów5* |
| Województwo ¦ Gmina | Miejscowość | Telefon służbowy | Faks służbowy |
| Ulica | Nr domu | Nr lokalu | Kod pocztowy |
|  | Aiejsce prowadzenia działalności65 |
| Województwo ¦ Gmina | Miejscowość | Telefon służbowy | Faks służbowy |
| Ulica | Nr domu | Nr lokalu | Kod pocztowy |
| Działalność w zakresie:7) w ££ Od yjj Ok □ □ □ □ □ |
| Miesiąc | Masa wytworzonych odpadów [Msl8'91 | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]8'»") | Masa przyjętych odpadów [Mgl®> | Nr karty przekazania odpadu125 | Gospodarowanie odpadami |
|  |  |  |  |  | We własnym zakresie | Odpady przekazane | imię i nazwisko osoby sporządzającej |
|  |  |  |  |  | masa [Mg!8,135 | metoda odzysku R’<> | metoda unieszkodliwiania D155 | masa [Mg]8* | nr karty przekazania odpadu165 |  |

Objaśnienia:

- W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadu dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

- Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

- Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

- Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

- Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów. W przypadku przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać województwo i gminę.

- Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk, Un - unieszkodliwianie odpadów, Ok - odbieranie odpadów komunalnych.

- Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

- Nie dotyczy odpadów komunalnych.

- Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

- Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

- Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać "Przywóz do RP". W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewypełniona.

- Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.

- Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

- Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać "Wywóz poza RP". W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach należy wpisać "Przekazane os. fiz.". W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

Załącznik 6. Karta przekazania odpadu

| Nr karty1 * Rok kalendarzowy KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr Karty ' |
| --- |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad ' | Transportujący odpad ’ | Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad |
| Adres5* | , . 5,6) Adres | Adres5* |
| Nr REGON5* | Nr REGON5'7* | Nr REGON5* |
| Miejsce przeznaczenia odpadów8* |
| Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad9* |
| Wnioskuję 0 wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling10* □ □ |
| Kod odpadu11* | Rodzaj odpadu11* |
| Data/miesiąc12,13* | Masa przekazanych odpadów [Mg]14* | Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy ' |
| Potwierdzam przekazanie odpadu data. pieczeę^podpis^ | Potwierdzam wykonanie usługi transportu 4'6* data, pieczęć i podpi^^^ | Potwierdzam przejęcie odpadu data, pieczęćipodpis^ |

Objaśnienia:

- Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

- Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.

- W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

- Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

- Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

- O ile posiada.

- W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

- Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.

- Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

- Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

- Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.

- Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

- Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik 7. Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2]] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieganów | Okrężna | 21 | 88/10 | 1 | 78 | 2 |
| 2 | Bieganów | Okrężna | 29 | 81/1 | 1 | 218 | 2 |
| 3 | Bieganów | Okrężna | 29 | 81/1 | 1 | 33 | 2 |
| 4 | Bieganów | Okrężna | 31 | 81/2 | 1 | 212 | 2 |
| 5 | Bieganów | Okrężna | 35 | 234 | 1 | 158 | 2 |
| 6 | Bieganów | Okrężna | 35 | 234 | 1 | 140 | 2 |
| 7 | Bieganów | Okrężna | 35 | 234 | 1 | 37 | 2 |
| 8 | Bieganów | Okrężna | 35 | 234 | 1 | 37 | 2 |
| 9 | Bieganów | Okrężna | 75 | 14/2 | 1 | 180 | 2 |
| 10 | Bieganów | Okrężna | 81 | 6/1 | 1 | 328 | 2 |
| 11 | Bieganów | Okrężna | 81 | 6/1 | 1 | 223 | 2 |
| 12 | Bieganów | Okrężna | 81 | 6/1 | 1 | 178 | 2 |
| 13 | Bieganów | Okrężna | 81 | 6/1 | 1 | 165 | 2 |
| 14 | Bieganów | Okrężna | 87 | 5/2 | 1 | 167 | 2 |
| 15 | Bieganów | Okrężna | 91 | 5/1 | 1 | 140 | 2 |
| 16 | Bieganów | Okrężna | 11A | 91/1 | 1 | 102 | 2 |
| 17 | Bieganów | Okrężna | 11A | 91/1 | 1 | 103 | 2 |
| 18 | Bieganów | Okrężna | 11A | 91/1 | 1 | 32 | 2 |
| 19 | Bieganów | Okrężna | 11A | 91/1 | 1 | 10 | 2 |
| 20 | Bieganów |  | 4 | 23/2 | 1 | 174 | 2 |
| 21 | Bieganów |  | 4 | 23/2 | 1 | 33 | 2 |
| 22 | Bieganów |  | 5 | 9 | 1 | 237 | 2 |
| 23 | Bieganów |  | 6 | 8/4 | 1 | 61 | 2 |
| 24 | Bieganów |  | 6 | 8/4 | 1 | 182 | 2 |
| 25 | Bieganów |  | 6 | 8/4 | 1 | 147 | 2 |
| 26 | Bieganów |  | 6 | 8/4 | 2 | 221 | 2 |
| 27 | Bieganów |  | 21 | 88/10 | 1 | 116 | 2 |
| 28 | Bieganów |  | 22 | 94/7 | 1 | 109 | 2 |
| 29 | Bieganów |  | 23 | 95/11 | 1 | 110 | 2 |
| 30 | Bieganów |  | 23 | 95/11 | 1 | 74 | 2 |
| 31 | Bieganów |  | 23 | 95/11 | 1 | 54 | 2 |
| 32 | Bieganów |  | 23 | 95/11 | 1 | 25 | 2 |
| 33 | Bieganów |  | 24 | 41 | 1 | 243 | 2 |
| 34 | Bieganów |  | 24 | 41 | 1 | 78 | 2 |
| 35 | Bieganów |  | 24 | 41 | 1 | 14 | 2 |
| 36 | Bieganów |  | 26 | 206 | 1 | 137 | 2 |
| 37 | Bieganów |  | 26 | 37 | 1 | 89 | 2 |
| 38 | Bieganów |  | 27 | 46 | 1 | 195 | 2 |
| 39 | Bieganów |  | 27 | 46 | 1 | 72 | 2 |
| 40 | Bieganów |  | 27 | 46 | 1 | 29 | 2 |
| 41 | Bieganów |  | 28 | 47/1 | 2 | 95 | 2 |
| 42 | Bieganów |  | 29 | 61 | 1 | 117 | 2 |
| 43 | Bieganów |  | 29 | 61 | 1 | 99 | 2 |

Objaśnienia:

Rodzaj płyt: 1 - płyty azbestowo-cementowe płaskie, 2 - płyty azbestowo-cementowe faliste.

Stan płyt: 1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie, 2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku, 3 - ponowna ocena w terminie do 5 lat.

# Footnotes

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001

Gminny plan usuwania wyrobów zawierających azbest - wzór, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2007

„Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.", pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004

Tamże

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (zm. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r, poz.21 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (zm. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (zm. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.)

Tamże

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, Dz. U. z 2013 r., poz.523.

www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy,www.gdos.gov.pl,www.mazowsze.szlaki.pttk.pl, http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/, http://zsp_miedzyborow.republika.pl/

„Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.", pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004,

www.bazaazbesto wa. go v. pl

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zgodne z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), zwanym dalej „rejestrem TERYT”.

Należy podać rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska, zgodnie z rejestrem TERYT.

Należy podać numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

Należy podać numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno- gospodarczy, inny.

Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe wykonane środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe	obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem	wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.), po

# Text boxes

o

o

o

06 13 04* 10 11 81* 10 13 09*

10 13 10

15 01 11*

16 01 11* 16 02 12* 17 06 01* 17 06 05*

o

o

o

http://www.grojec.radom.lasy.gov.pl/,

o

o

o

| Miejscowość | Ulica | Ilość [m2] | Mość [Mg] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sade Budy | Andersa | 211 | 3 | 1,1 |
|  | Bema | 931 | 12 | 5,1 |
|  | Broniewskiego | 180 | 2 | 1,0 |
|  | Chełmońskiego | 243 | 3 | 1,3 |
|  | Długa | 2 787 | 36 | 15,1 |
|  | Działkowa | 307 | 4 | 1,7 |
|  | Husarii | 86 | 1 | 0,5 |
|  | Jana III Sobieskiego | 507 | 7 | 2,8 |
|  | Kolejowa | 10 | 0 | 0,1 |
|  | Kościuszki | 2 805 | 36 | 15,2 |
|  | Królowej Marysieńki | 2 793 | 36 | 15,2 |
|  | Krótka | 165 | 2 | 0,9 |
|  | Leśna | 315 | 4 | 1,7 |
|  | Lipowa | 39 | 1 | 0,2 |
|  | Łąkowa | 718 | 9 | 3,9 |
|  | Matejki | 83 | 1 | 0,5 |
|  | Ogrodowa | 296 | 4 | 1,6 |
|  | Parkingowa | 152 | 2 | 0,8 |
|  | Partyzantów | 89 | 1 | 0,5 |
|  | Polna | 100 | 1 | 0,5 |
|  | Pułaskiego | 1 821 | 24 | 9,9 |
|  | Racławicka | 539 | 7 | 2,9 |
|  | Rycerska | 150 | 2 | 0,8 |
|  | Warszawska | 318 | 4 | 1,7 |
|  | Witkiewicza | 262 | 3 | 1,4 |
|  | Władysława Jagiełły | 1 443 | 19 | 7,8 |
|  | Wrzosowa | 123 | 2 | 0,7 |
|  | Wyspiańskiego | 70 | 1 | 0,4 |
|  | Zacisze | 261 | 3 | 1,4 |
|  | - | 617 | 8 | 3,3 |
| Sade Budy Suma |  | 18 421 | 239 | 100 |
| Stare Budy | Chopina | 248 | 3 | 1,2 |
|  | Kościuszki | 124 | 2 | 0,6 |
|  | Moniuszki | 1 028 | 13 | 5,0 |
|  | Racławicka | 277 | 4 | 1,3 |
|  | Sygietyńskiego | 446 | 6 | 2,2 |
|  | Szymanowskiego | 556 | 7 | 2,7 |
|  | Wąska | 186 | 2 | 0,9 |
|  | Wieniawskiego | 782 | 10 | 3,8 |
|  | Wrzosowa | 126 | 2 | 0,6 |
|  | Żyrardowska | 1 354 | 18 | 6,6 |
|  | - | 15 439 | 201 | 75,1 |
| Stare Budy Suma |  | 20 566 | 267 | 100 |

o

Mapa nr 1 Wyroby azbestowe w obrębach ewidencyjnych Gminy Jaktorów

o

16

Rodzaj składowiska

Ogólnodostępne

Planowane

Zakładowe

ZaiłKnięte

Główne dróg

Główne miasta

Granice gmin

en

Granice powiatów

cn Granice województw

Jeziorki

Biechów.

rzebcz

¡zadółki

Wysieka

Małociechowo

Pasieka

Włocławek

Marcinowo

Wałbrzych;

iodzikowii

. Świętochłowice Świętochłowice^^ I

r knurów,'

Jastrzębie-Zdrój

Rzeczków

Jadwinówka

iśnik

Ogrodzieniec :owa Górni cza . ‘Ujków Stary, iosnowicc

xzucin

'sznica

Futory

Młyny

o

* W przypadku braku informacji od właścicieli obiektów budowlanych, w których są wykorzystywane wyroby azbestowe, konieczna wydaje się aktualizacja inwentaryzacji w terenie, ponieważ 100% wyrobów wymaga oceny stanu technicznego w ciągu 5 lat.

| Lp. | Zadania | Etap I | Etap II |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2022 | 2023-2032 |
| Zadania informacyjne |
| 8 | Akcje informacyjne wśród mieszkańców dotyczące obowiązków związanych z koniecznością usunięcia wyrobów azbestowych, sposobów i terminów inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz procedur związanych z postępowaniem z azbestem prowadzone poprzez ulotki, broszury, media lokalne (gazety, radio, internet, billboardy i plakaty na terenie Gminy Jaktorów). |  |  |
| Zadania edukacyjne |
| 9 | Akcje edukacyjne prowadzone wśród mieszkańców powinny zostać oparte na edukacji dzieci i młodzieży szkolnej. Akcja edukacyjna powinna być połączona z informacyjną poprzez organizowanie, tzw. imprez ekologicznych, festynów, wystaw, konkursów czy też wycieczek ekologicznych. |  |  |
| Zadania inwestycyjne |
| 10 | Bezpieczne usunięcie wyrobów azbestowych wraz z wymianą pokryć dachowych. | 50% | 50% |

o

o

o

o

o

o

o

Spis wykresów

Wykres nr 1 Porównanie ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach

Załącznik 1. Wzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo-

o

o

o

| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

Oceniający
(nazwisko i imię)

(miejscowość, data)

Województwo:

Dział 1. Informacje dotyczące azbestu

o

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Bieganów |  | 30 | 58 | 1 | 119 | 2 |
| 45 | Bieganów |  | 30 | 58 | 1 | 54 | 2 |
| 46 | Bieganów |  | 33 | 63 | 2 | 137 | 2 |
| 47 | Bieganów |  | 33 | 63 | 1 | 120 | 2 |
| 48 | Bieganów |  | 33 | 63 | 1 | 103 | 2 |
| 49 | Bieganów |  | 34 | 67/1 | 1 | 107 | 2 |
| 50 | Bieganów |  | 35 | 69 | 1 | 144 | 2 |
| 51 | Bieganów |  | 35 | 69 | 1 | 198 | 2 |
| 52 | Bieganów |  | 36 | 136/6 | 1 | 110 | 2 |
| 53 | Bieganów |  | 36 | 136/6 | 1 | 30 | 2 |
| 54 | Bieganów |  | 36 | 136/6 | 1 | 48 | 2 |
| 55 | Bieganów |  | 38 | 114 | 1 | 59 | 2 |
| 56 | Bieganów |  | 42 | 104 | 1 | 154 | 2 |
| 57 | Bieganów |  | 42 | 104 | 1 | 33 | 2 |
| 58 | Bieganów |  | 42 | 104 | 1 | 31 | 2 |
| 59 | Bieganów |  | 47 | 438/10 | 1 | 243 | 2 |
| 60 | Bieganów |  | 47 | 438/10 | 1 | 235 | 2 |
| 61 | Bieganów |  | 48 | 133 | 1 | 57 | 2 |
| 62 | Bieganów |  | 49 | 134 | 1 | 14 | 2 |
| 63 | Bieganów |  | 49 | 134 | 1 | 143 | 2 |
| 64 | Bieganów |  | 49 | 134 | 1 | 36 | 2 |
| 65 | Bieganów |  | 50 | 143 | 1 | 144 | 2 |
| 66 | Bieganów |  | 50 | 143 | 1 | 74 | 2 |
| 67 | Bieganów |  | 50 | 143 | 1 | 55 | 2 |
| 68 | Bieganów |  | 51 | 441 | 1 | 76 | 2 |
| 69 | Bieganów |  | 51 | 441 | 1 | 100 | 2 |
| 70 | Bieganów |  | 55 | 482 | 1 | 119 | 2 |
| 71 | Bieganów |  | 55 | 482 | 1 | 14 | 2 |
| 72 | Bieganów |  | 57 | 480 | 1 | 184 | 2 |
| 73 | Bieganów |  | 57 | 480 | 1 | 180 | 2 |
| 74 | Bieganów |  | 57 | 480 | 1 | 58 | 2 |
| 75 | Bieganów |  | 60 | 501/2 | 1 | 102 | 2 |
| 76 | Bieganów |  | 60 | 501/2 | 1 | 40 | 2 |
| 77 | Bieganów |  | 60 | 501/2 | 1 | 59 | 2 |
| 78 | Bieganów |  | 60 | 501/2 | 1 | 23 | 2 |
| 79 | Bieganów |  | 62 | 542 | 1 | 192 | 2 |
| 80 | Bieganów |  | 62 | 542 | 1 | 71 | 2 |
| 81 | Bieganów |  | 62 | 542 | 1 | 24 | 2 |
| 82 | Bieganów |  | 62 | 542 | 1 | 32 | 2 |
| 83 | Bieganów |  | 62 | 542 | 1 | 79 | 2 |
| 84 | Bieganów |  | 62 | 542 | 1 | 151 | 2 |
| 85 | Bieganów |  | 68 | 512/1 | 2 | 123 | 2 |
| 86 | Bieganów |  | 68 | 512/1 | 1 | 32 | 2 |
| 87 | Bieganów |  | 70 | 366 | 1 | 209 | 2 |
| 88 | Bieganów |  | 75 | 390 | 1 | 15 | 2 |
| 89 | Bieganów |  | 76 | 392 | 1 | 139 | 2 |
| 90 | Bieganów |  | 76 | 392 | 1 | 83 | 2 |
| 91 | Bieganów |  | 77 | 376 | 1 | 146 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Bieganów |  | 77 | 376 | 1 | 89 | 2 |
| 93 | Bieganów |  | 77 | 376 | 1 | 22 | 2 |
| 94 | Bieganów |  | 79 | 350 | 1 | 88 | 2 |
| 95 | Bieganów |  | 79 | 350 | 1 | 96 | 2 |
| 96 | Bieganów |  | 79 | 350 | 1 | 75 | 2 |
| 97 | Bieganów |  | 81 | 328/2 | 1 | 225 | 2 |
| 98 | Bieganów |  | 81 | 328/2 | 1 | 126 | 2 |
| 99 | Bieganów |  | 81 | 328/2 | 1 | 54 | 2 |
| 100 | Bieganów |  | 84 | 221/3 | 1 | 457 | 2 |
| 101 | Bieganów |  | 84 | 221/3 | 1 | 175 | 2 |
| 102 | Bieganów |  | 84 | 221/1 | 1 | 165 | 2 |
| 103 | Bieganów |  | 84 | 221/1 | 1 | 177 | 2 |
| 104 | Bieganów |  | 84 | 221/1 | 1 | 50 | 2 |
| 105 | Bieganów |  | 84 | 221/1 | 1 | 42 | 2 |
| 106 | Bieganów |  | 85 | 314/3 | 2 | 96 | 2 |
| 107 | Bieganów |  | 85 | 314/3 | 1 | 33 | 2 |
| 108 | Bieganów |  | 85 | 314/3 | 1 | 113 | 2 |
| 109 | Bieganów |  | 86 | 300/2 | 1 | 44 | 2 |
| 110 | Bieganów |  | 86 | 300/2 | 1 | 45 | 2 |
| 111 | Bieganów |  | 86 | 300/2 | 2 | 117 | 2 |
| 112 | Bieganów |  | 86 | 300/2 | 1 | 105 | 2 |
| 113 | Bieganów |  | 88 | 217 | 1 | 143 | 2 |
| 114 | Bieganów |  | 88 | 217 | 1 | 103 | 2 |
| 115 | Bieganów |  | 88 | 217 | 1 | 48 | 2 |
| 116 | Bieganów |  | 88 | 217 | 1 | 31 | 2 |
| 117 | Bieganów |  | 93 | 243 | 1 | 180 | 2 |
| 118 | Bieganów |  | 93 | 243 | 1 | 216 | 2 |
| 119 | Bieganów |  | 93 | 243 | 1 | 17 | 2 |
| 120 | Bieganów |  | 95 | 201 | 1 | 30 | 2 |
| 121 | Bieganów |  | 96 | 197/1 | 1 | 173 | 2 |
| 122 | Bieganów |  | 97 | 190 | 1 | 153 | 2 |
| 123 | Bieganów |  | 98 | 188 | 1 | 168 | 2 |
| 124 | Bieganów |  | 98 | 188 | 1 | 22 | 2 |
| 125 | Bieganów |  | 102 | 179 | 1 | 117 | 2 |
| 126 | Bieganów |  | 103 | 186 | 1 | 182 | 2 |
| 127 | Bieganów |  | 103 | 186 | 1 | 146 | 2 |
| 128 | Bieganów |  | 104 | 182/7 | 1 | 109 | 2 |
| 129 | Bieganów |  | 104 | 163/4 | 1 | 129 | 2 |
| 130 | Bieganów |  | 106 | 178 | 1 | 204 | 2 |
| 131 | Bieganów |  | 106 | 212 | 1 | 208 | 2 |
| 132 | Bieganów |  | 106 | 212 | 1 | 56 | 2 |
| 133 | Bieganów |  | 108 | 164 | 1 | 26 | 2 |
| 134 | Bieganów |  | 108 | 164 | 1 | 7 | 2 |
| 135 | Bieganów |  | 109 | 157/2 | 1 | 71 | 2 |
| 136 | Bieganów |  | 112 | 172 | 1 | 190 | 2 |
| 137 | Bieganów |  | 112 | 172 | 1 | 98 | 2 |
| 138 | Bieganów |  | 112 | 172 | 1 | 24 | 2 |
| 139 | Bieganów |  | 113 | 142 | 1 | 57 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | Bieganów |  | 113 | 142 | 1 | 52 | 2 |
| 141 | Bieganów |  | 113 | 142 | 1 | 219 | 2 |
| 142 | Bieganów |  | 113 | 142 | 1 | 93 | 2 |
| 143 | Bieganów |  | 22A | 94/2 | 1 | 181 | 2 |
| 144 | Bieganów |  | 22A | 94/2 | 1 | 69 | 2 |
| 145 | Bieganów |  | 22A | 94/2 | 1 | 37 | 2 |
| 146 | Bieganów |  | 34A | 64 | 1 | 164 | 2 |
| 147 | Bieganów |  | 34A | 64 | 2 | 81 | 2 |
| 148 | Bieganów |  | 38A | 114 | 2 | 98 | 2 |
| 149 | Bieganów |  | 38A | 115/1 | 2 | 112 | 2 |
| 150 | Bieganów |  | 45A | 438/9 | 1 | 16 | 2 |
| 151 | Bieganów |  | 48A | 132/2 | 1 | 38 | 2 |
| 152 | Bieganów |  | 69A | 367/5 | 1 | 184 | 2 |
| 153 | Bieganów |  | 69A | 367/5 | 1 | 123 | 2 |
| 154 | Bieganów |  | 69A | 367/5 | 1 | 41 | 2 |
| 155 | Bieganów |  | 69B | 366 | 1 | 170 | 2 |
| 156 | Bieganów |  | 69B | 367/3 | 1 | 164 | 2 |
| 157 | Bieganów |  | 69B | 367/3 | 1 | 4 | 2 |
| 158 | Bieganów |  | 82A | 323/1 | 1 | 38 | 2 |
| 159 | Bieganów |  | 95A | 187/1 | 1 | 140 | 2 |
| 160 | Bieganów |  | 95A | 187/1 | 1 | 153 | 2 |
| 161 | Bieganów |  | 95A | 187/1 | 1 | 133 | 2 |
| 162 | Bieganów |  | 95B | 187/2 | 1 | 40 | 2 |
| 163 | Bieganów |  | 95B | 187/2 | 1 | 24 | 2 |
| 164 | Bieganów |  | 96A | 197/2 | 1 | 65 | 2 |
| 165 | Bieganów |  |  | 424/14 | 1 | 153 | 2 |
| 166 | Bieganów |  |  | 177/5 | 1 | 134 | 2 |
| 167 | Bieganów |  |  | 177/4 | 1 | 46 | 2 |
| 168 | Bieganów |  |  | 177/4 | 1 | 32 | 2 |
| 169 | Bieganów |  |  | 340 | 1 | 379 | 2 |
| 170 | Bieganów |  |  | 340 | 1 | 199 | 2 |
| 171 | Bieganów |  |  | 349/1 | 2 | 107 | 2 |
| 172 | Bieganów |  |  | 361 | 1 | 95 | 2 |
| 173 | Bieganów |  |  | 361 | 1 | 15 | 2 |
| 174 | Bieganów |  |  | 496 | 1 | 199 | 2 |
| 175 | Bieganów |  |  | 496 | 1 | 72 | 1 |
| 176 | Bieganów |  |  | 527 | 1 | 27 | 2 |
| 177 | Bieganów |  |  | 527 | 1 | 41 | 2 |
| 178 | Bieganów |  |  | 165 | 1 | 204 | 2 |
| 179 | Bieganów |  |  | 164 | 1 | 20 | 2 |
| 180 | Bieganów |  |  | 164 | 1 | 19 | 2 |
| 181 | Bieganów |  |  | 527 | 1 | 34 | 2 |
| 182 | Budy Michałowskie |  | 3 | 222 | 1 | 103 | 2 |
| 183 | Budy Michałowskie |  | 3 | 222 | 1 | 136 | 2 |
| 184 | Budy Michałowskie |  | 14 | 321 | 1 | 41 | 2 |
| 185 | Budy Michałowskie |  | 14 | 321 | 1 | 59 | 2 |
| 186 | Budy Michałowskie |  | 14 | 320 | 1 | 23 | 2 |
| 187 | Budy Michałowskie |  | 16 | 350 | 1 | 8 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | Budy Michałowskie |  | 16 | 350 | 1 | 8 | 2 |
| 189 | Budy Michałowskie |  | 16 | 351 | 1 | 8 | 2 |
| 190 | Budy Michałowskie |  | 16 | 350 | 1 | 42 | 2 |
| 191 | Budy Michałowskie |  | 18 | 318 | 1 | 38 | 2 |
| 192 | Budy Michałowskie |  | 19 | 317 | 1 | 103 | 2 |
| 193 | Budy Michałowskie |  | 19 | 317 | 1 | 93 | 2 |
| 194 | Budy Michałowskie |  | 19 | 317 | 1 | 109 | 2 |
| 195 | Budy Michałowskie |  | 20 | 316 | 1 | 129 | 2 |
| 196 | Budy Michałowskie |  | 22 | 358 | 1 | 156 | 2 |
| 197 | Budy Michałowskie |  | 22 | 359 | 1 | 100 | 2 |
| 198 | Budy Michałowskie |  | 22 | 359 | 1 | 99 | 2 |
| 199 | Budy Michałowskie |  | 24 | 360 | 1 | 115 | 2 |
| 200 | Budy Michałowskie |  | 24 | 360 | 1 | 102 | 2 |
| 201 | Budy Michałowskie |  | 24 | 360 | 1 | 29 | 2 |
| 202 | Budy Michałowskie |  | 29 | 199 | 1 | 72 | 2 |
| 203 | Budy Michałowskie |  | 29 | 199 | 1 | 116 | 1 |
| 204 | Budy Michałowskie |  | 31 | 152/1 | 1 | 129 | 2 |
| 205 | Budy Michałowskie |  | 31 | 152/1 | 1 | 58 | 1 |
| 206 | Budy Michałowskie |  | 31 | 152/1 | 1 | 75 | 2 |
| 207 | Budy Michałowskie |  | 32 | 143 | 1 | 93 | 2 |
| 208 | Budy Michałowskie |  | 33 | 308/2 | 1 | 71 | 2 |
| 209 | Budy Michałowskie |  | 34 | 307/1 | 1 | 165 | 2 |
| 210 | Budy Michałowskie |  | 34 | 307/1 | 1 | 109 | 2 |
| 211 | Budy Michałowskie |  | 34 | 307/1 | 1 | 133 | 2 |
| 212 | Budy Michałowskie |  | 34 | 307/1 | 1 | 25 | 1 |
| 213 | Budy Michałowskie |  | 35 | 305 | 1 | 48 | 2 |
| 214 | Budy Michałowskie |  | 35 | 305 | 1 | 115 | 2 |
| 215 | Budy Michałowskie |  | 36 | 304 | 1 | 137 | 2 |
| 216 | Budy Michałowskie |  | 36 | 304 | 1 | 93 | 2 |
| 217 | Budy Michałowskie |  | 36 | 304 | 1 | 15 | 2 |
| 218 | Budy Michałowskie |  | 37 | 301/1 | 1 | 127 | 1 |
| 219 | Budy Michałowskie |  | 37 | 301/1 | 1 | 41 | 2 |
| 220 | Budy Michałowskie |  | 39 | 386 | 1 | 127 | 2 |
| 221 | Budy Michałowskie |  | 40 | 377 | 1 | 47 | 1 |
| 222 | Budy Michałowskie |  | 41 | 387 | 1 | 95 | 2 |
| 223 | Budy Michałowskie |  | 41 | 387 | 1 | 106 | 2 |
| 224 | Budy Michałowskie |  | 41 | 387 | 1 | 18 | 2 |
| 225 | Budy Michałowskie |  | 42 | 388 | 1 | 41 | 2 |
| 226 | Budy Michałowskie |  | 42 | 388 | 1 | 14 | 2 |
| 227 | Budy Michałowskie |  | 43 | 389 | 1 | 89 | 2 |
| 228 | Budy Michałowskie |  | 45 | 394 | 1 | 173 | 2 |
| 229 | Budy Michałowskie |  | 45 | 394 | 1 | 58 | 2 |
| 230 | Budy Michałowskie |  | 45 | 394 | 1 | 60 | 2 |
| 231 | Budy Michałowskie |  | 45 | 402/1 | 1 | 89 | 2 |
| 232 | Budy Michałowskie |  | 45 | 402/1 | 1 | 86 | 2 |
| 233 | Budy Michałowskie |  | 45 | 402/1 | 1 | 15 | 2 |
| 234 | Budy Michałowskie |  | 47 | 105 | 1 | 130 | 2 |
| 235 | Budy Michałowskie |  | 58 | 74 | 1 | 81 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Budy Michałowskie |  | 58 | 74 | 1 | 68 | 2 |
| 237 | Budy Michałowskie |  | 65 | 50 | 1 | 223 | 2 |
| 238 | Budy Michałowskie |  | 65 | 50 | 1 | 243 | 2 |
| 239 | Budy Michałowskie |  | 67 | 48 | 1 | 124 | 2 |
| 240 | Budy Michałowskie |  | 67 | 48 | 1 | 72 | 2 |
| 241 | Budy Michałowskie |  | 69 | 30/2 | 1 | 168 | 2 |
| 242 | Budy Michałowskie |  | 70 | 31 | 1 | 123 | 2 |
| 243 | Budy Michałowskie |  | 70 | 31 | 1 | 96 | 2 |
| 244 | Budy Michałowskie |  | 70 | 31 | 1 | 136 | 2 |
| 245 | Budy Michałowskie |  | 70 | 31 | 1 | 124 | 2 |
| 246 | Budy Michałowskie |  | 71 | 17/1 | 1 | 122 | 2 |
| 247 | Budy Michałowskie |  | 72 | 16 | 1 | 151 | 2 |
| 248 | Budy Michałowskie |  | 72 | 16 | 1 | 95 | 2 |
| 249 | Budy Michałowskie |  | 72 | 16 | 1 | 117 | 2 |
| 250 | Budy Michałowskie |  | 73 | 19 | 1 | 136 | 2 |
| 251 | Budy Michałowskie |  | 73 | 19 | 1 | 95 | 2 |
| 252 | Budy Michałowskie |  | 73 | 19 | 1 | 197 | 2 |
| 253 | Budy Michałowskie |  | 73 | 19 | 1 | 30 | 2 |
| 254 | Budy Michałowskie |  | 73 | 19 | 1 | 16 | 2 |
| 255 | Budy Michałowskie |  | 75 | 86 | 1 | 212 | 2 |
| 256 | Budy Michałowskie |  | 75 | 86 | 1 | 82 | 2 |
| 257 | Budy Michałowskie |  | 75 | 86 | 1 | 34 | 2 |
| 258 | Budy Michałowskie |  | 76 | 80/3 | 1 | 157 | 2 |
| 259 | Budy Michałowskie |  | 76 | 80/3 | 1 | 185 | 2 |
| 260 | Budy Michałowskie |  | 76 | 80/3 | 1 | 40 | 2 |
| 261 | Budy Michałowskie |  | 76 | 80/3 | 1 | 40 | 2 |
| 262 | Budy Michałowskie |  | 79 | 110 | 1 | 116 | 2 |
| 263 | Budy Michałowskie |  | 144 | 22 | 1 | 110 | 2 |
| 264 | Budy Michałowskie |  | 144 | 22 | 1 | 141 | 2 |
| 265 | Budy Michałowskie |  | 144 | 22 | 1 | 76 | 2 |
| 266 | Budy Michałowskie |  | 144 | 22 | 1 | 64 | 2 |
| 267 | Budy Michałowskie |  | 145 | 23 | 1 | 105 | 2 |
| 268 | Budy Michałowskie |  | 24A | 362 | 1 | 20 | 1 |
| 269 | Budy Michałowskie |  | 29A | 197 | 1 | 171 | 2 |
| 270 | Budy Michałowskie |  | 31A | 142/6 | 1 | 133 | 2 |
| 271 | Budy Michałowskie |  | 31A | 142/6 | 1 | 115 | 2 |
| 272 | Budy Michałowskie |  | 41A | 376/2 | 1 | 42 | 1 |
| 273 | Budy Michałowskie |  | 4A | 246/1 | 1 | 143 | 2 |
| 274 | Budy Michałowskie |  | 4A | 246/1 | 1 | 26 | 2 |
| 275 | Budy Michałowskie |  | 74A | 21/2 | 1 | 60 | 2 |
| 276 | Budy Michałowskie |  |  | 15/1 | 1 | 91 | 1 |
| 277 | Budy Michałowskie |  |  | 15/1 | 2 | 44 | 1 |
| 278 | Budy Michałowskie |  |  | 302 | 1 | 161 | 2 |
| 279 | Budy Michałowskie |  |  | 313/1 | 1 | 126 | 2 |
| 280 | Budy Michałowskie |  |  | 313/1 | 1 | 65 | 2 |
| 281 | Budy Michałowskie |  |  | 313/1 | 1 | 21 | 2 |
| 282 | Budy Michałowskie |  |  | 191 | 1 | 106 | 2 |
| 283 | Budy Michałowskie |  |  | 60 | 1 | 124 | 1 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Ilość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | Budy Michałowskie |  |  | 60 | 1 | 20 | 2 |
| 285 | Budy Michałowskie |  |  | 236 | 1 | 34 | 2 |
| 286 | Budy Michałowskie |  |  | 15/1 | 2 | 223 | 2 |
| 287 | Budy Michałowskie |  |  | 15/1 | 1 | 55 | 2 |
| 288 | Budy Michałowskie |  |  | 15/1 | 1 | 10 | 2 |
| 289 | Budy Michałowskie |  |  | 109/1 | 1 | 236 | 2 |
| 290 | Budy Michałowskie |  |  | 109/1 | 1 | 86 | 2 |
| 291 | Budy Michałowskie |  |  | 109/1 | 1 | 75 | 1 |
| 292 | Budy Zos | ne | Armi | Kraiowei | 12 | 284 | 1 | 154 | 2 |
| 293 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 12 | 284 | 1 | 12 | 2 |
| 294 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 13 | 505 | 1 | 209 | 2 |
| 295 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 13 | 505 | 1 | 33 | 2 |
| 296 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 14 | 350 | 1 | 255 | 2 |
| 297 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 14 | 350 | 1 | 156 | 2 |
| 298 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 14 | 350 | 1 | 22 | 2 |
| 299 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 14 | 350 | 1 | 36 | 2 |
| 300 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 16 | 297/1 | 1 | 341 | 2 |
| 301 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 16 | 297/1 | 1 | 240 | 2 |
| 302 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 16 | 297/1 | 1 | 48 | 2 |
| 303 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 19 | 503/2 | 1 | 86 | 2 |
| 304 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 19 | 503/1 | 1 | 15 | 2 |
| 305 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 19 | 503/1 | 1 | 20 | 2 |
| 306 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 21 | 393/1 | 1 | 60 | 2 |
| 307 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 21 | 393/1 | 1 | 20 | 2 |
| 308 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej | 14B | 346 | 1 | 57 | 2 |
| 309 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej |  | 511 | 1 | 16 | 2 |
| 310 | Budy Zos | ne | Armi | Krajowej |  | 511 | 1 | 146 | 2 |
| 311 | Budy Zos | ne | Żołnierzy Grupy Kampinos | 21 | 302 | 1 | 148 | 2 |
| 312 | Budy Zos | ne | Żołnierzy Grupy Kampinos | 71 | 333/2 | 1 | 133 | 2 |
| 313 | Budy Zos | ne | Żołnierzy Grupy Kampinos | 71 | 333/2 | 1 | 28 | 2 |
| 314 | Budy Zos | ne |  | 3 | 42/1 | 1 | 96 | 2 |
| 315 | Budy Zos | ne |  | 3 | 42/1 | 1 | 91 | 2 |
| 316 | Budy Zos | ne |  | 6 | 28/1 | 1 | 328 | 2 |
| 317 | Budy Zos | ne |  | 6 | 28/1 | 2 | 209 | 2 |
| 318 | Budy Zos | ne |  | 6 | 28/1 | 1 | 122 | 2 |
| 319 | Budy Zos | ne |  | 6 | 28/1 | 1 | 74 | 2 |
| 320 | Budy Zos | ne |  | 7 | 18 | 1 | 214 | 2 |
| 321 | Budy Zos | ne |  | 7 | 18 | 1 | 204 | 2 |
| 322 | Budy Zos | ne |  | 11 | 139/2 | 1 | 86 | 2 |
| 323 | Budy Zos | ne |  | 11 | 139/1 | 1 | 119 | 2 |
| 324 | Budy Zos | ne |  | 12 | 141 | 1 | 119 | 2 |
| 325 | Budy Zos | ne |  | 12 | 140 | 1 | 144 | 2 |
| 326 | Budy Zos | ne |  | 13 | 148/1 | 1 | 181 | 2 |
| 327 | Budy Zos | ne |  | 14 | 168/3 | 1 | 102 | 2 |
| 328 | Budy Zos | ne |  | 14 | 168/3 | 1 | 100 | 2 |
| 329 | Budy Zos | ne |  | 16 | 202/1 | 1 | 112 | 2 |
| 330 | Budy Zos | ne |  | 16 | 202/1 | 1 | 22 | 2 |
| 331 | Budy Zos | ne |  | 19 | 88 | 1 | 150 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 | Budy Zosine |  | 19 | 88 | 1 | 42 | 2 |
| 333 | Budy Zosine |  | 19 | 88 | 1 | 20 | 2 |
| 334 | Budy Zosine |  | 24 | 116/1 | 1 | 17 | 2 |
| 335 | Budy Zosine |  | 25 | 211 | 1 | 62 | 2 |
| 336 | Budy Zosine |  | 26 | 195/2 | 1 | 269 | 2 |
| 337 | Budy Zosine |  | 26 | 195/2 | 1 | 171 | 2 |
| 338 | Budy Zosine |  | 26 | 195/2 | 1 | 191 | 2 |
| 339 | Budy Zosine |  | 26 | 195/2 | 1 | 15 | 2 |
| 340 | Budy Zosine |  | 27 | 209/1 | 1 | 246 | 2 |
| 341 | Budy Zosine |  | 27 | 209/1 | 1 | 58 | 2 |
| 342 | Budy Zosine |  | 30 | 241 | 1 | 83 | 2 |
| 343 | Budy Zosine |  | 31 | 252 | 1 | 133 | 2 |
| 344 | Budy Zosine |  | 32 | 217/1 | 1 | 95 | 2 |
| 345 | Budy Zosine |  | 32 | 217/1 | 1 | 20 | 2 |
| 346 | Budy Zosine |  | 34 | 233 | 1 | 72 | 2 |
| 347 | Budy Zosine |  | 36 | 264/3 | 1 | 160 | 2 |
| 348 | Budy Zosine |  | 36 | 264/3 | 1 | 140 | 2 |
| 349 | Budy Zosine |  | 36 | 264/3 | 1 | 174 | 2 |
| 350 | Budy Zosine |  | 36 | 396/3 | 1 | 33 | 2 |
| 351 | Budy Zosine |  | 36 | 396/3 | 1 | 161 | 2 |
| 352 | Budy Zosine |  | 36 | 264/3 | 1 | 53 | 2 |
| 353 | Budy Zosine |  | 36 | 264/3 | 1 | 14 | 2 |
| 354 | Budy Zosine |  | 36 | 264/3 | 1 | 16 | 2 |
| 355 | Budy Zosine |  | 48 | 624/1 | 1 | 30 | 2 |
| 356 | Budy Zosine |  | 50 | 632/1 | 1 | 109 | 2 |
| 357 | Budy Zosine |  | 50 | 632/1 | 1 | 30 | 2 |
| 358 | Budy Zosine |  | 62 | 541 | 1 | 102 | 2 |
| 359 | Budy Zosine |  | 63 | 528/1 | 1 | 123 | 2 |
| 360 | Budy Zosine |  | 63 | 528/1 | 1 | 11 | 2 |
| 361 | Budy Zosine |  | 63 | 528/1 | 1 | 9 | 2 |
| 362 | Budy Zosine |  | 64 | 545/1 | 1 | 122 | 2 |
| 363 | Budy Zosine |  | 64 | 545/1 | 1 | 42 | 2 |
| 364 | Budy Zosine |  | 64 | 545/1 | 1 | 120 | 2 |
| 365 | Budy Zosine |  | 64 | 545/1 | 1 | 32 | 2 |
| 366 | Budy Zosine |  | 64 | 545/1 | 1 | 19 | 2 |
| 367 | Budy Zosine |  | 64 | 545/1 | 1 | 19 | 2 |
| 368 | Budy Zosine |  | 64 | 545/1 | 1 | 16 | 2 |
| 369 | Budy Zosine |  | 64 | 545/1 | 1 | 28 | 2 |
| 370 | Budy Zosine |  | 66 | 555 | 1 | 113 | 2 |
| 371 | Budy Zosine |  | 68 | 564/1 | 1 | 173 | 2 |
| 372 | Budy Zosine |  | 68 | 564/1 | 1 | 141 | 2 |
| 373 | Budy Zosine |  | 68 | 564/1 | 1 | 20 | 2 |
| 374 | Budy Zosine |  | 68 | 564/1 | 1 | 119 | 2 |
| 375 | Budy Zosine |  | 68 | 564/1 | 1 | 14 | 2 |
| 376 | Budy Zosine |  | 74 | 303/3 | 1 | 123 | 2 |
| 377 | Budy Zosine |  | 74 | 303/3 | 1 | 164 | 2 |
| 378 | Budy Zosine |  | 74 | 303/3 | 1 | 143 | 2 |
| 379 | Budy Zosine |  | 74 | 303/3 | 1 | 42 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | Budy Zosine |  | 80 | 374 | 1 | 139 | 2 |
| 381 | Budy Zosine |  | 80 | 375 | 1 | 228 | 2 |
| 382 | Budy Zosine |  | 81 | 478/1 | 1 | 124 | 2 |
| 383 | Budy Zosine |  | 82 | 488 | 1 | 170 | 2 |
| 384 | Budy Zosine |  | 82 | 488 | 1 | 134 | 2 |
| 385 | Budy Zosine |  | 82 | 488 | 1 | 88 | 2 |
| 386 | Budy Zosine |  | 82 | 488 | 1 | 109 | 2 |
| 387 | Budy Zosine |  | 87 | 459/1 | 1 | 171 | 2 |
| 388 | Budy Zosine |  | 87 | 459/4 | 1 | 44 | 2 |
| 389 | Budy Zosine |  | 90 | 428/1 | 1 | 204 | 2 |
| 390 | Budy Zosine |  | 90 | 428/1 | 1 | 307 | 2 |
| 391 | Budy Zosine |  | 90 | 428/1 | 1 | 50 | 2 |
| 392 | Budy Zosine |  | 90 | 428/1 | 1 | 40 | 2 |
| 393 | Budy Zosine |  | 92 | 402 | 1 | 163 | 2 |
| 394 | Budy Zosine |  | 92 | 402 | 1 | 116 | 2 |
| 395 | Budy Zosine |  | 92 | 402 | 1 | 40 | 2 |
| 396 | Budy Zosine |  | 92 | 402 | 1 | 81 | 2 |
| 397 | Budy Zosine |  | 100 | 305/1 | 1 | 76 | 2 |
| 398 | Budy Zosine |  | 100 | 305/1 | 1 | 233 | 2 |
| 399 | Budy Zosine |  | 100 | 305/1 | 1 | 91 | 2 |
| 400 | Budy Zosine |  | 100 | 305/1 | 1 | 255 | 2 |
| 401 | Budy Zosine |  | 100 | 305/1 | 1 | 199 | 2 |
| 402 | Budy Zosine |  | 100 | 305/1 | 1 | 45 | 2 |
| 403 | Budy Zosine |  | 102 | 370/1 | 1 | 98 | 2 |
| 404 | Budy Zosine |  | 102 | 370/1 | 1 | 112 | 2 |
| 405 | Budy Zosine |  | 102 | 370/1 | 1 | 20 | 2 |
| 406 | Budy Zosine |  | 102 | 370/1 | 1 | 17 | 2 |
| 407 | Budy Zosine |  | 102 | 370/1 | 1 | 64 | 2 |
| 408 | Budy Zosine |  | 103 | 360/1 | 1 | 187 | 2 |
| 409 | Budy Zosine |  | 103 | 360/1 | 2 | 105 | 2 |
| 410 | Budy Zosine |  | 106 | 359 | 2 | 127 | 2 |
| 411 | Budy Zosine |  | 74A | 322/4 | 1 | 158 | 2 |
| 412 | Budy Zosine |  | 74A | 322/4 | 1 | 41 | 2 |
| 413 | Budy Zosine |  | 74A | 322/4 | 1 | 41 | 2 |
| 414 | Budy Zosine |  |  | 289/1 | 1 | 136 | 2 |
| 415 | Budy Zosine |  |  | 289/1 | 1 | 103 | 2 |
| 416 | Budy Zosine |  |  | 289/1 | 1 | 151 | 2 |
| 417 | Budy Zosine |  |  | 89/1 | 1 | 98 | 2 |
| 418 | Budy Zosine |  |  | 196 | 2 | 146 | 2 |
| 419 | Budy Zosine |  |  | 196 | 1 | 89 | 2 |
| 420 | Budy Zosine |  |  | 196 | 1 | 37 | 2 |
| 421 | Budy Zosine |  |  | 230 | 1 | 119 | 2 |
| 422 | Budy Zosine |  |  | 230 | 1 | 25 | 2 |
| 423 | Budy Zosine |  |  | 176 | 1 | 168 | 2 |
| 424 | Budy Zosine |  |  | 203/1 | 1 | 33 | 2 |
| 425 | Budy Zosine |  |  | 290 | 1 | 352 | 2 |
| 426 | Budy Zosine |  |  | 290 | 1 | 209 | 2 |
| 427 | Budy Zosine |  |  | 571 | 1 | 139 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 428 | Budy Zosine |  |  | 459/4 | 1 | 86 | 2 |
| 429 | Budy Zosine |  |  | 457/3 | 2 | 144 | 2 |
| 430 | Budy Zosine |  |  | 457/3 | 2 | 257 | 2 |
| 431 | Budy Zosine |  |  | 457/3 | 1 | 260 | 2 |
| 432 | Budy Zosine |  |  | 487/1 | 1 | 32 | 2 |
| 433 | Budy Zosine |  |  | 530/1 | 1 | 190 | 2 |
| 434 | Budy Zosine |  |  | 530/1 | 1 | 60 | 2 |
| 435 | Budy Zosine |  |  | 495/5 | 1 | 12 | 2 |
| 436 | Budy Zosine |  |  | 495/7 | 1 | 112 | 2 |
| 437 | Budy Zosine |  |  | 75/6 | 1 | 161 | 2 |
| 438 | Budy Zosine |  |  | 75/4 | 1 | 25 | 2 |
| 439 | Budy Zosine |  |  | 196 | 1 | 38 | 2 |
| 440 | Budy Zosine |  |  | 290 | 1 | 30 | 2 |
| 441 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 21 | 58 | 1 | 105 | 2 |
| 442 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 21 | 58 | 1 | 86 | 2 |
| 443 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 21 | 58 | 1 | 49 | 2 |
| 444 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 26 | 43 | 1 | 117 | 2 |
| 445 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 28 | 44 | 1 | 28 | 2 |
| 446 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 32 | 45/1 | 1 | 107 | 2 |
| 447 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 40 | 50 | 1 | 164 | 2 |
| 448 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 40 | 50 | 1 | 211 | 2 |
| 449 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 40 | 50 | 1 | 16 | 2 |
| 450 | Budy-Grzybek | Baranowskiego | 42 | 34 | 1 | 144 | 2 |
| 451 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego | 86 | 480/1 | 1 | 57 | 2 |
| 452 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego | 92 | 488 | 1 | 12 | 2 |
| 453 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego | 92 | 488 | 1 | 30 | 2 |
| 454 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego | 116 | 316/5 | 1 | 225 | 2 |
| 455 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego | 151 | 363 | 1 | 55 | 2 |
| 456 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego |  | 406/1 | 1 | 44 | 2 |
| 457 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego |  | 764 | 1 | 103 | 2 |
| 458 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego |  | 741/3 | 1 | 98 | 2 |
| 459 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego |  | 741/3 | 1 | 106 | 2 |
| 460 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego |  | 764 | 1 | 123 | 2 |
| 461 | Budy-Grzybek | Chełmońskiego |  | 764 | 1 | 159 | 2 |
| 462 | Budy-Grzybek | Grabiańskiego | 4 | 343 | 1 | 167 | 2 |
| 463 | Budy-Grzybek | Kiepury | 3 | 122/1 | 1 | 53 | 2 |
| 464 | Budy-Grzybek | Kiepury | 5 | 122/2 | 1 | 110 | 2 |
| 465 | Budy-Grzybek | Kiepury | 11 | 131 | 1 | 99 | 2 |
| 466 | Budy-Grzybek | Kiepury | 15 | 131 | 1 | 139 | 2 |
| 467 | Budy-Grzybek | Kiepury | 15 | 131 | 1 | 16 | 1 |
| 468 | Budy-Grzybek | Kiepury |  | 103/1 | 1 | 85 | 2 |
| 469 | Budy-Grzybek | Kolberga | 7 | 162 | 1 | 181 | 2 |
| 470 | Budy-Grzybek | Kolberga | 7 | 162 | 1 | 79 | 2 |
| 471 | Budy-Grzybek | Kolberga | 7 | 162 | 1 | 197 | 2 |
| 472 | Budy-Grzybek | Kossaka | 31 | 449/8 | 1 | 174 | 2 |
| 473 | Budy-Grzybek | Kossaka | 31 | 449/8 | 1 | 304 | 2 |
| 474 | Budy-Grzybek | Kossaka | 43 | 441 | 1 | 40 | 2 |
| 475 | Budy-Grzybek | Kossaka | 43 | 441 | 1 | 37 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 476 | Budy-Grzybek | Kossaka | 43 | 442 | 2 | 88 | 2 |
| 477 | Budy-Grzybek | Kossaka | 43 | 442 | 1 | 28 | 2 |
| 478 | Budy-Grzybek | Kossaka | 43 | 441 | 1 | 33 | 2 |
| 479 | Budy-Grzybek | Kossaka | 43 | 442 | 1 | 16 | 2 |
| 480 | Budy-Grzybek | Kossaka | 43a | 442 | 1 | 3 | 2 |
| 481 | Budy-Grzybek | Kossaka | 43A | 442 | 1 | 77 | 2 |
| 482 | Budy-Grzybek | Kossaka | 45A | 444/2 | 1 | 119 | 2 |
| 483 | Budy-Grzybek | Kossaka | 45A | 444/2 | 1 | 57 | 2 |
| 484 | Budy-Grzybek | Leśna | 1 | 104/8 | 1 | 143 | 2 |
| 485 | Budy-Grzybek | Matejki | 30 | 450/17 | 1 | 110 | 2 |
| 486 | Budy-Grzybek | Moniuszki | 13 | 3/1 | 2 | 107 | 2 |
| 487 | Budy-Grzybek | Moniuszki | 13 | 3/1 | 1 | 120 | 2 |
| 488 | Budy-Grzybek | Moniuszki | 23 | 14/1 | 1 | 10 | 2 |
| 489 | Budy-Grzybek | Moniuszki | 25 | 14/19 | 2 | 88 | 2 |
| 490 | Budy-Grzybek | Moniuszki | 25 | 14/19 | 1 | 117 | 2 |
| 491 | Budy-Grzybek | Moniuszki | 27 | 21/1 | 1 | 78 | 2 |
| 492 | Budy-Grzybek | Moniuszki | 27 | 21/1 | 1 | 19 | 2 |
| 493 | Budy-Grzybek | Moniuszki | 35 | 31 | 1 | 82 | 2 |
| 494 | Budy-Grzybek | Moniuszki | 35 | 31 | 1 | 30 | 2 |
| 495 | Budy-Grzybek | Podkowińskiego | 3 | 310 | 1 | 178 | 2 |
| 496 | Budy-Grzybek | Potockiego | 7 | 421/2 | 1 | 17 | 2 |
| 497 | Budy-Grzybek | Potockiego | 7 | 421/2 | 1 | 16 | 2 |
| 498 | Budy-Grzybek | Potockiego | 15 | 428/3 | 1 | 74 | 2 |
| 499 | Budy-Grzybek | Potockiego | 19 | 432/12 | 1 | 55 | 2 |
| 500 | Budy-Grzybek | Potockiego | 23 | 434/4 | 1 | 60 | 2 |
| 501 | Budy-Grzybek | Potockiego | 32 | 55/2 | 1 | 246 | 1 |
| 502 | Budy-Grzybek | Potockiego | 32 | 55/2 | 1 | 202 | 2 |
| 503 | Budy-Grzybek | Potockiego | 33 | 437 | 1 | 46 | 2 |
| 504 | Budy-Grzybek | Potockiego | 33 | 437 | 1 | 123 | 2 |
| 505 | Budy-Grzybek | Potockiego | 33 | 437 | 1 | 136 | 2 |
| 506 | Budy-Grzybek | Potockiego | 34 | 55/1 | 1 | 146 | 2 |
| 507 | Budy-Grzybek | Potockiego | 35 | 438/2 | 1 | 124 | 2 |
| 508 | Budy-Grzybek | Potockiego | 35 | 438/2 | 1 | 42 | 2 |
| 509 | Budy-Grzybek | Potockiego | 35 | 438/2 | 1 | 88 | 2 |
| 510 | Budy-Grzybek | Potockiego | 40 | 59 | 1 | 157 | 2 |
| 511 | Budy-Grzybek | Potockiego | 40 | 59 | 1 | 156 | 2 |
| 512 | Budy-Grzybek | Potockiego | 41 | 440/1 | 1 | 93 | 2 |
| 513 | Budy-Grzybek | Potockiego | 41 | 440/1 | 1 | 7 | 2 |
| 514 | Budy-Grzybek | Potockiego | 42 | 60/1 | 1 | 168 | 2 |
| 515 | Budy-Grzybek | Potockiego | 44 | 60/9 | 1 | 95 | 2 |
| 516 | Budy-Grzybek | Potockiego | 46 | 63 | 1 | 102 | 2 |
| 517 | Budy-Grzybek | Potockiego | 46 | 63 | 1 | 167 | 2 |
| 518 | Budy-Grzybek | Potockiego | 55 | 451/6 | 1 | 180 | 2 |
| 519 | Budy-Grzybek | Potockiego | 55 | 451/6 | 1 | 85 | 2 |
| 520 | Budy-Grzybek | Potockiego | 62 | 92 | 1 | 59 | 2 |
| 521 | Budy-Grzybek | Potockiego | 64 | 94/2 | 1 | 206 | 2 |
| 522 | Budy-Grzybek | Potockiego | 64 | 94/1 | 1 | 141 | 2 |
| 523 | Budy-Grzybek | Potockiego | 66 | 94/4 | 1 | 205 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Ilość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 524 | Budy-Grzybek | Potockiego | 66 | 94/4 | 1 | 30 | 2 |
| 525 | Budy-Grzybek | Potockiego | 68 | 95/6 | 1 | 13 | 2 |
| 526 | Budy-Grzybek | Potockiego | 69 | 455 | 1 | 154 | 2 |
| 527 | Budy-Grzybek | Potockiego | 69 | 455 | 1 | 18 | 2 |
| 528 | Budy-Grzybek | Potockiego | 82 | 186 | 1 | 190 | 2 |
| 529 | Budy-Grzybek | Potockiego | 85 | 267/3 | 2 | 143 | 2 |
| 530 | Budy-Grzybek | Potockiego | 85 | 267/3 | 1 | 117 | 2 |
| 531 | Budy-Grzybek | Potockiego | 85 | 267/3 | 1 | 50 | 2 |
| 532 | Budy-Grzybek | Potockiego | 90 | 231 | 1 | 191 | 2 |
| 533 | Budy-Grzybek | Potockiego | 92 | 231 | 1 | 105 | 2 |
| 534 | Budy-Grzybek | Potockiego | 92 | 231 | 1 | 28 | 2 |
| 535 | Budy-Grzybek | Potockiego | 92 | 231 | 2 | 69 | 2 |
| 536 | Budy-Grzybek | Potockiego | 94 | 250/2 | 1 | 85 | 2 |
| 537 | Budy-Grzybek | Potockiego | 97 | 275/2 | 1 | 76 | 2 |
| 538 | Budy-Grzybek | Potockiego | 97 | 275/2 | 1 | 33 | 2 |
| 539 | Budy-Grzybek | Potockiego | 97 | 275/2 | 1 | 68 | 2 |
| 540 | Budy-Grzybek | Potockiego | 99 | 276 | 1 | 109 | 2 |
| 541 | Budy-Grzybek | Potockiego | 99 | 276 | 1 | 115 | 2 |
| 542 | Budy-Grzybek | Potockiego | 101 | 277/1 | 1 | 105 | 2 |
| 543 | Budy-Grzybek | Potockiego | 101 | 277/1 | 2 | 123 | 2 |
| 544 | Budy-Grzybek | Potockiego | 101 | 277/1 | 1 | 24 | 2 |
| 545 | Budy-Grzybek | Potockiego | 105 | 277/4 | 1 | 81 | 2 |
| 546 | Budy-Grzybek | Potockiego | 107 | 281 | 1 | 35 | 2 |
| 547 | Budy-Grzybek | Potockiego | 107 | 281 | 1 | 35 | 2 |
| 548 | Budy-Grzybek | Potockiego | 107 | 281 | 1 | 44 | 2 |
| 549 | Budy-Grzybek | Potockiego | 109 | 283 | 1 | 185 | 2 |
| 550 | Budy-Grzybek | Potockiego | 109 | 283 | 1 | 144 | 2 |
| 551 | Budy-Grzybek | Potockiego | 109 | 283 | 1 | 93 | 2 |
| 552 | Budy-Grzybek | Potockiego | 35A | 438/3 | 1 | 160 | 2 |
| 553 | Budy-Grzybek | Potockiego | 35A | 438/3 | 1 | 21 | 2 |
| 554 | Budy-Grzybek | Potockiego | 42A | 60/2 | 1 | 38 | 2 |
| 555 | Budy-Grzybek | Potockiego | 42A | 60/2 | 1 | 112 | 2 |
| 556 | Budy-Grzybek | Potockiego | 42C | 60/5 | 1 | 218 | 2 |
| 557 | Budy-Grzybek | Potockiego | 42C | 60/5 | 1 | 36 | 2 |
| 558 | Budy-Grzybek | Potockiego | 97A | 275/2 | 1 | 70 | 2 |
| 559 | Budy-Grzybek | Potockiego |  | 428/2 | 1 | 39 | 2 |
| 560 | Budy-Grzybek | Rowickiego | 2 | 85/3 | 1 | 197 | 2 |
| 561 | Budy-Grzybek | Rowickiego | 3 | 86/4 | 1 | 229 | 2 |
| 562 | Budy-Grzybek | Rowickiego | 6 | 75 | 1 | 52 | 1 |
| 563 | Budy-Grzybek | Rowickiego | 8 | 72/1 | 1 | 35 | 2 |
| 564 | Budy-Grzybek | Rowickiego | 10 | 72/2 | 1 | 69 | 1 |
| 565 | Budy-Grzybek | Rowickiego | 10 | 72/2 | 1 | 36 | 1 |
| 566 | Budy-Grzybek | Rowickiego | 12 | 69 | 1 | 137 | 2 |
| 567 | Budy-Grzybek | Świderskiego | 1 | 171/1 | 1 | 28 | 2 |
| 568 | Budy-Grzybek | Świderskiego | 1 | 171/1 | 1 | 9 | 2 |
| 569 | Budy-Grzybek | Świderskiego | 3 | 169 | 1 | 211 | 2 |
| 570 | Budy-Grzybek | Świderskiego | 6 | 107 | 1 | 222 | 2 |
| 571 | Budy-Grzybek | Świderskiego | 8 | 110/1 | 1 | 96 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 572 | Budy-Grzybek | Świderskiego | 8 | 110/1 | 1 | 180 | 2 |
| 573 | Budy-Grzybek | Świderskiego | 8 | 110/1 | 1 | 177 | 2 |
| 574 | Budy-Grzybek | Świderskiego | 8 | 110/1 | 1 | 54 | 2 |
| 575 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 6 | 511 | 1 | 264 | 2 |
| 576 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 6 | 511 | 1 | 76 | 2 |
| 577 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 8 | 512 | 2 | 140 | 2 |
| 578 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 8 | 512 | 2 | 195 | 2 |
| 579 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 10 | 502/2 | 2 | 91 | 2 |
| 580 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 12 | 514 | 1 | 83 | 2 |
| 581 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 12 | 514 | 1 | 46 | 2 |
| 582 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 20 | 503/1 | 1 | 38 | 2 |
| 583 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 28 | 458/3 | 1 | 12 | 2 |
| 584 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 30 | 459/32 | 1 | 236 | 2 |
| 585 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 3/1 | 527/6 | 2 | 167 | 2 |
| 586 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 3/1 | 527/11 | 1 | 208 | 2 |
| 587 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 4/1 | 527/4 | 2 | 65 | 2 |
| 588 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego | 5/2 | 527/3 | 1 | 64 | 2 |
| 589 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego |  | 451/13 | 1 | 126 | 2 |
| 590 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego |  | 451/13 | 1 | 44 | 2 |
| 591 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego |  | 451/13 | 1 | 71 | 2 |
| 592 | Budy-Grzybek | Wyczółkowskiego |  | 451/13 | 1 | 67 | 2 |
| 593 | Budy-Grzybek |  | 100 | 569/3 | 1 | 82 | 1 |
| 594 | Budy-Grzybek |  | 104 | 588 | 1 | 101 | 2 |
| 595 | Budy-Grzybek |  | 104 | 588 | 2 | 99 | 2 |
| 596 | Budy-Grzybek |  | 117 | 630 | 1 | 199 | 2 |
| 597 | Budy-Grzybek |  | 117 | 630 | 1 | 147 | 2 |
| 598 | Budy-Grzybek |  | 117 | 630 | 1 | 117 | 2 |
| 599 | Budy-Grzybek |  | 117 | 630 | 1 | 127 | 2 |
| 600 | Budy-Grzybek |  | 119 | 635/2 | 1 | 113 | 2 |
| 601 | Budy-Grzybek |  | 119 | 635/2 | 1 | 58 | 2 |
| 602 | Budy-Grzybek |  | 119 | 635/2 | 1 | 21 | 2 |
| 603 | Budy-Grzybek |  | 133 | 663 | 1 | 30 | 2 |
| 604 | Budy-Grzybek |  | 135 | 667/1 | 1 | 64 | 2 |
| 605 | Budy-Grzybek |  | 139 | 669 | 1 | 103 | 2 |
| 606 | Budy-Grzybek |  | 139 | 669 | 1 | 85 | 2 |
| 607 | Budy-Grzybek |  | 139 | 669 | 1 | 32 | 1 |
| 608 | Budy-Grzybek |  | 141 | 673 | 1 | 82 | 2 |
| 609 | Budy-Grzybek |  | 141 | 673 | 1 | 25 | 2 |
| 610 | Budy-Grzybek |  | 141 | 673 | 1 | 106 | 2 |
| 611 | Budy-Grzybek |  | 141 | 355 | 1 | 30 | 2 |
| 612 | Budy-Grzybek |  | 141 | 673 | 1 | 7 | 2 |
| 613 | Budy-Grzybek |  | 145 | 694 | 1 | 106 | 2 |
| 614 | Budy-Grzybek |  | 145 | 694 | 1 | 92 | 2 |
| 615 | Budy-Grzybek |  | 145 | 694 | 1 | 103 | 2 |
| 616 | Budy-Grzybek |  | 147 | 700 | 1 | 64 | 2 |
| 617 | Budy-Grzybek |  | 150 | 750 | 1 | 83 | 2 |
| 618 | Budy-Grzybek |  | 150 | 750 | 1 | 115 | 2 |
| 619 | Budy-Grzybek |  | 150 | 747/4 | 1 | 25 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 620 | Budy-Grzybek |  | 152 | 750 | 1 | 161 | 2 |
| 621 | Budy-Grzybek |  | 154 | 749/5 | 1 | 153 | 2 |
| 622 | Budy-Grzybek |  | 155 | 726 | 2 | 140 | 2 |
| 623 | Budy-Grzybek |  | 155 | 726 | 1 | 208 | 2 |
| 624 | Budy-Grzybek |  | 155 | 726 | 1 | 27 | 2 |
| 625 | Budy-Grzybek |  | 155 | 726 | 1 | 22 | 2 |
| 626 | Budy-Grzybek |  | 158 | 795 | 1 | 132 | 2 |
| 627 | Budy-Grzybek |  | 158 | 795 | 1 | 64 | 2 |
| 628 | Budy-Grzybek |  | 160 | 796 | 1 | 165 | 2 |
| 629 | Budy-Grzybek |  | 35b | 438/1 | 2 | 95 | 2 |
| 630 | Budy-Grzybek |  | 35c | 439/14 | 1 | 78 | 2 |
| 631 | Budy-Grzybek |  | 97A | 276 | 1 | 38 | 2 |
| 632 | Budy-Grzybek |  |  | 431/1 | 1 | 62 | 2 |
| 633 | Budy-Grzybek |  |  | 431/1 | 1 | 66 | 2 |
| 634 | Budy-Grzybek |  |  | 431/1 | 1 | 44 | 2 |
| 635 | Budy-Grzybek |  |  | 431/1 | 1 | 85 | 2 |
| 636 | Budy-Grzybek |  |  | 353/5 | 1 | 40 | 2 |
| 637 | Budy-Grzybek |  |  | 371/7 | 1 | 5 | 2 |
| 638 | Budy-Grzybek |  |  | 372/4 | 1 | 89 | 1 |
| 639 | Budy-Grzybek |  |  | 373/1 | 1 | 62 | 2 |
| 640 | Budy-Grzybek |  |  | 406/1 | 1 | 30 | 2 |
| 641 | Budy-Grzybek |  |  | 411/2 | 1 | 40 | 1 |
| 642 | Budy-Grzybek |  |  | 651 | 2 | 74 | 1 |
| 643 | Budy-Grzybek |  |  | 651 | 1 | 75 | 1 |
| 644 | Budy-Grzybek |  |  | 663 | 1 | 20 | 1 |
| 645 | Chyl | ice | Alpejska | 3 | 125 | 1 | 148 | 2 |
| 646 | Chyl | ice | Alpejska | 3 | 125 | 1 | 7 | 1 |
| 647 | Chyl | ice | Alpejska | 3 | 125 | 1 | 82 | 2 |
| 648 | Chyl | ice | Alpejska | 13 | 130/2 | 1 | 78 | 2 |
| 649 | Chyl | ice | Alpejska | 13 | 130/2 | 1 | 60 | 2 |
| 650 | Chyl | ice | Alpejska | 23 | 137/1 | 1 | 110 | 2 |
| 651 | Chyl | ice | Alpejska | 26 | 199 | 1 | 106 | 2 |
| 652 | Chyl | ice | Alpejska | 26 | 199 | 1 | 163 | 2 |
| 653 | Chyl | ice | Alpejska | 47 | 144/3 | 1 | 157 | 1 |
| 654 | Chyl | ice | Alpejska | 47 | 144/3 | 1 | 6 | 1 |
| 655 | Chyl | ice | Alpejska | 47 | 144/1 | 1 | 12 | 2 |
| 656 | Chyl | ice | Alpejska | 47 | 144/3 | 1 | 16 | 2 |
| 657 | Chyl | ice | Alpejska | 55 | 146/1 | 1 | 41 | 2 |
| 658 | Chyl | ice | Alpejska | 57 | 146/2 | 1 | 132 | 2 |
| 659 | Chyl | ice | Alpejska | 65 | 149 | 1 | 147 | 2 |
| 660 | Chyl | ice | Alpejska | 71 | 153 | 1 | 40 | 2 |
| 661 | Chyl | ice | Alpejska | 88 | 321/2 | 1 | 117 | 2 |
| 662 | Chyl | ice | Alpejska | 93 | 157/22 | 1 | 228 | 2 |
| 663 | Chyl | ice | Alpejska | 28a | 200/1 | 1 | 187 | 2 |
| 664 | Chyl | ice | Chełmońskiego | 83 | 430/1 | 2 | 127 | 2 |
| 665 | Chyl | ice | Chełmońskiego | 89 | 433 | 1 | 105 | 2 |
| 666 | Chyl | ice | Chełmońskiego | 91 | 434 | 1 | 264 | 2 |
| 667 | Chyl | ice | Chełmońskiego | 95 | 464/2 | 1 | 71 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 668 | Chylice | Chełmońskiego | 105 | 469/4 | 1 | 130 | 2 |
| 669 | Chylice | Cicha | 46A | 394/1 | 1 | 167 | 2 |
| 670 | Chylice | Gdyńska | 15 | 393 | 1 | 59 | 2 |
| 671 | Chylice | Gdyńska | 39 | 402 | 1 | 173 | 2 |
| 672 | Chylice | Gdyńska | 41 | 404 | 2 | 157 | 1 |
| 673 | Chylice | Gdyńska | 49 | 408 | 1 | 157 | 2 |
| 674 | Chylice | Gdyńska | 49 | 408 | 1 | 42 | 2 |
| 675 | Chylice | Gdyńska | 53 | 410/1 | 1 | 86 | 2 |
| 676 | Chylice | Gdyńska | 67 | 486/2 | 1 | 31 | 2 |
| 677 | Chylice | Gdyńska | 71 | 370/9 | 1 | 8 | 2 |
| 678 | Chylice | Gdyńska | 77/79 | 371/3 | 1 | 110 | 2 |
| 679 | Chylice | Gdyńska | 77/79 | 371/3 | 1 | 103 | 2 |
| 680 | Chylice | Gdyńska | 77/79 | 371/3 | 1 | 22 | 2 |
| 681 | Chylice | Konopnickiej | 8 | 25 | 1 | 194 | 2 |
| 682 | Chylice | Konopnickiej | 10 | 24 | 1 | 190 | 2 |
| 683 | Chylice | Konopnickiej | 10 | 24 | 1 | 32 | 2 |
| 684 | Chylice | Kukuczki | 1 | 113/2 | 1 | 139 | 2 |
| 685 | Chylice | Kukuczki | 2 | 113/4 | 1 | 184 | 2 |
| 686 | Chylice | Kukuczki | 2 | 113/4 | 1 | 98 | 2 |
| 687 | Chylice | Kukuczki | 4 | 112/1 | 1 | 30 | 2 |
| 688 | Chylice | Kukuczki | 4 | 112/1 | 1 | 161 | 2 |
| 689 | Chylice | Leśmiana | 8 | 25 | 1 | 118 | 2 |
| 690 | Chylice | Leśmiana | 10 | 24 | 1 | 55 | 2 |
| 691 | Chylice | Leśmiana | 18 | 19/1 | 1 | 116 | 2 |
| 692 | Chylice | Leśmiana | 18 | 18/1 | 1 | 10 | 2 |
| 693 | Chylice | Ogrodowa | 17 | 174/14 | 1 | 25 | 2 |
| 694 | Chylice | Ogrodowa | 21 | 177/12 | 1 | 395 | 2 |
| 695 | Chylice | Ogrodowa | 35 | 265 | 1 | 113 | 2 |
| 696 | Chylice | Ogrodowa | 53 | 271 | 1 | 167 | 2 |
| 697 | Chylice | Ogrodowa | 60 | 354 | 1 | 86 | 1 |
| 698 | Chylice | Ogrodowa | 61 | 274 | 1 | 99 | 2 |
| 699 | Chylice | Ogrodowa | 71 | 373/4 | 1 | 44 | 2 |
| 700 | Chylice | Ogrodowa | 71 | 373/4 | 1 | 86 | 2 |
| 701 | Chylice | Ogrodowa | 72 | 364/3 | 1 | 16 | 2 |
| 702 | Chylice | Ogrodowa | 72 | 364/2 | 1 | 4 | 2 |
| 703 | Chylice | Ogrodowa | 73 | 210/9 | 1 | 153 | 2 |
| 704 | Chylice | Ogrodowa | 74 | 372/4 | 1 | 72 | 2 |
| 705 | Chylice | Ogrodowa | 74 | 365 | 1 | 46 | 2 |
| 706 | Chylice | Ogrodowa | 84 | 381/14 | 1 | 127 | 2 |
| 707 | Chylice | Ogrodowa | 109 | 447 | 1 | 32 | 2 |
| 708 | Chylice | Ogrodowa | 70B | 364/11 | 1 | 245 | 2 |
| 709 | Chylice | Ogrodowa | 84a | 381/15 | 1 | 148 | 2 |
| 710 | Chylice | Polskiego Związku Ludowego | 10 | 334/1 | 1 | 16 | 2 |
| 711 | Chylice | Polskiego Związku Ludowego | 61 | 373/3 | 1 | 160 | 2 |
| 712 | Chylice | Stanisławskiego | 8 | 475/5 | 1 | 83 | 2 |
| 713 | Chylice | Władysława Jagiełły | 5 | 112/2 | 1 | 91 | 2 |
| 714 | Chylice | Władysława Jagiełły | 5 | 112/2 | 1 | 10 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 8 | 120 | 1 | 16 | 2 |
| 716 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 8 | 116/2 | 1 | 47 | 2 |
| 717 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 12 | 116/1 | 1 | 144 | 2 |
| 718 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 12 | 116/1 | 1 | 11 | 2 |
| 719 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 26 | 95/14 | 1 | 197 | 2 |
| 720 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 32 | 26 | 1 | 57 | 2 |
| 721 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 33 | 20/7 | 1 | 33 | 2 |
| 722 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 33 | 20/7 | 1 | 168 | 2 |
| 723 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 33 | 20/7 | 1 | 95 | 2 |
| 724 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 35 | 20/2 | 1 | 82 | 2 |
| 725 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 41 | 16/2 | 1 | 150 | 2 |
| 726 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 41 | 16/2 | 1 | 65 | 2 |
| 727 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 41 | 14 | 1 | 324 | 2 |
| 728 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 41 | 16/1 | 1 | 310 | 2 |
| 729 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły | 56 | 50 | 1 | 115 | 2 |
| 730 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły |  | 123/1 | 1 | 4 | 1 |
| 731 | Chyl | ice | Władysława Jagiełły |  | 26 | 1 | 102 | 2 |
| 732 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 98 | 429/1 | 2 | 53 | 1 |
| 733 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 102 | 430/2 | 1 | 181 | 2 |
| 734 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 106 | 492 | 2 | 141 | 2 |
| 735 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 108 | 493 | 1 | 41 | 2 |
| 736 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 120 | 467/5 | 1 | 96 | 2 |
| 737 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 122 | 494 | 1 | 42 | 1 |
| 738 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 122 | 494 | 1 | 160 | 2 |
| 739 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 131 | 457 | 1 | 228 | 2 |
| 740 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 131 | 457 | 1 | 41 | 2 |
| 741 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 131 | 457 | 1 | 40 | 2 |
| 742 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 131 | 457 | 1 | 52 | 2 |
| 743 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 139 | 328/3 | 1 | 168 | 2 |
| 744 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 139 | 328/3 | 1 | 99 | 2 |
| 745 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 139 | 328/3 | 1 | 39 | 2 |
| 746 | Chyl | ice | Wojska Polskiego | 139 | 328/3 | 1 | 147 | 2 |
| 747 | Chyl | ice | Wojtkiewicza | 3 | 420/2 | 2 | 144 | 2 |
| 748 | Chyl | ice | Wojtkiewicza | 9 | 420/7 | 1 | 226 | 2 |
| 749 | Chyl | ice |  |  | 60 | 1 | 120 | 2 |
| 750 | Chyl | ice |  |  | 30/10 | 1 | 61 | 1 |
| 751 | Chyl | ice-Kolonia | 1-go Maja | 1 | 68/1 | 1 | 55 | 2 |
| 752 | Chyl | ice-Kolonia | 1-go Maja | 1 | 68/1 | 1 | 33 | 2 |
| 753 | Chyl | ice-Kolonia | 1-go Maja | 5 | 66 | 2 | 151 | 2 |
| 754 | Chyl | ice-Kolonia | 1-go Maja | 6 | 70/4 | 1 | 154 | 2 |
| 755 | Chyl | ice-Kolonia | 1-go Maja | 7 | 70/6 | 1 | 33 | 2 |
| 756 | Chyl | ice-Kolonia | 1-go Maja | 8 | 70/5 | 1 | 22 | 2 |
| 757 | Chyl | ice-Kolonia | 3-go Maja | 2 | 52/3 | 1 | 65 | 2 |
| 758 | Chyl | ice-Kolonia | 3-go Maja | 15 | 35/1 | 1 | 177 | 2 |
| 759 | Chyl | ice-Kolonia | 3-go Maja | 16 | 41/1 | 1 | 156 | 2 |
| 760 | Chyl | ice-Kolonia | 3-go Maja | 21 | 28 | 1 | 235 | 2 |
| 761 | Chyl | ice-Kolonia | 3-go Maja | 21 | 28 | 1 | 25 | 2 |
| 762 | Chyl | ice-Kolonia | 3-go Maja | 22 | 398 | 1 | 188 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Ilość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 763 | Chylice-Kolonia | 3-go Maja | 26 | 396 | 1 | 192 | 2 |
| 764 | Chylice-Kolonia | 3-go Maja | 31 | 15 | 2 | 116 | 2 |
| 765 | Chylice-Kolonia | Andersa | 3 | 78 | 1 | 209 | 2 |
| 766 | Chylice-Kolonia | Andersa | 4 | 91 | 1 | 51 | 2 |
| 767 | Chylice-Kolonia | Andersa | 6 | 82/3 | 1 | 107 | 2 |
| 768 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 23 | 264/2 | 1 | 255 | 2 |
| 769 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 25 | 265/3 | 1 | 106 | 2 |
| 770 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 25 | 265/2 | 1 | 72 | 1 |
| 771 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 25 | 265/2 | 2 | 178 | 1 |
| 772 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 27 | 269/3 | 1 | 98 | 2 |
| 773 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 27 | 269/4 | 1 | 12 | 2 |
| 774 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 35 | 275/1 | 1 | 93 | 2 |
| 775 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 39 | 277/2 | 1 | 139 | 2 |
| 776 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 39 | 277/2 | 1 | 17 | 2 |
| 777 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 57 | 289/2 | 1 | 202 | 2 |
| 778 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 59 | 293/2 | 1 | 129 | 2 |
| 779 | Chylice-Kolonia | Chełmońskiego | 73 | 297 | 1 | 143 | 2 |
| 780 | Chylice-Kolonia | Cygańskiej | 1 | 154/1 | 1 | 107 | 2 |
| 781 | Chylice-Kolonia | Cygańskiej | 1 | 154/1 | 1 | 110 | 2 |
| 782 | Chylice-Kolonia | Cygańskiej | 1 | 154/1 | 1 | 102 | 2 |
| 783 | Chylice-Kolonia | Gdyńska | 8 | 236/1 | 1 | 160 | 2 |
| 784 | Chylice-Kolonia | Gdyńska | 26 | 308 | 1 | 233 | 2 |
| 785 | Chylice-Kolonia | Gdyńska | 34 | 312 | 1 | 10 | 2 |
| 786 | Chylice-Kolonia | Gdyńska | 36 | 314 | 1 | 121 | 2 |
| 787 | Chylice-Kolonia | Gdyńska | 36 | 314 | 1 | 69 | 2 |
| 788 | Chylice-Kolonia | Gdyńska | 36 | 314 | 1 | 41 | 2 |
| 789 | Chylice-Kolonia | Gdyńska | 38 | 317/1 | 1 | 57 | 2 |
| 790 | Chylice-Kolonia | Gdyńska | 68 | 338/2 | 1 | 168 | 2 |
| 791 | Chylice-Kolonia | Górnośląska | 1 | 93/2 | 2 | 107 | 2 |
| 792 | Chylice-Kolonia | Konopnickiej | 2 | 416/3 | 1 | 160 | 2 |
| 793 | Chylice-Kolonia | Konopnickiej | 2 | 416/3 | 1 | 14 | 2 |
| 794 | Chylice-Kolonia | Konopnickiej | 8 | 115/1 | 2 | 168 | 2 |
| 795 | Chylice-Kolonia | Konopnickiej | 11 | 137/4 | 1 | 182 | 2 |
| 796 | Chylice-Kolonia | Konopnickiej | 18 | 142 | 1 | 91 | 2 |
| 797 | Chylice-Kolonia | Konopnickiej | 31 | 169/2 | 1 | 51 | 2 |
| 798 | Chylice-Kolonia | Konopnickiej | 30A | 174/2 | 1 | 218 | 2 |
| 799 | Chylice-Kolonia | Konopnickiej | 30A | 174/2 | 1 | 58 | 2 |
| 800 | Chylice-Kolonia | Książęca | 1 | 339/8 | 1 | 188 | 2 |
| 801 | Chylice-Kolonia | Mickiewicza | 1 | 406 | 1 | 181 | 2 |
| 802 | Chylice-Kolonia | Mickiewicza | 1 | 406 | 1 | 47 | 2 |
| 803 | Chylice-Kolonia | Mickiewicza | 2 | 413 | 1 | 167 | 2 |
| 804 | Chylice-Kolonia | Mickiewicza | 2 | 413 | 1 | 13 | 2 |
| 805 | Chylice-Kolonia | Mickiewicza | 2 | 403 | 1 | 62 | 2 |
| 806 | Chylice-Kolonia | Mickiewicza | 6 | 411 | 1 | 102 | 2 |
| 807 | Chylice-Kolonia | Mickiewicza | 9 | 403 | 1 | 143 | 2 |
| 808 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 2 | 179 | 1 | 51 | 2 |
| 809 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 4 | 116/8 | 1 | 205 | 2 |
| 810 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 4 | 116/8 | 1 | 28 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 811 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 5 | 143/1 | 1 | 110 | 2 |
| 812 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 5 | 143/2 | 1 | 25 | 2 |
| 813 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 4A | 116/4 | 1 | 48 | 1 |
| 814 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 5A | 143/2 | 1 | 94 | 2 |
| 815 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 5A | 143/2 | 1 | 236 | 2 |
| 816 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 5B | 144 | 1 | 178 | 2 |
| 817 | Chylice-Kolonia | Miodowa | 5B | 144 | 1 | 53 | 2 |
| 818 | Chylice-Kolonia | Miodowa |  | 180/1 | 1 | 92 | 2 |
| 819 | Chylice-Kolonia | Ogrodowa | 1 | 432 | 2 | 192 | 2 |
| 820 | Chylice-Kolonia | Ogrodowa | 6 | 448 | 1 | 51 | 2 |
| 821 | Chylice-Kolonia | Ogrodowa | 10 | 454 | 1 | 39 | 2 |
| 822 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 5 | 82/4 | 1 | 79 | 2 |
| 823 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 14 | 535/4 | 1 | 127 | 2 |
| 824 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 15 | 373 | 1 | 15 | 2 |
| 825 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 20 | 152/2 | 1 | 21 | 2 |
| 826 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 20 | 152/2 | 1 | 20 | 2 |
| 827 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 25 | 376/3 | 1 | 127 | 2 |
| 828 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 25 | 376/3 | 1 | 48 | 2 |
| 829 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 28 | 153 | 1 | 164 | 2 |
| 830 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 35 | 145/4 | 1 | 10 | 2 |
| 831 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 39 | 146/12 | 1 | 1 | 2 |
| 832 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 45 | 146/9 | 1 | 65 | 2 |
| 833 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej | 5A | 82/4 | 1 | 133 | 3 |
| 834 | Chylice-Kolonia | Orzeszkowej lub Andersa |  | 89/2 | 1 | 8 | 2 |
| 835 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 8 | 440 | 1 | 139 | 2 |
| 836 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 9 | 49/3 | 1 | 342 | 2 |
| 837 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 9 | 49/3 | 1 | 336 | 2 |
| 838 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 9 | 49/3 | 1 | 516 | 2 |
| 839 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 9 | 49/3 | 1 | 338 | 2 |
| 840 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 9 | 49/3 | 1 | 73 | 2 |
| 841 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 9 | 49/3 | 1 | 121 | 2 |
| 842 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 9 | 49/3 | 1 | 20 | 1 |
| 843 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 9 | 49/3 | 1 | 392 | 2 |
| 844 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 13 | 103 | 1 | 136 | 2 |
| 845 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 18 | 137/1 | 1 | 56 | 2 |
| 846 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 19 | 102 | 1 | 17 | 2 |
| 847 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 21 | 134/2 | 1 | 348 | 2 |
| 848 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 21 | 134/2 | 1 | 1 | 2 |
| 849 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 23 | 134/4 | 1 | 41 | 1 |
| 850 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 23 | 134/4 | 1 | 10 | 2 |
| 851 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 23 | 134/4 | 1 | 10 | 2 |
| 852 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 25 | 134/5 | 1 | 48 | 1 |
| 853 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 25 | 134/5 | 1 | 49 | 2 |
| 854 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 25 | 134/5 | 2 | 6 | 2 |
| 855 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 29 | 163 | 1 | 40 | 2 |
| 856 | Chylice-Kolonia | Parkowa | 32 | 168/2 | 1 | 15 | 2 |
| 857 | Chylice-Kolonia | Polskiego Związku Ludowego | 1 | 446 | 1 | 26 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 858 | Chylice-Kolonia | Pomorska | 14 | 56/1 | 1 | 77 | 2 |
| 859 | Chylice-Kolonia | Pomorska | 20 | 52/2 | 1 | 167 | 2 |
| 860 | Chylice-Kolonia | Pomorska | 22 | 34/1 | 1 | 54 | 2 |
| 861 | Chylice-Kolonia | Pomorska | 24 | 33/2 | 1 | 120 | 2 |
| 862 | Chylice-Kolonia | Pomorska | 58 | 1/1 | 1 | 41 | 2 |
| 863 | Chylice-Kolonia | Pomorska | 16A | 487 | 1 | 177 | 3 |
| 864 | Chylice-Kolonia | Pomorska | 24A | 33/1 | 1 | 120 | 2 |
| 865 | Chylice-Kolonia | Pomorska | 44A | 14/2 | 1 | 146 | 2 |
| 866 | Chylice-Kolonia | Pomorska |  | 492 | 1 | 24 | 2 |
| 867 | Chylice-Kolonia | Poznańska | 2 | 183/4 | 1 | 139 | 2 |
| 868 | Chylice-Kolonia | Poznańska | 2 | 183/4 | 1 | 103 | 2 |
| 869 | Chylice-Kolonia | Poznańska | 6 | 494 | 1 | 83 | 2 |
| 870 | Chylice-Kolonia | Poznańska | 4A | 184/2 | 1 | 25 | 2 |
| 871 | Chylice-Kolonia | Poznańska | 6A | 494 | 1 | 76 | 2 |
| 872 | Chylice-Kolonia | Skorupki | 1 | 269/4 | 1 | 153 | 2 |
| 873 | Chylice-Kolonia | Skorupki | 3 | 319/1 | 1 | 157 | 2 |
| 874 | Chylice-Kolonia | Skorupki | 3 | 319/1 | 1 | 77 | 2 |
| 875 | Chylice-Kolonia | Skorupki | 6 | 321/2 | 1 | 204 | 2 |
| 876 | Chylice-Kolonia | Skorupki | 8 | 322 | 1 | 4 | 2 |
| 877 | Chylice-Kolonia | Słowackiego | 2 | 408 | 1 | 171 | 2 |
| 878 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 26 | 441/1 | 1 | 35 | 3 |
| 879 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 49 | 195/3 | 1 | 177 | 2 |
| 880 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 51 | 195/7 | 2 | 136 | 2 |
| 881 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 55 | 197/2 | 1 | 154 | 2 |
| 882 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 57 | 364 | 1 | 49 | 2 |
| 883 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 61 | 365 | 2 | 129 | 2 |
| 884 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 65 | 199/2 | 1 | 7 | 2 |
| 885 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 79 | 474 | 1 | 102 | 2 |
| 886 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 85 | 477 | 1 | 134 | 2 |
| 887 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 85 | 477 | 1 | 24 | 2 |
| 888 | Chylice-Kolonia | Warszawska | 87 | 478 | 1 | 48 | 2 |
| 889 | Chylice-Kolonia | Wojska Polskiego | 9 | 237 | 1 | 43 | 2 |
| 890 | Chylice-Kolonia | Wojska Polskiego | 30 | 267/5 | 1 | 50 | 2 |
| 891 | Chylice-Kolonia | Wojska Polskiego | 57 | 329/1 | 1 | 298 | 2 |
| 892 | Chylice-Kolonia | Wojska Polskiego | 72 | 428 | 1 | 147 | 2 |
| 893 | Chylice-Kolonia | Wojska Polskiego | 73 | 339/2 | 1 | 181 | 2 |
| 894 | Chylice-Kolonia | Wojska Polskiego | 74 | 291/1 | 1 | 160 | 2 |
| 895 | Chylice-Kolonia | Wojska Polskiego | 83 | 343 | 1 | 123 | 2 |
| 896 | Chylice-Kolonia | Wybickiego | 3 | 17 | 1 | 22 | 2 |
| 897 | Chylice-Kolonia | Wybickiego | 5 | 18 | 1 | 42 | 2 |
| 898 | Chylice-Kolonia | Zamkowa | 4 | 353 | 2 | 107 | 1 |
| 899 | Chylice-Kolonia | Zamkowa | 4 | 353 | 1 | 19 | 2 |
| 900 | Chylice-Kolonia | Zamkowa | 6 | 194 | 1 | 62 | 2 |
| 901 | Chylice-Kolonia | Zamkowa | 6 | 194 | 1 | 9 | 2 |
| 902 | Chylice-Kolonia | Zamkowa | 7 | 188 | 1 | 80 | 2 |
| 903 | Chylice-Kolonia | Zamkowa | 8 | 354 | 2 | 127 | 2 |
| 904 | Chylice-Kolonia |  |  | 399 | 1 | 175 | 2 |
| 905 | Chyliczki | Władysława Jagiełły | 50 | 12 | 1 | 119 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 906 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 50 | 12 | 1 | 150 | 2 |
| 907 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 50 | 12 | 2 | 98 | 1 |
| 908 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 58 | 103 | 1 | 123 | 2 |
| 909 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 58 | 103 | 1 | 96 | 2 |
| 910 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 58 | 103 | 2 | 122 | 2 |
| 911 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 61 | 4 | 1 | 199 | 2 |
| 912 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 65 | 10 | 1 | 184 | 2 |
| 913 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 65 | 10 | 1 | 144 | 2 |
| 914 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 67 | 11 | 1 | 105 | 2 |
| 915 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 68 | 85/1 | 1 | 198 | 2 |
| 916 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 68 | 85/1 | 1 | 109 | 2 |
| 917 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 73 | 16 | 1 | 65 | 2 |
| 918 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 74 | 79/1 | 1 | 81 | 2 |
| 919 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 74 | 79/1 | 1 | 103 | 2 |
| 920 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 74 | 79/1 | 1 | 36 | 2 |
| 921 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 75 | 17 | 1 | 28 | 2 |
| 922 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 76 | 66/1 | 1 | 66 | 2 |
| 923 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 78 | 49/1 | 1 | 136 | 2 |
| 924 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 78 | 49/1 | 1 | 115 | 2 |
| 925 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 78 | 49/1 | 1 | 30 | 2 |
| 926 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 87 | 33 | 1 | 178 | 2 |
| 927 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 87 | 33 | 1 | 17 | 2 |
| 928 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 76A | 28 | 1 | 397 | 2 |
| 929 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły | 76A | 28 | 1 | 180 | 2 |
| 930 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły |  | 43/1 | 1 | 85 | 2 |
| 931 | Chyl | iczki | Władysława Jagiełły |  | 43/1 | 1 | 57 | 1 |
| 932 | Grądy | 3-go Maja | 47 | 49 | 1 | 188 | 2 |
| 933 | Grądy | 3-go Maja | 47 | 49 | 1 | 39 | 2 |
| 934 | Grądy | 3-go Maja | 47 | 49 | 1 | 97 | 2 |
| 935 | Grądy | Armii Andersa |  | 74 | 1 | 164 | 2 |
| 936 | Grądy | Kresowa | 16 | 96 | 1 | 61 | 2 |
| 937 | Grądy | Topolowa | 278 | 6 | 1 | 150 | 2 |
| 938 | Grądy | Topolowa | 278 | 5 | 1 | 57 | 2 |
| 939 | Grądy | Topolowa | 278 | 5 | 1 | 60 | 2 |
| 940 | Grądy | Topolowa | 278 | 5 | 1 | 20 | 2 |
| 941 | Grądy | Topolowa | 278 | 6 | 1 | 117 | 2 |
| 942 | Grądy | Topolowa |  | 8 | 1 | 815 | 2 |
| 943 | Grądy | Topolowa |  | 8 | 1 | 979 | 2 |
| 944 | Grądy | Topolowa |  | 8 | 1 | 530 | 2 |
| 945 | Grądy | Topolowa |  | 8 | 1 | 142 | 2 |
| 946 | Grądy |  | 15 | 83/3 | 1 | 39 | 2 |
| 947 | Grądy |  | 15 | 83/3 | 1 | 40 | 2 |
| 948 | Grądy |  | 15 | 83/3 | 1 | 252 | 2 |
| 949 | Grądy |  | 17 | 100 | 2 | 96 | 2 |
| 950 | Grądy |  | 17 | 100 | 1 | 74 | 2 |
| 951 | Grądy |  | 17 | 100 | 1 | 20 | 2 |
| 952 | Grądy |  | 20 | 116 | 1 | 76 | 2 |
| 953 | Grądy |  | 20 | 116 | 1 | 74 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 954 | Grądy |  | 20 | 116 | 1 | 107 | 2 |
| 955 | Grądy |  | 20 | 116 | 1 | 28 | 2 |
| 956 | Grądy |  | 23 | 149 | 1 | 150 | 2 |
| 957 | Grądy |  | 26 | 134 | 1 | 290 | 2 |
| 958 | Grądy |  | 26 | 136/1 | 1 | 218 | 2 |
| 959 | Grądy |  | 30 | 106/3 | 1 | 165 | 2 |
| 960 | Grądy |  | 30 | 106/3 | 1 | 151 | 2 |
| 961 | Grądy |  | 33 | 94/3 | 1 | 139 | 2 |
| 962 | Grądy |  | 42 | 38 | 1 | 102 | 2 |
| 963 | Grądy |  | 42 | 38 | 1 | 23 | 2 |
| 964 | Grądy |  | 42 | 38 | 1 | 24 | 2 |
| 965 | Grądy |  | 42 | 38 | 1 | 25 | 2 |
| 966 | Grądy |  |  | 12/2 | 1 | 181 | 2 |
| 967 | Grądy |  |  | 78 | 1 | 13 | 2 |
| 968 | Grądy |  |  | 78 | 2 | 52 | 2 |
| 969 | Grądy |  |  | 140 | 1 | 100 | 2 |
| 970 | Henryszew | 11-go Listopada | 25 | 191/10 | 1 | 190 | 2 |
| 971 | Henryszew | 11-go Listopada | 25 | 191/10 | 1 | 61 | 2 |
| 972 | Henryszew | Armii Ludowej | 55 | 176/2 | 1 | 66 | 2 |
| 973 | Henryszew | Spokojna | 14 | 45/1 | 1 | 359 | 2 |
| 974 | Henryszew | Spokojna | 14 | 45/1 | 1 | 103 | 2 |
| 975 | Henryszew | Spokojna | 14 | 45/1 | 1 | 16 | 2 |
| 976 | Henryszew | Topolowa | 7 | 112/4 | 1 | 117 | 2 |
| 977 | Henryszew | Topolowa | 39 | 103/6 | 1 | 72 | 2 |
| 978 | Henryszew | Topolowa | 66 | 174/1 | 1 | 264 | 2 |
| 979 | Henryszew | Topolowa | 66 | 174/1 | 1 | 120 | 2 |
| 980 | Henryszew | Topolowa | 66 | 174/1 | 1 | 157 | 2 |
| 981 | Henryszew | Topolowa | 69 | 92/7 | 1 | 22 | 2 |
| 982 | Henryszew | Topolowa | 73 | 92/9 | 1 | 669 | 2 |
| 983 | Henryszew | Topolowa | 101 | 83/3 | 2 | 167 | 2 |
| 984 | Henryszew | Topolowa | 108 | 163/2 | 1 | 324 | 2 |
| 985 | Henryszew | Topolowa | 142 | 168/2 | 1 | 59 | 2 |
| 986 | Henryszew | Topolowa | 142a | 168/1 | 1 | 150 | 2 |
| 987 | Henryszew |  | 16 | 27 | 1 | 150 | 2 |
| 988 | Henryszew |  | 16 | 27 | 1 | 124 | 2 |
| 989 | Henryszew |  | 16 | 27 | 1 | 63 | 2 |
| 990 | Henryszew |  | 16 | 27 | 1 | 93 | 2 |
| 991 | Henryszew |  | 16 | 27 | 1 | 47 | 2 |
| 992 | Henryszew |  | 17 | 24 | 1 | 18 | 2 |
| 993 | Henryszew |  | 17 | 24 | 1 | 8 | 2 |
| 994 | Henryszew |  | 17 | 24 | 1 | 16 | 2 |
| 995 | Henryszew |  | 22 | 9/4 | 1 | 140 | 2 |
| 996 | Henryszew |  | 22 | 9/4 | 1 | 167 | 2 |
| 997 | Henryszew |  | 22 | 10/2 | 1 | 143 | 2 |
| 998 | Henryszew |  | 22 | 9/4 | 1 | 18 | 2 |
| 999 | Henryszew |  | 22 | 9/4 | 1 | 30 | 2 |
| 1000 | Henryszew |  | 25 | 54 | 1 | 79 | 2 |
| 1001 | Henryszew |  | 25 | 54 | 1 | 62 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | Henryszew |  | 25 | 14/2 | 2 | 93 | 2 |
| 1003 | Henryszew |  | 25 | 14/2 | 1 | 60 | 2 |
| 1004 | Henryszew |  | 26 | 60 | 1 | 18 | 2 |
| 1005 | Henryszew |  |  | 11 | 1 | 181 | 2 |
| 1006 | Henryszew |  |  | 34/2 | 1 | 76 | 2 |
| 1007 | Henryszew |  |  | 60 | 1 | 91 | 2 |
| 1008 | Henryszew |  |  | 157/11 | 1 | 50 | 2 |
| 1009 | Henryszew |  |  | 157/11 | 1 | 80 | 2 |
| 1010 | Jaktorów | Błotna | 6 | 228 | 1 | 34 | 2 |
| 1011 | Jaktorów | Błotna | 6 | 228 | 1 | 7 | 2 |
| 1012 | Jaktorów | Błotna | 14 | 220 | 1 | 93 | 2 |
| 1013 | Jaktorów | Błotna | 14 | 220 | 1 | 22 | 2 |
| 1014 | Jaktorów | Błotna | 15 | 144 | 1 | 20 | 2 |
| 1015 | Jaktorów | Błotna | 15 | 144 | 1 | 71 | 2 |
| 1016 | Jaktorów | Błotna | 23 | 140 | 1 | 36 | 2 |
| 1017 | Jaktorów | Błotna | 24 | 208 | 1 | 65 | 2 |
| 1018 | Jaktorów | Błotna | 24 | 208 | 1 | 14 | 2 |
| 1019 | Jaktorów | Błotna | 26 | 207/4 | 1 | 54 | 2 |
| 1020 | Jaktorów | Błotna | 26 | 207/4 | 1 | 146 | 2 |
| 1021 | Jaktorów | Błotna | 27 | 138/1 | 1 | 96 | 2 |
| 1022 | Jaktorów | Błotna | 29 | 137 | 1 | 79 | 2 |
| 1023 | Jaktorów | Błotna | 35 | 135/4 | 1 | 16 | 2 |
| 1024 | Jaktorów | Błotna | 38 | 197/2 | 1 | 122 | 2 |
| 1025 | Jaktorów | Błotna | 38 | 197/1 | 1 | 72 | 1 |
| 1026 | Jaktorów | Błotna | 39 | 132 | 1 | 66 | 2 |
| 1027 | Jaktorów | Błotna | 39 | 132 | 1 | 122 | 2 |
| 1028 | Jaktorów | Błotna | 43 | 129 | 1 | 25 | 2 |
| 1029 | Jaktorów | Błotna | 43 | 197/1 | 1 | 48 | 1 |
| 1030 | Jaktorów | Błotna | 45 | 128/2 | 1 | 47 | 2 |
| 1031 | Jaktorów | Błotna | 45 | 128/2 | 1 | 144 | 2 |
| 1032 | Jaktorów | Błotna | 48 | 186 | 1 | 164 | 2 |
| 1033 | Jaktorów | Błotna | 56 | 174/1 | 1 | 164 | 2 |
| 1034 | Jaktorów | Błotna | 58 | 173 | 1 | 214 | 2 |
| 1035 | Jaktorów | Błotna | 65 | 113 | 1 | 122 | 2 |
| 1036 | Jaktorów | Błotna | 65 | 113 | 1 | 27 | 2 |
| 1037 | Jaktorów | Błotna | 68 | 162/4 | 1 | 100 | 2 |
| 1038 | Jaktorów | Błotna | 69 | 110/1 | 1 | 24 | 2 |
| 1039 | Jaktorów | Błotna | 71 | 108 | 1 | 71 | 2 |
| 1040 | Jaktorów | Błotna | 74 | 158/1 | 1 | 23 | 2 |
| 1041 | Jaktorów | Błotna | 75 | 105/3 | 1 | 100 | 2 |
| 1042 | Jaktorów | Błotna | 79 | 103 | 1 | 102 | 2 |
| 1043 | Jaktorów | Błotna | 79 | 103 | 1 | 129 | 2 |
| 1044 | Jaktorów | Błotna | 81 | 101/1 | 1 | 225 | 2 |
| 1045 | Jaktorów | Błotna | 83 | 99 | 1 | 29 | 2 |
| 1046 | Jaktorów | Błotna | 85 | 98/1 | 1 | 141 | 2 |
| 1047 | Jaktorów | Błotna | 97 | 532/1 | 1 | 76 | 1 |
| 1048 | Jaktorów | Błotna | 27B | 139 | 1 | 1 | 2 |
| 1049 | Jaktorów | Błotna | 36A | 198/3 | 1 | 174 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 | Jaktorów | Błotna | 36B | 198/2 | 1 | 153 | 2 |
| 1051 | Jaktorów | Błotna | 57A | 123/2 | 1 | 148 | 2 |
| 1052 | Jaktorów | Błotna | 57A | 123/2 | 1 | 42 | 2 |
| 1053 | Jaktorów | Błotna | 69A | 110/2 | 1 | 44 | 2 |
| 1054 | Jaktorów | Błotna | 69A | 111 | 1 | 154 | 2 |
| 1055 | Jaktorów | Błotna | 81A | 100 | 1 | 134 | 2 |
| 1056 | Jaktorów | Błotna |  | 213/2 | 1 | 15 | 2 |
| 1057 | Jaktorów | Chełmońskiego | 8 | 278/1 | 1 | 177 | 2 |
| 1058 | Jaktorów | Chełmońskiego | 10 | 279 | 1 | 122 | 2 |
| 1059 | Jaktorów | Chełmońskiego | 20 | 284 | 1 | 105 | 2 |
| 1060 | Jaktorów | Chełmońskiego | 48 | 298/1 | 1 | 80 | 2 |
| 1061 | Jaktorów | Chełmońskiego | 48 | 298/1 | 1 | 192 | 2 |
| 1062 | Jaktorów | Chełmońskiego | 50 | 301/3 | 1 | 62 | 2 |
| 1063 | Jaktorów | Chmielowskiego | 4 | 262/2 | 1 | 144 | 2 |
| 1064 | Jaktorów | Fabryczna | 5 | 256/2 | 1 | 139 | 2 |
| 1065 | Jaktorów | Fabryczna | 5 | 256/2 | 1 | 120 | 2 |
| 1066 | Jaktorów | Fabryczna | 15 | 261 | 1 | 23 | 1 |
| 1067 | Jaktorów | Fabryczna | 17/2 | 265/16 | 1 | 16 | 2 |
| 1068 | Jaktorów | Fabryczna | 17/5 | 265/39 | 1 | 23 | 2 |
| 1069 | Jaktorów | Jazdy Polskiej | 2 | 29/2 | 1 | 10 | 2 |
| 1070 | Jaktorów | Jazdy Polskiej | 4 | 29/4 | 1 | 238 | 2 |
| 1071 | Jaktorów | Jazdy Polskiej | 12 | 31/3 | 1 | 175 | 2 |
| 1072 | Jaktorów | Jazdy Polskiej | 25 | 25/1 | 1 | 194 | 2 |
| 1073 | Jaktorów | Jazdy Polskiej | 34 | 49/6 | 1 | 61 | 2 |
| 1074 | Jaktorów | Jazdy Polskiej |  | 26/1 | 1 | 45 | 2 |
| 1075 | Jaktorów | Kawalerii Polskiej |  | 382/4 | 1 | 409 | 1 |
| 1076 | Jaktorów | Kawalerii Polskiej |  | 382/4 | 1 | 123 | 1 |
| 1077 | Jaktorów | Kawalerii Polskiej |  | 382/4 | 1 | 311 | 2 |
| 1078 | Jaktorów | Kolejowa | 5 | 148/4 | 1 | 46 | 2 |
| 1079 | Jaktorów | Kolejowa | 5 | 148/4 | 1 | 39 | 2 |
| 1080 | Jaktorów | Kolejowa | 5 | 148/4 | 1 | 60 | 2 |
| 1081 | Jaktorów | Kolejowa | 5 | 148/4 | 1 | 19 | 2 |
| 1082 | Jaktorów | Kolejowa | 7 | 147/2 | 1 | 38 | 2 |
| 1083 | Jaktorów | Ostatniego Tura | 2 | 192 | 1 | 60 | 2 |
| 1084 | Jaktorów | Ostatniego Tura | 2 | 192 | 1 | 13 | 2 |
| 1085 | Jaktorów | Ostatniego Tura | 6 | 189 | 1 | 325 | 2 |
| 1086 | Jaktorów | Ostatniego Tura | 6 | 189 | 1 | 144 | 2 |
| 1087 | Jaktorów | Pomorska | 9 | 227 | 1 | 21 | 2 |
| 1088 | Jaktorów | Pomorska | 17 | 214 | 1 | 10 | 2 |
| 1089 | Jaktorów | Pomorska | 23 | 207/3 | 1 | 78 | 2 |
| 1090 | Jaktorów | Pomorska | 27 | 204/2 | 1 | 46 | 2 |
| 1091 | Jaktorów | Pomorska | 31 | 203 | 1 | 140 | 2 |
| 1092 | Jaktorów | Pomorska | 53 | 181 | 1 | 136 | 2 |
| 1093 | Jaktorów | Pomorska | 55 | 177 | 1 | 69 | 2 |
| 1094 | Jaktorów | Pomorska | 55 | 177 | 1 | 35 | 2 |
| 1095 | Jaktorów | Pomorska | 57 | 175/2 | 1 | 140 | 2 |
| 1096 | Jaktorów | Pomorska | 61 | 176 | 1 | 99 | 2 |
| 1097 | Jaktorów | Pomorska | 63 | 170 | 1 | 184 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1098 | Jaktorów | Pomorska | 67 | 168 | 1 | 106 | 2 |
| 1099 | Jaktorów | Pomorska | 67 | 168 | 1 | 19 | 2 |
| 1100 | Jaktorów | Pomorska | 77 | 160 | 1 | 119 | 3 |
| 1101 | Jaktorów | Pomorska | 79 | 332 | 1 | 99 | 2 |
| 1102 | Jaktorów | Pomorska | 79 | 332 | 1 | 7 | 1 |
| 1103 | Jaktorów | Pomorska | 85 | 655 | 1 | 130 | 2 |
| 1104 | Jaktorów | Pomorska | 85 | 655 | 1 | 103 | 2 |
| 1105 | Jaktorów | Pomorska | 87 | 652 | 1 | 44 | 2 |
| 1106 | Jaktorów | Pomorska | 89 | 636 | 1 | 86 | 2 |
| 1107 | Jaktorów | Pomorska | 93 | 417/1 | 1 | 199 | 2 |
| 1108 | Jaktorów | Pomorska | 93 | 417/1 | 1 | 72 | 2 |
| 1109 | Jaktorów | Pomorska | 95 | 615 | 1 | 110 | 2 |
| 1110 | Jaktorów | Pomorska | 95 | 615 | 1 | 93 | 2 |
| 1111 | Jaktorów | Pomorska | 95 | 615 | 1 | 137 | 2 |
| 1112 | Jaktorów | Potockiego | 1 | 327/4 | 1 | 88 | 2 |
| 1113 | Jaktorów | Powstańców | 4 | 255/1 | 1 | 29 | 1 |
| 1114 | Jaktorów | Powstańców | 8 | 278/2 | 1 | 174 | 2 |
| 1115 | Jaktorów | Powstańców | 10 | 277/2 | 1 | 202 | 2 |
| 1116 | Jaktorów | Powstańców | 15 | 252 | 1 | 148 | 2 |
| 1117 | Jaktorów | Powstańców | 6a | 280/2 | 1 | 37 | 2 |
| 1118 | Jaktorów | Skokowskiego | 34 | 37 | 1 | 97 | 2 |
| 1119 | Jaktorów | Skokowskiego | 36 | 36 | 1 | 103 | 2 |
| 1120 | Jaktorów | Skokowskiego | 36 | 36 | 1 | 83 | 2 |
| 1121 | Jaktorów | Skokowskiego | 50 | 28 | 1 | 198 | 2 |
| 1122 | Jaktorów | Skokowskiego | 50 | 28 | 1 | 7 | 1 |
| 1123 | Jaktorów | Skokowskiego | 52 | 8/2 | 1 | 103 | 2 |
| 1124 | Jaktorów | Skokowskiego | 62 | 6/1 | 1 | 83 | 2 |
| 1125 | Jaktorów | Skokowskiego | 64 | 5/3 | 2 | 141 | 2 |
| 1126 | Jaktorów | Skokowskiego | 68A | 379/1 | 1 | 328 | 2 |
| 1127 | Jaktorów | Skokowskiego | 68A | 379/1 | 1 | 315 | 2 |
| 1128 | Jaktorów | Skokowskiego | 68A | 357/1 | 1 | 190 | 2 |
| 1129 | Jaktorów | Skrzetuskiego | 7 | 265/62 | 1 | 86 | 2 |
| 1130 | Jaktorów | Traugutta | 9 | 73/9 | 1 | 72 | 2 |
| 1131 | Jaktorów | Traugutta | 9 | 73/9 | 1 | 38 | 2 |
| 1132 | Jaktorów | Traugutta | 14 | 88/5 | 1 | 140 | 2 |
| 1133 | Jaktorów | Traugutta | 14 | 88/5 | 1 | 83 | 2 |
| 1134 | Jaktorów | Traugutta | 25 | 58/1 | 1 | 120 | 2 |
| 1135 | Jaktorów | Traugutta | 25 | 58/1 | 2 | 88 | 2 |
| 1136 | Jaktorów | Traugutta | 25 | 58/1 | 1 | 32 | 2 |
| 1137 | Jaktorów | Traugutta | 27 | 55 | 2 | 113 | 2 |
| 1138 | Jaktorów | Traugutta |  | 77/3 | 2 | 156 | 2 |
| 1139 | Jaktorów | Ułanów | 1 | 390/2 | 1 | 163 | 2 |
| 1140 | Jaktorów | Ułanów | 1 | 390/2 | 1 | 298 | 2 |
| 1141 | Jaktorów | Ułanów | 2 | 1/10 | 1 | 948 | 2 |
| 1142 | Jaktorów | Ułanów | 2 | 1/10 | 1 | 878 | 2 |
| 1143 | Jaktorów | Ułanów | 2 | 1/3 | 1 | 470 | 2 |
| 1144 | Jaktorów | Ułanów | 2 | 1/3 | 1 | 303 | 1 |
| 1145 | Jaktorów | Ułanów | 2 | 1/10 | 1 | 817 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1146 | Jaktorów |  | 4 | 324/1 | 1 | 80 | 2 |
| 1147 | Jaktorów-Kolonia | Armii Krajowej | 1 | 194/2 | 1 | 129 | 2 |
| 1148 | Jaktorów-Kolonia | Armii Krajowej | 2 | 99/1 | 2 | 185 | 2 |
| 1149 | Jaktorów-Kolonia | Armii Krajowej | 3 | 193/2 | 1 | 115 | 2 |
| 1150 | Jaktorów-Kolonia | Armii Krajowej | 7 | 103/4 | 1 | 385 | 2 |
| 1151 | Jaktorów-Kolonia | Armii Krajowej | 7 | 103/4 | 2 | 163 | 2 |
| 1152 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 5 | 343/3 | 2 | 100 | 2 |
| 1153 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 5 | 343/3 | 1 | 26 | 2 |
| 1154 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 7 | 343/4 | 1 | 144 | 2 |
| 1155 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 10 | 333/2 | 1 | 44 | 2 |
| 1156 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 10 | 321/1 | 1 | 61 | 2 |
| 1157 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 10 | 321/1 | 1 | 129 | 2 |
| 1158 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 11 | 345 | 2 | 69 | 2 |
| 1159 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 12 | 322/2 | 1 | 184 | 2 |
| 1160 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 12 | 321/1 | 1 | 56 | 2 |
| 1161 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 13 | 349/3 | 1 | 41 | 2 |
| 1162 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 13 | 349/3 | 1 | 115 | 2 |
| 1163 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 16 | 327/3 | 1 | 105 | 2 |
| 1164 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 16 | 327/3 | 1 | 158 | 2 |
| 1165 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 16 | 327/3 | 1 | 68 | 2 |
| 1166 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 16 | 327/3 | 1 | 105 | 2 |
| 1167 | Jaktorów-Kolonia | Baranowskiego | 15B | 351 | 1 | 161 | 2 |
| 1168 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 5 | 112/3 | 1 | 1 | 2 |
| 1169 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 13 | 136/1 | 1 | 143 | 2 |
| 1170 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 14 | 120/1 | 1 | 180 | 2 |
| 1171 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 17 | 154/1 | 1 | 26 | 2 |
| 1172 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 17 | 154/1 | 1 | 29 | 2 |
| 1173 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 17 | 157/2 | 1 | 24 | 2 |
| 1174 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 18 | 124/2 | 1 | 144 | 2 |
| 1175 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 18 | 124/2 | 1 | 68 | 2 |
| 1176 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 18 | 124/2 | 1 | 25 | 2 |
| 1177 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 18 | 124/2 | 1 | 22 | 2 |
| 1178 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 18 | 124/2 | 1 | 12 | 2 |
| 1179 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 19 | 157/2 | 1 | 120 | 2 |
| 1180 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 20 | 130/1 | 1 | 191 | 2 |
| 1181 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 21 | 160/1 | 1 | 91 | 2 |
| 1182 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 21 | 160/1 | 1 | 174 | 2 |
| 1183 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 21 | 160/1 | 1 | 34 | 2 |
| 1184 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 22 | 137/1 | 1 | 148 | 2 |
| 1185 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 22 | 137/1 | 1 | 27 | 2 |
| 1186 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 22 | 137/1 | 1 | 18 | 2 |
| 1187 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 22 | 137/1 | 1 | 27 | 2 |
| 1188 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 22 | 137/1 | 1 | 25 | 2 |
| 1189 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 23 | 162/1 | 1 | 92 | 2 |
| 1190 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 23 | 162/1 | 1 | 124 | 2 |
| 1191 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 24 | 141 | 1 | 17 | 2 |
| 1192 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 24 | 144/1 | 1 | 10 | 2 |
| 1193 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 12A | 116/2 | 1 | 33 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Ilość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1194 | Jaktorów-Kolonia | Kleeberga | 12A | 116/2 | 1 | 177 | 2 |
| 1195 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 2 | 36/9 | 1 | 178 | 2 |
| 1196 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 2 | 36/9 | 1 | 165 | 2 |
| 1197 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 2 | 36/9 | 1 | 115 | 2 |
| 1198 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 4 | 44/5 | 1 | 141 | 2 |
| 1199 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 4 | 44/5 | 1 | 100 | 2 |
| 1200 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 8 | 53 | 1 | 105 | 2 |
| 1201 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 10 | 58/5 | 1 | 122 | 2 |
| 1202 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 10 | 58/5 | 1 | 300 | 2 |
| 1203 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 10 | 58/5 | 1 | 70 | 2 |
| 1204 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 10 | 58/5 | 1 | 27 | 2 |
| 1205 | Jaktorów-Kolonia | Kutrzeby | 10 | 58/5 | 1 | 12 | 2 |
| 1206 | Jaktorów-Kolonia | Moniuszki | 2 | 297 | 1 | 139 | 2 |
| 1207 | Jaktorów-Kolonia | Moniuszki | 5 | 299/7 | 2 | 143 | 2 |
| 1208 | Jaktorów-Kolonia | Moniuszki | 5 | 299/7 | 1 | 116 | 2 |
| 1209 | Jaktorów-Kolonia | Moniuszki | 5 | 299/7 | 1 | 59 | 2 |
| 1210 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 5 | 312/10 | 1 | 51 | 2 |
| 1211 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 6 | 303/2 | 1 | 136 | 2 |
| 1212 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 8 | 304/1 | 1 | 148 | 2 |
| 1213 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 8 | 304/1 | 1 | 112 | 2 |
| 1214 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 8 | 304/1 | 1 | 26 | 2 |
| 1215 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 12 | 306 | 1 | 59 | 2 |
| 1216 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 12 | 306 | 1 | 37 | 2 |
| 1217 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 12 | 306 | 1 | 44 | 2 |
| 1218 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 13 | 320/2 | 1 | 173 | 2 |
| 1219 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 16 | 308 | 1 | 68 | 2 |
| 1220 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 17 | 323/4 | 1 | 157 | 2 |
| 1221 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 17 | 323/4 | 1 | 78 | 2 |
| 1222 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 17 | 323/6 | 1 | 58 | 2 |
| 1223 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 28 | 307/5 | 1 | 144 | 2 |
| 1224 | Jaktorów-Kolonia | Nowowiejskiego | 28 | 307/5 | 1 | 22 | 2 |
| 1225 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 2 | 85/4 | 1 | 80 | 2 |
| 1226 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 2 | 85/4 | 1 | 24 | 2 |
| 1227 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 2 | 85/4 | 1 | 23 | 2 |
| 1228 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 6 | 86/1 | 1 | 8 | 2 |
| 1229 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 6 | 86/1 | 1 | 88 | 2 |
| 1230 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 6 | 86/1 | 1 | 109 | 2 |
| 1231 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 6 | 86/1 | 1 | 20 | 2 |
| 1232 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 10 | 88/1 | 1 | 228 | 2 |
| 1233 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 10 | 88/1 | 1 | 153 | 2 |
| 1234 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 10 | 88/1 | 1 | 80 | 2 |
| 1235 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 10 | 88/1 | 1 | 64 | 2 |
| 1236 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 10 | 88/1 | 1 | 22 | 2 |
| 1237 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 10 | 88/1 | 1 | 103 | 2 |
| 1238 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 15 | 99/1 | 1 | 151 | 2 |
| 1239 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 15 | 99/1 | 1 | 81 | 2 |
| 1240 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 15 | 99/1 | 2 | 74 | 2 |
| 1241 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 15 | 99/1 | 1 | 21 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Ilość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1242 | Jaktorów-Kolonia | Okulickiego | 16 | 91/2 | 1 | 124 | 2 |
| 1243 | Jaktorów-Kolonia | Potockiego | 14 | 342 | 1 | 54 | 2 |
| 1244 | Jaktorów-Kolonia | Potockiego | 14 | 342 | 1 | 40 | 2 |
| 1245 | Jaktorów-Kolonia | Potockiego | 15a | 350 | 1 | 46 | 2 |
| 1246 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 9 | 283/4 | 1 | 47 | 2 |
| 1247 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 13 | 281 | 1 | 123 | 2 |
| 1248 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 13 | 282/3 | 1 | 161 | 2 |
| 1249 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 15 | 282/1 | 1 | 65 | 2 |
| 1250 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 17 | 281 | 1 | 255 | 2 |
| 1251 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 31 | 274/1 | 2 | 218 | 2 |
| 1252 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 35 | 272/3 | 2 | 174 | 2 |
| 1253 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 39 | 269/5 | 1 | 143 | 2 |
| 1254 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 45 | 265/1 | 1 | 393 | 2 |
| 1255 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 51 | 263/1 | 1 | 154 | 2 |
| 1256 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 71 | 190/18 | 1 | 262 | 2 |
| 1257 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 73 | 190/16 | 1 | 74 | 2 |
| 1258 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 73 | 190/16 | 1 | 46 | 2 |
| 1259 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 73 | 190/16 | 1 | 7 | 2 |
| 1260 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 75 | 195 | 1 | 40 | 2 |
| 1261 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 75 | 195 | 1 | 38 | 2 |
| 1262 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 75 | 195 | 1 | 29 | 2 |
| 1263 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 75 | 190/16 | 1 | 59 | 2 |
| 1264 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 79 | 98/4 | 1 | 82 | 2 |
| 1265 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 87 | 97 | 1 | 151 | 2 |
| 1266 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 87 | 97 | 1 | 54 | 2 |
| 1267 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 97 | 83/1 | 1 | 236 | 2 |
| 1268 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 97 | 83/1 | 1 | 116 | 2 |
| 1269 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 99 | 83/1 | 1 | 91 | 2 |
| 1270 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 99 | 83/1 | 1 | 6 | 2 |
| 1271 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 101 | 81/1 | 2 | 129 | 2 |
| 1272 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 101 | 81/1 | 1 | 71 | 2 |
| 1273 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 103 | 80/1 | 1 | 257 | 2 |
| 1274 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 103 | 80/1 | 1 | 143 | 2 |
| 1275 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 103 | 80/1 | 1 | 106 | 2 |
| 1276 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 105 | 34/3 | 1 | 88 | 2 |
| 1277 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 105 | 34/3 | 1 | 70 | 2 |
| 1278 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 105 | 34/3 | 1 | 74 | 2 |
| 1279 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 105 | 34/3 | 2 | 187 | 2 |
| 1280 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 107A | 30/6 | 1 | 264 | 2 |
| 1281 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego | 77/79 | 99/1 | 1 | 109 | 2 |
| 1282 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego |  | 8/3 | 1 | 461 | 2 |
| 1283 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego |  | 8/3 | 1 | 21 | 2 |
| 1284 | Jaktorów-Kolonia | Skokowskiego |  | 81/1 | 1 | 17 | 2 |
| 1285 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 6 | 205/2 | 1 | 35 | 2 |
| 1286 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 24 | 159/1 | 1 | 84 | 2 |
| 1287 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 26 | 173/6 | 1 | 78 | 2 |
| 1288 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 26 | 170/1 | 1 | 141 | 2 |
| 1289 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 26 | 170/1 | 1 | 82 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1290 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 26 | 173/6 | 1 | 20 | 2 |
| 1291 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 27 | 166/1 | 1 | 5 | 2 |
| 1292 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 27 | 166/1 | 1 | 4 | 1 |
| 1293 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 28 | 172/9 | 1 | 15 | 2 |
| 1294 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 28 | 172/9 | 1 | 86 | 2 |
| 1295 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 32 | 179 | 1 | 21 | 2 |
| 1296 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 32 | 179 | 1 | 39 | 2 |
| 1297 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 32 | 179 | 1 | 96 | 2 |
| 1298 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 32 | 179 | 1 | 95 | 2 |
| 1299 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 32 | 179 | 1 | 26 | 2 |
| 1300 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 32 | 179 | 1 | 137 | 2 |
| 1301 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 32 | 179 | 1 | 41 | 2 |
| 1302 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 32 | 179 | 1 | 13 | 2 |
| 1303 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 33 | 175/7 | 1 | 61 | 2 |
| 1304 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 40 | 183 | 1 | 37 | 2 |
| 1305 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 52 | 255/1 | 1 | 34 | 2 |
| 1306 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 52 | 255/1 | 1 | 10 | 2 |
| 1307 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 26a | 170/1 | 1 | 116 | 2 |
| 1308 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego | 26a | 170/1 | 1 | 17 | 2 |
| 1309 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego |  | 170/1 | 1 | 253 | 2 |
| 1310 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego |  | 170/1 | 1 | 106 | 2 |
| 1311 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego |  | 170/1 | 1 | 32 | 2 |
| 1312 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego |  | 176/13 | 1 | 163 | 2 |
| 1313 | Jaktorów-Kolonia | Wysockiego |  | 176/13 | 1 | 143 | 2 |
| 1314 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 7 | 312/13 | 1 | 126 | 2 |
| 1315 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 7 | 312/13 | 1 | 38 | 2 |
| 1316 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 8 | 293/1 | 1 | 132 | 2 |
| 1317 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 19 | 298/3 | 1 | 56 | 2 |
| 1318 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 25 | 295/10 | 1 | 104 | 2 |
| 1319 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 25 | 295/10 | 1 | 177 | 2 |
| 1320 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 25 | 295/8 | 1 | 175 | 2 |
| 1321 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 3a | 317/3 | 1 | 12 | 2 |
| 1322 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 3a | 317/3 | 1 | 49 | 2 |
| 1323 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 3B | 317/1 | 1 | 171 | 2 |
| 1324 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 3B | 317/3 | 1 | 296 | 2 |
| 1325 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska | 7B | 314/16 | 1 | 76 | 2 |
| 1326 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska |  | 303/3 | 2 | 107 | 2 |
| 1327 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska |  | 303/3 | 1 | 115 | 2 |
| 1328 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska |  | 303/3 | 2 | 115 | 2 |
| 1329 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska |  | 303/3 | 1 | 42 | 2 |
| 1330 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska |  | 303/3 | 1 | 52 | 2 |
| 1331 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska |  | 303/3 | 1 | 38 | 2 |
| 1332 | Jaktorów-Kolonia | Żyrardowska |  | 316/4 | 1 | 95 | 2 |
| 1333 | Jaktorów-Kolonia |  | 25 | 295/10 | 1 | 127 | 2 |
| 1334 | Jaktorów-Kolonia |  | 72 | 12/3 | 1 | 153 | 2 |
| 1335 | Jaktorów-Kolonia |  | 72 | 12/3 | 1 | 20 | 2 |
| 1336 | Jaktorów-Kolonia |  |  | 144/1 | 1 | 191 | 2 |
| 1337 | Jaktorów-Kolonia |  |  | 169/1 | 1 | 83 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1338 | Jaktorów-Kolonia |  |  | 169/1 | 1 | 127 | 2 |
| 1339 | Mariampol |  | 5 | 131 | 1 | 116 | 2 |
| 1340 | Mariampol |  | 5 | 131 | 1 | 112 | 2 |
| 1341 | Mariampol |  | 5 | 131 | 1 | 74 | 2 |
| 1342 | Mariampol |  | 5 | 131 | 1 | 31 | 2 |
| 1343 | Mariampol |  | 5 | 131 | 1 | 10 | 2 |
| 1344 | Mariampol |  | 5 | 131 | 1 | 7 | 2 |
| 1345 | Mariampol |  | 29 | 67 | 1 | 468 | 1 |
| 1346 | Mariampol |  | 29 | 67 | 1 | 259 | 2 |
| 1347 | Mariampol |  | 29 | 67 | 1 | 75 | 2 |
| 1348 | Mariampol |  | 29 | 67 | 1 | 110 | 2 |
| 1349 | Mariampol |  | 29 | 67 | 1 | 109 | 2 |
| 1350 | Mariampol |  | 30 | 70 | 1 | 163 | 2 |
| 1351 | Mariampol |  | 30 | 70 | 1 | 211 | 2 |
| 1352 | Mariampol |  | 1A | 85/5 | 1 | 44 | 2 |
| 1353 | Mariampol |  | 26A | 52/1 | 1 | 894 | 2 |
| 1354 | Mariampol |  | 26A | 52/1 | 1 | 1223 | 2 |
| 1355 | Mariampol |  | 2A | 81/1 | 1 | 151 | 2 |
| 1356 | Mariampol |  | 2A | 81/2 | 1 | 31 | 2 |
| 1357 | Mariampol |  | 2A | 81/2 | 1 | 80 | 2 |
| 1358 | Międzyborów | 1-go Maja | 22 | 23 | 1 | 143 | 2 |
| 1359 | Międzyborów | 1-go Maja | 28 | 19 | 2 | 143 | 2 |
| 1360 | Międzyborów | 1-go Maja | 33 | 32 | 1 | 103 | 2 |
| 1361 | Międzyborów | 22-go Lipca | 2 | 52 | 2 | 123 | 2 |
| 1362 | Międzyborów | Armii Krajowej | 12 | 449 | 1 | 120 | 2 |
| 1363 | Międzyborów | Armii Krajowej | 12 | 448 | 1 | 21 | 2 |
| 1364 | Międzyborów | Armii Krajowej | 12 | 449 | 1 | 63 | 2 |
| 1365 | Międzyborów | Armii Krajowej | 21 | 532 | 1 | 167 | 2 |
| 1366 | Międzyborów | Armii Ludowej | 10 | 75 | 1 | 119 | 2 |
| 1367 | Międzyborów | Bohaterów | 14 | 161 | 2 | 123 | 2 |
| 1368 | Międzyborów | Bohaterów | 15 | 140 | 1 | 75 | 2 |
| 1369 | Międzyborów | Chełmońskiego | 13 | 396/4 | 1 | 165 | 2 |
| 1370 | Międzyborów | Chełmońskiego | 15 | 396/3 | 1 | 161 | 2 |
| 1371 | Międzyborów | Chopina | 2 | 321 | 1 | 85 | 2 |
| 1372 | Międzyborów | Chopina | 21 | 363/1 | 1 | 238 | 2 |
| 1373 | Międzyborów | Golczyka | 3 | 344/1 | 1 | 95 | 2 |
| 1374 | Międzyborów | Kościuszki | 29 | 441/1 | 1 | 105 | 2 |
| 1375 | Międzyborów | Kościuszki | 53 | 412/2 | 1 | 133 | 2 |
| 1376 | Międzyborów | Kościuszki | 72 | 402 | 1 | 6 | 2 |
| 1377 | Międzyborów | Matejki | 6A | 378/4 | 1 | 109 | 1 |
| 1378 | Międzyborów | Mickiewicza | 5 | 446 | 1 | 163 | 2 |
| 1379 | Międzyborów | Mickiewicza | 17 | 438 | 1 | 82 | 2 |
| 1380 | Międzyborów | Mickiewicza | 18 | 472/3 | 1 | 20 | 2 |
| 1381 | Międzyborów | Mickiewicza | 19 | 439 | 1 | 66 | 2 |
| 1382 | Międzyborów | Moniuszki | 12 | 766/13 | 1 | 90 | 2 |
| 1383 | Międzyborów | Moniuszki | 12 | 766/13 | 1 | 72 | 2 |
| 1384 | Międzyborów | Okrężna | 7 | 128 | 1 | 167 | 2 |
| 1385 | Międzyborów | Okrężna | 11 | 126/3 | 1 | 75 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Ilość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1386 | Międzyborów | Okrężna | 13 | 121/2 | 1 | 109 | 2 |
| 1387 | Międzyborów | Okrężna | 14 | 488 | 2 | 133 | 2 |
| 1388 | Międzyborów | Okrężna | 16 | 468/1 | 1 | 150 | 2 |
| 1389 | Międzyborów | Okrężna | 17 | 406 | 1 | 29 | 2 |
| 1390 | Międzyborów | Okrężna | 18 | 481 | 1 | 102 | 2 |
| 1391 | Międzyborów | Okrężna | 13A | 121/1 | 1 | 109 | 2 |
| 1392 | Międzyborów | Okrężna | 21A | 510 | 1 | 75 | 2 |
| 1393 | Międzyborów | Paderewskiego | 3 | 420/1 | 1 | 106 | 2 |
| 1394 | Międzyborów | Paderewskiego | 8 | 415/7 | 1 | 188 | 2 |
| 1395 | Międzyborów | Partyzantów | 10 | 352 | 1 | 80 | 2 |
| 1396 | Międzyborów | Poniatowskiego | 3 | 228 | 1 | 133 | 2 |
| 1397 | Międzyborów | Poniatowskiego | 3 | 228 | 1 | 21 | 2 |
| 1398 | Międzyborów | Poniatowskiego | 4 | 181 | 2 | 117 | 2 |
| 1399 | Międzyborów | Poniatowskiego | 10 | 178 | 1 | 124 | 2 |
| 1400 | Międzyborów | Poniatowskiego | 12 | 177 | 1 | 141 | 2 |
| 1401 | Międzyborów | Poniatowskiego | 14 | 176 | 1 | 106 | 2 |
| 1402 | Międzyborów | Poniatowskiego | 18 | 174 | 1 | 136 | 2 |
| 1403 | Międzyborów | Poniatowskiego | 29 | 218/2 | 1 | 184 | 2 |
| 1404 | Międzyborów | Skłodowskiej | 3 | 478/1 | 1 | 116 | 2 |
| 1405 | Międzyborów | Świerczewskiego | 4A | 67 | 1 | 141 | 2 |
| 1406 | Międzyborów | Żwirki i Wigury | 4 | 49 | 1 | 150 | 2 |
| 1407 | Międzyborów | Żwirki i Wigury | 4 | 49 | 1 | 48 | 2 |
| 1408 | Międzyborów | Żwirki i Wigury | 10 | 46 | 1 | 80 | 2 |
| 1409 | Międzyborów | Żwirki i Wigury | 14 | 44 | 1 | 54 | 2 |
| 1410 | Międzyborów | Żwirki i Wigury | 16 | 43 | 1 | 58 | 2 |
| 1411 | Międzyborów | Żwirki i Wigury | 17 | 42 | 1 | 99 | 2 |
| 1412 | Międzyborów |  | 19 | 254 | 1 | 188 | 2 |
| 1413 | Międzyborów |  | 19 | 254 | 1 | 9 | 2 |
| 1414 | Sade Budy | Andersa | 40 | 115 | 1 | 187 | 2 |
| 1415 | Sade Budy | Andersa |  | 129/7 | 1 | 24 | 2 |
| 1416 | Sade Budy | Bema | 1 | 156 | 1 | 161 | 2 |
| 1417 | Sade Budy | Bema | 1 | 129/1 | 1 | 173 | 2 |
| 1418 | Sade Budy | Bema | 8 | 121 | 1 | 107 | 2 |
| 1419 | Sade Budy | Bema | 11 | 129/4 | 1 | 143 | 2 |
| 1420 | Sade Budy | Bema | 28 | 182/6 | 1 | 37 | 2 |
| 1421 | Sade Budy | Bema | 28 | 146 | 1 | 15 | 2 |
| 1422 | Sade Budy | Bema | 33 | 184/3 | 1 | 74 | 2 |
| 1423 | Sade Budy | Bema | 35 | 184/4 | 1 | 221 | 2 |
| 1424 | Sade Budy | Broniewskiego | 9 | 170/5 | 1 | 180 | 2 |
| 1425 | Sade Budy | Chełmońskiego | 3 | 214/8 | 1 | 109 | 2 |
| 1426 | Sade Budy | Chełmońskiego | 22 | 175/14 | 1 | 43 | 2 |
| 1427 | Sade Budy | Chełmońskiego | 32 | 181/3 | 1 | 91 | 3 |
| 1428 | Sade Budy | Długa | 6 | 85 | 1 | 105 | 2 |
| 1429 | Sade Budy | Długa | 6 | 85 | 1 | 20 | 2 |
| 1430 | Sade Budy | Długa | 8 | 83/1 | 1 | 15 | 2 |
| 1431 | Sade Budy | Długa | 10 | 82/13 | 1 | 61 | 2 |
| 1432 | Sade Budy | Długa | 11 | 193/1 | 1 | 134 | 2 |
| 1433 | Sade Budy | Długa | 13 | 192/2 | 1 | 46 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Ilość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1434 | Sade Budy | Długa | 16 | 79/3 | 2 | 137 | 2 |
| 1435 | Sade Budy | Długa | 20 | 75/1 | 1 | 182 | 2 |
| 1436 | Sade Budy | Długa | 20 | 75/1 | 1 | 47 | 2 |
| 1437 | Sade Budy | Długa | 24 | 68/3 | 1 | 320 | 2 |
| 1438 | Sade Budy | Długa | 32 | 62 | 1 | 74 | 2 |
| 1439 | Sade Budy | Długa | 32 | 62 | 1 | 55 | 2 |
| 1440 | Sade Budy | Długa | 33 | 111 | 1 | 105 | 2 |
| 1441 | Sade Budy | Długa | 33 | 111 | 1 | 18 | 2 |
| 1442 | Sade Budy | Długa | 42 | 59/4 | 1 | 168 | 2 |
| 1443 | Sade Budy | Długa | 42 | 49/2 | 1 | 334 | 2 |
| 1444 | Sade Budy | Długa | 42 | 49/3 | 1 | 169 | 2 |
| 1445 | Sade Budy | Długa | 48 | 59/9 | 1 | 214 | 2 |
| 1446 | Sade Budy | Długa | 52 | 57/1 | 1 | 17 | 2 |
| 1447 | Sade Budy | Długa | 54 | 56 | 1 | 12 | 3 |
| 1448 | Sade Budy | Długa | 54 | 56 | 1 | 115 | 2 |
| 1449 | Sade Budy | Długa | 61 | 96/1 | 1 | 85 | 2 |
| 1450 | Sade Budy | Długa |  | 49/3 | 1 | 303 | 2 |
| 1451 | Sade Budy | Długa |  | 96/2 | 1 | 51 | 2 |
| 1452 | Sade Budy | Działkowa | 5 | 186/2 | 1 | 307 | 2 |
| 1453 | Sade Budy | Husarii | 2 | 244/4 | 1 | 86 | 2 |
| 1454 | Sade Budy | Jana III Sobieskiego | 11 | 186/7 | 1 | 69 | 2 |
| 1455 | Sade Budy | Jana III Sobieskiego | 11 | 186/7 | 1 | 201 | 2 |
| 1456 | Sade Budy | Jana III Sobieskiego | 18 | 189/8 | 1 | 191 | 2 |
| 1457 | Sade Budy | Jana III Sobieskiego |  | 207/13 | 1 | 46 | 2 |
| 1458 | Sade Budy | Kolejowa | 3 | 59/11 | 1 | 10 | 2 |
| 1459 | Sade Budy | Kościuszki | 1 | 277/2 | 1 | 106 | 2 |
| 1460 | Sade Budy | Kościuszki | 1 | 277/2 | 1 | 32 | 2 |
| 1461 | Sade Budy | Kościuszki | 3 | 274/3 | 1 | 191 | 2 |
| 1462 | Sade Budy | Kościuszki | 6 | 204/1 | 1 | 287 | 2 |
| 1463 | Sade Budy | Kościuszki | 6 | 204/1 | 1 | 198 | 2 |
| 1464 | Sade Budy | Kościuszki | 6 | 204/1 | 1 | 157 | 2 |
| 1465 | Sade Budy | Kościuszki | 7 | 270/3 | 1 | 253 | 2 |
| 1466 | Sade Budy | Kościuszki | 7 | 270/3 | 1 | 95 | 2 |
| 1467 | Sade Budy | Kościuszki | 11 | 267/1 | 1 | 160 | 2 |
| 1468 | Sade Budy | Kościuszki | 11 | 269/1 | 1 | 21 | 2 |
| 1469 | Sade Budy | Kościuszki | 13 | 264/1 | 1 | 188 | 2 |
| 1470 | Sade Budy | Kościuszki | 13 | 264/1 | 1 | 198 | 2 |
| 1471 | Sade Budy | Kościuszki | 13 | 264/1 | 1 | 148 | 2 |
| 1472 | Sade Budy | Kościuszki | 21 | 220/1 | 1 | 119 | 2 |
| 1473 | Sade Budy | Kościuszki | 23 | 219 | 1 | 147 | 2 |
| 1474 | Sade Budy | Kościuszki | 23 | 219 | 1 | 51 | 2 |
| 1475 | Sade Budy | Kościuszki | 9A | 270/2 | 1 | 219 | 2 |
| 1476 | Sade Budy | Kościuszki |  | 88/3 | 1 | 140 | 2 |
| 1477 | Sade Budy | Kościuszki |  | 203 | 1 | 62 | 2 |
| 1478 | Sade Budy | Kościuszki |  | 88/3 | 1 | 19 | 2 |
| 1479 | Sade Budy | Kościuszki |  | 88/3 | 1 | 14 | 2 |
| 1480 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 5 | 324/4 | 1 | 102 | 2 |
| 1481 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 6 | 317/2 | 1 | 71 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Ilość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1482 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 8 | 351/2 | 1 | 126 | 2 |
| 1483 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 9 | 231/21 | 1 | 112 | 2 |
| 1484 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 12 | 309/3 | 1 | 288 | 2 |
| 1485 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 12 | 309/3 | 1 | 168 | 2 |
| 1486 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 12 | 309/3 | 1 | 112 | 2 |
| 1487 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 12 | 309/3 | 1 | 48 | 2 |
| 1488 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 13 | 226/2 | 1 | 187 | 2 |
| 1489 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 14 | 312/3 | 1 | 86 | 2 |
| 1490 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 20 | 293/7 | 1 | 240 | 2 |
| 1491 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 22 | 246/2 | 1 | 219 | 2 |
| 1492 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 22 | 246/2 | 1 | 41 | 2 |
| 1493 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 22 | 246/2 | 1 | 19 | 2 |
| 1494 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 23 | 221/3 | 1 | 180 | 2 |
| 1495 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 24 | 244/3 | 1 | 165 | 2 |
| 1496 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 27 | 221/4 | 1 | 31 | 2 |
| 1497 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 44 | 239/1 | 1 | 157 | 2 |
| 1498 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 44 | 239/1 | 1 | 26 | 2 |
| 1499 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 46 | 238/1 | 1 | 55 | 2 |
| 1500 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 50 | 238/6 | 1 | 144 | 2 |
| 1501 | Sade Budy | Królowej Marysieńki | 50 | 238/6 | 1 | 52 | 2 |
| 1502 | Sade Budy | Królowej Marysieńki |  | 240/1 | 1 | 51 | 2 |
| 1503 | Sade Budy | Królowej Marysieńki |  | 240/1 | 1 | 13 | 1 |
| 1504 | Sade Budy | Królowej Marysieńki |  | 319/1 | 1 | 100 | 2 |
| 1505 | Sade Budy | Krótka | 2 | 117/2 | 1 | 107 | 2 |
| 1506 | Sade Budy | Krótka |  | 117/1 | 1 | 58 | 2 |
| 1507 | Sade Budy | Leśna | 13 | 12/3 | 1 | 66 | 2 |
| 1508 | Sade Budy | Leśna |  | 6/4 | 1 | 99 | 2 |
| 1509 | Sade Budy | Leśna |  | 6/4 | 1 | 27 | 2 |
| 1510 | Sade Budy | Leśna |  | 20/1 | 1 | 123 | 2 |
| 1511 | Sade Budy | Lipowa | 2 | 173/3 | 1 | 39 | 2 |
| 1512 | Sade Budy | Łąkowa | 7 | 175/48 | 1 | 229 | 2 |
| 1513 | Sade Budy | Łąkowa | 8 | 172/41 | 1 | 165 | 2 |
| 1514 | Sade Budy | Łąkowa | 17 | 175/38 | 1 | 54 | 2 |
| 1515 | Sade Budy | Łąkowa | 19 | 175/37 | 1 | 79 | 2 |
| 1516 | Sade Budy | Łąkowa | 13B | 175/28 | 1 | 59 | 2 |
| 1517 | Sade Budy | Łąkowa | 13B | 175/28 | 1 | 132 | 2 |
| 1518 | Sade Budy | Matejki | 8 | 379/1 | 1 | 83 | 2 |
| 1519 | Sade Budy | Ogrodowa | 4 | 206/9 | 1 | 138 | 2 |
| 1520 | Sade Budy | Ogrodowa | 4 | 206/9 | 1 | 158 | 2 |
| 1521 | Sade Budy | Parkingowa | 7 | 221/13 | 1 | 141 | 2 |
| 1522 | Sade Budy | Parkingowa | 7 | 221/13 | 1 | 11 | 2 |
| 1523 | Sade Budy | Partyzantów | 29 | 216/6 | 1 | 89 | 2 |
| 1524 | Sade Budy | Polna | 32 | 206/17 | 1 | 80 | 2 |
| 1525 | Sade Budy | Polna | 39 | 206/34 | 1 | 20 | 2 |
| 1526 | Sade Budy | Pułaskiego | 1 | 209/2 | 1 | 170 | 2 |
| 1527 | Sade Budy | Pułaskiego | 1 | 209/2 | 1 | 68 | 2 |
| 1528 | Sade Budy | Pułaskiego | 8 | 186/6 | 1 | 119 | 2 |
| 1529 | Sade Budy | Pułaskiego | 9 | 185/7 | 1 | 191 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1530 | Sade Budy | Pułaskiego | 10 | 185/4 | 1 | 59 | 2 |
| 1531 | Sade Budy | Pułaskiego | 14 | 175/4 | 1 | 170 | 2 |
| 1532 | Sade Budy | Pułaskiego | 19 | 176/2 | 2 | 173 | 2 |
| 1533 | Sade Budy | Pułaskiego | 20 | 168/1 | 1 | 165 | 2 |
| 1534 | Sade Budy | Pułaskiego | 22 | 150 | 1 | 164 | 2 |
| 1535 | Sade Budy | Pułaskiego | 23 | 177/1 | 1 | 123 | 2 |
| 1536 | Sade Budy | Pułaskiego | 26 | 147 | 1 | 55 | 2 |
| 1537 | Sade Budy | Pułaskiego | 37 | 180/2 | 2 | 204 | 2 |
| 1538 | Sade Budy | Pułaskiego | 41 | 97/2 | 2 | 160 | 2 |
| 1539 | Sade Budy | Racławicka | 2 | 278/3 | 1 | 109 | 2 |
| 1540 | Sade Budy | Racławicka | 4 | 278/1 | 1 | 263 | 2 |
| 1541 | Sade Budy | Racławicka | 6 | 277/4 | 1 | 167 | 2 |
| 1542 | Sade Budy | Rycerska | 3 | 209/8 | 1 | 150 | 2 |
| 1543 | Sade Budy | Warszawska | 13 | 69/14 | 1 | 185 | 2 |
| 1544 | Sade Budy | Warszawska | 18 | 76/4 | 1 | 133 | 2 |
| 1545 | Sade Budy | Witkiewicza | 1 | 214/7 | 1 | 154 | 2 |
| 1546 | Sade Budy | Witkiewicza | 4 | 215/4 | 1 | 108 | 2 |
| 1547 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 13 | 190/10 | 1 | 180 | 2 |
| 1548 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 14 | 190/6 | 1 | 178 | 2 |
| 1549 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 15 | 190/11 | 1 | 205 | 2 |
| 1550 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 16 | 190/5 | 1 | 174 | 2 |
| 1551 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 22 | 190/3 | 1 | 55 | 2 |
| 1552 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 30 | 175/30 | 1 | 143 | 2 |
| 1553 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 30 | 175/30 | 1 | 57 | 2 |
| 1554 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 31 | 189/7 | 1 | 57 | 2 |
| 1555 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 35 | 185/3 | 1 | 74 | 2 |
| 1556 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 37 | 185/8 | 1 | 85 | 2 |
| 1557 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 45 | 185/20 | 1 | 170 | 2 |
| 1558 | Sade Budy | Władysława Jagiełły | 45 | 185/20 | 1 | 65 | 2 |
| 1559 | Sade Budy | Wrzosowa | 4 | 5/1 | 1 | 109 | 2 |
| 1560 | Sade Budy | Wrzosowa | 4 | 5/1 | 1 | 14 | 2 |
| 1561 | Sade Budy | Wyspiańskiego | 10 | 210/2 | 1 | 30 | 2 |
| 1562 | Sade Budy | Wyspiańskiego | 10 | 210/2 | 1 | 40 | 2 |
| 1563 | Sade Budy | Zacisze | 1 | 138/2 | 1 | 53 | 2 |
| 1564 | Sade Budy | Zacisze | 1 | 138/2 | 1 | 175 | 2 |
| 1565 | Sade Budy | Zacisze | 2 | 138/3 | 1 | 33 | 2 |
| 1566 | Sade Budy |  | 43 | 253/11 | 1 | 85 | 2 |
| 1567 | Sade Budy |  | 61 | 94/3 | 1 | 40 | 2 |
| 1568 | Sade Budy |  | 67 | 93 | 1 | 170 | 2 |
| 1569 | Sade Budy |  | 67 | 93 | 1 | 33 | 2 |
| 1570 | Sade Budy |  |  | 133 | 1 | 197 | 2 |
| 1571 | Sade Budy |  |  | 68/8 | 1 | 64 | 2 |
| 1572 | Sade Budy |  |  | 753/3 | 1 | 28 | 1 |
| 1573 | Stare Budy | Chopina | 3 | 638/1 | 1 | 96 | 2 |
| 1574 | Stare Budy | Chopina | 3 | 638/1 | 1 | 6 | 2 |
| 1575 | Stare Budy | Chopina | 28 | 625/2 | 1 | 146 | 2 |
| 1576 | Stare Budy | Kościuszki | 88A | 329 | 1 | 79 | 2 |
| 1577 | Stare Budy | Kościuszki | 88A | 329 | 1 | 45 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1578 | Stare Budy | Moniuszki | 14 | 651 | 1 | 109 | 2 |
| 1579 | Stare Budy | Moniuszki | 18 | 654/2 | 1 | 15 | 2 |
| 1580 | Stare Budy | Moniuszki | 20 | 655 | 1 | 130 | 2 |
| 1581 | Stare Budy | Moniuszki | 20 | 655 | 1 | 21 | 2 |
| 1582 | Stare Budy | Moniuszki | 22 | 663 | 1 | 195 | 2 |
| 1583 | Stare Budy | Moniuszki | 22 | 663 | 1 | 105 | 2 |
| 1584 | Stare Budy | Moniuszki | 22 | 663 | 1 | 151 | 2 |
| 1585 | Stare Budy | Moniuszki | 22 | 663 | 1 | 31 | 2 |
| 1586 | Stare Budy | Moniuszki | 22 | 663 | 2 | 49 | 2 |
| 1587 | Stare Budy | Moniuszki | 24 | 656 | 1 | 68 | 2 |
| 1588 | Stare Budy | Moniuszki | 24 | 656 | 1 | 48 | 2 |
| 1589 | Stare Budy | Moniuszki | 24 | 656 | 1 | 106 | 2 |
| 1590 | Stare Budy | Racławicka | 3 | 486/2 | 1 | 117 | 2 |
| 1591 | Stare Budy | Racławicka | 3 | 486/2 | 1 | 160 | 2 |
| 1592 | Stare Budy | Sygietyńskiego | 11 | 579 | 1 | 105 | 2 |
| 1593 | Stare Budy | Sygietyńskiego | 11 | 579 | 1 | 92 | 2 |
| 1594 | Stare Budy | Sygietyńskiego | 21 | 613/4 | 1 | 122 | 2 |
| 1595 | Stare Budy | Sygietyńskiego | 21 | 613/4 | 1 | 65 | 2 |
| 1596 | Stare Budy | Sygietyńskiego | 21 | 613/4 | 1 | 37 | 2 |
| 1597 | Stare Budy | Sygietyńskiego |  | 585 | 1 | 15 | 2 |
| 1598 | Stare Budy | Sygietyńskiego |  | 577 | 1 | 10 | 2 |
| 1599 | Stare Budy | Szymanowskiego | 3 | 435/3 | 1 | 7 | 2 |
| 1600 | Stare Budy | Szymanowskiego | 5 | 435/2 | 1 | 113 | 2 |
| 1601 | Stare Budy | Szymanowskiego | 5 | 435/2 | 1 | 51 | 2 |
| 1602 | Stare Budy | Szymanowskiego | 8 | 442/2 | 1 | 136 | 2 |
| 1603 | Stare Budy | Szymanowskiego | 8 | 442/2 | 1 | 24 | 2 |
| 1604 | Stare Budy | Szymanowskiego | 14 | 444 | 1 | 25 | 2 |
| 1605 | Stare Budy | Szymanowskiego | 16 | 447 | 1 | 35 | 2 |
| 1606 | Stare Budy | Szymanowskiego |  | 448 | 1 | 165 | 2 |
| 1607 | Stare Budy | Wąska | 33 | 379 | 1 | 50 | 2 |
| 1608 | Stare Budy | Wąska | 35 | 380 | 1 | 37 | 2 |
| 1609 | Stare Budy | Wąska |  | 362/2 | 1 | 99 | 2 |
| 1610 | Stare Budy | Wieniawskiego | 3 | 458 | 1 | 274 | 2 |
| 1611 | Stare Budy | Wieniawskiego | 3 | 458 | 1 | 13 | 2 |
| 1612 | Stare Budy | Wieniawskiego | 5 | 461 | 1 | 167 | 2 |
| 1613 | Stare Budy | Wieniawskiego | 5 | 461 | 1 | 20 | 2 |
| 1614 | Stare Budy | Wieniawskiego | 7 | 465 | 1 | 100 | 2 |
| 1615 | Stare Budy | Wieniawskiego | 9 | 465 | 1 | 15 | 2 |
| 1616 | Stare Budy | Wieniawskiego | 9 | 465 | 1 | 16 | 2 |
| 1617 | Stare Budy | Wieniawskiego | 9 | 465 | 1 | 58 | 2 |
| 1618 | Stare Budy | Wieniawskiego | 11 | 465 | 1 | 75 | 2 |
| 1619 | Stare Budy | Wieniawskiego | 11 | 465 | 1 | 44 | 2 |
| 1620 | Stare Budy | Wrzosowa | 45 | 182/2 | 1 | 106 | 2 |
| 1621 | Stare Budy | Wrzosowa | 45 | 182/2 | 1 | 20 | 2 |
| 1622 | Stare Budy | Żyrardowska | 4 | 553/4 | 1 | 47 | 2 |
| 1623 | Stare Budy | Żyrardowska | 14 | 474 | 1 | 76 | 2 |
| 1624 | Stare Budy | Żyrardowska | 14 | 474 | 1 | 45 | 2 |
| 1625 | Stare Budy | Żyrardowska | 23 | 644/1 | 1 | 111 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1626 | Stare Budy | Żyrardowska | 23 | 644/1 | 1 | 146 | 2 |
| 1627 | Stare Budy | Żyrardowska | 27 | 647/1 | 1 | 99 | 2 |
| 1628 | Stare Budy | Żyrardowska | 35 | 633 | 1 | 148 | 2 |
| 1629 | Stare Budy | Żyrardowska | 37 | 631 | 1 | 180 | 2 |
| 1630 | Stare Budy | Żyrardowska | 37 | 631 | 1 | 57 | 2 |
| 1631 | Stare Budy | Żyrardowska | 37 | 631 | 1 | 116 | 2 |
| 1632 | Stare Budy | Żyrardowska | 37 | 631 | 1 | 52 | 2 |
| 1633 | Stare Budy | Żyrardowska | 37 | 631 | 1 | 14 | 2 |
| 1634 | Stare Budy | Żyrardowska | 49 | 535 | 1 | 103 | 2 |
| 1635 | Stare Budy | Żyrardowska | 49 | 535 | 1 | 100 | 2 |
| 1636 | Stare Budy | Żyrardowska |  | 597/5 | 1 | 10 | 2 |
| 1637 | Stare Budy | Żyrardowska |  | 591/2 | 1 | 50 | 2 |
| 1638 | Stare Budy |  | 10 | 443/3 | 1 | 27 | 2 |
| 1639 | Stare Budy |  | 10 | 630/1 | 1 | 40 | 2 |
| 1640 | Stare Budy |  | 12 | 555/6 | 1 | 76 | 2 |
| 1641 | Stare Budy |  | 17 | 152/2 | 1 | 109 | 2 |
| 1642 | Stare Budy |  | 20 | 348/1 | 1 | 69 | 2 |
| 1643 | Stare Budy |  | 20 | 348/1 | 1 | 33 | 2 |
| 1644 | Stare Budy |  | 23 | 297 | 1 | 116 | 2 |
| 1645 | Stare Budy |  | 23 | 298/1 | 1 | 120 | 2 |
| 1646 | Stare Budy |  | 23 | 298/1 | 1 | 43 | 2 |
| 1647 | Stare Budy |  | 23 | 298/1 | 1 | 12 | 2 |
| 1648 | Stare Budy |  | 26 | 249 | 1 | 85 | 2 |
| 1649 | Stare Budy |  | 26 | 249 | 1 | 23 | 2 |
| 1650 | Stare Budy |  | 27 | 207 | 1 | 30 | 2 |
| 1651 | Stare Budy |  | 30 | 206/1 | 1 | 47 | 2 |
| 1652 | Stare Budy |  | 31 | 143/1 | 1 | 25 | 2 |
| 1653 | Stare Budy |  | 33 | 165/5 | 1 | 191 | 2 |
| 1654 | Stare Budy |  | 33 | 165/5 | 1 | 106 | 2 |
| 1655 | Stare Budy |  | 36 | 153/2 | 1 | 95 | 2 |
| 1656 | Stare Budy |  | 36 | 153/2 | 2 | 68 | 2 |
| 1657 | Stare Budy |  | 37 | 153/1 | 1 | 62 | 2 |
| 1658 | Stare Budy |  | 37 | 197 | 1 | 20 | 2 |
| 1659 | Stare Budy |  | 42 | 177 | 1 | 80 | 2 |
| 1660 | Stare Budy |  | 42 | 177 | 1 | 12 | 2 |
| 1661 | Stare Budy |  | 44 | 207 | 1 | 44 | 2 |
| 1662 | Stare Budy |  | 50 | 52/3 | 1 | 126 | 2 |
| 1663 | Stare Budy |  | 50 | 52/3 | 1 | 129 | 2 |
| 1664 | Stare Budy |  | 50 | 52/3 | 1 | 107 | 2 |
| 1665 | Stare Budy |  | 52 | 19 | 1 | 71 | 2 |
| 1666 | Stare Budy |  | 53 | 207 | 1 | 47 | 2 |
| 1667 | Stare Budy |  | 54 | 207 | 1 | 8 | 2 |
| 1668 | Stare Budy |  | 54 | 15 | 1 | 100 | 2 |
| 1669 | Stare Budy |  | 54 | 207 | 1 | 8 | 2 |
| 1670 | Stare Budy |  | 57 | 7/1 | 1 | 229 | 2 |
| 1671 | Stare Budy |  | 57 | 7/1 | 1 | 19 | 2 |
| 1672 | Stare Budy |  | 58 | 8 | 1 | 175 | 2 |
| 1673 | Stare Budy |  | 58 | 8 | 1 | 42 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1674 | Stare Budy |  | 60 | 62 | 1 | 88 | 2 |
| 1675 | Stare Budy |  | 60 | 62 | 1 | 127 | 2 |
| 1676 | Stare Budy |  | 63 | 88 | 1 | 133 | 2 |
| 1677 | Stare Budy |  | 63 | 88 | 1 | 122 | 2 |
| 1678 | Stare Budy |  | 63 | 88 | 1 | 173 | 2 |
| 1679 | Stare Budy |  | 63 | 88 | 1 | 55 | 2 |
| 1680 | Stare Budy |  | 63 | 88 | 1 | 28 | 2 |
| 1681 | Stare Budy |  | 69 | 129 | 1 | 66 | 2 |
| 1682 | Stare Budy |  | 69 | 129 | 1 | 107 | 2 |
| 1683 | Stare Budy |  | 69 | 129 | 1 | 24 | 2 |
| 1684 | Stare Budy |  | 72 | 371 | 1 | 107 | 2 |
| 1685 | Stare Budy |  | 72 | 370/1 | 1 | 120 | 2 |
| 1686 | Stare Budy |  | 73 | 377 | 1 | 208 | 2 |
| 1687 | Stare Budy |  | 74 | 378 | 1 | 86 | 2 |
| 1688 | Stare Budy |  | 74 | 378 | 1 | 10 | 2 |
| 1689 | Stare Budy |  | 75 | 367/1 | 1 | 512 | 2 |
| 1690 | Stare Budy |  | 80 | 311 | 1 | 163 | 2 |
| 1691 | Stare Budy |  | 80 | 311 | 1 | 63 | 2 |
| 1692 | Stare Budy |  | 80 | 311 | 1 | 38 | 2 |
| 1693 | Stare Budy |  | 82 | 324 | 1 | 256 | 2 |
| 1694 | Stare Budy |  | 83 | 206/1 | 1 | 58 | 2 |
| 1695 | Stare Budy |  | 83 | 206/1 | 1 | 54 | 2 |
| 1696 | Stare Budy |  | 87 | 206/1 | 1 | 82 | 2 |
| 1697 | Stare Budy |  | 94 | 392/1 | 1 | 123 | 2 |
| 1698 | Stare Budy |  | 94 | 392/1 | 1 | 117 | 2 |
| 1699 | Stare Budy |  | 94 | 392/1 | 1 | 30 | 2 |
| 1700 | Stare Budy |  | 96 | 399/1 | 1 | 202 | 2 |
| 1701 | Stare Budy |  | 110 | 219 | 1 | 61 | 2 |
| 1702 | Stare Budy |  | 129 | 697 | 1 | 42 | 2 |
| 1703 | Stare Budy |  | 135 | 735/2 | 1 | 115 | 2 |
| 1704 | Stare Budy |  | 135 | 735/2 | 1 | 85 | 2 |
| 1705 | Stare Budy |  | 135 | 735/2 | 1 | 122 | 2 |
| 1706 | Stare Budy |  | 135 | 735/2 | 1 | 28 | 2 |
| 1707 | Stare Budy |  | 136 | 741 | 1 | 132 | 2 |
| 1708 | Stare Budy |  | 136 | 741 | 1 | 49 | 2 |
| 1709 | Stare Budy |  | 136 | 741 | 1 | 15 | 2 |
| 1710 | Stare Budy |  | 147 | 540 | 1 | 92 | 2 |
| 1711 | Stare Budy |  | 147 | 540 | 1 | 16 | 1 |
| 1712 | Stare Budy |  | 147 | 206/1 | 1 | 40 | 2 |
| 1713 | Stare Budy |  | 147 | 540 | 1 | 20 | 2 |
| 1714 | Stare Budy |  | 147 | 540 | 1 | 20 | 2 |
| 1715 | Stare Budy |  | 149 | 539/2 | 1 | 163 | 2 |
| 1716 | Stare Budy |  | 149 | 539/2 | 1 | 95 | 2 |
| 1717 | Stare Budy |  | 149 | 539/2 | 1 | 66 | 2 |
| 1718 | Stare Budy |  | 149 | 539/2 | 1 | 82 | 2 |
| 1719 | Stare Budy |  | 149 | 539/2 | 1 | 175 | 2 |
| 1720 | Stare Budy |  | 149 | 539/2 | 1 | 25 | 2 |
| 1721 | Stare Budy |  | 149 | 206/1 | 1 | 38 | 2 |

o

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1722 | Stare Budy |  | 155 | 497 | 1 | 240 | 2 |
| 1723 | Stare Budy |  | 155 | 494 | 1 | 314 | 2 |
| 1724 | Stare Budy |  | 155 | 494 | 1 | 51 | 2 |
| 1725 | Stare Budy |  | 157 | 518 | 1 | 83 | 2 |
| 1726 | Stare Budy |  | 157 | 518 | 1 | 44 | 2 |
| 1727 | Stare Budy |  | 170 | 764 | 1 | 132 | 2 |
| 1728 | Stare Budy |  | 171 | 765/5 | 1 | 107 | 2 |
| 1729 | Stare Budy |  | 171 | 765/5 | 1 | 164 | 2 |
| 1730 | Stare Budy |  | 171 | 765/5 | 1 | 91 | 2 |
| 1731 | Stare Budy |  | 172 | 767 | 1 | 180 | 2 |
| 1732 | Stare Budy |  | 172 | 767 | 1 | 110 | 2 |
| 1733 | Stare Budy |  | 177 | 718 | 1 | 93 | 2 |
| 1734 | Stare Budy |  | 177 | 718 | 1 | 103 | 2 |
| 1735 | Stare Budy |  | 177 | 718 | 1 | 41 | 2 |
| 1736 | Stare Budy |  | 179 | 720 | 1 | 98 | 2 |
| 1737 | Stare Budy |  | 179 | 720 | 1 | 136 | 2 |
| 1738 | Stare Budy |  | 179 | 720 | 1 | 137 | 2 |
| 1739 | Stare Budy |  | 179 | 720 | 1 | 19 | 2 |
| 1740 | Stare Budy |  | 180 | 722 | 1 | 129 | 2 |
| 1741 | Stare Budy |  | 181 | 710 | 1 | 136 | 2 |
| 1742 | Stare Budy |  | 181 | 710 | 1 | 39 | 2 |
| 1743 | Stare Budy |  | 181 | 710 | 1 | 74 | 2 |
| 1744 | Stare Budy |  | 181 | 710 | 1 | 61 | 2 |
| 1745 | Stare Budy |  | 181 | 719 | 1 | 178 | 2 |
| 1746 | Stare Budy |  | 185 | 695/2 | 1 | 30 | 2 |
| 1747 | Stare Budy |  | 186 | 691 | 1 | 91 | 2 |
| 1748 | Stare Budy |  | 186 | 691 | 1 | 98 | 2 |
| 1749 | Stare Budy |  | 186 | 691 | 1 | 72 | 2 |
| 1750 | Stare Budy |  | 187 | 688 | 1 | 146 | 2 |
| 1751 | Stare Budy |  | 187 | 688 | 1 | 91 | 2 |
| 1752 | Stare Budy |  | 188 | 686 | 1 | 95 | 2 |
| 1753 | Stare Budy |  | 188 | 687 | 1 | 38 | 2 |
| 1754 | Stare Budy |  | 135A | 736 | 1 | 110 | 2 |
| 1755 | Stare Budy |  | 135A | 736 | 1 | 64 | 2 |
| 1756 | Stare Budy |  | 16A | 291 | 1 | 64 | 2 |
| 1757 | Stare Budy |  | 46a | 55 | 1 | 106 | 2 |
| 1758 | Stare Budy |  | 47a | 53 | 1 | 167 | 2 |
| 1759 | Stare Budy |  | 47a | 53 | 1 | 57 | 2 |
| 1760 | Stare Budy |  | 47b | 47 | 1 | 10 | 2 |
| 1761 | Stare Budy |  | 47b | 47 | 1 | 40 | 2 |
| 1762 | Stare Budy |  | 53B | 553/9 | 1 | 52 | 2 |
| 1763 | Stare Budy |  | 53B | 553/9 | 1 | 10 | 2 |
| 1764 | Stare Budy |  | 56a | 6 | 1 | 89 | 2 |
| 1765 | Stare Budy |  | 60A | 98 | 1 | 132 | 2 |
| 1766 | Stare Budy |  | 66A | 81/1 | 1 | 78 | 2 |
| 1767 | Stare Budy |  | 66A | 81/1 | 1 | 22 | 2 |
| 1768 | Stare Budy |  | 66A | 81/1 | 1 | 150 | 1 |
| 1769 | Stare Budy |  | 72A | 370/6 | 1 | 13 | 2 |

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr | Nr działki ewidencyjnej | Typ płyt | Mość [m2] | Stan płyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1770 | Stare Budy |  | 91A | 338/1 | 1 | 109 | 2 |
| 1771 | Stare Budy |  | 98A | 424/1 | 1 | 115 | 2 |
| 1772 | Stare Budy |  | 98A | 424/1 | 1 | 98 | 2 |
| 1773 | Stare Budy |  | 98A | 424/1 | 1 | 23 | 2 |
| 1774 | Stare Budy |  | 98A | 424/1 | 1 | 16 | 2 |
| 1775 | Stare Budy |  | 98A | 424/1 | 1 | 17 | 2 |
| 1776 | Stare Budy |  | 99A | 412/1 | 1 | 148 | 2 |
| 1777 | Stare Budy |  |  | 257 | 1 | 129 | 1 |
| 1778 | Stare Budy |  |  | 257 | 1 | 76 | 2 |
| 1779 | Stare Budy |  |  | 151 | 1 | 31 | 2 |
| 1780 | Stare Budy |  |  | 142 | 1 | 126 | 2 |
| 1781 | Stare Budy |  |  | 144 | 1 | 99 | 2 |
| 1782 | Stare Budy |  |  | 219 | 1 | 19 | 2 |
| 1783 | Stare Budy |  |  | 537 | 1 | 103 | 2 |
| 1784 | Stare Budy |  |  | 753/3 | 1 | 269 | 2 |
| 1785 | Stare Budy |  |  | 753/3 | 1 | 107 | 2 |
| 1786 | Stare Budy |  |  | 753/3 | 1 | 31 | 2 |
| 1787 | Stare Budy |  |  | 751 | 1 | 20 | 2 |
| 1788 | Stare Budy |  |  | 751 | 1 | 4 | 2 |
| 1789 | Stare Budy |  |  | 751 | 1 | 154 | 2 |
| 1790 | Stare Budy |  |  | 751 | 1 | 88 | 2 |
| 1791 | Stare Budy |  |  | 751 | 1 | 35 | 2 |
| 1792 | Stare Budy |  |  | 770 | 1 | 103 | 1 |
| 1793 | Stare Budy |  |  | 32/3 | 1 | 102 | 2 |
| 1794 | Stare Budy |  |  | 49 | 1 | 70 | 2 |
| 1795 | Stare Budy |  |  | 54 | 1 | 216 | 1 |
| 1796 | Stare Budy |  |  | 162 | 1 | 147 | 2 |
| 1797 | Stare Budy |  |  | 162 | 1 | 41 | 2 |
| 1798 | Stare Budy |  |  | 162 | 1 | 19 | 2 |
| 1799 | Stare Budy |  |  | 162 | 2 | 16 | 2 |
| 1800 | Stare Budy |  |  | 162 | 1 | 15 | 2 |
| 1801 | Stare Budy |  |  | 189/5 | 1 | 127 | 2 |
| 1802 | Stare Budy |  |  | 189/5 | 1 | 150 | 2 |
| 1803 | Stare Budy |  |  | 209 | 1 | 44 | 2 |
| 1804 | Stare Budy |  |  | 142 | 1 | 110 | 2 |
| 1805 | Stare Budy |  |  | 165/2 | 1 | 153 | 2 |
| 1806 | Stare Budy |  |  | 417 | 1 | 20 | 2 |
| 1807 | Stare Budy |  |  | 417 | 1 | 20 | 2 |
| 1808 | Stare Budy |  |  | 553/5 | 1 | 20 | 2 |
| 1809 | Stare Budy |  |  | 337 | 1 | 100 | 2 |
| 1810 | Stare Budy |  |  | 337 | 1 | 51 | 2 |
| 1811 | Stare Budy |  |  | 541 | 1 | 141 | 2 |
| 1812 | Stare Budy |  |  | 541 | 1 | 25 | 1 |
| 1813 | Stare Budy |  |  | 541 | 1 | 120 | 2 |

o