Załącznik

do Uchwały Rady Gminy Jaktorów

Nr VI/42/2007 z dnia 26 kwietnia 2007

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY JAKTORÓW

NA LATA 2007 – 2015

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

1	WSTĘP	4

1.1	Podstawa, cel i zakres opracowania	4

1.2	Zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami	6

1.3	Słownik pojęć użytych w planie	8

1.4	Wyjaśnienia skrótów	10

2	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY JAKTORÓW	11

2.1	Położenie geograficzne i uwarunkowania środowiskowe	11

2.2	Sytuacja demograficzna	12

2.3	Sytuacja gospodarcza	15

3	ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI	19

3.1	Bilans odpadów komunalnych, rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	19

3.2	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania	21

3.3	Istniejące systemy zbierania odpadów	21

3.3.1	Zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych	21

3.3.2	System zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych	22

3.3.3	System zbierania odpadów komunalnych biodegradowalnych	23

3.3.4	System zbierania odpadów komunalnych wielkogabarytowych	23

3.3.5	System zbierania odpadów komunalnych budowlanych	23

3.3.6	System zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych	23

3.3.7	Wycofane z eksploatacji pojazdy	24

3.3.8	Zużyte akumulatory i baterie	25

3.3.9	Odpady zawierające azbest	25

3.3.10	Odpady zawierające PCB	26

3.3.11	Przepracowane oleje	26

3.3.12	Opakowania po środkach ochrony roślin	26

3.3.13	Odpady elektryczne i elektroniczne	26

3.3.14	Odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne, w tym padłe zwierzęta	27

3.3.15	Komunalne osady ściekowe	27

3.4	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	27

3.5	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów	28

3.6	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	30

4	PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	32

4.1	Prognoza zmian demograficznych i gospodarczych	32

4.2	Prognoza zmian ilości i składu odpadów	32

5	CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY JAKTORÓW	35

6	ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W OKRESIE 2007-2015 NA TERENIE GMINY JAKTORÓW	37

6.1	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu i ograniczenia ilości odpadów	41

6.2	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania i transportu	41

6.2.1	Zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych	41

6.2.2	Zbieranie i transport odpadów opakowaniowych	43

6.2.3	Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych	45

6.2.4	Zbieranie i transport odpadów biodegradowalnych	50

6.2.5	Zbieranie i transport odpadów wielkogabarytowych	52

6.2.6	Zbieranie i transport odpadów budowlanych	52

6.3	Działania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz redukcji ilości odpadów biodegradowalnych	53

6.3.1	Odzysk odpadów	53

6.3.2	Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji	53

6.3.3	Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	54

6.3.4	Składowanie odpadów	55

7	ZADANIA STRATEGICZNE NA LATA 2007-2015 i HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 2007-2010	56

7.1	Zadania strategiczne na lata 2007 - 2015	56

7.2	Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2007 - 2010	57

8	KOSZTY EKSPLOATACYJNE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY JAKTORÓW	59

8.1	Koszty zbierania, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych	60

8.2	Koszty zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych	60

8.3	Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	60

8.4	Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych	61

8.5	Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych	61

8.6	Koszty zbierania, transportu i składowania odpadów komunalnych zmieszanych	61

8.7	Sumaryczne koszty wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	62

9	SPOSOBY FINANSOWANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW	63

9.1	Koszty inwestycyjne	63

9.2	Koszty eksploatacyjne	64

9.3	Inne źródła finansowania	64

10	SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI	66

10.1	Aktualizacja i modyfikacja planu	67

10.2	Raportowanie wdrażania Planu gospodarki odpadami	67

10.3	Wskaźniki monitorowania efektywności wdrażania Planu	68

11	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO	69

12	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	72

Załącznik nr 1 Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów	74

Załącznik nr 2 Metodyka zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie Gminy	80

Załącznik nr 3 Zestawienie firm prowadzących transport i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych na terenie gmin powiatu grodziskiego	85

# WSTĘP

## Podstawa, cel i zakres opracowania

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Jaktorów powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), która w rozdziale 3, art. 14 ÷15 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy gminny plan gospodarki odpadami (GPGO) został opracowany na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333) oraz uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem gminny plan gospodarki odpadami, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

  - istniejące systemy zbierania odpadów,

  - rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

  - działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

- sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla Gminy Jaktorów jest plan gospodarki odpadami dla powiatu grodziskiego mazowieckiego (PPGO) oraz województwa mazowieckiego (WPGO). W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa, a ponadto wg ust. 2 - gminny plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z powiatowym planem gospodarki odpadami.

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ze zmianami (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), zgodnie z którą (art. 14, ust. 2) plany gospodarki odpadami określają:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

  - rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

  - wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

  - rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

  - identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

- wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

- harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- system gospodarowania odpadami,

- system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 15 ust. 7a ustawy o odpadach, gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 5 ustawy o odpadach projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowuje Wójt Gminy. Wg art. 14 ust. 7 ww. ustawy projekt gminnego planu podlega zaopiniowaniu - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Projekt gminnego planu podlega również zaopiniowaniu przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 14 ust. 12a).

Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, przygotowuje organ wykonawczy gminy (art. 14 ust. 12b). Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego (art. 14 ust. 13). Aktualizację planu gospodarki odpadami przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14 ust. 14).

## Zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach, do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

- zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

- zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

  - ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

  - wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

  - osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

- zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenach gmin do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

- Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

- Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

a) instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b) stacji zlewnych, w przypadku, gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

d) szaletów publicznych,

3) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

4) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

5) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

6) udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,

8) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.

3. Gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

## Słownik pojęć użytych w planie

- Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

- Odpady obojętne - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,

- Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

- Odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny,

- Odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach,

- Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych,

- Oleje odpadowe - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne,

- Unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

- Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach,

- Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

- Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

- Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,

- Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to:

- spalanie odpadów przez ich utlenianie,

- inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane,

- Magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

- Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

- Składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów,

- Spalarnia odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych,

- Stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania,

- Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

## Wyjaśnienia skrótów

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

RZZO – Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów

RZUO – Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

GPZON – Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

GPGO – Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów

MŚ – Minister Środowiska

PE, PP – polietylen, polipropylen

ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

RLM, LM – równoważna liczba mieszkańców, liczba mieszkańców

BAT – najlepsze dostępne techniki

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

WPGO - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

PPGO – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

GPGO – Gminny Plan Gospodarki Odpadami

kg / M * r – ilość kilogramów odpadów przypadająca na mieszkańca na rok

Mg – milion gram – 1 tona

# CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY JAKTORÓW

## Położenie geograficzne i uwarunkowania środowiskowe

Gmina Jaktorów jest gminą wiejską położoną w województwie mazowieckim i powiecie grodziskim. Od południa graniczy z gminą Radziejowice, od zachodu z miastem Żyrardów i gminą Wiskitki, od północy z Gminą Baranów, a od strony wschodniej z gminą Grodzisk Mazowiecki.

Gmina Jaktorów położona jest około 40 km od Warszawy, od strony zachodniej.

Rys.1 Powiat grodziski

Powierzchnia gminy wynosi 5 524 ha, w tym użytki rolne - 4 290 ha, (co stanowi 78%), lasy i grunty leśne - 485 ha (7%) oraz pozostałe grunty - 749 ha (15%).

Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka nr 719 oraz linia kolejowa relacji Skierniewice - Warszawa i linia kolejowa CMK.

Rys. 2. Mapa gminy Jaktorów

Gmina Jaktorów leży w obrębie południowo-wschodniej części mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej. Warunki naturalne terenu gminy, tj. rzeźba terenu, jakość gleb, zasoby wód powierzchniowych i gruntowych, pokrycie terenu i klimat, należy ocenić jako korzystne dla osadnictwa i działalności gospodarczej. Gmina leży w obrębie zlewni IV rzędu rzek Pisi Tucznej i Wierzbianki. Najstarszymi utworami przypowierzchniowymi na terenie gminy są gliny zwałowe, holoceńskie torfy, namuły i piaski humusowe oraz piaski wodnolodowcowe. Teren jest w większości płaski, jedynie w rejonie Wydm Międzyborowskich i krawędzi rzeki Tucznej, rzeźba terenu jest nieco urozmaicona i waha się od 93,7 m do 130 m n.p.m. Pod względem geomorfologicznym teren gminy położony jest na wysoczyźnie polodowcowej rozciągniętej między dolinami ww. rzek. Gliny zwałowe tworzą płaską wysoczyznę morenową w północnej części gminy. W rejonie Grabnika powstała rozległa niecka wytopiskowa, wypełniona holoceńskimi torfami, namułami i piaskami humusowymi. W końcu plejstocenu i na początku holocenu, rozwinęły się intensywne procesy eolityczne, w wyniku których powstały Wydmy Międzyborowskie. W obniżeniach bezodpływowych rzek i tarasów zalewowych osadziły się piaski humusowe, torfy i namuły. Na terenie gminy nie występują w ilościach mających znaczenie złoża pospolitych surowców mineralnych.

## Sytuacja demograficzna

Sieć osadniczą na obszarze gminy Jaktorów stanowi 17 wsi, podzielonych na 14 sołectw: Bieganów, Budy-Grzybek, Budy Michałowskie, Stare Budy A, Stare Budy B, Budy Zosine, Chyliczki, Grądy, Henryszew, Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów – Kolonia, Międzyborów, Sade Budy.

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Jaktorów wynosi 174 osoby/km2. W porównaniu z wielkościami dla Polski (122 osoby/km2) teren gminy zalicza się do najgęściej zaludnionych obszarów w kraju. Biorąc pod uwagę odnotowywane w gminie wzrastające dodatnie saldo migracji i utrzymujące się zainteresowanie osiedlaniem na obszarze gminy, tendencja ta będzie się utrzymywać. Notuje się stały wzrost liczby mieszkańców. W porównaniu z rokiem 1995 liczba mieszkańców zwiększyła się o ponad 850 osób. Średnia liczebność gospodarstwa domowego w gminie wynosi 3,49 osób.

Ze względu na wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym w strukturze mieszkańców sytuacja demograficzna gminy jest korzystna. Struktura wiekowa ludności jest korzystna dla rozwoju gminy. W gminie notuje się niekorzystne tendencje, jeśli chodzi o przyrost naturalny.

Rys. 3. Mapa gminy – rejon Jaktorowa

Rys. 4. Mapa gminy – rejon Międzyborowa

Wykaz miejscowości z podaniem liczby mieszkańców na terenie gminy Jaktorów przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bieganów | 540 |
| 2. | Budy Michałowskie | 159 |
| 3. | Budy Zosine | 280 |
| 4. | Budy-Grzybek | 845 |
| 5. | Chylice | 808 |
| 6. | Chylice-Kolonia | 1464 |
| 7. | Chyliczki | 37 |
| 8. | Grabnik | 9 |
| 9. | Grądy | 113 |
| 10. | Henryszew | 319 |
| 11. | Jaktorów | 859 |
| 12. | Jaktorów-Kolonia | 840 |
| 13. | Kołaczek | 23 |
| 14. | Mariampol | 48 |
| 15. | Międzyborów | 1340 |
| 16. | Sade Budy | 1358 |
| 17. | Stare Budy | 671 |
| Razem: | 9713 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców gminy Jaktorów w latach 1995 – 2005.

| Gmina Jaktorów | Lata |
| --- | --- |
|  | 1995 r. | 2000 r. | 2005 r. |
| Obszar wiejski | 8837 | 8547 | 9598 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

W tabeli poniżej zestawiono liczbę mieszkańców gminy Jaktorów w rozbiciu na poszczególne rodzaje zabudowy.

| Gmina Jaktorów /obszar wiejski/ |
| --- |
| Typ zabudowy | Ilość budynków | Liczba mieszkańców |
| Wielorodzinna | - | - |
| Jednorodzinna | 2100 | 7350 |
| Zagrodowa | 800 | 2450 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Wskaźniki migracji w gminie Jaktorów potwierdzają potencjał rozwojowy gminy. Analizując je można przyjąć tezę, iż teren gminy jest bardzo dobrym miejscem do osiedlania się. Tendencja ta jest wspólna dla całego regionu wokół miasta stołecznego Warszawy. Wskaźniki liczby mieszkańców są niepokojące ze względu na zbyt silną tendencję wzrostową (wysoka dodatnia migracja) przy braku istniejącej infrastruktury zapewniającej mieszkańcom podstawowy standard życia (głównie brak kanalizacji, brak pełnego wyposażenia w urządzenia do gromadzenia odpadów).

## Sytuacja gospodarcza

Dogodne położenie komunikacyjne gminy Jaktorów oraz bliskość aglomeracji warszawskiej stwarza dobre warunki do rozwoju przemysłu i usług.

W tabeli poniżej podano liczbę jednostek zarejestrowanych w systemie REGON ogółem na terenie gminy.

| Nazwa gminy | 1996 r. | 2007 r. |
| --- | --- | --- |
| Jaktorów | 591 | 950 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Gminy

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat można zaobserwować systematyczny wzrost ogólnej liczby podmiotów gospodarczych: firm handlowych, usługowych, zakładów gastronomicznych. W prywatnej przedsiębiorczości gospodarczej dominują zdecydowanie handel i usługi. Zwiększająca się systematycznie liczba podmiotów gospodarczych działających w tych sektorach świadczy o aktywności mieszkańców gminy i właściwym wykorzystywaniu walorów wynikających z położenia i dobrej sieci komunikacyjnej. Podmioty gospodarcze w gminie Jaktorów prowadzą działalność gospodarczą głównie w zakresie:

- sprzedaży detalicznej, handlu obwoźnego,

- usług budowlanych, remontowych, stolarskich, instalacji elektrycznych i hydraulicznych,

- prowadzenia sklepów,

- obsługi, naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaż pojazdów i części samochodowych,

- towarowego transportu drogowego.

Do połowy lat dziewięćdziesiątych rolnictwo pełniło w gminie funkcję wiodącą. Obszar ten charakteryzuje się jednak niezbyt korzystnymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej. 
W strukturze gleb największy udział mają gleby bielicowe niskich klas bonitacji – V i VI, a wyższe klasy (IV i V) występują jedynie lokalnie. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności przeprowadzonego przez GUS w 2002 r. z pracy w swoim gospodarstwie rolnym utrzymywało się jedynie 293 osoby, co stanowiło 7,7% czynnych zawodowo mieszkańców gminy. W gospodarstwach rolnych działających na terenie gminy dominuje produkcja mieszana z niewielką przewagą produkcji roślinnej, przede wszystkim zbóż. Celem produkcji jest głównie produkcja na własne potrzeby. Przeważają gospodarstwa małe 1 i 2 hektarowe.

Mimo dużego procentu w ogólnej powierzchni użytków rolnych, działalność rolnicza prowadzona jest na bardzo niskim poziomie. Właściciele gruntów rolnych, zmieniają przeznaczenie gruntów i sprzedają na działki pod zabudowę jednorodzinną. Zła sytuacja w rolnictwie, a poza tym słaba klasa ziemi, wysoki poziom wód gruntowych, powoduje, iż rolnicy, a zwłaszcza młodzi zaprzestają swojej działalności i szukają pracy w okolicznych miastach. Czynnych zawodowo mieszkańców jest 5141, co stanowi 57,8%. Stopa bezrobocia wynosi ok. 11,8%. Dochód z rolnictwa nie stanowi jednak jedynego źródła utrzymania mieszkańców, większość utrzymuje się z pracy w zakładach, fabrykach mieszczących się w dużych miastach.

Wykaz największych firm prowadzących działalność na terenie gminy Jaktorów zamieszczono w tabeli poniżej.

| Nazwa firmy | Adres | Branża |
| --- | --- | --- |
| „POLNIX PRODUCTION” SP. J. | 96-316 Międzyborów, ul. Jagiellońska 15 | Produkcja i dystrybucja wszelkiego rodzaju osłon roślinnych (donice ceramiczne i gliniane) |
| B.B. BUTCHER P.P.H.U. Bogusław Kołodziejczyk | Jaktorów Kolonia, ul. Gen. Skokowskiego 68, 96-313 Jaktorów | Zakład produkcji wyrobów garmażeryjnych, wędlin i mięsa |
| DROMET-S.W.H DRĄZIKOWSCY" SP.J. | Chylice-Kolonia, ul. 3 Maja 4, 96-313 Jaktorów | Produkcja i sprzedaż elementów złączonych dla budownictwa |
| ENIGMA SPÓŁKA JAWNA MAJEWSKI STERNICKI | Sade Budy, ul. Królowej Marysieńki 44, 96-316 Międzyborów | Produkcja chemii gospodarczej i kosmetyków |
| F.U.H. "AKBA" AKUMULATORY WIESŁAW SZULC | Jaktorów-Kolonia, ul. Nowowiejskiego 26, 96-313 Jaktorów | Montaż i sprzedaż akumulatorów |
| Firma Produkcyjna A&A Spółka Jawna Martoń i Oleszkiewicz | Henryszew, ul. Topolowa 21, 96-316 Międzyborów | Produkcja: śniegowce, kalosze, klapki oraz obuwie robocze i specjalistyczne |
| KWAZAR CORPORATION SPÓŁKA Z O.O. | Budy-Grzybek, ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Jaktorów | Produkcja i sprzedaż opryskiwaczy |
| P.P.U.H. „IRMET” IRENEUSZ SZYMAŃCZAK | Sade Budy, ul. Generała Andersa 19, 96-316 Międzyborów | Produkcja maszyn i urządzeń specjalnych i nietypowych oraz różnego rodzaju części zamiennych |
| STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J. | Stare Budy, ul. Żyrardowska 43, 96-313 Jaktorów | Stacja paliw |
| SZREDER AUTO CENTRUM Szreder Alicja | 96-316 Międzyborów, ul. Kościuszki 35 | Salon samochodów używanych, serwis samochodów |
| ASO "MIKRUS" FILUTOWSCY SP. JAWNA | Sade Budy, ul. Chełmońskiego 12A, 96-316 Międzyborów | Autoryzowana stacja obsługi pojazdów mechanicznych |
| Maciak Tomasz – T.M. Usługi Transportowe – spedycja | Jaktorów-Kolonia, ul. Żyrardowska 25 | Firma transportowa (ok. 17 samochodów) |
| Skrzypczyński Zbigniew – „ANION” | 96-313 Jaktorów, ul. Pomorska 23 | Firma transportowa (ok. 11 samochodów) |
| SLAVOV SLAVCHO – „KAT” | Sade Budy, ul. Długa 14 | Firma transportowa (ok. 17 samochodów) |
| Tomasz Sobotka „SOBTRANS” | Jaktorów-Kolonia, ul. Żyrardowska 21 | Firma transportowa (ok. 14 samochodów) |
| Zekar Sp. z o.o. | 96-316 Stare Budy, ul. Żyrardowska 59 | Produkcja chemicznych środków myjących |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy.

Na terenie gminy Jaktorów działają następujące jednostki i placówki, m.in.: Bank PKO S.A., SKOK, placówki pocztowe w Jaktorowie i Międzyborowie, placówki medyczne i weterynaryjne: 2 apteki w Jaktorowie, 1 punkt apteczny w Międzyborowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medycyna Rodzinna” filia w Jaktorowie ul. Warszawska 35, Niepubliczny Zakład Zdrowotny w Międzyborowie ul. Chopina, Gabinet stomatologiczny w Jaktorowie ul. Warszawska 35, Gabinet stomatologiczny w Międzyborowie ul. Chełmońskiego, Lecznica weterynaryjna w Jaktorowie ul. Warszawska, Lecznica weterynaryjna w Międzyborowie ul. Chopina.

Wykaz podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Jaktorów (stan na dzień 31.05.2006 r.) zamieszczono w tabeli poniżej.

| Lp. | Nazwa jednostki | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | OSOBY FIZYCZNE | 896 |
| 2. | SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO | 35 |
| 3. | SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO | 4 |
| 4. | SPÓŁDZIELNIE | 5 |
| 5. | STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE SPOŁECZNE | 10 |
| JEDNOSTKI OGÓŁEM: | 950 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Wykaz przedsiębiorców działających na terenie gminy Jaktorów przedstawia tabela poniżej.

| Lp. | Branża | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Działalność usługowa związ. z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt; zagospodarowanie terenów zieleni | 22 |
| 2. | Wydobywanie żwiru i piasku | 2 |
| 3. | Przetwórstwo przemysłowe, działalność usługowa | 133 |
| 4. | Budownictwo | 140 |
| 5. | Handel hurtowy, detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, artykułów użytku osobistego, domowego | 350 |
| 6. | Gastronomia | 4 |
| 7. | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 102 |
| 8. | Pośrednictwo finansowe | 23 |
| 9. | Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 90 |
| 10. | Edukacja | 17 |
| 11. | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 20 |
| 12. | Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | 47 |
| Razem: | 950 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Gmina Jaktorów przekształca się bardzo szybko z gminy o charakterze rolniczym na obszar o charakterze mieszkaniowym. Łatwe połączenia komunikacyjne z dużymi aglomeracjami, niska opłacalność pracy w rolnictwie powoduje, że tereny rolnicze gminy są chętnie zamieniane na tereny mieszkaniowe, rekreacyjne. Brak dużych zakładów przemysłowych, małe zanieczyszczenie środowiska powoduje, że mieszkańcy dużych miast chętnie osiedlają się na tym terenie. Z roku na rok jest coraz więcej działek rekreacyjnych zamieszkałych tylko w sezonie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest mniejsze zainteresowanie rolnictwem, migracja młodych rdzennych mieszkańców do miast oraz wykup ziemi przez ludność napływową, która nie zajmuje się rolnictwem.

Gmina posiada niekorzystne warunki do działalności rolniczej. Na większości terenów występują gleby niskich klas bonitacji V i VI. Dochód z rolnictwa jest źródłem utrzymania zaledwie kilku procent mieszkańców. Coraz więcej osób podejmuje działalność gospodarczą. Na terenie gminy Jaktorów zarejestrowanych jest 950 podmiotów gospodarczych. Tereny, które są zajmowane pod działalność gospodarczą najczęściej lokalizowane są wzdłuż trasy 719 ze względu na łatwość dojazdu.

Infrastruktura techniczno - inżynieryjna gminy

Do roku 1996 wybudowano sieć gazową, która obejmuje swym zasięgiem dwa największe tereny zabudowy zwartej - Jaktorów i Międzyborów. W roku 1997 przystąpiono do budowy sieci wodociągowej, a w roku 2007 planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej. Rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i rekreacyjnego zwiększył znacznie ilość indywidualnych szamb przydomowych, nie zawsze spełniających wymagania ochrony środowiska.

Sieć wodociągowa

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje jedno ujęcie wody na potrzeby zaopatrzenia zbiorowego, znajduje się ono we wsi Bieganów. Oprócz tego gmina zaopatrywana jest w wodę z ujęcia w Kozerach Nowych znajdującego się na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki. Stacja uzdatniania wody zlokalizowana na terenie gminy we wsi Bieganów pracuje w oparciu o studnię o wydajności eksploatacyjnej zatwierdzonej 90m3/h. Stacja zlokalizowana na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki może podać do sieci wodociągowej max. 36,0m3/h wody. Aktualne potrzeby wodne gminy mieszczą się w granicach wydajności źródła wody. Do gminnej sieci wodociągowej podłączone jest ~63% ludności gminy.

Sieć kanalizacyjna

Gmina nie posiada oczyszczalni ścieków ani sieci kanalizacyjnej obsługującej osiedla wiejskie. Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej dla terenu całej gminy w oparciu o istniejące oczyszczalnie ścieków w Żyrardowie. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej, ścieki komunalne odprowadzane będą do indywidualnych zbiorników na nieczystości płynne i wywożone na zlewnię przy najbliższej oczyszczalni. Z powodu nieszczelności szamb indywidualnych ścieki socjalno – bytowe częściowo przedostają się do gruntu i zanieczyszczają środowisko naturalne.

Zaopatrzenie w energię cieplną

Zaopatrzenie w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła oraz kotłowniach opalanych węglem, koksem lub gazem przewodowym ogrzewających zakłady produkcyjne urzędy, szkoły. Szacuje się, że tylko około 30% gospodarstw indywidualnych w gminie korzysta do ogrzewania pomieszczeń z gazu ziemnego, a w pozostałych 70% paliwem jest węgiel kamienny i koks. Istnieje zatem konieczność modernizacji urządzeń grzewczych poprzez zastosowanie wysokowydajnych paliw o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń (ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe).

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Teren gminy zasilany jest w energię elektryczną z GPZ-tu znajdującego się w południowej części miasta Żyrardowa i z GPZ-tu w Grodzisku Mazowieckim. Na terenie gminy dominują linie napowietrzne SN i NN. Jedynie w nowych osiedlach mieszkaniowych występują linie kablowe NN. Ze względu na małe możliwości sieci przesyłowych w niektórych miejscowościach występuje niedobór mocy. Sieć energetyczna na terenie gminy wymaga modernizacji i przebudowy.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Przez teren gminy w jej południowo-zachodniej części przebiega gazociąg wysokoprężny relacji Warszawa - Częstochowa. Większość terenu gminy jest już zgazyfikowana. Ogółem przekazano do użytku 100 km sieci gazowej dla 1300 odbiorców.

# ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Na terenie gminy Jaktorów odpady komunalne powstają w: gospodarstwach domowych, obiektach infrastruktury, tj.: handel, usługi, szkolnictwo, obiektach działalności gospodarczej i wytwórczej.

## Bilans odpadów komunalnych, rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Ilości odpadów komunalnych zbilansowane na podstawie informacji udzielonych przez jednostki wywozowe i Urząd Gminy Jaktorów (ankietyzacja, sprawozdania za 2005 r.) nie odzwierciedlają rzeczywistej ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy. Na podstawie danych z Urzędu Gminy i firm odbierających odpady (sprawozdania za rok 2005) ilość odpadów komunalnych odebranych przez jednostki wywozowe z terenu gminy Jaktorów w 2005 roku wynosiła 364,33 Mg. Komunalne osady ściekowe nie są wytwarzane na terenie gminy Jaktorów – brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

W tabeli poniżej zestawiono dane na podstawie sprawozdań (o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych za 2005 r.) jednostek wywozowych prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Jaktorów.

| Nazwa i adres jednostki odbierającej odpady | Odpady odebrane z terenu gminy Jaktorów, [Mg] |
| --- | --- |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sportowa 29 | 58,80 |
| SITA Polska Sp. z o.o. ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa | 81,00 |
| Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa | 214,31 |
| "Aminex” Sp. z o.o. Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 10,22 |
| Razem: | 364,33 |

Źródło: Urząd Gminy, sprawozdania jednostek odbierających odpady (za 2005 r.)

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) - dla potrzeb niniejszego Planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe zawarte w KPGO, WPGO. Do obliczeń przyjęto, analogicznie jak w konstrukcji KPGO, WPGO wskaźniki wytwarzania odpadów w podziale na 18-cie strumieni odpadów komunalnych i na statystycznego mieszkańca gminy (obszar wiejski). Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych są wprost proporcjonalne do liczby mieszkańców i zależą od miejsca zamieszkania (wieś, miasto).

Do obliczenia ilości wytworzonych w 2005 roku odpadów komunalnych przyjęto dane demograficzne wg ewidencji ludności z Urzędu Gminy Jaktorów (gmina wiejska). Zgodnie z tą informacją na koniec 2005 roku na terenie Gminy Jaktorów zamieszkiwało 9598 osób.

Ilości powstających odpadów komunalnych obliczono na podstawie wskaźników nagromadzenia odpadów w poszczególnych źródłach ich powstawania.

| Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów [kg/M*r] |
| --- | --- |
|  | Obszar wiejski |
| 1. Odpady z gospodarstw domowych | 116 |
| 2. Odpady z obiektów infrastrukturalnych | 45 |
| 3. Odpady wielkogabarytowe | 15 |
| 4. Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych | 40 |
| 5. Odpady z ogrodów i parków | 5 |
| 6. Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych | 2 |
| RAZEM | 223 |

Źródło: KPGO, WPGO

W tabeli poniżej zamieszczono bilans odpadów dla roku 2005 (zestawiono źródła powstawania odpadów i ilości odpadów w Mg) - Gmina Jaktorów (obszar wiejski).

| Źródła powstawania odpadów | GMINA JAKTORÓW (obszar wiejski) |
| --- | --- |
|  | Ilość, [Mg] |
| 1. Odpady z gospodarstw domowych | 1113,4 |
| 2. Odpady z obiektów infrastrukturalnych | 431,9 |
| 3. Odpady wielkogabarytowe | 144,0 |
| 4. Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych | 383,9 |
| 5. Odpady z ogrodów i parków | 48,0 |
| 6. Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych | 19,2 |
| RAZEM odpady komunalne: | 2140,4 |

Źródło: Obliczenia na podstawie danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO

Na terenie gminy Jaktorów powstające odpady komunalne składały się z następujących rodzajów odpadów, (rok 2005):

| GMINA JAKTORÓW |
| --- |
| Wyszczególnienie | Ilość odpadów, [Mg] |
| Odpady organiczne roślinne | 182,2 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 10,6 |
| Odpady organiczne inne | 21,6 |
| Odpady zielone | 40,7 |
| RAZEM ORGANICZNE | 255,17 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 104,2 |
| Opakowania papierowe | 151,1 |
| Opakowania wielomateriałowe | 16,9 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 203,9 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 65,5 |
| Odpady tekstylne | 45,5 |
| Szkło nieopakowaniowe | 9,8 |
| Opakowania szklane | 184,9 |
| Metal | 44,1 |
| Opakowania z blachy stalowej | 15,8 |
| Opakowania aluminiowe | 4,6 |
| RAZEM DO RECYKLINGU | 846,36 |
| Odpady mineralne | 127,2 |
| Drobna frakcja popiołowa | 378,9 |
| RAZEM DO SKŁADOWANIA | 506,05 |
| Odpady wielkogabarytowe | 152,5 |
| Odpady budowlane | 416,4 |
| RAZEM DO INNEGO UNIESZKODLIWIENIA | 568,85 |
| Odpady niebezpieczne | 20,82 |

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie analizy KPGO, WPGO, PPGO i danych z Urzędu Gminy

## Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania, odebranych z terenu gminy Jaktorów, w roku 2005 - zestawiono w tabeli poniżej (dane na podstawie sprawozdań firm wywozowych prowadzących działalność na terenie gminy).

| Rodzaj odpadów | Kod odpadów | Ilość odpadów, [Mg] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Odebrane | Do odzysku | Do unieszkodliwiania |
|  |  |  |  | Przez składowanie | Poza składowaniem |
| Odpady komunalne zmieszane | 20 03 01 | 364,33 | 10,66 | 303,67 | 50,0 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy, sprawozdania jednostek odbierających odpady (za 2005 r.)

## Istniejące systemy zbierania odpadów

### Zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych

Na obszarze gminy Jaktorów funkcjonuje system zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Ilość mieszkańców gminy objętych zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych stanowi około 79 % ogółu. Odpady komunalne na terenie gminy gromadzone są w pojemnikach (110l, 240l, 1100l) i kontenerach (KP-7) zlokalizowanych na terenach zainwestowanych, w poszczególnych jednostkach osadniczych. Odpady odbierane są przez jednostki wywozowe posiadające odpowiednie zezwolenia (wykaz firm wywozowych w dalszej części Planu – rozdział 3.5). Odpady transportowane są do instalacji unieszkodliwiania i odzysku odpadów (głównie na składowiska odpadów komunalnych - innych niż niebezpieczne i obojętne), z którymi ww. jednostki mają zawarte umowy na przekazywanie odpadów lub będących w zarządzie ww. jednostek (wykaz instalacji unieszkodliwiania i odzysku odpadów - w dalszej części Planu).

Ilość i rodzaj pojemników na odpady komunalne zmieszane w poszczególnych typach zabudowy na terenie gminy Jaktorów (wg ewidencji umów i informacji jednostek wywozowych prowadzących działalność na terenie gminy) przedstawia tabela poniżej.

| Gmina Jaktorów /obszar wiejski/ |
| --- |
| Typ zabudowy | Ilość budynków | Liczba mieszkańców | Rodzaj/typ - ilość (szt.) pojemników |
| wielorodzinna | - | - | - |
| jednorodzinna zagrodowa | 2100 800 | 7350 2450 | 110 l – 1374, 240 l – 1, 1100 l – 16, KP7 – 4 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Odpady odbierane przez jednostki wywozowe z terenu gminy stanową część odpadów wytwarzanych, pozostałe odpady są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie (np. jako karma dla zwierząt, kompostowane, spalane w piecach węglowych) lub trafiają na „dzikie” wysypiska. Na sposób zagospodarowywania odpadów ma wpływ rodzaj zabudowy. Czynnikiem decydującym o sposobie zagospodarowywania odpadów we własnym zakresie jest sposób ogrzewania gospodarstw domowych. Wg danych z Urzędu Gminy „dzikie” wysypiska systematycznie są likwidowane w miarę możliwości finansowych i technicznych.

### System zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych

Na terenie gminy Jaktorów nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych. Brak jest na terenie gminy punktów skupu surowców wtórnych. Najbliższe zlokalizowane są w Grodzisku Mazowieckim (wykaz – w dalszej części Planu – tabela w rozdziale 3.5).

Aktualnie brak jest systemu zbierania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Jaktorów oraz brak ewidencji ich ilości.

Odpady komunalne opakowaniowe wytwarzane na terenie gminy Jaktorów są: opakowania szklane zwrotne (głównie butelki po napojach) oddawane w sklepach z artykułami spożywczymi, opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, tektury - wykorzystywane jako paliwo w piecach węglowych w gospodarstwach domowych, pozostałe odpady opakowaniowe trafiają do strumienia odpadów zmieszanych, które odbierane są przez firmy wywozowe, część odpadów opakowaniowych jest przez te firmy wyselekcjonowana ze strumienia odbieranych odpadów zmieszanych i przekazywana do instalacji odzysku, pozostałe odpady deponowane na składowiskach odpadów (wykaz tych firm i instalacji w tabeli w dalszej części Planu, rozdział 3.5).

### System zbierania odpadów komunalnych biodegradowalnych

Na terenie gminy Jaktorów nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych. Aktualnie brak jest systemu zbierania i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie gminy Jaktorów oraz brak ewidencji ich ilości.

Odpady biodegradowalne wytwarzane na terenie gminy Jaktorów są wykorzystywane głównie do skarmiania zwierząt domowych oraz kompostowane w kompostownikach przydomowych, pozostała część tych odpadów trafia do strumienia odpadów zmieszanych i na składowiska lub do kompostowni (wykaz tych instalacji w dalszej części Planu, rozdział 3.4).

### System zbierania odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Aktualnie brak jest systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych na terenie gminy Jaktorów oraz brak ewidencji ich ilości.

Wytwarzane na terenie gminy Jaktorów komunalne odpady wielkogabarytowe są wykorzystywane w gospodarstwach domowych, części palne np. drewno – jako paliwo, część po rozbiórce na terenie gospodarstw znajduje zastosowanie np. w naprawach, część odpadów wielkogabarytowych jest „na zlecenie” odbierana przez firmy wywozowe, pozostałe niewykorzystane odpady trafiają do strumienia odpadów zmieszanych, a wraz z nim na składowiska odpadów (wykaz firm odbierających odpady wielkogabarytowe - w tabeli w dalszej części Planu, rozdział 3.5).

### System zbierania odpadów komunalnych budowlanych

Aktualnie brak jest systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów budowlanych wytwarzanych na terenie gminy Jaktorów oraz brak ewidencji ich ilości.

Wytwarzane na terenie gminy Jaktorów komunalne odpady budowlane wykorzystywane są w gospodarstwach domowych, do utwardzania dróg, powierzchni, część wykorzystywana ponownie jako materiał budowlany, część odbierana przez firmy wywozowe „na zlecenie”, pozostałe odpady trafiają do strumienia odpadów zmieszanych i na składowiska (wykaz firm odbierających odpady budowlane – rozdział 3.5; instalacji odzysku i unieszkodliwiania - rozdział 3.4).

### System zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych

Aktualnie brak jest systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Jaktorów oraz brak ewidencji ich ilości.

Wytwarzane na terenie gminy Jaktorów komunalne odpady niebezpieczne są, m.in.: zużyte akumulatory – oddawane przy wymianie na stacjach, warsztatach napraw pojazdów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany w sklepach AGD RTV - przy zakupie nowego lub do komisów RTV, AGD, baterie – do punktów zbiórki, oleje przepracowane - odbierane na stacjach napraw pojazdów, przy przeglądach technicznych, naprawach, pozostałe komunalne odpady niebezpieczne w większości trafiają do strumienia odpadów zmieszanych i na składowiska (wykaz firm prowadzących zbiórkę, transport poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych – w rozdziale 3.5; instalacji unieszkodliwiania - w dalszej części Planu).

Aktualny sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami komunalnych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie analizowanej gminy, podano poniżej.

### Wycofane z eksploatacji pojazdy

Wycofane z eksploatacji pojazdy zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny. Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego. Należą do nich przede wszystkim: złom stalowy, zużyte opony i guma, oleje i niezużyte resztki paliwa, szkło, płyny hamulcowe i chłodnicze. Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których brak jest odpowiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych).

Wycofane z eksploatacji pojazdy mieszkańcy gminy Jaktorów samodzielnie dostarczają do podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na odbiór i demontaż pojazdów. Najbliższa stacja demontażu znajduje się na terenie m. Grodzisk Mazowiecki (dane w tabeli w dalszej części Planu, rozdział 3.5). Część pojazdów już nieużywanych znajduje się na terenie gospodarstw, a części z nich wykorzystywane są przy naprawach innych pojazdów lub sprzedawane. Brak ewidencji tych odpadów pochodzących z terenu gminy uniemożliwia określenie ich ilości.

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku (lub porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki tymi odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez: bieżnikowanie, zagospodarowanie całych opon, wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej, spalanie z wykorzystaniem energii. W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę i wytwarzające regranulat, cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon. Brak ewidencji tych odpadów wytwarzanych na terenie gminy uniemożliwia określenie ich ilości. Zbieraniem i unieszkodliwianiem zużytych opon zajmuje się, m.in.: PPHU „ABBA-EKOMED” Toruń i in. (wykaz firm w dalszej części Planu).

### Zużyte akumulatory i baterie

Źródłem akumulatorów wielkogabarytowych są przede wszystkim środki transportu. Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3–5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne) w ramach tzw. opłaty depozytowej. Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii. Powstające w tej podgrupie odpady są w większości odpadami niebezpiecznymi, z wyjątkiem odpadów: o kodzie 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) i 16 06 05 – inne baterie i akumulatory.

Zbiórkę baterii małogabarytowych prowadzi REBA Organizacja Odzysku S.A., (www.reba.pl), która bezpłatnie dostarcza pojemniki do zbiórki ww. odpadów w sklepach, szkołach, urzędach.

Na terenie gminy Jaktorów podmioty prowadzące zbiórkę baterii i akumulatorów ołowiowych (16 06 01): Sklep Motoryzacyjno-Przemysłowy, ul. Warszawska 67, 96-313 Jaktorów, „AKBA” Wiesław Szulc, ul. Nowowiejska 26, 96-313 Jaktorów. Unieszkodliwianiem baterii i akumulatorów zajmują się firmy, m.in.: „Bartex” Sp. z o.o. Warszawa, Zakłady Akumulatorowe „Zap” Piastów, „Przedsiębiorstwo Handlowe „Mirpol” Białystok i in. (wykaz w dalszej części Planu).

### Odpady zawierające azbest

Na terenie gminy Jaktorów decydujący udział w ogólnym bilansie wyrobów zawierających azbest mają płyty azbestowo – cementowe (w budownictwie mieszkaniowym - pokrycia dachowe). Masę wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) na terenie gminy Jaktorów obliczono na podstawie danych z Urzędu Gminy - płyty azbestowo-cementowe – łącznie: około 120 tys. m2, tj. około 1320 Mg. W przypadku demontażu ww. wyrobów powstaną odpady zawierające azbest. W dalszej części Planu (rozdział 6) obliczono koszty związane z ich usunięciem i unieszkodliwieniem.

Z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy oraz ocen stopnia pilności ich wymiany ww. dane są szacunkowe.

Wyroby zawierające azbest mogą być demontowane, usuwane i transportowane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia (dysponujące sprzętem specjalistycznym i przeszkolonymi pracownikami) na składowiska odpadów azbestowych (wykaz firm zajmujących się usuwaniem i transportem odpadów azbestowych z terenu gminy Jaktorów – tabela w rozdziale 3.5; wykaz składowisk odpadów azbestowych – w dalszej części Planu, rozdział 6).

### Odpady zawierające PCB

Z uwagi na brak inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB na terenie gminy brak jest możliwości określenia ich ilości. Brak jest ewidencji tych odpadów. Wykaz firm prowadzących zbiórkę i transport odpadów zawierających PCB z terenu gminy Jaktorów – w dalszej części Planu (tabela – rozdział 3.5).

### Przepracowane oleje

Przepracowane oleje odbierane są na stacjach napraw pojazdów, przy wymianie, przeglądach technicznych pojazdów, a stąd przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenia, dostarczane do instalacji unieszkodliwiających (wykaz firm – w dalszej części Planu – tabela, rozdział 3.5).

Brak jest ewidencji tych odpadów oraz brak możliwości określenia ilości tych odpadów, ponieważ mieszkańcy gminy dokonują napraw, przeglądów technicznych pojazdów w różnych stacjach napraw i warsztatach, a także we własnym zakresie.

Unieszkodliwianiem olejów przepracowanych zajmują się, m.in. następujące firmy: PPHU „Ral” Sp. z o. o. Warszawa, „Polex” Sp. z o.o. Płock, „Rago” P.W. s.c. w Białymstoku, „Port Serwice” Sp. z o.o. Gdańsk, „Oiler Cova” Sp. z o.o. Gdańsk.

### Opakowania po środkach ochrony roślin

Brak jest ewidencji opakowań po środkach ochrony roślin wytwarzanych na terenie gminy. Część z nich przechowywana jest na terenie gospodarstw, część przekazywana jest dla firm prowadzących zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin (wykaz firm – w dalszej części Planu, tabela – rozdział 3.5), pozostałe odpady tego rodzaju trafiają do strumienia odpadów komunalnych zmieszanych i na składowiska.

### Odpady elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oddawane są przez mieszkańców gminy Jaktorów do punktu odbioru na terenie gminy (szczegółowe dane - w tabeli w rozdziale 3.5), do sklepów z artykułami RTV, AGD przy zakupie nowych urządzeń, do komisów RTV, AGD, wykorzystywane na części zamienne przy naprawach użytkowanych urządzeń, przechowywane na terenie gospodarstw domowych, pozostałe odpady tego rodzaju trafiają do strumienia odpadów zmieszanych i na składowiska. Brak ewidencji tych odpadów wytwarzanych na terenie gminy uniemożliwia określenie ich ilości.

### Odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne, w tym padłe zwierzęta

Odpady medyczne i weterynaryjne na terenie gminy Jaktorów wytwarzane są przez: 2 przychodnie, 5 gabinetów lekarskich, 2 gabinety stomatologiczne, 2 placówki weterynaryjne i 3 apteki. Zasadniczym problemem są odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy tej zaliczane są: zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, materiał biologiczny. Odpady te są gromadzone selektywnie, gdyż wymagają unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcenia. Odbiór, transport oraz przekazywanie do unieszkodliwiania (w specjalistycznych, posiadających odpowiednie zezwolenia instalacjach) odpadów tego typu zapewniają na terenie gminy: EMKA-TRANS Sp. z o.o. (Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 29) firma posiada pozwolenie na odbiór odpadów o kodach: 18 01 01 - 18 01 10, 18 01 80 - 18 01 82, 18 02 01 - 18 02 03 18 02 05, ARID (05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Chłopickiego 6) – kod 18 01 03. Odpady medyczne i weterynaryjne z terenu gminy transportowane są do unieszkodliwiania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych w Żyrardowie.

Odpady, tj.: przeterminowane lekarstwa, opakowania po nich, opatrunki, zużyte strzykawki itd. powstające w gospodarstwach domowych trafiają do strumienia odpadów zmieszanych i na składowiska. Brak jest ewidencji odpadów tego typu pochodzących z gospodarstw domowych.

Wykaz firm odbierających na terenie gminy Jaktorów odpady weterynaryjne, w tym padłe zwierzęta oraz wykaz instalacji unieszkodliwiających – w dalszej części Planu (tabela, rozdział 3.5).

### Komunalne osady ściekowe

Na terenie gminy Jaktorów nie są wytwarzane osady ściekowe, nie ma tu oczyszczalni ścieków komunalnych. Ścieki komunalne z terenu gminy Jaktorów są wywożone na oczyszczalnie ścieków zlokalizowane poza terenem ww. gminy (do Żyrardowa i Grodziska Mazowieckiego).

## Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Jaktorów nie ma zlokalizowanych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym w szczególności - nie ma składowisk odpadów). Najbliższe instalacje w stosunku do obszaru analizowanej gminy znajdują się:

- składowisko odpadów m. Słabomierz – Krzyżówka Gm. Radziejowice

- składowisko odpadów m. Pruszków ul. Bryły 6

- kompostownia m. Grodzisk Mazowiecki, ul. Chrzanowska

- składowisko balastu pokompostowego w Kraśniczej Woli.

Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, na które kierowane są odpady komunalne odbierane z terenu gminy Jaktorów przez firmy wywozowe - zamieszczono w tabeli poniżej.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Jaktorów zamieszczono w tabeli poniżej.

| Rodzaje odpadów | Wykaz podmiotów | Instalacje odzysku, unieszkodliwiania, zakłady przetwórcze, firmy recyklingowe |
| --- | --- | --- |
| Odpady komunalne zmieszane | Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa | Składowisko we Frankach Gm. Krośniewice Składowisko odpadów komunalnych w Goraninie gm. Ślesin pow. Konin |
|  | PGKiM, ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Składowisko MZO w Pruszkowie ul. Bryły 6 |
|  | Animex, Wólka Grodziska | Składowisko odpadów komunalnych Słabomierz- Krzyżówka k/Radziejowic |
|  | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów | Składowisko odpadów komunalnych Słabomierz-Krzyżówka Gm. Radziejowice |
|  | SITA Polska Sp. z o.o. ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa | Składowisko odpadów komunalnych Sater Kamieńsk w miejscowości Kąsie Składowisko odpadów komunalnych w Mniszkach Cegielnia należące do USKOM Sp. z o.o. w Mławie ul. Płocka 102 PGO „EKOSERVIS” sp.j. Wołomin ul. Partyzantów 38 Składowisko odpadów w Goraninie Gm. Ślesin pow. Konin |
|  | SIR- COM 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 65 | Składowisko odpadów komunalnych Słabomierz-Krzyżówka Gm. Radziejowice |

| Odpady opakowaniowe | Hetman Warszawa | Ogólnokrajowe Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „BBG-Recykling”sp. z o.o. Baniocha ul. Puławska 47a |
| --- | --- | --- |
|  | SITA Warszawa | INTERCELL RECYKLING Sp. z o.o. Warszawa ul. Elbląska 9/11 Hermes Recykling Sp. z o.o. Białystok ul. Dąbrowskiego 28 |
| Szkło | Hetman Warszawa | Huta Szkła Gospodarczego Ryszard Przeworski Wiązowna k/Otwocka ul. Boryszewska 32 |
|  | SITA Warszawa | Krynicki RECYKLING sp. z o.o. Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 48/23 |
|  | ANIMEX Wólka Grodziska 33 | - |
|  | RAMID M. Dec, Warszawa ul. Kowalewskiego 1/54 | - |
| Tworzywa sztuczne | Hetman Warszawa | Firma Handlowo-Usługowo Produkcyjna „WIBO” Sc. Malinie 317 k/Mielca |
|  | SITA Warszawa | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe EKO-POL Świdnik al. Lotników Polskich 1 |
| Metale | HETMAN Warszawa | Złom-Stal Warszawa ul. Ordona 2a |
|  | SITA Warszawa | Firma „METKOL” W. Tomasiak Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 28 |
|  | PH POLHURT Import Export A. Samulski Milanówek ul. Głowackiego 8 | - |
|  | ANIMEX Wólka Grodziska 33 | - |
| Opakowania z drewna | SITA Warszawa | Polska Firma Paletowa Wojtkowice Kościelne ul. Karsów |

| Odpady wielkogabarytowe | ANIMEX Wólka Grodziska 33 | - |
| --- | --- | --- |
|  | PGKiM w Grodzisku Mazowieckim | - |

| Odpady budowlane | „Buck-Recykling” Sp. z o.o. Poznań ul. R. Maya 1 | - |
| --- | --- | --- |
|  | PRB IZOMALDEX Adam Dubienko Radzanowo ul. Wesoła 8 | - |
|  | PH POLHURT Import Export A. Samulski Milanówek ul. Głowackiego 8 | - |
|  | RAMID M. Dec, Warszawa ul. Kowalewskiego 1/54 | - |
|  | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT” Warszawa ul. Żurawia 24/7 | - |
|  | ALBEKO Singer Sp.j. Kotowy Gm. Skrwilno | - |

| Odpady biodegradowalne | PGKiM w Grodzisku Mazowieckim | Kompostownia w Grodzisku Mazowieckim ul. Chrzanowska Składowisko Balastu Pokompostowego w Kraśniczej Woli |
| --- | --- | --- |
|  | SITA | ZOM w Warszawie ul. Marywilskiej 44 ENERGOUTECH KAWĘCZYN |

| Odpady niebezpieczne: |
| --- |
| Opakowania po środkach ochrony roślin | „ZAPIO” UHP Ireneusz Orliński Bieganów ul. Okrężna 39, Międzyborów | - |
|  | MOTOR TRADE PLASTICS Sp. z o.o. Warszawa, ul. Sadkowska 2 | - |
|  | WEG- BET D. Kurpiowska Czarnowo 25 Pomiechów | - |

| Odpady elektryczne i elektroniczne | GS Samopomoc Chłopska Baranów z/s w Jaktorowie, ul. Warszawska | - |
| --- | --- | --- |

| Przepracowane oleje | RAMID M. Dec, Warszawa ul.Kowalewskiego 1/54 | - |
| --- | --- | --- |

| Odpady zawierające PCB | „ZAPIO” UHP Ireneusz Orliński Bieganów ul. Okrężna 39, Międzyborów | - |
| --- | --- | --- |
|  | RAMID M. Dec, Warszawa ul.Kowalewskiego 1/54 | - |

| Odpady weterynaryjne, w tym padłe zwierzęta | Związek Gmin Mazowsze Zachodnie z/s w Mszczonowie | Punkt Zbiorczy Padlin w Mszczonowie |
| --- | --- | --- |
|  | ANIMEX Wólka Grodziska 33 | - |

| Wycofane z eksploatacji pojazdy | JARO Grodzisk Mazowiecki, ul. Żydowska 2 | - |
| --- | --- | --- |

| Odpady zawierające azbest | „Buck-Recykling” Sp z o.o. Poznań ul. R. Maya 1 | - |
| --- | --- | --- |
|  | PHU „EKO-FLORA” Sp. z o.o. Wielkie Rychnowo 92 | - |
|  | Spe-Bau” Sp. z o.o. Wrocław ul. Mielecka 21/1 | - |
|  | PRB IZOMALDEX Adam Dubienko Radzanowo ul. Wesoła 8 | - |
|  | PPHU EKO-MIX Wrocław ul. Grabiszynska 163 | - |
|  | ZUPiH Jan S. Górliński Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 85 | - |
|  | PHU „JUKO” J. Szczukocki Piotrków Trybunalski ul. 1 Maja 25 | - |
|  | PUP”WAKRO” J. Kopisto Kwidzyn ul. Słowackiego 16 | - |
|  | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT” Warszawa ul. Żurawia 24/7 | - |
|  | ALBEKO Singer Sp j Kotowy Gm. Skrwilno | - |
|  | KAN-POL PPHU I. Łosiewicz Lublin ul. Storczykowa 30 | - |
|  | Transport Metalurgia Sp. z o.o. Radomsko ul. Reymonta 62 | - |
|  | Firma Handlowa WIKI A. Majda Jelenia Góra ul. Sobieszowska 10a | - |

- brak danych

Źródło: Dane z Urzędu Gminy, 2007r.

Odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych zajmują się podmioty:

- MINI-MAX (Budy Grzybek ul. Potockiego) zagospodarowanie popiołów i pyłu węglowego, zbiórka, transport wyrobów z azbestu,

- Zakład Usługowy „DROGOMISTRZ” (96-313 Jaktorów Kol. u. Żyrardowska 25a) zagospodarowanie odpadów budowlanych, gruzu, betonu i in.,

- GRUD-TRANS (Jaktorów Kol. ul. Skokowskiego) zagospodarowanie popiołów i żużla,

- SGGW-RZD (Chylice ul. Parkowa) unieszkodliwianie odpadów z produkcji chipsów.

Odpady zbierane przez firmy wywozowe na terenie gminy Jaktorów są wywożone do instalacji unieszkodliwiania i odzysku odpadów zlokalizowanych poza obszarem tej gminy.

## Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Jaktorów:

- znaczna ilość gospodarstw domowych, które nie mają podpisanych umów na odbiór odpadów,

- mały udział mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem komunalnych odpadów zmieszanych,

- brak odpowiedniego systemu kontroli ww. gospodarstw domowych i egzekwowania obowiązków posiadania umów i rachunków za odbiór odpadów,

- wywożenie odpadów do lasów, rowów przydrożnych i innych miejsc do tego nie przeznaczonych

- spalanie odpadów stałych w piecach domowych lub na posesjach,

- brak selektywnej zbiórki odpadów,

- brak systemu zbierania odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, odpadów elektronicznych, budowlanych,

- brak informacji dotyczących ilości wytwarzanych odpadów,

- brak informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych (tj. przeterminowane leki, akumulatory, azbest, opakowania po środkach ochrony roślin),

- wysokie ceny za wywóz odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych, w porównaniu do dochodów mieszkańców gminy,

- niedostateczna edukacja ekologiczna mieszkańców gminy.

Powyższe fakty, powszechne dla większości terenów wiejskich, w związku z realizacją ustawowych obowiązków gmin wymagają systematycznych zmian ukierunkowanych na:

- zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów,

- poddawanie odzyskowi odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie da się uniknąć,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i zwiększanie jej efektywności, m.in. poprzez permanentną edukację ekologiczną mieszkańców gminy,

- zwiększenie unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem np. przez kompostowanie,

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne poddać odzyskowi, bądź unieszkodliwić poza składowaniem.

# PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## Prognoza zmian demograficznych i gospodarczych

Na potrzeby niniejszego opracowania założono, że rozwój gospodarki będzie w Polsce postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa skutkował będzie zmianami w ilościach i strukturze wytwarzanych odpadów. Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów.

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy określono na podstawie prognozy demograficznej oraz analizy danych z Urzędu Gminy, PPGO, WPGO i KPGO. Czynnikiem decydującym o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy jest liczba mieszkańców. W ostatnich latach zaobserwowano stały wzrost ilości mieszkańców gminy Jaktorów.

Na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy oszacowano tendencję (prognozę) liczby mieszkańców Gminy Jaktorów do 2015 roku.

| Gmina Jaktorów | Lata |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Liczba ludności Obszar wiejski | 9780 | 9960 | 10140 | 10320 | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 | 10900 |

Źródło: Na podstawie ewidencji liczby ludności i analizy danych z Urzędu Gminy

Zgodnie z informacją z Urzędu Gminy Jaktorów nie przewiduje się na terenie gminy lokalizacji dużych zakładów przemysłowych, może wzrosnąć jedynie ilość małych zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych.

## Prognoza zmian ilości i składu odpadów

Z uwagi na tendencję wzrostową w budownictwie mieszkaniowym („moda” na mieszkanie na wsi w budynkach jednorodzinnych) należy się spodziewać wzrostu odpadów budowlanych, tj. gruz budowlany, drewno, szkło, płyty azbestowe. Część z tych odpadów będzie można odzyskać, m.in. szkło, cegły, drewno.

Biorąc pod uwagę wcześniej opisany podział odpadów na poszczególne źródła powstawania odpadów komunalnych, w prognozie powstawania odpadów na terenie Gminy istnieje konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższej charakterystyki odpadów ulegających biodegradacji, na potrzeby konstrukcji Planu. Za KPGO, WPGO przyjęto podział polegający na wyodrębnieniu 20 strumieni odpadów komunalnych:

- odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego,

- odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji,

- odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych, ulegające biodegradacji,

- odpady zielone – odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji,

- papier i karton:

- opakowania z papieru i tektury,

- opakowania wielomateriałowe na bazie papieru,

- papier i tektura (nieopakowaniowe),

- tworzywa sztuczne:

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe),

- tekstylia,

- szkło:

- opakowania ze szkła,

- szkło (nieopakowaniowe),

- metale:

- opakowania z blachy stalowej,

- opakowania z aluminium,

- pozostałe odpady metalowe,

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla, z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwienia),

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Jaktorów planowana jest budowa kanalizacji do 2009 roku, stąd prognozuje się zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych. Przewidzianych do podłączenia jest około 2310 gospodarstw domowych. Prognozuje się, że wytwarzanych odpadów będzie około 268 Mg/rok. Kanalizacja budowana będzie w systemie podciśnieniowym. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni w Żyrardowie. W związku z tym osady ściekowe i inne odpady wytwarzane przy oczyszczaniu ścieków nie będą wytwarzane na obszarze gminy Jaktorów.

Prognozowaną ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych (zgodnie ze wskaźnikami wytwarzania odpadów - wg KPGO, WPGO), w latach 2007 – 2015 dla Gminy Jaktorów - przedstawiono w poniższej tabeli.

| Ilość poszczególnych strumieni odpadów, Gmina JAKTORÓW, w latach 2007 – 2015, w [Mg] |
| --- |
| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Odpady organiczne roślinne [Mg] | 184 | 187 | 191 | 194 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 |
| Odpady organiczne zwierzęce [Mg] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Odpady organiczne inne [Mg] | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Odpady zielone [Mg] | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| Papier i karton nieopakowaniowy [Mg] | 105 | 107 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| Opakowania papierowe [Mg] | 152 | 155 | 158 | 161 | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 |
| Opakowania wielomateriałowe [Mg] | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe [Mg] | 206 | 209 | 213 | 217 | 216 | 218 | 221 | 223 | 225 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg] | 66 | 67 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| Odpady tekstylne [Mg] | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| Szkło nieopakowaniowe [Mg] | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Opakowania szklane [Mg] | 188 | 192 | 195 | 199 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 |
| Metale [Mg] | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 |
| Opakowania z blachy stalowej [Mg] | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Opakowania aluminiowe [Mg] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Odpady mineralne [Mg] | 131 | 133 | 136 | 138 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 |
| Drobna frakcja popiołowa [Mg] | 382 | 389 | 396 | 403 | 410 | 414 | 418 | 422 | 426 |
| Odpady wielkogabarytowe [Mg] | 147 | 149 | 152 | 155 | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 |
| Odpady budowlane [Mg] | 414 | 422 | 430 | 437 | 448 | 452 | 456 | 460 | 465 |
| Odpady niebezpieczne [Mg] | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| RAZEM ODPADY [Mg] | 2 208 | 2 248 | 2 289 | 2 330 | 2 361 | 2 384 | 2 406 | 2 429 | 2 451 |

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie analizy danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

# CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY JAKTORÓW

CEL OGÓLNY DO ROKU 2015

ZMINIMALIZOWANIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ICH ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA

Wyznaczony cel ekologiczny do roku 2015 jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

Cele na lata 2007 – 2010

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców Gminy do roku 2008.

- Deponowanie w roku 2010 na składowiskach nie więcej niż 60% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 31.12.2010 r. – do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych nie mniej niż 50% do roku 2010.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie mniej niż 50% do roku 2010.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych nie mniej niż 40% do roku 2010.

- Osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

| Rodzaj opakowania | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22% | 25% | 25% | 25% |
| Opakowania z aluminium | 35% | 40% | 42% | 42% |
| Opakowania stalowe | 18% | 20% | 25% | 30% |
| Opakowania z papieru i tektury | 45% | 48% | 49% | 50% |
| Opakowania szklane | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Opakowania z drewna i tekstyliów | 13% | 15% | 15% | 15% |

Cele na lata 2011 – 2015

- Deponowanie na składowiskach w roku 2015 nie więcej niż 50% wszystkich odpadów komunalnych.

- Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 31.12.2013 r. do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych nie mniej niż 80% do roku 2015.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie mniej niż 70% do roku 2015.

- Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych nie mniej niż 65% do roku 2015.

- Osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

| Rodzaj opakowania | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Opakowania z aluminium | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% |
| Opakowania stalowe | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| Opakowania z papieru i tektury | 54% | 56% | 58% | 60% | 60% |
| Opakowania szklane | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% |
| Opakowania z drewna i tekstyliów | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |

Cele planowane do realizacji w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi do 2015 r.

- sukcesywna budowa kanalizacji na obszarze gminy i podłączanie mieszkańców gminy do systemu kanalizacji odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza terenem gminy – wytwarzanie osadów ściekowych poza terenem gminy.

# ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W OKRESIE 2007-2015 NA TERENIE GMINY JAKTORÓW

Osiągnięcie powyższych celów wymagać będzie wielu działań: administracyjnych, organizacyjnych, inwestycyjnych oraz edukacyjnych, które doprowadzą do planowanego stanu:

- Każde gospodarstwo domowe zostanie wyposażone w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.

- Każde gospodarstwo domowe będzie prowadzić selektywne gromadzenie odpadów w rozbiciu na następujące frakcje: odpady opakowaniowe (opakowania szklane, metale, tworzywa sztuczne itp.), odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane.

- Gromadzone selektywnie przez mieszkańców frakcje odpadów będą bezpośrednio w gospodarstwach domowych w tzw. systemie „u źródła”.

- Jednostki organizacyjne posiadające odpowiednie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych będą z ustaloną częstotliwością odbierać zgromadzone przez mieszkańców różne frakcje odpadów i odwozić je do miejsc odzysku i unieszkodliwiania (wskazanych w dalszej części Planu, rozdział 6.3).

- Władze Gminy zapewnią skierowanie do składowania odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy na wskazane w Planie (w dalszej części Planu, rozdział 6.3) składowiska odpadów o uregulowanym stanie formalno – prawnym (zgodnie z ustaleniami WPGO i PPGO) poprzez wydanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych jednostkom wywozowym posiadającym ważne umowy na przekazywanie odpadów na takie składowisko lub posiadających taki obiekt w zarządzie.

Zgodnie z planami wyższego szczebla i przyjętymi celami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jaktorów oraz po określeniu prognozy rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych planuje się konstrukcję zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy.

Zintegrowane systemy gospodarowania odpadami cechują się powiązaniem poszczególnych elementów w całość – pozwalając na bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska unieszkodliwienie pozostałości (odpadów) powstających w związku z działalnością człowieka.

Na zintegrowane systemy składają się następujące zadania (elementy):

  - prewencja i minimalizacja powstawania odpadów,

  - zbieranie, odbiór i transport odpadów,

  - odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Planuje się następujący docelowy schemat gospodarowania odpadami dla gminy Jaktorów:

. .

Planowane działania:

- zaostrzenie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania obowiązku posiadania ważnych umów i rachunków na odbiór odpadów,

- stworzenie skutecznego systemu kontroli gospodarstw domowych, co pozwoli ograniczyć problem spalania odpadów i wyrzucania ich w miejsca do tego nie przeznaczone,

- wprowadzenie dla wszystkich mieszkańców Gminy selektywnej zbiórki odpadów,

- stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych,

- współpraca Urzędu Gminy ze szkołami z terenu gminy odnośnie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,

- wspieranie osób, które zechcą otworzyć punkt skupu surowców wtórnych na terenie gminy,

- stworzenie gminnej bazy danych o ilościach odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy, kierowanych do odzysku i unieszkodliwiania (na podstawie informacji przekazywanych do Urzędu Gminy przez jednostki wywozowe prowadzące działalność na terenie gminy),

- prowadzenie przez Urząd Gminy ewidencji umów na odbiór odpadów (na podstawie informacji przekazywanych przez jednostki wywozowe prowadzące odbiór odpadów na terenie gminy).

Zgodnie z planami wyższego szczebla (WPGO i PPGO) system gospodarki odpadami w gminie Jaktorów zostanie włączony w system powiatowy i wojewódzki. W ramach systemu zakłada się, że na terenie poszczególnych powiatów powstaną (lub zostaną zmodernizowane) instalacje pozwalające na unieszkodliwianie odpadów w skali regionu. Powiat grodziski wraz z gminami wchodzącymi w skład tego powiatu, w tym gminą Jaktorów, zostanie zgodnie z planami wyższego szczebla (WPGO, PPGO) włączony do systemu wraz z czterema innymi powiatami (grójeckim, pruszkowskim, warszawskim – zachodnim i żyrardowskim), w których planuje się, że regionalne instalacje obejmą:

Powiat grójecki

- Kompostownia osadów ściekowych w Warce

- Sortownia odpadów w gm. Chynów

- Urządzenia do odwadniania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Sułkowicach

- Punkt zbiórki odpadów w tym niebezpiecznych (gm. Jasieniec)

- Sortownia i kompostownia

Powiat pruszkowski

- Sortownia odpadów komunalnych w Pruszkowie, ul. Bryły 6

Powiat warszawski zachodni

- Zakład Wspomagający System Gospodarki Odpadami m. st. Warszawy i gmin ościennych przy ul. Kampinoskiej we wsi Klaudyny, gm. Stare Babice

- Zakład przetwarzania osadów ściekowych przy gminnej oczyszczalni ścieków w Starych Babicach

- Punkty zbiórki odpadów z selektywnej zbiórki oraz odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych

Powiat żyrardowski

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Żyrardowie

- Składowisko odpadów w Słabomierzu – Krzyżówce

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych w Żyrardowie

- Zbiornica padłych zwierząt w Mszczonowie

- Zakład Utylizacji Odpadów w Mszczonowie

Powiat grodziski

- Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Grodzisku Mazowieckim.

Zgodnie z ustaleniami WPGO, PPGO oraz „zasadą bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach planuje się miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów odbieranych i transportowanych przez jednostki wywozowe z terenu gminy Jaktorów – będą to instalacje, tj.: Sortownia odpadów komunalnych i składowisko odpadów w Pruszkowie, ul. Bryły 6 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Żyrardowie Składowisko odpadów w Słabomierzu – Krzyżówce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych w Żyrardowie, Zbiornica padłych zwierząt Zakład Utylizacji Odpadów w Mszczonowie Kompostownia odpadów w Grodzisku Mazowieckim. Instalacje te zlokalizowane są poza obszarem gminy Jaktorów, w odległości średnio od 10 do 20 km od centrum gminy. Zapewnią one unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Jaktorów. Wszystkie ww. instalacje znajdują się w regionie wyznaczonym w WPGO obejmującym analizowaną gminę.

Zgodnie z PPGO system gospodarki odpadami w powiecie grodziskim oparto na następujących podsystemach:

  - Podsystem gospodarki odpadami komunalnymi, osadami ściekowymi, odpadami opakowaniowymi, wielkogabarytowymi, zawierającymi części elektroniczne

  - Podsystem gospodarki odpadami biodegradowalnymi

  - Podsystem gospodarki odpadami niebezpiecznymi (wysegregowanymi z odpadów komunalnych)

  - Podsystem gospodarki odpadami przemysłowymi

  - Podsystem gospodarki odpadami medycznymi, weterynaryjnymi i zwłokami zwierzęcymi

  - Podsystem gospodarki wrakami samochodowymi i oponami

  - Podsystem gospodarki odpadami budowlanymi

  - Podsystem gospodarki odpadami zawierającymi azbest i/lub PCB.

Planowane dla Gminy Jaktorów w ramach poszczególnych ww. podsystemów działania do realizacji przedstawiono szczegółowo w dalszej części niniejszego Planu.

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu i ograniczenia ilości odpadów

Ze względu edukacyjny charakter tego zadania jego szczegółowy opis znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 1).

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania i transportu

### Zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny osiedli, a tym samym na poziom życia mieszkańców. Gromadzenie odpadów stanowi etap krótkotrwały i przejściowy.

Dla analizowanej gminy za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się:

- dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu,

- dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu,

- dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesiącu.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju i wielkości zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych. Korzystanie ze zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

Planuje się, iż odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych realizowany będzie na terenie gminy Jaktorów przez jednostki wywozowe posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych (zapewniające odpowiedni sprzęt do odbioru i transportu tych odpadów).

Planuje się, iż odpady komunalne zmieszane będą transportowane na zalegalizowane składowiska poza terenem gminy Jaktorów, (rozdział 6.3) przez jednostki wywozowe posiadające zezwolenie na odbiór tych odpadów z terenu gminy i jednocześnie posiadające ważne umowy na przekazywanie odpadów na składowiska o uregulowanym stanie formalno – prawnym lub nimi zarządzające.

Planuje się, (zgodnie z KPGO, WPGO i PPGO), iż docelowo (po 2007 r.) około 100 % gospodarstw domowych na terenie gminy Jaktorów będzie objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

Na terenie gminy Jaktorów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych zastosowanie będą miały pojemniki: 110l, 120 l i 1100 l.

Pojemniki 110l, 120 l (dla gospodarstw domowych):

- pojemniki - wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością udarową (np. HDPE),

- pojemniki muszą posiadać certyfikat jakości lub zgodności z normą DIN 30 700 lub EN-840,

- pojemniki wyposażone w jednoosiowy układ jezdny,

- minimalna średnica kół jezdnych - 150 mm.

Pojemniki 1100 l (dla jednostek oświatowych, obiektów użyteczności publicznej itp.):

- pojemniki - wykonane z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością udarową (np. HDPE),

- pojemniki muszą posiadać certyfikat jakości lub zgodności z normą DIN 30 700 lub EN-840,

- pojemniki - wyposażone w układ jezdny składający się z 4 kół, minimum 2 koła z hamulcami,

- minimalna średnica kół jezdnych - 150 mm.

Określenie zapotrzebowania do roku 2015 (przy założeniu wyposażenia do roku 2007) na pojemniki na odpady komunalne zmieszane dla gminy Jaktorów (doposażenie w celu uzyskania zakładanego poziomu ~ 100% do roku 2007 i utrzymaniu tego poziomu w kolejnych latach planistycznych do 2015r.) – wyliczono w tabeli poniżej. Uwzględniono stan istniejący – tj. dotychczasowe wyposażenie w pojemniki na odpady komunalne zmieszane na terenie gminy.

| Gmina Jaktorów /obszar wiejski/ | Planowana: |
| --- | --- |
| Typ zabudowy | Ilość budynków | Liczba mieszkańców | Rodzaj/typ - ilość (szt.) pojemników użytkowanych | ilość (szt.) pojemników 110l |
| wielorodzinna | - | - | - | - |
| jednorodzinna zagrodowa | 2100 800 | 7350 2450 | 110 l – 1374, 240 l – 1, 1100 l – 16, KP7 – 4 | 1490 |

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie danych z Urzędu Gminy, przy założeniach wg KPGO, WPGO, PPGO

Koszty inwestycyjne związane z doposażeniem w ww. pojemniki zestawiono w harmonogramie zadań w dalszej części niniejszego Planu.

Planuje się, iż do obsługi pojemników 110l, 120l, 1100l, środki transportowe wyposażone w system załadunku i rozładunku tych pojemników zapewnią jednostki wywozowe prowadzące działalność na obszarze gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych (posiadające decyzje na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy).

Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do zbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych nie gwarantuje osiągnięcia zamierzonego celu. Koniecznym jest podjęcie następujących dodatkowych działań:

- systematyczne podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców gminy na temat szkodliwości niekontrolowanego pozbywania się odpadów poprzez ich spalanie w piecach CO lub na powierzchni ziemi oraz wyrzucania ich w miejscach do tego nie przeznaczonych,

- opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i podjęcie odpowiedniej uchwały Rady Gminy w celu jego zatwierdzenia,

- opracowanie i wdrożenie Zarządzenia Wójta Gminy w zakresie uzyskiwania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opracowanie i wdrożenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dla realizacji ww. zadań planowane jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

- opracowanie, druk lub wykorzystanie istniejących ulotek i plakatów dotyczących zagrożeń ze strony odpadów i ich dystrybucja poprzez sołtysów,

- podanie do publicznej wiadomości nazw jednostek wywozowych posiadających odpowiednie pozwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

- porozumienia gmin w celu organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadgminnym oraz wspólnych przedsięwzięć.

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Gminy Jaktorów pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych:

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów [Mg] | 2207,71 | 2248,34 | 2288,97 | 2329,61 | 2361,50 | 2383,99 | 2406,48 | 2428,97 | 2451,46 |
| Zakładana ilość odpadów do składowania [Mg] | 1677,86 | 1596,32 | 1556,50 | 1490,95 | 1416,90 60 % | 1382,71 | 1323,56 | 1287,35 | 1250,24 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

### Zbieranie i transport odpadów opakowaniowych

Na terenie gminy Jaktorów planowana jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w systemie „u źródła”, tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, wadą duża liczba worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.

W celu określenia planowanej ilości worków foliowych 120l do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych wzięto pod uwagę następujące elementy: rodzaj zabudowy, ilość odpadów, częstotliwość wywozu odpadów oraz założenia wg KPGO, WPGO, PPGO – zapewnienie dla mieszkańców gminy odbioru ~100 % do roku 2007 (i utrzymanie go w kolejnych latach planistycznych do roku 2015).

Na terenie gminy będą zbierane, odbierane i transportowane następujące odpady opakowaniowe: szkło, tworzywa sztuczne, metale; (dodatkowo np. w szkołach, obiektach użyteczności publicznej itp. – papier i tektura).

Planuje się, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi /Dz.U. z 31 października 2005r./), iż na terenie gminy Jaktorów:

- odpady opakowaniowe z papieru zbierane będą do worków foliowych 120l w kolorze niebieskim, oznakowanych napisem „PAPIER”;

- odpady opakowaniowe ze szkła (z wyłączeniem ampułek) zbierane będą:

- szkło bezbarwne do worków foliowych 120l w kolorze białym, oznakowanych napisem „SZKŁO BEZBARWNE”,

- szkło kolorowe do worków foliowych 120l w kolorze zielonym, oznakowanych napisem „SZKŁO KOLOROWE”;

  - odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane będą do worków foliowych 120l w kolorze żółtym, oznakowanych napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”;

  - odpady opakowaniowe będą zbierane w terminach określonych przez podmiot dokonujący zbierania tych odpadów, (częstotliwość odbioru średnio: 1 raz w miesiącu),

- gromadzenie odpadów opakowaniowych w systemie „u źródła” w zestawach worków z PP/PE 120l,

- odbiór i transport wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych w workach foliowych 120l za pomocą pojazdów jednostek wywozowych, posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy.

Planowane zapotrzebowanie do roku 2015 na worki z tworzywa sztucznego 120l na odpady segregowane dla gminy Jaktorów w celu osiągnięcia wymaganego poziomu wyposażenia ~ 100% do roku 2008 i utrzymania tego poziomu w dalszych latach planistycznych do 2015r. - wyliczono w tabeli poniżej.

| Gmina Jaktorów | Planowane: |
| --- | --- |
| Typ zabudowy | Ilość budynków | Liczba mieszkańców | rodzaj / typ worków | ilość worków , szt./rok |
| Wielorodzinna | - | - | - | - |
| Jednorodzinna | 2100 | 7350 | worki PP/PE 120l | 75 600 |
| Zagrodowa | 800 | 2450 | worki PP/PE 120l | 28 800 |
| Budynki użyteczności publicznej | worki PP/PE 120l | 960 |

Źródło: Obliczenia na podstawie danych z Urzędu Gminy, przy założeniach wg KPGO, WPGO, PPGO

Planuje się, iż zbiórkę, transport odpadów opakowaniowych z terenu gminy Jaktorów zapewnią jednostki wywozowe posiadające ważne decyzje Urzędu Gminy na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Jaktorów (tabela – rozdział 3.5).

Odpady opakowaniowe kierowane będą z terenu gminy Jaktorów na regionalną instalację (wg WPGO, PPGO) - Sortownia odpadów komunalnych w Pruszkowie, ul. Bryły 6.

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów opakowaniowych na terenie gminy Jaktorów pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych.

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania papierowe [Mg] | 68,59 | 74,51 | 77,43 | 80,41 | 85,09 | 89,20 | 93,38 | 97,62 | 101,92 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg] | 14,57 | 16,86 | 17,16 | 17,47 | 17,77 | 17,94 | 18,11 | 18,28 | 18,45 |
| Opakowania szklane [Mg] | 65,95 | 76,76 | 87,92 | 99,42 | 111,27 | 112,33 | 113,39 | 124,86 | 126,01 |
| Opakowania z blachy stalowej [Mg] | 2,90 | 3,28 | 4,17 | 5,10 | 6,05 | 6,98 | 7,05 | 8,00 | 8,97 |
| Opakowania aluminiowe [Mg] | 1,61 | 1,87 | 2,00 | 2,04 | 2,22 | 2,24 | 2,26 | 2,54 | 2,56 |
| RAZEM DO ODZYSKU I RECYKLINGU [Mg] | 153,61 | 173,28 | 188,69 | 204,44 | 222,40 | 228,70 | 234,19 | 251,29 | 257,91 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

### Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych

Planowana jest realizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych poprzez: GPZON – Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – planowany do utworzenia na terenie gminy Jaktorów w okresie 2007 - 2010 r. (wyposażony w hermetyczny kontener typu EKO SKŁAD ESS przystosowany do magazynowania okresowego odpadów niebezpiecznych) oraz uzupełniająco poprzez dostarczanie tych odpadów przez mieszkańców gminy do wyznaczonych punktów zbiórki na terenie gminy (np. apteki – przeterminowane lekarstwa, sklepy AGD – zużyte baterie, punkt odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych; kontenery specjalistyczne na stacjach benzynowych na oleje przepracowane, sklepy z artykułami motoryzacyjno–przemysłowymi – zużyte akumulatory, sklepy z artykułami dla rolnictwa – opakowania po środkach ochrony roślin itd.) – w celu ułatwienia mieszkańcom gminy dostarczania wysegregowanych odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne z GPZON i z wyznaczonych punktów na terenie gminy odbierane będą przez firmy specjalistyczne (posiadające odpowiednie zezwolenia) i przewożone specjalistycznym transportem do instalacji unieszkodliwiających. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu gminy będą mogły korzystać odpłatnie z ww. systemu.

Na terenie GPZON nie wolno i nie przewiduje się magazynowania odpadów azbestowych, z uwagi na szczególny sposób postępowania z tymi odpadami. Wyroby zawierające azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być demontowane, usuwane i transportowane wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające niezbędny sprzęt i przeszkolonych pracowników, dysponujące odpowiednimi zezwoleniami (wykaz firm – tabela, rozdział 3.5). Usunięte odpady zawierające azbest będą transportowane specjalistycznym transportem przez ww. firmy na składowiska odpadów azbestowych (najbliższe k. Zgierza).

Na terenie GPZON nie wolno i nie przewiduje się również magazynowania odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych, w tym padłych zwierząt. Odpady te będą odbierane przez firmy specjalistyczne, (posiadające odpowiednie zezwolenia), bezpośrednio z placówek medycznych i weterynaryjnych, a padłe zwierzęta bezpośrednio od rolników i przewożone transportem specjalistycznym do instalacji unieszkodliwiania (najbliższa - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych w Żyrardowie, Zbiornica padłych zwierząt w Mszczonowie).

Wykaz firm posiadających zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu grodziskiego - podano w załączeniu do niniejszego Planu.

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, występujących w odpadach komunalnych na terenie Gminy Jaktorów pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych:

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne [Mg] | 4,30 | 5,98 | 7,71 | 9,29 | 10,50 | 12,72 | 14,98 | 16,20 | 17,44 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

W celu zachęcenia mieszkańców gminy do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych należy prowadzić permanentną edukację ekologiczną oraz w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy zawrzeć odpowiednie zapisy dotyczące przyjętego systemu zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

Odpady elektryczne i elektroniczne

Planowane jest dostarczanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przez mieszkańców gminy do punktu odbioru zlokalizowanego na terenie gminy Jaktorów (dane - w wykazie firm – tabela - rozdział 3.5), a także do punktów sprzedaży tych urządzeń - sklepów RTV, AGD (dostarczanie „starego” urządzenia przy zakupie nowego), a także do komisów RTV, AGD (zarówno na terenie gminy jak i poza jej terenem) oraz przewiduje się możliwość dostarczania i okresowego magazynowania tych odpadów w GPZON.

Zużyte akumulatory i baterie

Planowane jest dostarczanie baterii i akumulatorów przez mieszkańców gminy do GPZON oraz do punktów na terenie gminy Jaktorów prowadzących zbiórkę baterii i akumulatorów ołowiowych (16 06 01), tj.: Sklep Motoryzacyjno-Przemysłowy, ul. Warszawska 67, 96-313 Jaktorów, „AKBA” Wiesław Szulc, ul. Nowowiejska 26, 96-313 Jaktorów.

Po zebraniu partii wysyłkowych odpady te kierowane będą z ww. punktów do zakładów unieszkodliwiania. Unieszkodliwianiem baterii i akumulatorów zajmują się firmy, m.in.: „Bartex” Sp. z o.o. Warszawa, Zakłady Akumulatorowe „Zap” Piastów, „Przedsiębiorstwo Handlowe „Mirpol” Białystok i in. (wykaz w dalszej części Planu).

Opakowania po środkach ochrony roślin

Planowane jest dostarczanie przez mieszkańców gminy opakowań po środkach ochrony roślin i przeterminowanych środków ochrony roślin do GPZON, a także przewiduje się możliwość dostarczania tych odpadów do punktów sprzedaży środków ochrony roślin (wyszczególnione – w tabeli – rozdział 3.5).

Odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne, w tym padłe zwierzęta

Odpady medyczne i weterynaryjne będą przez firmy specjalistyczne, (posiadające odpowiednie zezwolenia) odbierane bezpośrednio z placówek służby zdrowia i weterynaryjnych znajdujących się na terenie gminy. Padłe zwierzęta będą odbierane bezpośrednio od rolników przez specjalistyczne firmy (posiadające odpowiednie zezwolenia). Odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne, w tym padłe zwierzęta będą odbierane na zlecenie i transportowane transportem specjalistycznym do zakładów unieszkodliwiających (wykaz firm i instalacji - rozdział 3.). Zgodnie z planami wyższego szczebla (WPGO, PPGO) i „zasadą bliskości” planowany jest do unieszkodliwiania ww. odpadów odebranych z terenu gminy Jaktorów - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych w Żyrardowie, Zbiornica padłych zwierząt.

Odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych i padłych zwierząt nie wolno dostarczać ani magazynować w GPZON. Odpady te wyłącznie mogą bezpośrednio od wytwórcy odbierać wyspecjalizowane jednostki i przewozić do zakładów unieszkodliwiania (z zachowaniem obowiązujących przepisów).

Odpady zawierające PCB

Planuje się odbiór tych odpadów bezpośrednio z miejsc wytworzenia (na zlecenie) i transport do unieszkodliwienia przez firmy specjalistyczne (wykaz w tabeli w rozdziale 3.5).

Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest będą powstawać na terenie gminy Jaktorów w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych lub remontowych w budownictwie mieszkaniowym, tj.: przy wymianie pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych (demontaż).

Z uzyskanych z Urzędu Gminy Jaktorów danych wynika, iż łączna ilość prognozowanych tu do wytworzenia odpadów azbestowych wynosi: płyty azbestowo-cementowe – łącznie: około 120 tys. m2, tj. około 1320 Mg.

Szacunkowy koszt usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru gminy Jaktorów określono wg założeń przyjętych do obliczeń w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez RM 14.05.2002 r.

Szacunkowy koszt (łączny: 4,4 mln zł), w tym:

- usunięcia płyt azbestowo – cementowych (demontaż): 3,6 mln zł,

- unieszkodliwienia (składowania) wytworzonych z demontażu odpadów azbestowych: 0,8 mln zł.

Zadanie usuwania wyrobów, instalacji zawierających azbest, które stanowią potencjalne odpady azbestowe przewidziane jest – zgodnie z ww. „Programem...” na 30 lat (do roku 2032). Ponadto zgodnie z tym „Programem...” przewidziano, iż koszty usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych poniosą właściciele obiektów zawierających wyroby, instalacje, elementy budowlane azbestowe.

Planuje się, iż na terenie gminy ww. elementy będą sukcesywnie wymieniane w zależności od zużycia i stopnia pilności wymiany w ww. okresie.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych właścicieli.

Odpadów zawierających azbest nie wolno dostarczać do GPZON. Odpady te wymagają szczególnego sposobu postępowania wg obowiązujących przepisów (z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa przed przedostaniem się włókien azbestowych do układu oddechowego).

Demontażu, usuwania i transportu odpadów zawierających azbest będą dokonywać wyłącznie firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia, specjalistyczny sprzęt i przeszkolonych pracowników (wykaz firm – w tabeli w rozdziale 3.5) oraz umowy na przekazywanie tych odpadów na składowiska odpadów azbestowych.

Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich deponowanie na składowiskach odpadów azbestowych. Planowane jest, aby odpady powstające na terenie gminy były unieszkodliwiane poprzez składowanie na już funkcjonujących na terenie kraju składowiskach przystosowanych do deponowania tego rodzaju odpadów.

Zgodnie z „zasadą bliskości” planuje się kierować odpady azbestowe na najbliższe składowisko. Najbliżej położonym składowiskiem odpadów azbestowych w stosunku do obszaru gminy Jaktorów jest składowisko azbestowych odpadów w Zgierzu, „EURO-BORUTA”. Należy przewidywać jednak, iż o miejscu składowania odpadów azbestowych zadecydują czynniki ekonomiczne, (bowiem istotnym elementem cenotwórczym jest cena składowania odpadów azbestowych w przedziale średnio 400 - 900 zł / Mg).

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane, m. in.:

- na składowisku azbestowych odpadów w Zgierzu, „EURO-BORUTA”,

- na składowisku PPHU IZOPOL w Trzemesznie,

- na składowisku Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska w Lublinie,

- na składowisku administrowanym przez TELMAKO S.A. w Konopnicy,

- na składowisku administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie,

- poprzez cementowanie przez BSC EKOPAL S.C. w Szczecinie.

Zadania organizacyjne:

      - Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie gminy.

      - Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu.

      - Opracowanie Gminnego planu (z harmonogramem) usuwania wyrobów zawierających azbest (do końca 2007 r.).

      - Monitoring usuwania azbestu ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego demontażu i unieszkodliwiania.

Wycofane z eksploatacji pojazdy

Zgodnie z PPGO podsystem gospodarki wrakami samochodowymi i oponami na terenie powiatu grodziskiego zostanie oparty o stacje demontażu zużytych środków transportu, posiadające uprawnienia do wydawania zaświadczeń o złomowaniu samochodów (będące miejscem sprzedaży odzyskanych części samochodowych). W związku z tym dla gminy Jaktorów planuje się wdrożenie systemu recyklingu pojazdów wyeksploatowanych w oparciu o istniejące obiekty zgodnie z jedną z zasad Ustawy o odpadach – „zasadą bliskości” (najbliższa stacja demontażu jest w Grodzisku Mazowieckim, szczegółowe dane – w tabeli – rozdział 3.5).

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy, czyli samochody wycofywane
 z eksploatacji, będą przekazywane przez ostatniego właściciela do firm posiadających uprawnienia wojewody do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji.

Zgodnie z PPGO na terenie powiatu grodziskiego nie przewiduje się budowy zakładu do odzysku opon.

W zakresie gospodarki zużytymi oponami, na terenie gminy Jaktorów planuje się, aby odpady te, powstające u indywidualnych użytkowników były dostarczane, m.in. do: zakładów wulkanizacyjnych, stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów, posiadających aktualne zezwolenia w tym zakresie (najbliższa stacja demontażu – w Grodzisku Mazowieckim).

Przepracowane oleje

Planuje się, iż przepracowane oleje mieszkańcy gminy Jaktorów będą mogli dostarczać do GPZON, a jako uzupełnienie systemu zbiórki tych odpadów będzie istniała możliwość odbioru olejów przepracowanych - na stacjach benzynowych, warsztatach napraw pojazdów. Po nagromadzeniu ilości wysyłkowej z GPZON, stacji benzynowych, warsztatów odpadowe oleje będą odbierane bezpośrednio przez specjalistyczne firmy (wykaz – tabela, rozdział 3.5), posiadające odpowiednie zezwolenia oraz ważne umowy na przekazywanie tych odpadów do zakładów unieszkodliwiających.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi: Ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

### Zbieranie i transport odpadów biodegradowalnych

Zgodnie z ustawą o odpadach zadaniem gminy jest zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Aby określić te wielkości należy znać ilość odpadów ulegających biodegradacji w 1995 roku na terenie gminy Jaktorów:

| Gmina Jaktorów |
| --- |
| Wyszczególnienie: | 1995 r. |
| Liczba mieszkańców | 8837 |
| Odpady organiczne roślinne (Mg) | 167,8 |
| Odpady organiczne zwierzęce (Mg) | 9,7 |
| Odpady organiczne inne (Mg) | 19,9 |
| Odpady zielone (Mg) | 37,5 |
| RAZEM ORGANICZNE (Mg): | 234,94 |
| Papier i karton nieopakowaniowy (Mg) | 95,9 |
| Opakowania papierowe (Mg) | 139,1 |
| RAZEM BIODEGRADOWALNE (Mg) | 469,92 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

W poniższej tabeli określono ilości odpadów biodegradowalnych w poszczególnych latach planistycznych na terenie Gminy Jaktorów oraz wskazano ilości tych odpadów, które planuje się poddać procesom unieszkodliwiania innego niż składowanie, (aby osiągnąć wyznaczone limity):

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne roślinne [Mg] | 183,9 | 187,2 | 190,6 | 194,0 | 197,4 | 199,3 | 201,2 | 203,0 | 204,9 |
| Odpady organiczne zwierzęce [Mg] | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,9 |
| Odpady organiczne inne [Mg] | 22,0 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,4 | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3 |
| Odpady zielone [Mg] | 41,5 | 42,3 | 43,0 | 43,8 | 44,1 | 44,5 | 45,0 | 45,4 | 45,8 |
| RAZEM ORGANICZNE [Mg] | 258,06 | 262,81 | 267,56 | 272,31 | 276,39 | 279,02 | 281,65 | 284,29 | 286,92 |
| Papier i karton nieopakowaniowy [Mg] | 105,1 | 107,0 | 109,0 | 110,9 | 111,7 | 112,8 | 113,8 | 114,9 | 116,0 |
| Opakowania papierowe [Mg] | 152,4 | 155,2 | 158,0 | 160,8 | 162,0 | 163,6 | 165,1 | 166,6 | 168,2 |
| RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE [Mg] | 515,57 | 525,06 | 534,55 | 544,04 | 550,12 | 555,36 | 560,60 | 565,84 | 571,08 |
| Do składowania [Mg] | 469,92 | 469,92 | 430,76 | 391,60 | 352,44 | 313,28 | 274,12 | 234,96 | 195,80 |
| Do unieszkodliwiania innego niż składowanie (np. kompostowania) [Mg] | 45,65 | 55,14 | 103,79 | 152,44 | 197,68 | 242,08 | 286,48 | 330,88 | 375,28 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

W związku z koniecznością osiągania wyznaczonych limitów ilości odpadów biodegradowalnych poddawanych procesom unieszkodliwiania innego niż składowanie - planowane jest dla Gminy Jaktorów:

- prowadzenie przez mieszkańców gminy kompostowania odpadów ulegających biodegradacji przy użyciu kompostowników przydomowych (głównie w zabudowie zagrodowej),

- zbiórka odpadów ulegających biodegradacji bezpośrednio z gospodarstw domowych wykorzystując do gromadzenia tej frakcji: pojemniki biotonery (głównie w zabudowie jednorodzinnej).

Zakłada się sukcesywną minimalizację powstawania bioodpadów poprzez przede wszystkim kompostowanie przydomowe (głównie w zabudowie zagrodowej) oraz skierowanie odpadów biodegradowalnych z pielęgnacji terenów zielonych, zabudowy jednorodzinnej do kompostowni w Grodzisku Mazowieckim.

Planowane metody zbierania odpadów ulegających biodegradacji:

- bezpośrednio z domostw (zabudowa jednorodzinna),

- poprzez bezpośrednią dostawę bioodpadów do obiektów unieszkodliwiania (głównie z pielęgnacji terenów zielonych).

Odpady z kompostowników przydomowych po procesie kompostowania (głównie w zabudowie zagrodowej) mogą być wykorzystywane jako nawóz np. w ogrodach przydomowych.

### Zbieranie i transport odpadów wielkogabarytowych

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (stare meble, maszyny, urządzenia z łazienek, kuchni /wanny, zlewy/ itp.) wymagają oddzielnego systemu gromadzenia i transportu.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańców gminy przez jednostki wywozowe prowadzące odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy - na zlecenie oraz w wyznaczonych terminach podanych przez jednostkę wywozową do wiadomości mieszkańcom (wykaz firm – tabela – rozdział 3.5).

Planuje się, iż odpady wielkogabarytowe będą przewożone do punktów demontażu na terenie:

- Sortowni odpadów komunalnych w Pruszkowie, ul. Bryły 6

- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Żyrardowie

- Zakładu Utylizacji Odpadów w Mszczonowie

Część z tych odpadów można po demontażu wykorzystać jako surowce wtórne (m.in. złom, tworzywa sztuczne, szkło).

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów wielkogabarytowych występujących w odpadach komunalnych na terenie Gminy Jaktorów pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych:

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany odzysk odpadów wielkogabarytowych [Mg] | 29,3 | 44,8 | 57,8 | 71,2 | 78,8 | 87,5 | 96,3 | 105,3 | 114,5 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

### Zbieranie i transport odpadów budowlanych

Planuje się, iż zbieraniem i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą: wytwórcy tych odpadów, tj. firmy budowlane, osoby prowadzące prace remontowe; specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką, transportem odpadów budowlanych (wykaz – tabela – rozdział 3.5 Planu). Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań będą usuwane na zasadzie podstawienia przez jednostkę wywozową pojemnika lub kontenera (np. KP-7 lub innego) na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. Planowane rozwiązanie jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”. Odpady budowlane będą zagospodarowywane m.in. jako materiał do utwardzania dróg, jako warstwa izolacyjna na składowiskach odpadów.

Planuje się, iż odpady budowlane z terenu gminy Jaktorów kierowane będą do:

- Sortowni odpadów komunalnych i składowiska odpadów w Pruszkowie, ul. Bryły 6

- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Żyrardowie

- Składowisko odpadów w Słabomierzu – Krzyżówce

- Zakładu Utylizacji Odpadów w Mszczonowie.

Planuje się, iż wprowadzenie pełnego systemu zbierania i transportu odpadów budowlanych występujących w odpadach komunalnych na terenie gminy Jaktorów pozwoli na uzyskanie następujących efektów w poszczególnych latach planistycznych:

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany odzysk odpadów budowlanych [Mg] | 62,2 | 84,4 | 107,4 | 131,2 | 179,1 | 203,4 | 228,1 | 253,2 | 278,8 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Działania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz redukcji ilości odpadów biodegradowalnych

Na terenie gminy Jaktorów nie ma i nie planuje się instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Selektywnie gromadzone i odbierane przez jednostki wywozowe frakcje odpadów komunalnych opakowaniowych, wielkogabarytowych planuje się kierować do instalacji odzysku, odpady niebezpieczne, biodegradowalne, budowlane do instalacji unieszkodliwiania odpadów poza terenem gminy (instalacje zlokalizowane w odległości 10-20 km od centrum gminy), tj:

- Sortownia odpadów komunalnych i składowisko odpadów w Pruszkowie, ul. Bryły 6

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Żyrardowie

- Składowisko odpadów w Słabomierzu – Krzyżówce

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych w Żyrardowie,

- Zbiornica padłych zwierząt w Mszczonowie

- Zakład Utylizacji Odpadów w Mszczonowie

- Kompostownia odpadów w Grodzisku Mazowieckim.

### Odzysk odpadów

Selektywnie gromadzone przez mieszkańców gminy odpady komunalne będą odbierane przez jednostki wywozowe (tabela - rozdział 3.5) (posiadające decyzje na odbiór odpadów komunalnych) i transportowane do regionalnych instalacji odzysku i/lub bezpośrednio do zakładów przetwarzających. Planuje się, iż odzysk odpadów będzie prowadzony w instalacjach poza terenem gminy Jaktorów:

- Sortownia odpadów komunalnych w Pruszkowie, ul. Bryły 6

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Żyrardowie

- Zakład Utylizacji Odpadów w Mszczonowie.

### Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji

Planuje się dla gminy Jaktorów (zgodnie z PPGO i WPGO):

- kompostowanie odpadów organicznych w kompostownikach indywidualnych (przydomowych) – głównie w zabudowie zagrodowej,

- kierowanie odpadów biodegradowalnych (z pielęgnacji terenów zieleni, zabudowy jednorodzinnej) na kompostownię w Grodzisku Mazowieckim.

### Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Na terenie gminy Jaktorów planuje się utworzenie GPZON – Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w okresie 2007–2010. Jako uzupełnienie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (celem ułatwienia możliwości dostarczania wysegregowanych komunalnych odpadów niebezpiecznych mieszkańcom gminy) planuje się umożliwić dostarczanie poszczególnych rodzajów tych odpadów do punktów wyznaczonych na terenie gminy (m.in. w aptekach, sklepach AGD, z artykułami przemysłowymi, rolniczymi itd.).

Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych dostarczone do GPZON i do punktów zlokalizowanych na terenie gminy Jaktorów, tj.: w aptekach (zużyte leki i opakowania po lekach), sklepach AGD i z artykułami przemysłowymi, rolniczymi (zużyte baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte lampy fluorescencyjne, opakowania po środkach ochrony roślin), w sklepach z artykułami przemysłowo – motoryzacyjnymi (zużyte akumulatory), stacjach benzynowych i warsztatach naprawy pojazdów samochodowych (zużyte akumulatory, przepracowane oleje), będą przekazywane firmom specjalistycznym (tabela – rozdział 3.5), posiadającym odpowiednie zezwolenia na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i kierowane do unieszkodliwiania w instalacjach poza terenem gminy - instalacjach posiadających odpowiednie zezwolenia na unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (będących w zarządzie ww. firm lub z którymi firmy te mają ważne umowy na przekazywanie odpadów niebezpiecznych).

Na terenie powiatu grodziskiego (wg PPGO) nie przewiduje się utworzenia instalacji (lokalnej, bądź regionalnej) służącej do unieszkodliwiania wysegregowanych odpadów niebezpiecznych. Odpady te będą (zgodnie PPGO), przez upoważnione do tego firmy wywożone z terenu powiatu grodziskiego (w tym z gminy Jaktorów) do instalacji mających pozwolenie na przetwarzanie lub unieszkodliwianie poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych.

Planuje się, iż odpady niebezpieczne komunalne z terenu gminy Jaktorów będą kierowane do:

- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Żyrardowie,

- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych w Żyrardowie,

- Zakładu Utylizacji Odpadów w Mszczonowie,

- oraz do innych zakładów unieszkodliwiania – zgodnie z „zasadą bliskości” – tj. poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych - do najbliższych zakładów dysponujących instalacjami ich unieszkodliwiania.

Wykaz firm posiadających zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu grodziskiego – zamieszczono w załączniku do niniejszego Planu.

W poniższej tabeli zawarto informacje o firmach odbierających, transportujących odpady niebezpieczne posiadających umowy z zakładami unieszkodliwiającymi lub własne instalacje unieszkodliwiające odpady niebezpieczne.

| Nazwa, adres | Uwagi |
| --- | --- |
| „ABBA-EKOMED” Poznańska 152; 87- 100 Toruń Tel. 0- 56 654 70 71 | Unieszkodliwianie termiczne, mechaniczne, chemiczne, zestalanie, zeszkliwianie |
| BIONIKA Sp. z o.o. 85-082 Bydgoszcz , ul. Zygmunta Augusta 5 | Przeterminowane leki |
| „BIO- ECOLOGY SERVICES” Rzymowskiego 30; 02- 697 Warszawa Tel. 0- 22 647 39 45; fax 0- 22 647 06 84 | Termiczne, Biodegradacja |
| „EKO- KRAK 2000” Romanowicza2; 30-702 Kraków Tel. 0- 12 423 50 63 fax 0- 12 412 35 89 | Termiczne dot. również rozpuszczalników chlorowcoorganicznych |
| „EKO-MED” Dawida 2; 50-527 Wrocław Tel. 0-71 73 29 01; fax 0-71 67 40 76 | Odkażanie odpadów szpitalnych |
| „EKO- NEUTRAL” Obodrzycka 61; 61- 249 Poznań Tel/ fax 0- 61 879 98 37 | Mechaniczne |
| „EKOPAL” Smolańska 3; 70- 026 Szczecin Tel. 091 483 67 54 fax 091 482 20 04 | Termiczne |
| „EKO SERVICE” Wał Miedzeszyński 870/5 03-917 Warszawa 022 6176428 | Termiczne, Biodegradacja |
| „EKOCHEM” w Szczecinie Tkacka 9a; 90- 156 Łódż Tel. 0- 42 678 43 64 | Termiczne Chemiczne |
| „EUROCOMA” Osiedle Orła Białego 74; 61-251 Poznań Tel/fax 0-61 879 71 43 | Radioaktywne szpitalne, obróbka osadów |
| „HANTPOL” Wynalazek 2; 02- 676 Warszawa Tel/fax 0-22 857 40 23 | Biodegradacja |
| „INSBUD MONTANA” Sulejkowska 55; 00-006 W-wa Tel. 0-22 673 11 71 | Neutralizacja azbestu |
| Instytut Metali Nieżelaznych Złotoryjska 194; 59- 220 Legnica Tel.0-76 876 59 24; fax 0-76 876 69 65 | Chemiczne |
| Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Gliwicka 29; 44-153 Sośnicowice Tel. 0-32 238 75 84; fax 0-32 238 75 03 | Termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych środków ochrony roślin |
| „IZOPOL” Gnieżnieńska 4; 88-340 Trzemeszno Tel. 0-52 315 43 30 | Deponowanie wyrobów azbestowych |
| Jednostka Ratownictwa Chemiczn. Kwiatkowskiego8; 33-101 Tarnów 014372730 | Chemiczne |
| „MAYA” Trakt Lubelski 131; 04-790 W-wa Tel/fax. 0- 22 612 61 00 ; | Unieszkodl. mechaniczne odbiera świetlówki, lampy sodowe, rtęciowe |
| „MB RZESZÓW” Rejtana 10; 35- 310 Rzeszów | Termiczne, biodegradacja |
| „ODCZYNNIKI” Mełgiewska 18; 20- 234 Lublin Tel. 0-81 746 23 59 | Chemiczne |
| „POLSKIE ODCZYNNIKI CHEMICZNE” Sowińskiego 11; 44-101 Gliwice 032 312081 | Chemiczne |
| „PORT SERVICE” mjr. H. Sucharskiego 75; 80-958 Gdańsk tel.0-58 343 79 77; fax 0-58 343 74 02 | Chemiczne Biodegradacja |
| „PRUSZKÓW” B. Prusa 35; 05- 800 Pruszków Tel. 022 758 64 81 | Chemiczne |
| „RADMOR” Hutnicza 3; 81-215 Gdynia Tel. 0-58 623 23 71 | Chemiczne |
| „ROKITA” Sienkiewicza 4; 56-120 Brzeg Dolny Tel. 0-71 319 25 68 | Chemiczne Termiczne |
| „SANSERW” Dąbrowszczaków 1; 80-374 Gdańsk Tel. 0-58 553 07 71 | Termiczne |
| „SHIPCLEAR” 5 Lipca 32; 70-376 Szczecin tel. 091 484 35 90; fax 0-91 487 91 70 | Zużyte oleje, odpady lakiernicze, przeterminowane leki, rozpuszczalniki |
| „TUZAL” Morsztyna 7; 05-075 Wesoła- Zielona k/Warszawy Tel. 0-22 773 42 90 | Termiczne Chemiczne Mechaniczne |
| „UGT” Polna 44/10; 00-635 Warszawa Tel./fax 0-22 825 53 99 | Termiczne Mechaniczne |
| UTIL Plac Zygmunta Starego 4/2 05- 825 Grodzisk Mazowiecki tel/fax 0-22 755 61 29 | Odpady polakiernicze, przeterminowane kosmetyki i leki. świetlówki azbest itp |
| „WASTER” Malinowo II. 83-110 Tczew Tel.0-90 50 98 46 | Termiczne |
| „WASTROL” Romana Maya 1; 61-371 Poznań Tel/fax 0-61 874 10 07 | Termiczne |
| Zakład Utylizacyjny Reduta Żbik 5; 80-761 Gdańsk Tel. 0-58 301 10 21 | Termiczne Biodegradacja |

Źródło: Analiza własna

### Składowanie odpadów

Na terenie gminy Jaktorów nie ma i nie planuje się budowy składowiska odpadów. Odpady komunalne do składowania odebrane z terenu gminy kierowane będą na składowiska odpadów poza obszarem gminy Jaktorów, (wyznaczone wg WPGO, PPGO i zgodnie z „zasadą bliskości”:

- składowisko odpadów m. Słabomierz – Krzyżówka Gm. Radziejowice

- składowisko odpadów m. Pruszków ul. Bryły 6.

Składowiska te położone są w odległości średnio od 10 do 20 km od centrum gminy Jaktorów - stąd transport będzie odbywać się w systemie bezpośrednim i nie planuje się stacji przeładunkowych.

W poniższej tabeli przedstawiono ilości odpadów komunalnych z terenu gminy Jaktorów do składowania w kolejnych latach planistycznych:

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakładana ilość odpadów do składowania[Mg] | 1677,86 | 1596,32 | 1556,50 | 1490,95 | 1416,90 60 % | 1382,71 | 1323,56 | 1287,35 | 1250,24 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

# ZADANIA STRATEGICZNE NA LATA 2007-2015 i HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 2007-2010

## Zadania strategiczne na lata 2007 - 2015

| ZADANIA STRATEGICZNE NA LATA 2007 – 2015 |
| --- |
| Lp. | ZADANIA | Okres 2007 – 2015 r. | Źródła finansowania | Instytucje odpowiedzialne za realizację zadań |
|  |  | 2007 - 2010r. (tys. zł) | 2011 - 2015r. (tys. zł) |  |  |
| PRIORYTET I. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: opakowaniowymi, biodegradowalnymi, niebezpiecznymi, zmieszanymi, budowlanymi, wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem AGD |
| INWESTYCYJNE |
| 1. | Udział w finansowaniu RZGO, regionalnych instalacji unieszkodliwiania / odzysku odpadów | 100 | 150 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, FS, NFOŚiGW | Urząd Gminy |
| 2. | Doposażenie gospodarstw domowych w pojemniki 110l/120l na odpady komunalne zmieszane | 110 | 24 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, środki jednostek wywozowych | Urząd Gminy, jednostki wywozowe, gospod. domowe z terenu gminy |
| 3. | Wyposażenie gospodarstw domowych w worki PP/PE na odpady segregowane | 168 | 210 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finans., Ekofundusz | Urząd Gminy, jednostki wywozowe, gospod. domowe z terenu gminy |
| 4. | Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i segregacji „u źródła” | 7 | 8 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finans., Ekofundusz | Szkoły, Urząd Gminy, organizacje pozarządowe |
| 5. | Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gosp. domowych, rolniczych | 4 | 6 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW. Ekofundusz | Urząd Gminy, organizacje pozarządowe |
| 6. | Utworzenie GPZON (Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) | 70 | - | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW. Ekofundusz, PROW | Urząd Gminy |
| 7. | Monitoring systemu gospodarki odpadami | 5 | 5 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW | Urząd Gminy |
| RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 464 | 403 |  |
| EKSPLOATACYJNE |
| 1. | Zbieranie, transport i składowanie odpadów zmieszanych | 602 | 596 | Opłaty od mieszkańców, środki własne gminy, środki unijne | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| 2. | Zbieranie, transport i odzysk odpadów opakowaniowych | 43 | 52 | Opłaty od mieszkańców, WFOŚiGW, środki własne gminy, środki unijne | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy, organizacje odzysku |
| 3. | Zbieranie, transport, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych | 13 | 25 | Środki własne gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| 4. | Zbieranie i unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych | 20 | 104 | Środki gospodarstw domowych, środki własne gminy, GFOŚiGW | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| 5. | Zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów budowlanych | 40 | 84 | Środki gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, środki własne gminy | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| 6. | Zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 28 | 49 | Środki gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, środki własne gminy | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| RAZEM KOSZTY EKSPLOATACYJNE | 746 | 910 |  |
| RAZEM PRIORYTET I | 1 210 | 1 313 |  |
| PRIORYTET II. Wdrożenie programu eliminacji azbestu oraz bieżąca likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk odpadów |
| 1. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, opracowanie Gminnego planu usuwania azbestu | 6 | 0 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW | Urząd Gminy, Właściciele, zarządcy obiektów zaw. wyrob. azbestowe (eternit) |
| 2. | Bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | 20 | 20 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW | Urząd Gminy |
| RAZEM PRIORYTET II | 26 | 20 |  |
| CAŁKOWITE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY |
| RAZEM: | 1 236 . | 1 333 . |  |  |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO.

## Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2007 - 2010

| HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2007 – 2010 |
| --- |
| Lp. | ZADANIA | Okres 2007 - 2010r. (tys. zł) | Źródła finansowania | Instytucje odpowiedzialne za realizację zadań |
| PRIORYTET I. Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: opakowaniowymi, biodegradowalnymi, niebezpiecznymi, zmieszanymi, budowlanymi, wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem AGD |
| INWESTYCYJNE |
| 1. | Udział w finansowaniu RZGO, regionalnych instalacji unieszkodliwiania / odzysku odpadów | 100 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, FS, NFOŚiGW | Urząd Gminy |
| 2. | Doposażenie gospodarstw domowych w pojemniki 110l/120l na odpady komunalne zmieszane | 110 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, środki jednostek wywozowych | Urząd Gminy, jednostki wywozowe, gospod. domowe z terenu gminy |
| 3. | Wyposażenie gospodarstw domowych w worki PP/PE na odpady segregowane | 168 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, regionalne programy operacyjne, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finans., Ekofundusz | Urząd Gminy, jednostki wywozowe, gospod. domowe z terenu gminy |
| 4. | Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i segregacji „u źródła” | 7 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finans., Ekofundusz | Szkoły, Urząd Gminy, organizacje pozarządowe |
| 5. | Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gosp. domowych, rolniczych | 4 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW. Ekofundusz | Urząd Gminy, organizacje pozarządowe |
| 6. | Utworzenie GPZON (Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) | 70 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW. Ekofundusz, PROW | Urząd Gminy |
| 7. | Monitoring systemu gospodarki odpadami | 5 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW | Urząd Gminy |
| RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 464 |  |
| EKSPLOATACYJNE |
| 1. | Zbieranie, transport i składowanie odpadów zmieszanych | 602 | Opłaty od mieszkańców, środki własne gminy, środki unijne | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| 2. | Zbieranie, transport i odzysk odpadów opakowaniowych | 43 | Opłaty od mieszkańców, WFOŚiGW, środki własne gminy, środki unijne | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy, organizacje odzysku |
| 3. | Zbieranie, transport, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych | 13 | Środki własne gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| 4. | Zbieranie i unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych | 20 | Środki gospodarstw domowych, środki własne gminy, GFOŚiGW | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| 5. | Zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów budowlanych | 40 | Środki gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, środki własne gminy | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| 6. | Zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 28 | Środki gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, środki własne gminy | Gospod. domowe, jednostki wywozowe, Urząd Gminy |
| RAZEM KOSZTY EKSPLOATACYJNE | 746 |  |
| RAZEM PRIORYTET I | 1 210 |  |
| PRIORYTET II. Wdrożenie programu eliminacji azbestu oraz bieżąca likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk odpadów |
| 1. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, opracowanie Gminnego planu usuwania azbestu | 6 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW | Urząd Gminy, Właściciele, zarządcy obiektów zaw. wyrob. azbestowe (eternit) |
| 2. | Bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | 20 | Środki własne Gminy, GFOŚiGW, WFOŚiGW | Urząd Gminy |
| RAZEM PRIORYTET II | 26 |  |
| CAŁKOWITE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY |
| RAZEM: | 1 236 . |  |  |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO.

# KOSZTY EKSPLOATACYJNE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY JAKTORÓW

Koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami zestawiono zbiorczo w harmonogramie realizacji zadań. W niniejszym rozdziale szczegółowo przedstawiono koszty w poszczególnych latach dla poszczególnych rodzajów odpadów do poniesienia przy założeniu planowanych limitów wynikających z obowiązujących przepisów i planów wyższych szczebli (KPGO, WPGO, PPGO).

Poniżej zamieszczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące gromadzenie i transport odpadów (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).

Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji (zł/Mg)

Wybierając opcję selektywnej zbiórki odpadów należy liczyć się z wyższym kosztem jednostkowym zbiórki odpadów niż w przypadku zbiórki odpadów niesegregowanych. Podobnie, transport frakcji suchej (wyselekcjonowane odpady opakowaniowe) będzie wyższy niż transport frakcji biodegradowalnej i odpadów niesegregowanych.

Jednostkowe koszty transportu (zł/Mg km)

## Koszty zbierania, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania papierowe [Mg] | 68,59 | 74,51 | 77,43 | 80,41 | 85,09 | 89,20 | 93,38 | 97,62 | 101,92 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg] | 14,57 | 16,86 | 17,16 | 17,47 | 17,77 | 17,94 | 18,11 | 18,28 | 18,45 |
| Opakowania szklane [Mg] | 65,95 | 76,76 | 87,92 | 99,42 | 111,27 | 112,33 | 113,39 | 124,86 | 126,01 |
| Opakowania z blachy stalowej [Mg] | 2,90 | 3,28 | 4,17 | 5,10 | 6,05 | 6,98 | 7,05 | 8,00 | 8,97 |
| Opakowania aluminiowe [Mg] | 1,61 | 1,87 | 2,00 | 2,04 | 2,22 | 2,24 | 2,26 | 2,54 | 2,56 |
| RAZEM DO RECYKLINGU [Mg] | 153,61 | 173,28 | 188,69 | 204,44 | 222,40 | 228,70 | 234,19 | 251,29 | 257,91 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych) | 16 590 | 18 714 | 20 378 | 22 079 | 24 020 | 24 699 | 25 293 | 27 140 | 27 855 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE [Mg] | 515,57 | 525,06 | 534,55 | 544,04 | 550,12 | 555,36 | 560,60 | 565,84 | 571,08 |
| Do składowania [Mg] | 469,92 | 469,92 | 430,76 | 391,60 | 352,44 | 313,28 | 274,12 | 234,96 | 195,80 |
| Do unieszkodliwiania (kompostowania) [Mg] | 45,65 | 55,14 | 103,79 | 152,44 | 197,68 | 242,08 | 286,48 | 330,88 | 375,28 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych) | 8765 | 10587 | 19928 | 29269 | 37955 | 46480 | 55005 | 63529 | 72054 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne [Mg] | 4,30 | 5,98 | 7,71 | 9,29 | 10,50 | 12,72 | 14,98 | 16,20 | 17,44 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych) | 3 443 | 4 781 | 6 165 | 7 430 | 8 400 | 10 176 | 11 984 | 12 960 | 13 952 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady budowlane [Mg] | 62,2 | 84,4 | 107,4 | 131,2 | 179,1 | 203,4 | 228,1 | 253,2 | 278,8 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych) | 10 566 | 14 347 | 18 258 | 22 299 | 30 439 | 34 570 | 38 774 | 43 050 | 47 398 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady wielkogabarytowe [Mg] | 29,3 | 44,8 | 57,8 | 71,2 | 78,8 | 87,5 | 96,3 | 105,3 | 114,5 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych) | 7 042 | 10 757 | 13 872 | 17 090 | 18 900 | 20 988 | 23 112 | 25 272 | 27 468 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Koszty zbierania, transportu i składowania odpadów komunalnych zmieszanych

Koszty związane ze zbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych, ich transportem oraz unieszkodliwianiem poprzez składowanie będą pokryte przez mieszkańców Gminy.

| Gmina Jaktorów Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów do składowania [Mg] | 1677,86 | 1596,32 | 1556,50 | 1490,95 | 1416,90 | 1382,71 | 1323,56 | 1287,35 | 1250,24 |
| KOSZTY ŁĄCZNE [zł] (zbierania, transportu, składowania odpadów komunalnych zmieszanych) | 275 964 | 281 043 | 286 122 | 291 201 | 295 187 | 297 998 | 300 810 | 303 621 | 306 432 |
| Średnioroczny koszt na 1 mieszkańca gminy [zł/Mk] | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| Średnioroczny koszt na 1 gosp. domowe [zł/gosp. dom.] | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | 81,81 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

## Sumaryczne koszty wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

| GMINA JAKTORÓW Wyszczególnienie | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty zbierania, transportu i składowania odpadów komunalnych zmieszanych [zł] | 120 882 | 120 713 | 120 544 | 120 374 | 119 762 | 119 593 | 119 424 | 119 256 | 119 087 |
| Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych [zł] | 1 508 | 2 053 | 2 597 | 3 072 | 3 408 | 4 084 | 4 758 | 5 090 | 5 422 |
| Koszty zbierania, transportu i odzysku odpadów opakowaniowych [zł] | 7 267 | 8 038 | 8 585 | 9 127 | 9 745 | 9 912 | 10 041 | 10 660 | 10 825 |
| Koszty zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych [zł] | 0 | 0 | 3 201 | 6 780 | 10 094 | 13 673 | 17 253 | 20 832 | 24 411 |
| Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych [zł] | 4 628 | 6 163 | 7 692 | 9 218 | 12 350 | 13 874 | 15 394 | 16 909 | 18 420 |
| Koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych [zł] | 3 084 | 4 620 | 5 844 | 7 064 | 7 668 | 8 423 | 9 176 | 9 926 | 10 675 |
| RAZEM KOSZTY [zł] | 137 369 | 141 587 | 148 463 | 155 635 | 163 027 | 169 559 | 176 046 | 182 673 | 188 840 |
| Średnioroczne koszty funkcjonowania systemu na 1 mieszkańca [zł/Mk] | 14,05 | 14,22 | 14,64 | 15,08 | 15,53 | 16,00 | 16,45 | 16,91 | 17,32 |
| Średnioroczne koszty funkcjonowania systemu na 1 gospodarstwo domowe [zł/gosp. dom.] | 40,87 | 41,37 | 42,61 | 43,89 | 45,18 | 46,55 | 47,88 | 49,22 | 50,42 |

Źródło: Obliczenia własne, analiza danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO

# SPOSOBY FINANSOWANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW

## Koszty inwestycyjne

Zakres planowanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe powinien być przedmiotem studium wykonalności poszczególnych inwestycji. Celem tej analizy jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku;

- środki własne budżetu gminy - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy. Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok);

- dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł unijnych oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także źródeł krajowych głównie z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska;

- pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich; pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach fundusze wojewódzkie;

- komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych; samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy;

- emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania;

- udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

## Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży materiałów i surowców:

- surowców wtórnych,

- kompostu.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami,

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Ponadto, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628 z późn. zmianami), cena przyjęcia odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów (art. 61). Należy również uwzględnić opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – umieszczenie odpadów na składowisku.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

- dofinansowane z budżetu gminy,

- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich odzysk / unieszkodliwienie - koszty w tym przypadku są przenoszone bezpośrednio na wytwórców odpadów (mieszkańców i jednostki organizacyjne).

## Inne źródła finansowania

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania działań można zasygnalizować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki; wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638 z późn. zmianami),

- depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639 z późn. zmianami).

Zgodnie z art. 29 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638), wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu. W terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom. Z kolei wojewódzkie fundusze, w terminie do dnia 31 maja, przekazują gminom (związkom gmin) powyższe środki.

Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, składanych przez gminy.

# SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Monitorowanie wdrażania Planu gospodarki odpadami jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania Planu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało a co nie zostało zrobione. Ponadto modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.

„Plan gospodarki odpadami gminy Jaktorów na lata 2007 – 2015” jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i plan działań oraz zadania do roku 2010 z perspektywą do roku 2015. Wdrożeniu Planu towarzyszyć będzie jego monitorowanie, raportowanie realizacji i ewaluacja oraz aktualizacja (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Realizacja Planu uzależniona będzie od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych.

Za wdrażanie Planu odpowiedzialne będą Władze samorządowe Gminy Jaktorów.

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje, m.in.:

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami Planami wyższego rzędu i obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji zadań w ramach Planu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu (edukacja ekologiczna),

- zbieranie informacji do raportu i przygotowanie raportów z wdrażania Planu (co 2 lata),

- dokonanie oceny na poszczególnych etapach wdrażania Planu (co 2 lata) i po zakończeniu realizacji Planu.

Władze samorządowe Gminy Jaktorów, jako Instytucja wdrażająca Plan, odpowiedzialne będą za:

- opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne,

- bezpośrednią realizację działań przewidzianych w Planie w zakresie przygotowania przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania,

- raportowanie wdrażania Planu.

Projekt gminnego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez:

- Zarząd Województwa,

- Zarząd Powiatu,

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W procesie monitorowania Planu przewidziano:

- monitoring sterujący - dotyczy całego okresu wdrażania Planu; zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji Planu;

- raportowanie – raporty z realizacji Planu określą na ile zakładane w Planie cele zostały osiągnięte oraz ustalą przyczyny rozbieżności w realizacji zadań; raporty posłużą za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami; będą podstawą do podjęcia działań korygujących rozbieżności we wdrażaniu zadań i osiąganiu zaplanowanych celów; wnioski z raportów zostaną wykorzystane przy modyfikacji i aktualizacji Planu gospodarki odpadami.

## Aktualizacja i modyfikacja planu

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Jeżeli zaistnieje sytuacja lokalna, że uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – zostanie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

## Raportowanie wdrażania Planu gospodarki odpadami

Realizacja Planu gospodarki odpadami gminy Jaktorów na lata 2007-2015 będzie poddawana w ciągu okresu planistycznego sprawdzeniu na poszczególnych etapach (zgodnie z obowiązującymi przepisami – raportowanie realizacji Planu co 2 lata). Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

Raportowanie i monitorowanie wdrażania Planu następować będzie poprzez sporządzanie 1 raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu gospodarki odpadami. Raport ten wykonuje Wójt Gminy za okres 2 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31 marca ww. raport po upływie okresu sprawozdawczego.

Celem raportowania jest zapewnienie zgodności realizacji Planu z planowanymi zadaniami. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Planu, a jego rzeczywistym wykonaniem będą w raporcie wyjaśnione.

## Wskaźniki monitorowania efektywności wdrażania Planu

W wyniku realizacji postawionych celów i zadań w „Planie gospodarki odpadami gminy Jaktorów na lata 2007–2015” przewiduje się osiągnięcie wskaźników przedstawionych w tabeli:

| Lp. | Wskaźnik monitoringu Planu gospodarki odpadami | Jednostka miary | Stan na 2006 r. | Stan planowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 r. | 2015 r. |
| 1. | Ilość zawartych umów z mieszkańcami gminy na odbiór odpadów przez jednostki wywozowe | szt. | 1 968 | 3 000 | 3 140 |
| 2. | Objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych mieszkańców gminy | % | 79 | ~100 | ~100 |
| 3. | Ilość odbieranych odpadów z terenu gminy przez jednostki wywozowe i kierowanych do składowania | Mg | 370,25 | 550,77 | 577,00 |
| 4. | Ilość odpadów kierowanych do odzysku | Mg | 10,66 | 222,40 | 260,28 |
| 5. | Deponowanie na składowiskach wytworzonych odpadów komunalnych | % | 83,6 | < 60 | < 50 |
| 6. | Deponowanie na składowiskach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (% wag. w stosunku do roku 1995) | % wag. | 89,4 | < 75 | < 44 |
| 7. | Utworzenie GPZON (Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) | Szt. | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych | % | 0 | > 50 | > 80 |
| 9. | Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych | % | 0 | > 50 | > 70 |
| 10. | Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych | % | 0 | > 40 | > 65 |
| 11. | Poziom recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych | % | 4,98 | 25 | 25 |
| 12. | Poziom recyklingu opakowań z aluminium | % | b.d. | 45 | 50 |
| 13. | Poziom recyklingu opakowań stalowych | % | 3,23 | 35 | 50 |
| 14. | Poziom recyklingu opakowań z papieru i tektury | % | 2,16 | 52 | 60 |
| 15. | Poziom recyklingu opakowań szklanych | % | 0,21 | 55 | 60 |
| 16. | Poziom recyklingu opakowań z drewna i tekstyliów | % | 0 | 15 | 15 |

Źródło: Oprac. na podstawie danych z Urzędu Gminy, sprawozdań jednostek wywozowych obsługujących gminę, GUS, KPGO, WPGO, PEP i obowiązujących przepisów prawa (ustawa o odpadach, rozp. MŚ) dot. poziomów odzysku, recyklingu

- Obliczenia limitów odzysku i unieszkodliwiania dla poszczególnych strumieni odpadów w poszczególnych latach planistycznych 2007-2015r. w Mg podano w zestawieniach tabelarycznych w rozdz. 6 i 8 Planu.

W tabeli zamieszczono wskaźniki monitorowania efektywności wdrażania Planu gospodarki odpadami Gminy Jaktorów przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

# ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

I. Zakres niniejszej prognozy jest zgodny z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, ze zm.).

II. Wykonana prognoza ma charakter ogólny i dotyczy oceny zmian oddziaływania na środowisko w wyniku rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi jako całości. Opiera się głównie na ocenie zmniejszania lub eliminacji określonych emisji zanieczyszczeń do środowiska w efekcie zasadniczych zmian gospodarowania odpadami, tj.:

- podjęcia prób minimalizacji wytwarzania odpadów,

- wprowadzenia na szerszą skalę selektywnej zbiórki określonych użytkowych frakcji odpadów do odzysku,

- selektywnej zbiórki i recyklingu organicznego odpadów biologicznie rozkładalnych,

- wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich wydzielenia do unieszkodliwiania w odrębnych instalacjach,

- mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów przed składowaniem,

- składowania odpadów wcześniej przekształconych biologicznie lub termicznie.

III. W trakcie realizacji prognozy nie stwierdzono istotnych braków literaturowych, które w zasadniczy sposób ograniczyłyby możliwość wykonania prognozy. Podczas opracowania prognozy natrafiono jednak na powszechnie znane trudności metodyczne. Zaliczyć do nich należy głównie brak metod opracowania prognoz do dokumentów strategicznych, jakimi są plany gospodarki odpadami (podobnie jak programy ochrony środowiska).

IV. Analizując zawartość, główne cele Planu oraz jego powiązanie z innymi dokumentami stwierdzono, że zawartość Planu jako dokumentu odpowiada wymaganiom, jakie ustawa o odpadach stawia planom gospodarki odpadami. W ramach prac nad planem gospodarki odpadami, uwzględniono w nim te elementy, które są zgodne z planem gospodarki odpadami dla województwa i powiatu. W szczególności, bezpośrednio wiążące dla Planu gminnego są ustalenia Planu powiatowego.

V. Plan bierze pod uwagę i akceptuje cele ochrony środowiska przed odpadami wyznaczone w dyrektywach UE oraz w KPGO, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 (II Polityka Ekologiczna Państwa), WPGO i PPGO. W szczególności cele te dotyczą:

- osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i odpadów poużytkowych,

- zmniejszenia, w określonych ilościach i terminach, zawartości substancji organicznej w odpadach komunalnych do składowania,

- zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem.

VI. Warunkiem zmniejszenia obciążeń poszczególnych elementów środowiska jest realizacja zadań, przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia celów przyjętych w projekcie Planu gospodarki odpadami. Określone w projekcie Planu zadania i przedsięwzięcia w znacznym stopniu ograniczają uciążliwości dla środowiska odpadów, prowadząc do polepszenia stanu poszczególnych składników środowiska. Projekt gminnego planu gospodarki odpadami stwarza możliwość poprawy sytuacji w tej dziedzinie poprzez realizację szeregu działań, m.in. określenie optymalnej ilości odpadów do składowania, punktów zbiórki odpadów.

VII. W Projekcie planu gospodarki odpadami przyjęto sposób organizacji i zasady monitoringu systemu. Założenie jest poprawne pod względem merytorycznym, ale jego realizacja w początkowym okresie natrafi na znaczne trudności z powodu braku lub nie realizowania w pełni monitoringu zadań wynikających z wymienionych wyżej dokumentów.

Prawidłowo także założono, że zaproponowana w projekcie Planu lista wskaźników monitorowania efektywności Planu nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. Można zaproponować jeszcze cały szereg innych wskaźników (mierników realizacji założeń i zadań Planu), które stanowić będą (zgodnie z przyjętym założeniem w projekcie Planu) bardzo dobry system sprawozdawczości w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, np.:

- całość wydatków poniesionych na gospodarowanie odpadami,

- ilość terenów przeznaczonych na realizację zadań, przedsięwzięć określonych w projekcie planu gospodarki odpadami,

- procent odpadów przetwarzanych i powtórnie wykorzystanych,

- ilość wytwarzanych i składowanych odpadów (czy faktycznie następuje zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach),

- ilość wytworzonych komunalnych odpadów stałych,

- ilość odpadów z gospodarstw domowych przypadających na 1 mieszkańca,

- wydatki poniesione na gospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,,

- ilość odpadów przyjętych na składowiska,

- ilość powstających punktów zbiórki odpadów (w tym punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych).

VIII. Realizacja planu winna podlegać co 2 lata ocenie, a sprawozdanie z tej oceny przedłoży Radzie Gminy Wójt. Plan wymaga aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Wynika z tego, że plan gospodarki odpadami nie jest dokumentem opracowywanym jednorazowo, lecz podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji. W szczególności niezbędne jest monitorowanie osiągania celów założonych w Planie.

1)	Sukcesywne rozszerzanie (do założonego zgodnie z planami szczebla wyższego) poziomu obsługi (~100%) w zakresie zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych na terenie analizowanej Gminy - przyczyni się do wyeliminowania trafiania odpadów w sposób niekontrolowany do środowiska. W konsekwencji ulegnie stopniowej poprawie stan środowiska zwłaszcza gruntowo-wodnego.

2)	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie osiągnięcia ustalonych limitów w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów - przyczyni się do stopniowego obniżania się udziału odpadów o cechach surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych) oraz odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. Dzięki temu zarówno nastąpi oszczędność pojemności i powierzchni składowisk, co wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie odpadów.

3)	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki i limitów odzysku odpadów o charakterze niebezpiecznym z odpadów komunalnych - przyczyni się do zmniejszenia toksyczności strumienia odpadów komunalnych kierowanych na składowiska.

4)	Zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk odciąży środowisko i stopniowo będzie zmierzać do przywrócenia walorów miejsc uprzednio zdegradowanych wskutek nagromadzenia odpadów.

5)	Składowanie odpadów zostanie „scentralizowane” docelowo w oparciu o RZGO (zlokalizowany poza terenem gminy); dokonywane będzie na obiekcie spełniającym obowiązujące wymogi ochrony środowiska. Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane do strumienia odpadów balastowych, a docelowo odpadów przetworzonych z innych procesów unieszkodliwiania. Zmniejszany będzie sukcesywnie w strumieniu odpadów kierowanych do składowania udział odpadów o cechach surowców wtórnych (selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kompostowanie).

REASUMUJĄC:

REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW I ZADAŃ, ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY, PRZYCZYNI SIĘ W KONSEKWENCJI DO POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA.

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami sporządzono dla Gminy Jaktorów. Celem Planu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na terenie gminy. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w planach wyższych szczebli (krajowym, wojewódzkim, powiatowym).

W niniejszym Planie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano plan działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, celów i zadań umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do deponowania, zwiększenie odzysku surowców wtórnych oraz poprawę jakości środowiska na analizowanym terenie.

Na podstawie danych z ewidencji liczby ludności prowadzonej przez Urząd Gminy określono prognozę demograficzną dla Gminy Jaktorów. Wynika z niej, że do 2015 roku następować będzie zwiększenie liczby mieszkańców gminy.

Zamieszczone w niniejszym Planie dane demograficzne były niezbędne do przeprowadzenia analizy prognozy zmian strumienia emisji poszczególnych rodzajów odpadów.

Przeprowadzenie analizy stanu istniejącego miało na celu wskazanie aktualnego postępowania w zakresie zorganizowanej gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi. Miało to niewątpliwie znaczenie przy wyborze celów i zadań ujętych w dalszej, właściwej części Planu. Głównym jednak powodem ww. analizy było dokonanie tzw. bilansu „otwarcia” w zakresie ilościowym i jakościowym odpadów powstających na terenie Gminy Jaktorów.

W wyniku przeprowadzonego procesu rozpoznania stanu istniejącego, można również było przeprowadzić analizę i prognozę zmian w horyzoncie czasowym krótko i długookresowym w podziale na 20 strumieni odpadów (w tonach).

W niniejszym Planie, w oparciu o wskaźniki i założenia planów wyższych szczebli oraz wytyczne, wynikające z dyrektyw UE i obowiązujące przepisy krajowe, dokonano obliczeń (w tonach) poziomów odzysku i recyklingu oraz limitów odpadów do składowania, w tym wyliczono poziomy maksymalnych ilości odpadów biodegradowalnych, możliwych do skierowania do unieszkodliwienia poprzez składowanie.

Na terenie gminy Jaktorów nie ma składowisk odpadów komunalnych i innych instalacji do unieszkodliwiania bądź odzysku odpadów. Wytworzone na terenie gminy Jaktorów odpady komunalne planuje się kierować do obiektów, instalacji zagospodarowania odpadów, w tym na składowiska odpadów (o uregulowanym stanie formalno – prawnym) zlokalizowane poza terenem tej gminy - poprzez jednostki wywozowe: posiadające taki obiekt w zarządzie lub ważną umowę na przekazywanie odpadów na zalegalizowane składowisko.

Opracowano system gospodarki odpadami dla Gminy Jaktorów do roku 2010 z perspektywą do roku 2015. Zaplanowano zbiórkę odpadów opakowaniowych w systemie „u źródła” w workach plastikowych 120l. Unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych założono w oparciu o kompostowanie przydomowe oraz kierowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię w Grodzisku Mazowieckim.

Następnym elementem składowym niniejszego Planu jest przedstawienie w sposób szczegółowy pod względem ilościowym i jakościowym konkretnych celów i zadań krótkookresowych (do roku 2010) i długookresowych (do roku 2015), czyli określenia tzw. Planu Gospodarki Odpadami. Plan ten zawiera procedury realizacyjne w postaci harmonogramów realizacyjnych zadań z wyliczonymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, na podstawie których prowadzona będzie polityka finansowo-organizacyjna z zakresu omawianej dziedziny dla gminy Jaktorów.

W celu oceny efektywności wdrażania niniejszego planu zamieszczono wskaźniki jego monitoringu z określeniem stanu aktualnego i planowanego (do 2015 r.).

Realizacja niniejszego Planu przyczyni się w konsekwencji do poprawy jakości środowiska na terenie gminy.

# Załącznik nr 1 Prewencja i minimalizacja powstawania odpadów

Minimalizacja ilości i zapobieganie powstawaniu odpadów jest jednym z największych wyzwań. Z punktu widzenia potrzeby ochrony środowiska, wzrastająca ilość odpadów stanowi poważny problem, z którym musimy sobie poradzić. Minimalizacja ilości wytwarzanych opadów, tak jak wszystkie problemy środowiskowe, jest również kwestią zmiany sposobu działania w codziennym życiu. Nie wystarczy przyjęcie zaawansowanych planów gospodarki odpadami, ważnym jest, aby zacząć proces od zmiany sposobu kupowania, konsumowania i wyrzucania rzeczy. Wymaga to nauki i ważnym jest, aby wyjść poza sztywne, autorytatywne przepisy w kierunku dialogu z obywatelami i przemysłowcami na temat sposobów zmniejszania ilości odpadów i zapobiegania ich powstawaniu.

EKOZNAKOWANIE

Konsumpcyjny styl życia spowodował powstanie wielu programów prewencji powstawania odpadów. Zaliczyć tu należy tzw. eko-etykietowanie lub ekoznakowanie produktów.

Ekoznakowanie to oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi, jest sposobem wywierania wpływu na rynek. Ekoznaki, wskazując produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska, pomagają w wyborze podczas zakupów w sklepie. Dają klientom broń do ręki - ukierunkowują strumień ich pieniędzy na proekologiczne inwestycje. Klient świadomie wybierając ekoznakowane produkty, kształtuje popyt (a więc wpływa na podaż) i zaczyna mieć wpływ na poprawę stanu środowiska. Producent widząc, że przyjazne dla środowiska towary sprzedają się lepiej, w dalszym ciągu doskonali technologię produkcji, aby sprzedać więcej swoich produktów i być lepszym od konkurencji, od czego zależy jego być albo nie być. Ale sygnał idzie od dołu - podobnie jak publiczność koncertów muzycznych głosuje oklaskami, klient głosuje zakupami. Pieniądze działają jak głos wyborczy, kto zostanie wybrany - wygrywa, przegrani giną w konkurencji rynkowej i bankrutują. Tak jak w wyborach - sztuka w tym, aby wybrać mądrze, bo od tego zależy nasze otoczenie, kraj, miasto, w którym żyjemy. W ten sposób zwykli ludzie wywierają wpływ na stan środowiska naturalnego. Okazuje się, że normalnie żyjąc, robiąc zakupy, podejmując zwykłe codzienne decyzje, kształtujemy świat wokół nas. To na nas spoczywa odpowiedzialność za kształt świata, w którym żyjemy i w którym będą żyły nasze dzieci. Jest to podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) mające również odzwierciedlenie w Konstytucji RP.

Sokół (Falkon) – Szwecja

Od 1992 roku istnieje znak "Dobry Ekologiczny Wybór" (Good Environmental Choice) - "Falkon", reprezentujący kryteria pozarządowej organizacji ekologicznej - Szwedzkiego Towarzystwa Ochrony Przyrody. Przy atestacji brane są pod uwagę wyłącznie ekologiczne cechy towaru. Obecnie funkcjonuje na rynku około 200 produktów oznaczonych znakiem "Falkon", są to m.in. mydła, szampony, środki czyszczące, baterie, papier toaletowy, pieluszki i inne.

Krav – Szwecja

Ekologiczny znak "Krav", istniejący od 1985 roku, przyznawany jest przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych. Oznaczone nim artykuły żywnościowe zostały wytworzone bez stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Znak "Krav-import" gwarantuje, że importowana żywność pochodzi z gospodarstw ekologicznych.

Łabędź (Svanen) - kraje skandynawskie

Od 1989 roku funkcjonuje najbardziej znany, wspólny dla krajów skandynawskich ekologiczny znak towarowy "Svanen" (Łabędź). Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzują się mniejszym negatywnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko naturalne niż inne towary z tej samej grupy o takim samym przeznaczeniu. Znakowi graficznemu towarzyszy napis "ekooznakowany" oraz krótki opis wyjaśniający proekologiczny charakter produktu. Przyznanie znaku "Svanen" jest poprzedzone dokładną analizą wybranych cech produktu i procesu produkcyjnego, przeprowadzoną przez akredytowany niezależny instytut badawczy. Wymagania ekologiczne są stopniowo podnoszone, w miarę postępu technicznego i naukowego. Przestrzeganie wymogów certyfikacyjnych jest systematycznie kontrolowane w ciągu trwania okresu licencyjnego. System "Svanen" jest oceniany jako jeden z najlepszych, najbardziej kompleksowych i obiektywnych sposobów ekoetykietowania na świecie. Spełnia on w dużym stopniu wszystkie modelowe funkcje ekoznaków: ekologiczną, informacyjną, edukacyjną, marketingową oraz stymulacyjną, przyczyniając się do rozwoju czystych technologii, ochrony konsumenta i środowiska naturalnego. Wszechstronne badania oraz uwzględnianie globalnych i lokalnych uwarunkowań otoczenia powoduje, że system "Svanen" może być bardzo dobrym przykładem do naśladowania przez inne kraje.

Błękitny Anioł (Der Blaue Engel) – Niemcy

Często spotykanym w Polsce ekoznakiem jest niemiecki "Niebieski Anioł", nazwany tak z powodu znaku graficznego przedstawiającego niebieską postać. Wprowadzony został w 1977 roku z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jest najstarszą tego typu inicjatywą europejską.

Zasady przyznawania tego znaku:

- oznaczane są produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarów, zaspokajające te same potrzeby;

- podstawę środowiskowej oceny stanowi uproszczona analiza cyklu życia produktu, obejmująca produkcję, użytkowanie produktu i zagospodarowanie odpadów;

- w ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze się pod uwagę także hałas oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych;

- bezpieczeństwo użytkowania oraz wygoda i estetyka wykonania stanowią kryteria pomocnicze;

- znakowi graficznemu towarzyszy krótkie wyjaśnienie proekologicznego charakteru oznaczonego produktu;

- czas trwania licencji certyfikacyjnej wynosi maksymalnie 3 lata.

Obecnie certyfikacja znakiem "Der Blaue Engel" obejmuje 75 grup produktów i dotyczy około 4000 różnorodnych wyrobów, do których należą między innymi: opony, butelki zwrotne, dezodoranty, lodówki, materiały budowlane, produkty wykonane na bazie tworzyw sztucznych podlegających recyklingowi, chemia gospodarcza, wyroby papierowe.

- 53% mieszkańców Niemiec korzysta ze znaku "Niebieski Anioł" jako podpowiedzi podczas zakupów

- 51% zauważa pozytywny wpływ znaku na rozwój "proekologicznych" technologii

- 44% dostrzega marketingowy wpływ znaku na konkurencyjny rynek produktów przemysłowych

- 56% ocenia zakupy robione z uwzględnieniem ekologicznych znaków towarowych jako formę ochrony środowiska w życiu codziennym

"Margerytka" (UE)

Stylizowana "Margerytka" z dwunastoma gwiazdkami ma być alternatywą dla państwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, gwarantującą określoną jakość także poza politycznymi granicami państw członkowskich. "Margerytka" jest przyznawana na podstawie skróconej analizy cyklu życia produktu. Badania atestacyjne skupiają się na stopniu obciążenia środowiska na etapie:

- pozyskiwania surowców pierwotnych,

- produkcji,

- pakowania i transportu,

- użytkowania produktu,

- utylizacji.

Na każdym z tych etapów oceniane są aspekty:

- produkcja odpadów,

- zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza,

- hałas,

- zużycie zasobów naturalnych i energii,

- wpływ na ekosystemy.

Kryteria atestacyjne są odpowiednio ustalane dla każdej z grup badanych produktów. Dotychczas ustalono kryteria przyznawania "Margerytki" dla 19 grup produktów, m.in. pralek, zmywarek do naczyń, papieru toaletowego, papieru kuchennego oraz środków użyźniających glebę. Do oznaczenia tym znakiem zgłoszono do tej pory około 300 produktów z całego kontynentu. Jednak słychać wiele krytycznych głosów twierdzących, że to za mało jak na znak tej rangi. Powolny proces implementacji ogólnoeuropejskiego systemu ekoznakowania wynika przede wszystkim z rozbieżności priorytetów państwowych oraz preferowanych kryteriów atestacyjnych poszczególnych krajów członkowskich. Jest to przyczyną małej popularności tego znaku, nadal mało widocznego w sklepach. Cały czas trwają prace nad metodyką certyfikacji oraz ustaleniem wspólnych kryteriów dla innych grup produktów, w formie satysfakcjonującej wszystkie państwa Unii Europejskiej. Tym niemniej, na tym etapie europejska "Margerytka" jest krytykowana przez organizacje ekologiczne za zbyt łagodne i niepełne kryteria.

Produkcja ekologiczna (UE)

Początkowo produkty ekologiczne w krajach UE oznaczane były przy pomocy symboli organizacji producenckich i jednostek certyfikujących. Do dziś najbardziej znane z nich są używane i akceptowane na rynku. Podjęto też próby wprowadzenia znaków krajowych. Jednolite dla całej UE logo produkcji ekologicznej zostało wprowadzone w marcu 2000 r. na mocy rozporządzenia Komisji nr 331/2000. Celem było podniesienie wiarygodności żywności produkowanej metodami ekologicznymi oraz identyfikacja na rynku. Etykiety, materiały reklamowe oraz dokumenty komercyjne związane z produkcją ekologiczną mogą być opatrywane tym logo i mogą zawierać informację, że produkt został wytworzony w zgodzie z metodami opisanymi w Rozporządzeniu 2092/91.

Logo nie jest obowiązkowe, ale producenci mogą go użyć, jeżeli ich produkty odpowiadają następującym kryteriom:

- co najmniej 95% składników zostało wyprodukowanych metodami ekologicznymi;

- produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania tak, jak to zapisano w rozporządzeniu;

- produkty są sprzedawane bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach;

- na produktach widoczne jest nazwisko lub nazwa handlowa producenta, przetwórcy i sprzedawcy, a dodatkowo nazwa i kod jednostki certyfikującej.

Uczciwy Handel (Fair Trade)

Oprócz znaków bazujących na kryteriach środowiskowych, pojawiły się systemy certyfikacji wykraczające poza aspekty ekologiczne, oceniające podłoże społeczne i etyczne produkcji. Dotyczy to przede wszystkim produktów importowanych z krajów ubogich, gdzie oprócz środowiska trzeba chronić ludzi - robotników pracujących dla międzynarodowych koncernów. Niestety, praktyki stosowane przez azjatyckie czy latynoamerykańskie filie międzynarodowych firm, znacznie odbiegają od standardu pracy w cywilizowanych, bogatych krajach. Nagminne łamanie praw człowieka w krajach Trzeciego Świata nie uszło uwagi konsumentów w krajach europejskich i już w 1988 roku w Holandii pojawił się znak "uczciwego handlu" - "Max Havelaar", którym oznaczano kawę pochodzącą z plantacji, gdzie gwarantowano robotnikom godziwe wynagrodzenie i warunki pracy. Następnym był niemiecki "Transfair" (1993) i brytyjski znak "Fairtrade" (1994), obejmujący oprócz kawy herbatę, sok pomarańczowy, kakao, miód, banany i czekoladę.

Kryteria oceny produktów na znaki "uczciwego handlu" obejmują:

- korzyści bezpośrednich producentów (np. plantatorów),

- gwarantowane minimalne ceny, płatności z góry,

- stabilność i ciągłość kontraktów handlowych,

- poziom płac,

- równe płace dla kobiet,

- ekologiczne standardy produkcji,

- ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy,

- podstawowe standardy zakwaterowania (gdy robotnicy pracują w polu).

Ekoznak (Polska)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji opracowało zasady przyznawania krajowego ekoznaku w 1998 roku. Założenia ogólne stanowią, że polski "Eko-znak" mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne niepowodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowalnego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Zaznaczono również, że polski system certyfikacji będzie dostosowany do systemu ekoznakowania Wspólnoty Europejskiej. Podstawą certyfikacji na "Eko-znak" są wymagania dotyczące aspektów ekologicznych i zdrowotnych ustanawiane przez Komitet ds. "Eko-znaku", składający się z osób reprezentujących urzędy centralne, jednostki pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, producentów, konsumentów oraz banki.

Ocena produktu obejmuje etapy:

- przed produkcją,

- produkcja,

- dystrybucja (w tym pakowanie),

- użytkowanie,

- recykling, utylizacja, odpady.

W czasie każdego z tych etapów oceniane są aspekty:

- jakość powietrza, wody, gleby,

- ograniczenie ilości odpadów,

- oszczędność energii,

- gospodarka zasobami naturalnymi,

- zapobieganie globalnemu ociepleniu,

- ochrona warstwy ozonowej,

- bezpieczeństwo środowiska,

- hałas,

- ochrona ekosystemu.

Dotychczas polski "Eko-znak" przyznano kilkudziesięciu wyrobom, głównie nawozom sztucznym i organicznym oraz materiałom włókienniczym. Polski "Eko-znak" jest praktycznie niewidoczny w sklepach, a z powodu słabej promocji i utrudnionego dostępu do informacji trudno jest stwierdzić jego wiarygodność. Rosnąca rola konsumentów na pewno z czasem zmieni tę sytuację. Do tej pory klient polskich sklepów musi jednak polegać na częściej spotykanych ekoznakach zagranicznych.

Ekoland (Polska) W Polsce funkcjonuje kilka systemów znakowania produkcji rolnej prowadzonej metodami ekologicznymi. Żywność ekologiczna produkowana jest tylko w gospodarstwach posiadających zgodny z prawem certyfikat i tylko o takich gospodarstwach możemy mówić, że są ekologiczne. Najbardziej znanym i rozpoznawalnym na rynku krajowym znakiem, kojarzonym z żywnością ekologiczną, jest logo Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi "Ekoland". Prawo do używania tego znaku na swych wyrobach mają producenci, przetwórcy i handlowcy spełniający wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym, posiadający certyfikat nadany przez uprawnioną jednostkę i jednocześnie będący członkami "Ekolandu".
Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny warunków prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi oraz obrotu tymi produktami wg zasad określonych w ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 452).

Rolą samorządu lokalnego w zakresie prewencji powstawania odpadów powinno być rozpowszechnienie informacji na temat ekoznakowania poprzez druk ulotek informacyjnych, ich dystrybucję poprzez szkoły, jednostki handlu itp.

KOMPOSTOWANIE PRZYDOMOWE

Bardzo dużą część naszych codziennych odpadów stanowią resztki pożywienia, skoszona trawa, gałęzie drzew itp. W większości przypadków, odpady te składowane są na wysypisku, gdzie ulegają procesom rozkładu. Rozkładające się odpady biologiczne wchodzą w reakcję z odpadami niebezpiecznymi, powodując skażenie gleby, powietrza i wody.

Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zmniejszania ilości odpadów biologicznych !

Co możemy kompostować?
Kompostujemy wszystkie substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych, m.in.:

- resztki roślinne, chwasty,

- odpadki zwierzęce, odpady kuchenne,

- popiół drzewny (wprowadza potas),

- torf, gnojówka, obornik,

- skorupki jaj, włosy, sierść,

- papier (niezadrukowany), zmiotki, fusy,

- darń, osady denne z sadzawki,

- liście i skoszona trawa (tylko w cienkich warstwach i podwiędnięta),

- kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.

Czego NIE kompostujemy:

- roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi,

- związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany),

- materiału niedostatecznie rozdrobnionego,

- materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu,

- materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np.: skórki pomarańczy, bananów i innych cytrusów

Miejsce przeznaczone pod kompostowanie powinno być nieco wzniesione, by zabezpieczyć powstający kompost przed zalewaniem wodą opadową. Ważnym jest także ocienienie pryzmy przez drzewa lub krzewy i osłonięcie od wiatru. Niezwykle użytecznym krzewem jest Bez czarny, który pochłania zapachy powstające podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych własnoręcznie, w termokompostownikach. W każdym przypadku, w ogrodzie, należy przewidzieć miejsce składowania materiałów przeznaczonych do kompostowania, miejsce właściwego kompostowania oraz miejsce składowania gotowego kompostu.

PRZEBIEG KOMPOSTOWANIA

Na dnie układamy 20 cm warstwę połamanych gałęzi o grubości 1-5 cm, najgrubsze układając na spodzie. Następnie nasypujemy warstwę materiału, którego zadaniem będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Może to być torf, ziemia ogrodowa, słoma lub częściowo rozłożony kompost. Powyżej układamy warstwy materiału, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem w ilości 5% objętości pryzmy. Dobrze jest dodawać też nieco gotowego kompostu z wcześniejszej pryzmy. Po osiągnięciu wysokości 120 cm (przy dobrym dostępie powietrza), pryzmę okrywamy ziemią lub innym materiałem, profilując ją tak aby woda opadowa ściekała do wnętrza pryzmy. Niektórzy proponują polewać tak przygotowaną pryzmę, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Na zimę, pryzmę okrywamy materiałem izolacyjnym, co umożliwi dalszy rozkład materiału.

WYKORZYSTANIE KOMPOSTU

Właściwie dojrzały kompost, poza brunatną barwą, wydziela przyjemny zapach, zbliżony do zapachu próchnicy leśnej. Jego cząstki nie muszą być całkowicie rozłożone. Jedynie, stosując go do kwiatów doniczkowych lub jako komponent do wysiewu nasion, doprowadzamy do pełniejszego rozkładu a następnie przesiewamy na sicie. Do tych zastosowań możemy wymieszać go z piaskiem i gliną w równych ilościach. W ogrodzie, kompost rozprowadzamy na powierzchni gleby w ilości 10 litrów kompostu na 2 m2 a następnie mieszamy go z jej górną, ok. 10cm warstwą. Podczas sadzenia drzew i krzewów, "zaprawiamy" dołki, wsypując kompost na dno. Ziemię, którą zasypujemy bryłę korzeniową, mieszamy z kompostem w stosunku 1:1.

Rolą samorządu lokalnego w zakresie promocji kompostowania przydomowego odpadów biologicznych powinno być rozpowszechnienie informacji na temat kompostowania poprzez druk ulotek informacyjnych, ich dystrybucję poprzez szkoły, jednostki handlu itp.

# Załącznik nr 2 Metodyka zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie Gminy

CEL – Osiągnięcie przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami rocznych limitów odzysku odpadów opakowaniowych na terenie Gminy.

STANDARDY ZBIÓRKI SUROWCÓW ODPADOWYCH

Dokument ten przestawia wymogi techniczne, jakim powinny odpowiadać systemy zbiórki selektywnej odpadów na terenie Gminy, jak i wymogi wobec materiałów przekazywanych do ostatecznego recyklingu.

Zasady ogólne

- Zbiórka papieru i kartonu, szkła i tworzyw sztucznych jest prowadzona przy pomocy różnokolorowych pojemników typu „igloo” lub innych przystosowanych do rozładunku samochodem odkrytym burtowym lub kontenerowym wyposażonym w dźwig HDS. Zbiórka stali i aluminium jest prowadzona przy pomocy oddzielnego pojemnika.

- Zbiórka może być także prowadzona za pomocą kolorowych worków z tworzywa sztucznego LD-PE lub HD-PE – zwłaszcza na terenach o zabudowie niskiej – indywidualne gospodarstwa i gdy istnieje możliwość odbioru.

- Pojemniki/worki w ramach systemu powinny być tego samego typu, oznaczone logo operatora systemu, z adresami i kontaktem telefonicznym operatora.

- Pojemniki/worki muszą posiadać widoczne oznakowanie mówiące o rodzaju materiału zbieranego w pojemniku jak i informacje, jakich materiałów nie wolno wrzucać do pojemnika/worka.

- Worki w ramach systemu powinny być oddzielne na papier i karton, szkło i tworzywa sztuczne. Zbiórka stali i aluminium może być prowadzona przy pomocy jednego worka razem z tworzywami sztucznymi. Lub w oddzielny worek w zależności od możliwości operatora.

Pojemniki do zbiórki papieru i kartonu, szkła i tworzyw sztucznych powinny być ustawiane w miejscach tzw. „gniazdach” spełniających następujące kryteria:

- „Gniazdo” musi być zlokalizowane w miejscu o łatwym dojeździe dla pojazdu opróżniającego pojemniki,

- „Gniazdo” powinno być tak zlokalizowane, aby pojazd opróżniający pojemniki nie hamował ruchu drogowego,

- W przypadku osiedli o budownictwie wysokim „gniazda” powinny być umiejscowione w pobliżu altanek śmietnikowych,

- W przypadku osiedli o zabudowie jednorodzinnej „gniazda” powinny być zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu – główne przejścia, np. dojście do przystanku autobusowego, koło sklepów itp.

- Zbiórka stali i aluminium powinna być prowadzona przy pomocy jednego pojemnika ustawionego w miejscach strzeżonych tak, aby nie dopuścić do opróżniania pojemników przez niepowołane osoby.

- Nie wolno dopuścić do przepełnienia pojemnika.

- Worki powinny być odbierane regularnie sprzed posesji.

- O terminach odbioru worków należy informować uczestników zbiórki – rozdając kalendarze, harmonogramy odbioru surowców.

- Miejsce składowania surowców pochodzących ze zbiórki selektywnej powinno znajdować się na terenie ogrodzonym i strzeżonym.

- Optymalnym jest wyposażenie takiej bazy w wagę samochodową umożliwiającą kontrolę wagi materiałów zbieranych, jak i ekspediowanych do dalszego przetwórstwa.

- Baza powinna być wyposażona w boksy na jedne surowce i wiatę na inne. Szczegółowy opis poniżej.

- Boksy powinny być oddzielone przegrodami uniemożliwiającymi mieszanie się surowców.

- Dojazd do miejsc składowania możliwy dla samochodów ciężarowych z przyczepą lub naczepą.

Standardy danego surowca

PAPIER I TEKTURA

- Zbiórka jest prowadzona przy pomocy jednego oznakowanego pojemnika/worka koloru niebieskiego.

- Pojemnik/worek służy do zbiórki papieru, kartonu i kartonów do płynnej żywności

- Pojemnik jest wyposażony w płaski lub owalny szeroki otwór umożliwiający wrzucanie zgniecionych pudełek lub innych opakowań, gazet...

- Bardzo istotnym elementem decydującym o jakości papieru i kartonu przesortowanego, przygotowanego do przekazania do recyklingu jest wilgotność.

- Materiał ten powinien być składowany w miejscu zadaszonym i osłoniętym z boku tak, aby go chronić przed wpływem czynników atmosferycznych. Optymalnym jest składowanie w wiacie lub hali.

- Dodatkowo podłoże powinno być utwardzone i ukształtowane tak, aby uniemożliwić podsiąkanie wody.

- Ze względu na charakter rozdrobniony tego surowca wskazane jest składowanie w formie zbelowanej

- Papier i tektura jest surowcem wymagającym przesortowania przed przekazaniem do recyklera.

Papier i tektura powinny być przykładowo sortowane na następujące frakcje:

- papier gazetowy

- tektura

- kartony do płynnej żywności

- pozostałość

Obecnie na rynku nie ma jednolitych standardów makulatury. Podział ten w zależności od odbiorcy może być różny i powinien być uzgadniany bezpośrednio z odbiorcami.

- W poszczególnych frakcjach nie powinny znajdować się makulatury wodoodporne - bitumizowane, parafinowane itp.

- W makulaturze dodatkowo nie dopuszcza się takich zanieczyszczeń jak:

- mechanicznych (szkła, metali, tekstyliów, sznurka, materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych, folii, piasku, kamieni, styropianu)

- chemicznych (klejów, farb, substancji impregnujących, pozostałości po pakowanych w papier substancjach chemicznych)

- mikrobiologicznych (bakterii, pleśni, grzybów)

- Makulatura powinna być przygotowana do wysyłki w belach o rozmiarach 120x80x80 i wadze, co najmniej 200 do 400 kg

- Wilgotność nie może przekraczać10 - 12%.

Kartony do płynnej żywności

- Zbiórka jest prowadzona wraz z papierem i kartonem czyli przy pomocy pojemnika/worka czerwonego lub niebieskiego.

- Standardy składowania tego surowca są takie same jak dla papieru i tektury.

OPAKOWANIA SZKLANE

- Zbiórka jest prowadzona przy pomocy dwóch oznakowanych pojemników:

- w kolorze białym – na szkło bezbarwne

- w kolorze zielonym – na szkło kolorowe

- Istnieje możliwość zbiórki szła w podziale na kolory przy pomocy jednego dwukomorowego pojemnika. Pojemnik taki musi być wyposażony w dwa otwory wrzutowe po jednym na każdej stronie i pomalowany na dwa kolory – biały i zielony z odpowiednim opisem każdej strony

- Pojemniki służą do zbiórki wyłącznie szkła opakowaniowego typu słoje i butelki

- Pojemniki jest wyposażony w okrągłe otwory wrzutowe.

- Zbiórka może być prowadzona systemem workowym jednak zaleca się grubsze worki bardziej wytrzymałe na uszkodzenia.

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

- Zbiórka jest prowadzona przy pomocy jednego oznakowanego pojemnika/worka w kolorze żółtym.

- Pojemniki/worki służą do zbiórki butelek PET, innych butelek np. po szamponach, płynach, kubków po jogurtach, margarynach, folii i torebek z tw. sztucznych, i innych surowców z tw. sztucznych oraz do zbiórki opakowań stalowych i aluminiowych (puszki, pudełka, pojemniki po aerozolach, folie itp.)

- Składowanie tworzyw sztucznych powinno się odbywać w miejscu osłoniętym przeciw wiatrowi lub wyposażonym w siatki.

- Powierzchnia do składowania powinna być utwardzona.

Tworzywa sztuczne są surowcem wymagającym przesortowania przed przekazaniem do recyklingu. Powinny być podzielone na następujące frakcje:

- PET (butelki po napojach); optymalny jest podział według koloru:

- Bezbarwny

- Niebieski

- Zielony

- Pozostałe kolory

- HDPE i PP, PS (butelki po chemii gospodarczej, kubki po margarynach, jogurtach)

- PE (folia)

Wymagania dodatkowe:

- Odkręcanie nakrętek nie jest konieczne, ale wskazane

- Mycie surowców nie jest wymagane

- Surowce powinny być przygotowane do transportu w formie beli o wymiarach max 150x120x80 najlepiej wiązane taśmą z PP lub PET. Pożądana gęstość beli 200 kg/m3

- Preferowana min. ilość do wysyłki 80-120 m3

STANDARDY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZEMYSŁU 
PRZETWÓRCZEGO OPAKOWAŃ SZKLANYCH

Z użyciem stłuczki ze zbiórki odpadów komunalnych wiążą się pewne kłopoty wynikające z bardzo ostrych wymagań jakościowych stawianych współczesnym opakowaniom szklanym. Największe zagrożenia to metale, ceramika, szkło innego rodzaju, (o innym składzie chemicznym) np. szkło ołowiowe (tzw. kryształy).

Huty szkła wymagają stłuczki:

- czystej - bez zanieczyszczeń metalami, ceramiką, kamieniami, odpadami organicznymi;

- posegregowanej - na białą i kolorową;

- uzdatnionej - przygotowanej do zastosowania w hucie szkła;

- stale dostępnej.

Czystość surowca zapewniają wyspecjalizowane instalacje (stacje uzdatniania), zaś jego stałą dostępność zapewnić musi skuteczny system zbiórki selektywnej prowadzonej w miastach i gminach. Tylko stała dostępność stłuczki może zapewnić stabilność parametrów procesu wytopu szkła.

Zdaniem producentów opakowań szklanych najlepszym sposobem pozyskania stłuczki jest prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Jakość materiału przed uzdatnieniem:

Wymagania ogólne

Opakowania szklane w pojemniku do zbiórki selektywnej nie powinny być stłuczone. Dopuszcza się stłuczenie części opakowań w pojemniku pod warunkiem, że gęstość stłuczki nie przekracza 400 kg/1 m3. Dobrze prowadzona zbiórka do pojemników pozwala uzyskać ok. 300 kg/1m3.

Segregacja na kolory

Zaleca się, by stłuczka z opakowań szklanych była rozdzielona na min. 2 frakcje:

- Bezbarwna

- Kolorowa

Obserwuje się na rynku zróżnicowanie cen skupu stłuczki; najwyższa cena jest za stłuczkę bezbarwną.

Zanieczyszczenia

Dopuszcza się następujące zanieczyszczenia stłuczki nie uzdatnionej:

- Pozostałość produktów w nich opakowanych

- Płyny wylane do końca (bez mycia opakowania)

- Produkty stałe wybrane „łyżeczką” (bez mycia opakowania)

- Etykietki, pozostałości trwale umocowanych zamknięć, uchwytów itp.

- Minimalne zanieczyszczenia w postaci zbiorczych opakowań papierowych, z tworzyw sztucznych itp.

Następujące rodzaje zanieczyszczeń nie są dopuszczalne i nie mogą znajdować się w pojemnikach do zbiórki selektywnej:

    - Zanieczyszczenia ceramiczne, porcelana, gruz, ziemia, kamień, metale;

    - Zanieczyszczenia szkłem płaskim, szklanymi izolatorami energetycznymi, szklanymi bloczkami budowlanymi, szkłem pochodzącym z lamp kineskopowych itp.

SKŁADOWANIE - wymagania ogólne

Składowanie wg standardów ma na celu zapewnić:

- Brak możliwości mieszania rodzajów szkła

- Brak możliwości zanieczyszczenia szkła podczas składowania

- Możliwość łatwego załadunku i wyładunku bez uszczerbku na jakości surowca

Szkło przed przekazaniem do końcowego uzdatnienia winno być składowane w boksach o podłożu utwardzonym nie kruszącym się, w miejscu dającym możliwość swobodnego dojazdu środków transportu (auto ciężarowe z przyczepą lub naczepą)

- Ściany składowiska powinny być ze stali, drewna ewentualnie betonu

- Podłoga składowiska - ze stali, drewna ewentualnie betonu wyłożonego stalowymi listwami

- Pojemność pojedynczej komory - min. 20 m3 – 8-9 ton.

...

# Załącznik nr 3 Zestawienie firm prowadzących transport i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych na terenie gmin powiatu grodziskiego

| Adres i nazwa zakładu | Kod odpadu | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| „Aminex”, ul. Chrzanowska 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców |
|  | 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
|  | 03 03 07 | Odrzuty z przeróbki makulatury |
|  | 03 03 99 | Inne nie wymienione odpady (skrawki papieru z wykrajalników, skrawki i pył celulozy, itp.) |
|  | 07 02 99 | Inne nie wymienione odpady (skrawki z tworzyw sztucznych z wykrajalników) |
|  | 07 06 99 | Inne nie wymienione odpady (resztki środków dezynfekcyjnych, detergentów i kosmetyków) |
|  | 15 01 01 | Papier i tektura |
|  | 15 01 02 | Tworzywa sztuczne |
|  | 15 01 03 | Drewno |
|  | 15 01 04 | Metale |
|  | 15 01 05 | Opakowania wykonane z różnych materiałów |
|  | 15 01 06 | Odpady opakowań zmieszane |
|  | 15 01 07 | Szkło |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony |
|  | 16 03 01 16 03 02 | Partie produktów nieorganicznych nie odpowiadające wymaganiom |
|  | 16 08 01 | Papier i tektura |
|  | 16 08 02 | Szkło |
|  | 16 08 03 | Drobne elementy z tworzyw sztucznych |
|  | 16 08 04 | Inne frakcje tworzyw sztucznych |
|  | 16 08 05 | Drobne elementy metalowe |
|  | 16 08 06 | Inne frakcje metali |
|  | 16 08 07 | Drewno |
|  | 16 08 08 | Organiczne nadające się do kompostowania odpady kuchenne |
|  | 16 09 01 | Odpady nadające się do kompostowania |
|  | 16 09 02 | Grunt i kamienie |
|  | 16 09 03 | Inne odpady nie nadające sie do kompostowania |
|  | 16 10 01 | Nie segregowane odpady podobne do komunalnych |
|  | 16 10 03 | Odpady z czyszczenia niepublicznych ulic i placów |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
|  | 17 01 02 | Gruz ceglany |
|  | 17 02 01 | Drewno |
|  | 17 02 02 | Szkło |
|  | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
|  | 17 03 04 | Odpadowa papa |
|  | 17 06 03 | Materiały izolacyjne ze spienionych tworzyw sztucznych |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne z niespienionych tworzyw sztucznych |
|  | 17 06 05 | Wełna mineralna |
|  | 17 07 01 | Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki |
|  | 19 08 08 | Skratki |
|  | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
|  | 19 08 01 | Osady z oczyszczania ścieków |
| ARID, ul. Chłopickiego 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 18 01 03* | Inne odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny |
| Raben Mazowia Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| UTIL Sp. z o.o. pl. Zygmunta Starego 4/1 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
|  | 19 12 12 | Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów |

| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| --- | --- | --- |
|  | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
|  | 19 01 14 | Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 |
|  | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
|  | 19 05 03 | Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) |
|  | 19 08 01 | Skratki |
|  | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
|  | 19 08 05 | Ustabilzowane osady ściekowe |
|  | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
| EMKA-TRANS Sp. z o.o. ul. Żyrardowska 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki z wyłączeniem 18 01 03 |
|  | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania |
|  | 18 01 03* | Inne odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny |
|  | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 |
|  | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne |
|  | 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06 |
|  | 18 01 08 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
|  | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
|  | 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego |
|  | 18 01 80* | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych |
|  | 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów z oddziałów zakaźnych |
| Budownictwo „ALFIX” – Jerzy Kostecki, ul. Upalna 15/7, 15-668 Białystok | 17 06 01 | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
|  | 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, w tym filtry olejowe, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB |
| PPH JARO J. Kopeć, ul. Chrzanowska 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 13 01 11 | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
|  | 13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe przekładniowe i smarów nie zawierające zw. Chlorowcoorganicznych |
|  | 15 02 02 | Sorbenty materiały filtracyjne |
|  | 16 01 07 | Filtry olejowe |
|  | 16 01 13 | Płyny hamulcowe |
|  | 16 02 11 | Zużyte urządzenia zaw. freony |
|  | 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości subst. niebezpiecznych środki ochrony roślin |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Ksiązenice” Transport Towarów D. Paluszek, Ksiązenice 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
|  | 17 01 02 | Gruz ceglany |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
|  | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny |

| „Skup i sprzedaż złomu” L.Drab, ul. Chełmońskiego 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 12 01 01 | Odpady z toczenia, piłowania żelaza oraz jego stopów |
| --- | --- | --- |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
|  | 17 04 02 | Aluminium |
|  | 17 04 03 | Ołów |
|  | 17 04 04 | Cynk |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal |
|  | 17 04 06 | Cyna |
| BEKAS SJ, ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zaw. chlorowce |
|  | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezaw. Chlorowców |
|  | 16 01 04* | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy |
|  | 16 01 06 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezaw. Ciczy i in. niebezp. elem. |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe |
|  | 16 01 08 | Metale nieżelazne |
|  | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
|  | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zaw. PCB |
|  | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zaw. PCB lub nimi zanieczyszczone |
|  | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zaw. freony |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń |
|  | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zaw. niebezp. metale |
|  | 17 04 01 | Miedź brąz mosiądz |
|  | 17 04 02 | Aluminium |
|  | 19 12 03 | Metale nieżelazne |
| Sklep Motoryzacyjno-Przemysłowy, ul. Warszawska 67, 96-313 Jaktorów | 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| APEXIM TRADE Sp. z o.o., Kaski, 96-314 Baranów | 15 01 04 | Opakowania z metali |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne |
| AKBA W. Szulc, ul. Nowowiejska 26, 96-313 Jaktorów | 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| Zakład Usługowy DROGOMISTRZ ul. Żyrardowska 25 A, 96-313 Jaktorów | 13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe nie zaw. zw. chlorowcoorganicznych |
|  | 15 01 10* | Opakowania zaw. pozostałości subst. niebezp. środki ochr. roślin |
|  | 15 02 02 | Sorbenty mat. filtracyjne |
|  | 16 01 07 | Filtry olejowe |
|  | 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zaw. azbest |
|  | 16 01 13 | Płyny hamulcowe |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zaw. niebezp. elementy |
|  | 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i rmontów |
|  | 17 01 02 | Gruz ceglany |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mat. ceramicznych |
|  | 17 03 02 | Asfalt in. niż wym. w 17 03 01 |

Źródło: Dane z PPGO

# Text boxes

Powstawanie odpadów w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności
 publicznej i innych obiektach ich minimalizacja poprzez kompostowanie przydomowe i edukację ekologiczną

Gromadzenie odpadów

Wykorzystanie odpadów biologicznych głównie do kompostowania przydomowego

ROZDZIAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA:

- zmieszane - do składowania,

- biodegradowalne - do unieszkodliwiania poza składowaniem (kompostowania),

- opakowania – do odzysku,

- niebezpieczne  - do unieszkodliwiania,

- budowlane, wielkogabarytowe – do odzysku.

Transport 
na składowiska odpadów komunalnych zmieszanych

Transport odpadów ulegających biodegradacji
do kompostowania (głównie odpady z pielęgnacji terenów zielonych)

Transport surowców
do magazynowania i sprzedaży (wysegregowane odpady opakowaniowe)

Transport odpadów budowlanych i wielkogabarytowych do

punktów demontażu / zakładów odzysku

Dostarczanie odpadów niebezpiecznych do magazynowania do GPZON, a następnie do zakładów unieszkodliw. przez firmy specjalist.

Odpady azbestowe demontaż, usuwanie i transport na składowiska odpadów azbestowych przez firmy specjalist.

SKŁADOWISKO

ODPADÓW

KOMPOSTOWNIA

INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA / ODZYSKU ODPADÓW:

- opakowaniowych,

- niebezpiecznych,

- wielkogabarytowych,

- budowlanych