Załącznik Nr 1A do SWZ.

FORMULARZ CENOWY do postępowania  o zamówienie publiczne na roboty budowlane pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną.

Cena, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, musi przedstawiać wyrażoną w pieniądzu wartość robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy należnych mu, za wykonanie prac i robót stanowiących przedmiot zamówienia.

- Zamawiający jako obowiązującą w Umowie przyjął formę wynagrodzenia RYCZAŁT na podstawie art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- W związku z tym Wykonawca w Formularzu Cenowym będzie zobowiązany do podania łącznej ceny robót i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji robót  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami Umowy.

- Zamawiający w poniższej tabeli ustala podział zamówienia na elementy rozliczeniowe i wymaga od Wykonawcy oddzielnego ustalenia cen dla poszczególnych elementów rozliczeniowych.

- Ustalony podział w formie wykazu elementów rozliczeniowych, uzupełniony w ofercie przez Wykonawcę o ceny realizacji poszczególnych takich elementów – stanie się integralnym składnikiem Umowy jako wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych.

- Podane w wymaganiach Zamawiającego przedmiary opisujące zakresy robót i innych świadczeń, stanowiących przedmiot oddzielnej wyceny,  zawierające ustalenia ilościowe mają charakter pomocniczy. Za ustalenie sposobu przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Ustalona w Umowie na podstawie ceny oferty Wykonawcy wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę rzeczywistych kosztów ich realizacji.

Pozycje w tabeli do wypełnienia.

|  | Tabela kosztowa do obliczenia ceny oferty |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wartość brutto |
| Opracowanie dokumentacji projektowej |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną |  |
| Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną |
|  | Roboty budowlane |
| Lp. | Nazwa | Orientacyjna ilość | j.m. | Wartość brutto |
| 1 | Kontener na pompy ciepła | 1 | kpl |  |
| 2 | Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi |  |
|  | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości min. 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/m*K, wraz z pracami towarzyszącymi Ocieplenie ścian zewnętrznych 1,0m poniżej gruntu oraz ścian cokołu styropianem XPS o grubości min. 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/m*K, wraz z izolacją przeciwwilgociową pionową, odtworzeniem opaski oraz pracami towarzyszącymi. Prace towarzyszące np. instalacja odgromowa, naprawa spękań, przygotowanie podłoża, odkopanie fundamentów, rozbiórki i naprawa chodników, tarasów itp. | 423,7 | m2 p.u. |  |
| 3 | Ocieplenie ścian wewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi |  |
|  | Ocieplenie ścian wewnętrznych od pomieszczeń nieogrzewanych wełną mineralną o grubości min. 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,034 W/m*K, wraz z pracami towarzyszącymi | 434,76 | m2 |  |
| 4 | Montaż wentylacji grawitacyjnej |  |
|  | Montaż went. grawitacyjnej (budowa kominów) we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu, na piętrze i w piwnicy (na poddaszu należy wykonać kilka kanałów wentylacyjnych), wyprowadzenie kominków ponad dach oraz montaż nasad hybrydowych | 10 | szt |  |
|  | Wykonanie instalacji wentylacyjnej wyciągowej mechanicznej z piwnic wraz z kompensacją oraz niezbędnymi pracami towarzyszącymi | 78 | m2 |  |
| 5 | Ocieplenie dachu wraz z pracami towarzyszącymi |  |
|  | Remont więżby dachowej - wymiana elementów uszkodzonych, wzmocnienie istniejącej więźby, dostosowanie więźby do grubości ocieplenia, wszystkich obudów i ścianek z k-g wraz z ich odtworzeniem | 650 | m2 poł |  |
|  | Montaż okien dachowych (10szt.) | 6 | m2 |  |
|  | Ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości min. 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/m*K, wraz z pracami towarzyszącymi | 650 | m2 |  |
| 6 | Wymiana stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi |  |
|  | Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej oraz montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach, wraz z pracami towarzyszącymi. | 67,7 | m2 |  |
| 7 | Stolarka drzwiowa wraz z pracami towarzyszącymi |  |
|  | Wymiana starej stolarki drzwiowej, wraz z pracami towarzyszącymi. | 5 | m2 |  |
|  | Montaż nowych drzwi antywłamaniowych do pom leków i gabinetu lekarskiego (2szt.-90cm szer. przejścia) wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego, usunięciem łuków i montażem nadproża. | 2 | szt |  |
|  | Montaż drzwi wewnętrznych na poddaszu | 9 | m2 |  |
| 8 | Remont ścian wewnętrznych i sufitów |  |
|  | Usunięcie zagrzybionych tynków wewnętrznych i obudowy k-g oraz wykonanie nowych tynków (lub zabudowy k-g) po osuszeniu ścian i sufitów. | 108 | m2 |  |
|  | Remont ścian klatki schodowej – usunięcie tynków, wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej na poziomie piwnic, wykonanie izolacji pionowej na odcinku 15cm powyżej i poniżej izolacji poziomej, osuszenie ścian, wykonanie nowych tynków. | 45 | m2 |  |
|  | Wykonanie ścianek k-g na poddaszu wraz wydzieleniem magazynków (z komunikacji). | 1 | kpl |  |
|  | Malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku | 2422 | m2 |  |
| 9 | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych |  |
| 10 | Prace niekwalifikowane |  |
|  | Wymiana drzwi zewnętrznych do kotłowni | 1,84 | m2 |  |
|  | Remont schodów do pomieszczenia źródła ciepła wraz z rozbiórka istniejącego daszku (płyty azbestowe) i montażem nowego daszku nad schodami | 1 | kpl |  |
|  | Usunięcie okien piwnicznych (zamurowanie otworów i wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej) wraz z demontażem studzienek doświetlających i zasypaniem ich piaskiem. | 3 | szt |  |
|  | Razem roboty budowlane |  |

|  | Roboty Sanitarne |
| --- | --- |
| 1 | Modernizacja źródła ciepła wraz z pracami towarzyszącymi | 1 | kpl |  |
| 2 | Rozbiórka instalacji sanitarnych | 423,7 | m2 p.u. |  |
| 3 | Instalacja grzewcza wraz z pracami towarzyszącymi | 423,7 | m2 p.u. |  |
| 4 | modernizacja instalacji ciepłej, zimnej wody i kanalizacyjnej | 423,7 | . m2 p.u. |  |
| 5 | Zastosowanie baterii jednouchwytowych i perlatorów wraz z pracami towarzyszącymi | 16 | szt |  |
| 6 | Budowa zewnętrznej instalacji od kontenera wraz z pracami towarzyszącymi | 16 | m |  |
| 7 | Budowa przyłaczy mediów do kontenera wraz z pracami towarzyszącymi | 16 | m |  |
|  | Razem – roboty sanitarne |  |

|  | Roboty elektryczne |
| --- | --- |
| 1 | Montaż kompletnej instalacji PV wraz z pracami towarzyszącymi | 26,4 | kWp |  |
| 2 | rozbiórki instalacji elektrycznej | 423,7 | m2 p.u. |  |
| 3 | instalacja elektryczna: przyłącza kablowe, tablice, oświetlenie, gniazda wtykowe, instalacja siłowa itp.. | 423,7 | m2 p.u. |  |
| 4 | instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej | 423,7 | m2 p.u. |  |
| 5 | Oprawy oświetleniowe podstawowe | 1 | kpl |  |
| 6 | Oprawy oświetleniowe podstawowe z czujką ruchu | 1 | kpl |  |
| 7 | Oprawy oświetleniowe awaryjne i kierunkowe | 1 | kpl |  |
|  | Razem – roboty elektryczne |  |

|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |

.........................., dnia ....................	               ...................................................................

Miejscowość		Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem